# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 锅炉升级改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-350982-07-02-102565 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号 |
| 地理坐标 | （ 120 度 11 分 24.5 秒， 27 度 20 分 3.85 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1432速冻食品制造 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业；91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福鼎市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备〔2023〕J030043号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2795m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》项目专项设置情况，本项目无须设置专项评价。专项评价设置原则表详见表1.1-1。 表1.1-1 专项评价设置原则表 专项评价 的类别 设置原则 本项目情况 是否需要设 置专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目排放废气不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。 不需开展 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理 本项目为供热方式技改项目，不新增生产废水。 不需开展 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 项目有毒有害和易燃易爆危险物质的存储量不超过临界量 不需开展 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目无新增用水，不属于新增河道取水项目 不需开展 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 不需开展 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 对照国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目不属于其中限制类、淘汰类和鼓励类项目，属于允许类项目，且项目采用的设备不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类及禁止类。项目符合国家产业政策要求，项目已取得福鼎市工业和信息化局的备案表（备案号：闽工信备〔2023〕J030043号），由此可知，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 1.2选址可行性分析 本项目位于福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号，根据福鼎市建设局所批的建设项目选址意见书，项目用地为工业用地，项目选址合理。 1.3“三线一单”控制要求符合性分析 根据《宁德市“三线一单”成果报告》，项目与宁德市“三线一单”管控要求符合性分析如下： （1）生态红线 宁德市生态保护红线包括陆域生态保护红线和海洋生态保护红线，主要涵盖自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区等禁止开发区域以及国家一级公益林、重要湿地、海洋保护区生态保护红线区、海洋自然景观与历史文化遗迹生态保护红线区、特殊保护海岛生态保护红线区、重要河口生态保护红线区、重要滨海湿地生态保护红线区、重要自然岸线及沙源保护海域生态保护红线、重要渔业水域生态保护红线区、红树林生态保护红线区等。宁德市陆域生态保护红线划定面积为3137.17km2，占全市陆域国土面积的23.35%，宁德市共划定海洋生态保护红线区34个，总面积2850.33km2，占宁德市海域总选划面积的33.85%。 本项目位于福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号，在现有厂房内进行建设，项目建设区未涉及生态保护红线，因此项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 ①水环境质量底线 项目所在区域属于《宁德市“三线一单”文本》中划定的水环境工业污染重点管控区。①管控目标：水环境重点管控区需加强污染控制与治理， 根据主要污染来源、环 境质量改善目标等因素，实施差别化管控。②管控要求：重点加快结构调整、整合提升， 推进产业集聚、产业链延伸， 加快补齐环保设施短板， 严厉打击工业污水不稳定达 标等问题。新建化工、印染、电镀、铅蓄电池、皮革、合成革及人造革建设项目， 应在环保基础设施齐全并经规划环评的专业园区内布设， 引导现有企业逐步入园发展；限制在工业集聚区外新建、改建和扩建工业企业。现有工业园区进一步配套管网， 完善清污分流系统， 强化污染集 中治理， 逐步实现工业园区废水全收集、全处理， 确保污水处理厂稳定运行、达标排放。大力推进清洁生产，深入实施工业企业全面达标计划， 督促工业企业加快污染设施填平补齐， 从源头减少污染物排放。加强重点工业污染源自动监测和监督性监测， 严厉打击违法排污行为。健全工业企业环境安全隐患排查治理制度，定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险， 加强监控与预警。 技改项目不涉及生产废水和生活污水，不会对水环境质量造成影响。 ②大气环境质量底线 根据《宁德市“三线一单”成果报告》，项目所在地为大气环境管控分区中的一般管控区。大气一般管控区以乡镇生活空间、农业空间为主，人口密度相对低于受体敏感区。其管控要求以产业转型、污染减排为主。从产业准入要求来看，不宜大规模进行工业项目的开发建设。 技改项目为供热方式变更技术改造项目，锅炉废气经有效收集后进行达标排放，不会对大气环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 ①水资源利用上线 根据《宁德市“三线一单”成果报告》，水资源上线现状评价从水资源承载能力、水资源利用效率和生态需水量保障程度三方面综合分析，确定全省地市层面范围均为一般管控区，即全市水资源利用不会突破水资源利用上线。 技改项目不新增用水，与宁德市水资源利用上线管控要求相符。 ②土地资源利用上线 根据《宁德市“三线一单”成果报告》，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块确定为土地资源重点管控区，其他区域划分为一般管控区，项目所在地为一般管控区。 项目占地为福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭，为工业用地，符合一般管控区要求，不会突破土地资源利用上线。 ③能源资源利用上线 根据《宁德市“三线一单”成果报告》，项目所在地不属于成果报告中划定的高污染燃料禁燃区，且项目主要使用0#柴油作能源，项目未涉及高污染燃料，项目与宁德市能源资源利用上线要求相符。 （4）生态环境准入清单 根据《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政〔2021〕11 号）中《宁德市生态环境总体准入要求》《宁德市主要工业园区环境管控单元准入要求》，根据宁德市“三线一单”图集，本项目属于一般管控单元，满足宁德市生态环境总体准入要求中陆域空间布局要求和污染物排放管控要求，不属于限制、禁止的行业，本项目不属于劳动密集型产业。本项目与宁德市生态环境总体准入要求符合性分析见表1.1-2。 表1.1-2 项目与宁德市生态环境总体准入要求符合性分析 适用范围 管控要求 符合性 陆域 空间布局约束 1.福鼎工业园区文渡片区不再新增规划居住区等环境敏感目标，不再发展劳动密集型产业，现有相关产业逐步搬迁。 2.寿宁工业园区、周宁工业园区、柘荣经济开发区禁止新建、扩建以排放氮、磷废水污染物为主的工业项目。 3.柘荣经济开发区纺织业，寿宁工业园区造纸及纸制品、建材业等不符合园区规划定位的产业项目限制规模并逐步调整。 不涉及以上空间布局约束，符合宁德市生态环境总体准入要求 污染物排放管控 新建有色、水泥项目应执行大气污染物特别排放限值。 本项目属于速冻食品制造项目，不涉及有色、水泥项目 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。 1.4、国土空间“三区三线”符合性分析 （1）“三区” 城镇空间：是指以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间。 农业空间：是指以农业生产、农村生活为主的功能空间。 生态空间：是指以提供生态系统服务或生态产品为主的功能空间。 “三线” 城镇开发边界：由现状建设区和规划新增建设区组成，其中规划考虑村庄公共服务及新村发展建设需求，适当增加建设用地。 永久基本农田保护红线：落实永久基本农田保护红线划定成果，开展边界校核，确保生态保护红线落地准确、边界清晰。 生态保护红线：落实生态保护红线划定成果，开展边界校核，确保生态保护红线落地准确、边界清晰。 本项目位于福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号，选址为工业用地，不占用永久基本农田和生态保护红线，项目建设符合国土空间“三区三线”管理要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 福建省汤霸王食品有限公司成立于2006年，主要从事速冻食品生产。位于福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号建设“年产速冻食品50吨”，于2006年1月年委托福州环境保护总公司编制完成《年产50吨速冻食品环境影响报告表》，并于2006年4月28日取得福鼎市生态环境局出具的批复（详见附件八）。项目于2006年1月开工建设，2006年7月竣工并投入试运行，福建省汤霸王食品有限公司于2016年11月委托福鼎市环境保护监测站及福建省闽测监测技术服务公司完成该项目竣工环保验收监测，验收期间生产正常，生产工况符合竣工验收要求，代表全厂验收完成（详见附件八）。于2020年4月19日取得宁德市福鼎生态环境局签发的排污许可证（详见附件五）。 为了节约能耗，保护生态环境，福建省汤霸王食品有限公司拟对速冻食品生产线供热方式进行技术改造，即将现有的1台燃煤锅炉更换为1台4吨柴油锅炉，为速冻肉糜制品生产线提供蒸汽，该项目于2023年10月27日取得福鼎市工业和信息化局出具的《福建省投资项目备案表证明》闽工信备〔2023〕J030043号（详见附件四）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业：91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中的“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”，需编制环境影响报告表。 表2.1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）摘录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 四十一、电力、热力生产和供应业 91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以上的 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料） / 为此，福建省汤霸王食品有限公司委托本公司对该项目进行环境影响评价（委托书详见附件1）。我公司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表《锅炉升级改造项目》，供建设单位上报审批。 2.2项目基本情况 （1）项目名称：锅炉升级改造项目 （2）建设单位：福建省汤霸王食品有限公司 （3）建设地点：福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号 （4）总 投 资：500万元（土建投资：267万 设备投资：184万 ） （5）工程规模：占地面积2795m2；本次技改项目不新增用地 （6）生产规模：不新增生产规模 （7）项目性质：技术改造 （8）生产定员：30人（本次技改不新增员工） （9）工作制度：年工作330天，一班制，日生产8小时 2.3项目主要工程内容 本项目为速冻食品生产线供热方式变更技改项目，主要建设内容为新增1台4吨柴油锅炉替换原有燃煤锅炉，为速冻肉糜制品生产线提供热源。技改前后项目基本情况变化见表2.3-1，技改前后项目建设内容变化情况见表2.3-2。 表2.3-1 技改前后项目基本情况一览表 内容 现有项目 技改项目 变化情况 建设单位 福建省汤霸王食品有限公司 福建省汤霸王食品有限公司 不变 建设地点 福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号 福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号 不变 占地面积 2795m2 2795m2 不变 产品方案 年产速冻肉糜食品45.2t； 年产速冻菜肴制品4.8t 年产速冻肉糜食品45.2t； 年产速冻菜肴制品4.8t 不变 生产工艺 速冻肉糜制品：原料验收，原料洗净褪冰，刨肉，绞肉，配料，打浆，成型，使用燃煤锅炉蒸煮杀菌，冷却，油炸，冷却，速冻，包装和装箱入库。 速冻菜肴制品：原料验收，去土清洗，去皮，清洗，成型，油炸，冷却，速冻，包装装箱入库。 速冻肉糜制品：原料验收，原料洗净褪冰，刨肉，绞肉，配料，打浆，成型，使用燃油锅炉蒸煮杀菌，冷却，油炸，冷却，速冻，包装和装箱入库。 速冻菜肴制品：原料验收，去土清洗，去皮，清洗，成型，油炸，冷却，速冻，包装装箱入库。 蒸煮杀菌工序燃煤锅炉改为燃油锅炉 表2.3-2 技改前后建设内容一览表 工程类别 工程建设内容 现有项目建设内容 技改后建设内容 技改变化情况 主体工程 肉糜制品车间 主要包括原料冷冻库、配料室、灌肠车间、半成品车间、包装车间、更衣室等 主要包括原料冷冻库、配料室、灌肠车间、半成品车间、包装车间、更衣室等 不变 菜肴制品车间 主要包括清洗池、去皮车间、切块车间、油炸车间等 主要包括清洗池、去皮车间、切块车间、油炸车间等 不变 冷藏库 现有冷藏库约50m2 现有冷藏库约50m2 不变 办公室 办公区 办公区 不变 锅炉房 现有1台燃煤锅炉 现有1台燃煤锅炉 燃煤锅炉更换为燃油锅炉 储运工程 仓库 包含冷冻库等依靠原有工程 包含冷冻库等依靠原有工程 不变 公用工程 供水 用水引至附近山泉水 用水引至附近山泉水 不变 排水 采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管道排入厂区下游水沟，生产废水和工人生活用水经处理后达标排放厂区下游水沟 采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管道排入厂区下游水沟，生产废水和工人生活用水经处理后达标排放厂区下游水沟 不变 供电 市政供电网供给 市政供电网供给 不变 环保工程 废水 生活污水经隔油池处理后，采取地埋式二级生化处理；生产废水采取中和沉淀池处理后，达标排放或作为除尘水回用 生活污水经隔油池处理后，采取地埋式二级生化处理；生产废水采取中和沉淀池处理后，达标排放或作为除尘水回用 不变 废气 燃煤锅炉废气由集气管道收集后通过1根15m高排气筒排放。 燃油锅炉废气由集气管道收集后通过1根15m高排气筒排放。 不变 噪声 选用低噪声设备，对引排风机设置隔声罩、进出口安装消声器等，采取厂房隔声、设备基础减振 选用低噪声设备，对引排风机设置隔声罩、进出口安装消声器等，采取厂房隔声、设备基础减振 不变 固废 ①生活垃圾：分类收集暂存于垃圾桶，由柯岭村生活垃圾处理系统合理处理。 ②一般工业固废：废弃包装物、废食用油等工业固废由有资质单位统一回收处置。猪禽肉渣、槟榔芋皮等收集后，委托环卫部门统一清运处置。 ①生活垃圾：分类收集暂存于垃圾桶，由柯岭村生活垃圾处理系统合理处理。 ②一般工业固废：废弃包装物、废食用油等工业固废由有资质单位统一回收处置。猪禽肉渣、槟榔芋皮等收集后，委托环卫部门统一清运处置。 不变 2.4产品方案和主要原辅材料及能源消耗 （1）项目产品方案 本项目为速冻食品生产线供热方式变更技改项目，新增1台4吨柴油锅炉替换原有燃煤锅炉，为速冻肉糜制品生产线提供热源，不新增产能，原有产能不变。产品方案见表2.4-1。 表2.4-1 产品方案一览表 序号 产品名称 原有项目产能（t/a） 技改后产能（ta） 变化情况 1 速冻槟榔芋制品（菜肴制品） 4.8 4.8 不变 2 速冻肉糜制品 45.2 45.2 不变 （2）主要生产设备 本项目技术改造工程为新增1台4吨柴油锅炉为速冻肉糜制品生产线提供热源，项目建成后新增设备见下表2.4-2。 表2.4-2 主要生产设备一览表 序号 设 备 名 称 现有项目 技改项目 技改完成后 1 4吨锅炉 1台（燃煤锅炉） 1台燃油锅炉 1台燃油锅炉 （3）主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料见表2.4-3。 表2.4-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 主要原辅材料及能源 现有工程用量（t/a） 技改工程用量（t/a） 变化情况（t/a） 1 柴油 0 66 +66 2 水 250 180 +180 注1：柴油理化性质：有色透明液体，难溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。闪点：0.82-0.846，沸点170-390℃，CAS号：68334-30-5，热值参数：42.42Mj/kg。化学性质很稳定，属于易燃物，其蒸气在60℃时遇明火会燃烧，燃烧放出大量热；柴油是电的不良导体，在运输、灌装过程中，油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电，产生电火花。 2.5公用工程 给排水 给水：本项目供水引自附近山泉水。 本项目用水主要为锅炉用水。 项目新增1台4t/h的燃油锅炉，用水量为3600t/a，冷凝水的回收率以95%计，冷凝回用水为3420t/a，年消耗新鲜水180t。 排水：本项目锅炉蒸汽冷凝水循环使用，无废水排放。 2.厂区平面布置 本项目位于福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号，技改项目为锅炉房内新增1台4吨柴油锅炉替换原有燃煤锅炉，为速冻肉糜制品生产线提供热源。 厂区整体布置不发生变化，且各个分区功能明确，保证了厂区工作人员的人身安全及生产安全，生产区布置较紧凑、物料流程短，生产车间总平面布置基本根据生产工艺流程、操作的要求，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性，项目平面布置基本合理。 项目厂区总平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6生产工艺流程 生产工艺 技改项目为在锅炉房内新增1台4吨柴油锅炉替换原有燃煤锅炉，不涉及现有项目其他工序，现有生产设施、工艺、产能及环保措施等均保持不变。因此，本环评仅对蒸煮工序进行环境影响评价，具体生产工艺见图2-1。 图2-1 技改项目工艺流程及产污环节图 技改工艺及产污说明： 蒸煮：①将成型的半成品立即投入100度℃水温蒸煮箱蒸煮5—10分钟，②将蒸煮过的半成品迅速捞出均匀放置食品框中。过程主要产生锅炉废气。 二、产污环节 项目运营期产污环节汇总见表2.6-1。 表2.6-1 项目运营期产污环节汇总表 类别 污染源 污染物 治理措施 废气 锅炉烟气 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度 配套密闭连接集气管道+15m高排气筒（DA001） 噪声 生产设备 Leq 选用低噪声设备，采取厂房隔声、设备基础减振 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.7现有工程回顾 2.7.1现有工程内容 现有工程内容见表2.7-1。 表2.7-1 现有项目工程组成一览表 工程类别 工程建设内容 工程规模 主体工程 肉糜制品车间 主要包括原料冷冻库、配料室、灌肠车间、半成品车间、包装车间、更衣室等 菜肴制品车间 主要包括清洗池、去皮车间、切块车间、油炸车间等 冷藏库 现有冷藏库约50m2 办公室 办公区 锅炉房 现有1台燃煤锅炉 储运工程 仓库 包含冷冻库等依靠原有工程 公用工程 供水 用水引至附近山泉水 排水 采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管道排入厂区下游水沟，生产废水和工人生活用水经处理后达标排放厂区下游水沟 供电 市政供电网供给 环保工程 废水 生活污水经隔油池处理后，采取地埋式二级生化处理；生产废水采取中和沉淀池处理后，达标排放或作为除尘水回用 废气 锅炉废气由集气管道收集后通过1根15m高排气筒排放。 噪声 选用低噪声设备，对引排风机设置隔声罩、进出口安装消声器等，采取厂房隔声、设备基础减振 固废 ①生活垃圾：分类收集暂存于垃圾桶，由柯岭村生活垃圾处理系统合理处理。 ②一般工业固废：废弃包装物、废食用油等工业固废由有资质单位统一回收处置。猪禽肉渣、槟榔芋皮等收集后，委托环卫部门统一清运处置。 2.7.2现有工程环保手续履行情况 福建省汤霸王食品有限公司成立于2006年，主要从事速冻食品生产。位于福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号建设“年产速冻食品50吨”，于2006年1月年委托福州环境保护总公司编制完成《年产50吨速冻食品环境影响报告表》，并于2006年4月28日取得福鼎市生态环境局出具的批复（详见附件八）。项目于2006年1月开工建设，2006年7月竣工并投入试运行，福建省汤霸王食品有限公司于2016年11月委托福鼎市环境保护监测站及福建省闽测监测技术服务公司完成该项目竣工环保验收监测，验收期间生产正常，生产工况符合竣工验收要求，代表全厂验收完成（详见附件八）。于2020年4月19日取得宁德市福鼎生态环境局签发的排污许可证（详见附件五）。 2.7.3现有工程主要产品及原辅材料 现有工程主要产品及原辅材料详见表2.7-3。 表2.7-3 现有工程主要产品及原辅材料一览表 主要产品名称 主要产品规模 主要原辅材料名称 年使用量（t/a） 来源 速冻肉糜食品 45.2/a 猪肉 35 外购 面粉 10 外购 盐 1 外购 味精 1 外购 白糖 1 外购 槟榔芋 0 外购 柴油 0 外购 水 150 山泉水 速冻菜肴制品 4.8t/a 槟榔芋 9.6 外购 食用油 0.5 外购 水 100 山泉水 2.7.4现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见表2.7-4。 表2.7-4 现有工程主要生产设备 生产线 设备名称 数量 速冻肉糜食品生产线 抱肉机 1 绞肉机 2 搅拌机 2 成型机 2 蒸橱 1 速冻库 1 保温库 1 速冻菜肴制品生产线 切块机 1 切条机 1 浣洗机 1 油炸机 1 2.7.5现有工程生产工艺流程及产污环节 现有工程生产工艺流程及产污环节见图2-2、图2-3。 图2-2 肉糜制品生产线生产工艺流程及产污环节图 肉糜生产线主要生产工艺流程说明： 1.原料验收：验收合格的原辅料应放在符合要求的仓库中储存。 2.将鱼糜、鸡胸肉原料洗净退冰备用，此工序产生废水。 3.将退冰的鱼糜、鸡胸肉的用刨肉机刨肉呈片状，此工序产生噪声。 4.再将呈片状的鱼糜、鸡胸肉用绞肉机绞细工序产生噪声 5.配料控制参数：①按配方比放盐，白糖、味精、三聚磷酸钠、淀粉将绞好的肉糜，②将配好肉糜放入打浆机进行搅拌打浆，直至粗细均匀。 6.将打好的浆通过成型机按不同规格成型。 7、蒸煮控制参数：①将成型的半成品立即投入100度℃水温蒸煮箱蒸煮5—10分钟，②将蒸煮过的半成品迅速捞出均匀放置食品框中。 8、将蒸煮的半成品放于食品框自然冷却。 9.油炸控制参数：①将冷却好的半成品投入油炸机中，油温控制在150℃-180℃，②每次油炸控制在1分钟左右，c注意清理油渣和换油，防止产品油炸色度过暗。 此工序产生废食用油。 10.油炸好的产品放食品框中自然冷却。 11.速冻控制参数：①将冷切好的产品推入库温在-30——-40℃的速冻库进行速冻。②冻结速冻应控制在30分钟内生成最大冰晶带，且保证速冻过程中不间断直至产品中心温度达-18℃,c严格控制温度，否则会造成变色、变味、微生物超标营养成分流失 12.速冻好的食品进行内袋包装和装箱入库。 图2-3 菜肴制品生产线生产工艺流程及产污环节图 菜肴生产线主要生产工艺流程简述如下： 1.原料验收控制参数：①查看芋头是否新鲜，有无腐烂变质，②查看检测报告有无农残超标，③查看是否品质一致。 2.把芋头放进浣洗机去土清洗至芋头白净。此工序产生废水。 3.去掉芋头表面的皮并去掉虫坑及斑点。此工序产生废水。 4.把去皮好的芋头放进清洗池清洗。此工序产生废水。 5.将清洗好的芋头修整按规格切块切条成型 6.油炸控制参数：①将成型好的芋条、芋块放油炸机中，②油温严格控制在150℃-180℃，③油炸控制在两分钟捞出，迅速均匀放在食品框中。此工序产生废食用油。 7.将油炸好的芋条、芋块放食品框自然冷却。 8.速冻控制参数：①将冷却好的芋条、芋块将冷却好的推入库温在-30—-40℃的速冻库进行速冻。②冻结速冻控制在30分钟内生成最大冰晶带，且保证速冻过程中不间断直至产品中心温度达-18℃.③严格控制温度，否则会造成变色、变味、微生物超标营养成分流失。 9将速冻好的芋条、芋块进行内包装装箱入库。 2.7.6现有工程污染物实际排放情况核算 为了解现有工程污染物排放情况，建设单位委托福建绿家检测技术有限公司于2023年8月21日对现有工程污染物排放情况进行监测，根据《福建省汤霸王食品有限公司废气、废水、噪声检测监测报告》的监测数据进行核算，详细情况如下： （1）废水 现有工程废水主要包括职工生活污水和原料解冻、清洗及生产过程产生的废水及锅炉除尘废水。现有工程锅炉除尘废水由沉淀池中和处理后达标排放，生活污水由三级化粪池处理后达标排放，生产废水由隔油池处理后并入生活污水采取地埋式二级生化措施处理。根据业主提供现有项目排水量约为0.758t/d。根据《福建省汤霸王食品有限公司废气、废水、噪声检测监测报告》，福建绿家检测技术有限公司对现有工程厂区污水处理站废水的出水水质进行了监测，检测结果见表2.7-5。 表2.7-5 现有工程废水监测结果一览表 点位名称 检测因子 检测结果 第一次 第二次 第三次 第四次 均值/范围 厂区内综合污水处理站W01 pH值 （无量纲） 8.42 8.45 8.38 8.47 8.38-8.47 悬浮物 （mg/L） 26 29 25 23 26 氨氮 （mg/L） 0.125 0.116 0.130 0.114 0.121 化学需氧量 （mg/L） 85 82 91 88 87 五日生化需氧量（mg/L） 16.9 16.2 14.9 17.4 16.4 总磷 （mg/L） 0.43 0.44 0.42 0.43 0.43 总氮 （mg/L） 0.43 0.44 0.42 0.43 0.43 动植物油类 （mg/L） 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 0.06L 备注：检测结果“L”代表未检出，其前面数字为该方法检出限。 根据监测数据统计现有工程废水主要污染物排放情况详见表2.7-6。 表2.7-6 现有工程废水主要污染物排放情况一览表 废水量 污染物 SS NH3-N COD BOD5 总磷 动植物油 250t/a 排放浓度（mg/L） 26 0.121 87 16.4 0.43 0.6L 允许排放浓度（mg/L） 150 25 150 30 1.0 15 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 年排放量（t/a） 0.006 0.00003 0.0218 0.0041 0.0021 0.0001 排放去向 综合废水经厂区污水处理站处理后直接进入污灌农田。 现有工程产生的综合废水经厂区内污水处理站处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的二级标准。 （2）废气 现有工程废气主要为燃煤锅炉产生的锅炉烟气，锅炉燃料为木材。根据《福建省汤霸王食品有限公司废气、废水、噪声检测监测报告》，福建绿家检测技术有限公司对现有工程锅炉烟气出口废气进行了检测，检测结果见表2.7-7。 表2.7-7 现有工程锅炉烟气监测结果一览表 点位名称 检测因子 采样频次 检测结果 标干流量 （m3/h） 排放浓度 （mg/m3） 折算浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 锅炉废气排放口P1 颗粒物 第一次 625 <20 / / 第二次 700 <20 第三次 587 <20 平均值 637 <20 SO2 第一次 625 19 22 1.36×10-2 第二次 700 21 第三次 587 24 平均值 637 21 NOx 第一次 625 111 122 7.52×10-2 第二次 700 124 第三次 587 118 平均值 637 118 锅炉废气排放口P2 颗粒物 第一次 658 <20 / / 第二次 733 <20 第三次 620 <20 平均值 670 <20 SO2 第一次 658 22 23 1.51×10-2 第二次 733 21 第三次 620 25 平均值 670 23 NOx 第一次 658 124 128 8.32×10-2 第二次 733 127 第三次 620 121 平均值 670 124 现有工程锅炉运行时间为2640h/a，根据监测数据平均值统计现有工程锅炉废气主要污染物产排情况详见表2.7-8。 表2.7-8 现有工程锅炉烟气主要污染物排放量一览表 废气量 污染物 颗粒物 SO2 NOX 345.05万m3/a 排放浓度（mg/m3） <20 23 124 允许排放浓度（mg/m3） 80 400 400 是否达标 达标 达标 达标 年排放量（t/a） 0.069 0.076 0.418 现有工程燃煤锅炉产生的烟气经收集后采用水膜除尘器处理，通过15m高排气筒达标排放。根据表2-12的监测数据可知，现有工程锅炉外排废气中颗粒物、SO2及NOX的排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中“燃煤锅炉”规定大气污染物排放限值。 （3）噪声 现有工程噪声主要为设备噪声，主要采取基础减振、合理布局等措施来降低噪声影响。根据《福建省汤霸王食品有限公司废气、废水、噪声检测监测报告》，福建绿家检测技术有限公司对现有工程声环境进行了监测，检测结果见表2.7-9。 表2.7-9 现有工程声环境监测结果一览表 检测时段 点位名称 检测结果 (dB) 标准限值 (dB) 昼间 厂界东北侧外N1 54.1 55 厂界东南侧外N2 54.4 厂界西南侧外N3 53.8 厂界西北侧外N4 54.3 根据表2-13可知，项目现有工程昼间声环境符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中类标准，夜间不进行生产。 （4）固废 现有工程主要固体废物产生及处置情况详见表2.7-10。 表2.7-10 现有工程主要固体废物及处置情况一览表 序号 名称 固废分类 核算产生量 （t/a） 处置措施 1 猪禽肉渣、槟榔芋皮 一般固废 0.5 收集后，委托环卫部门统一清运处置 2 废食用油 0.5 外售资质单位回收再利用 3 废弃包装物 0.2 外售资质单位回收再利用 4 职工生活垃圾 生活垃圾 0.005 分类收集暂存于垃圾桶，由柯岭村生活垃圾处理系统合理处理。 2.7.7现有工程存在的环境问题及整改措施 根据对现有工程生产现状情况的调查，现有工程存在的主要问题如下： 表2.7-11 现有工程存在的环境问题及整改措施一览表 序号 主要环境问题 整改措施 1 根据现场调查，现有柴油储罐四周围堰较低，且地面防渗漏措施不完善。 对柴油储罐四周围堰进行加高处理，并对柴油储罐地面防渗进行加固。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1地表水环境质量现状 项目周边地表水体主要为龙山溪，根据《福建省人民政府关于宁德市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2012〕187号），项目区域涉及的龙山溪水体环境功能分别为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。具体指标详见表3.1-1。 表3.1-1 地表水水质评价标准单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 Ⅳ类标准值 标准来源 1 pH值 6~9 GB3838-2002 《地表水环境质 量标准》 2 高锰酸盐指数 10 3 五日生化需氧量（BOD5） 6 4 氨氮（NH3-N） 1.5 5 总磷（以P计） 0.3 根据宁德市生态环境局网站2023年1月公布的《宁德市环境质量现状2022年度》的内容可知：2022年，全市主要流域水质总体优良。Ⅰ类～Ⅲ类水质比例为97.8%，同比持平；Ⅰ类～Ⅱ类水质比例55.6%，同比上升2.3个百分点。各类水质中：Ⅰ类水质占2.2%、Ⅱ类水质占53.3％，Ⅲ类水质占42.2％，Ⅳ类水质占2.2%，无Ⅴ类水，无劣Ⅴ类水。因此，项目区域龙山溪水环境质量良好，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 3.1.2大气环境质量现状 本项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体见表3.1-2。 表3.1-2 环境空气质量标准 污染物名称 浓度限值（μg/m3） 执行标准 取值时间 二级标准 PM10 年平均 70 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 24小时平均 150 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 二氧化硫（SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 氮氧化物（NOX） 年平均 50 24小时平均 100 1小时平均 250 达标区判定：按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《宁德市环境质量概要2022年度》有关数据，福鼎市2022年空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准，福鼎市环境空气质量属于达标区。 表3.1-3福鼎市2022环境空气质量统计 时间 SO2 mg/m3 NO2 mg/m3 PM10 mg/m3 PM2.5 mg/m3 CO mg/m3 O3 mg/m3 福鼎市 0.006 0.007 0.027 0.012 1.2 0.094 国家二级标准 0.06 0.04 0.07 0.035 4 0.16 达标情况 达标 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。 由上表可知，福鼎市2022年空气环境中SO2、NO2、PM10和PM2.5均未超过国家二级标准，CO日均值第95百分数和O3最大8小时值第90百分数未超过国家二级标准，本项目位于福鼎市，区域环境空气质量属于达标区，环境空气质量较好。 3.1.3声环境质量现状 本项目厂址地处福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目区声环境功能区为1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准。具体见表3.1-4。 表3.1-4 环境噪声限值（GB3096-2008）单位：dB(A) 声环境功能区类别/时段 昼间 夜间 2 55 45 根据生态环境部环境工程评估中心2021年10月20日关于“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”说明：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。” 根据现场踏勘可知，项目西侧厂界外50米处为柯岭村居民区，应进行声环境质量检测。声环境敏感目标质量检测结果见表3.1-5。 表3.1-5 声环境质量监测结果一览表 检测时段 点位名称 检测结果 (dB) 昼间 柯岭村东北侧外N1 49.1 柯岭村东南侧外N2 50.3 柯岭村西南侧外N3 50.2 柯岭村西北侧外N4 51.6 3.1.4地下水、土壤现状评价说明 （1）地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“142、热力生产和供应工程”，报告表类别属于“Ⅳ类项目”，可不开展地下水环境现状评价。 （2）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（土壤环境影响评价项目类别表），本项目土壤环境影响评价类别属于“制造业—电力热力燃气及水生产和供应业—其他”，本项目属于Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 （1）大气环境 项目厂界西侧500米范围内周边大气环境保护目标主要为柯岭村居民区，详见表3.2-1及附图2。 表3.2-1 项目大气环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护目标 方位 距离 （m） 环境 特征 规模 环境功能及保护级别 大气环境 柯岭村居民区 西侧 50 居民区 150人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二类功能区 水环境 厂界外500米范围内无水环境保护目标 / 声环境 厂界西侧50米范围内为柯岭村居民区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 / 生态环境 项目位于工业园内，在已有厂房内建设，故无生态环境保护目标 / |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 本项目技术改造工程为新增1台4吨柴油锅炉为速冻食品生产线提供热源，原工艺流程不变，无新增废水产生。 3.3.2废气 本项目运营期废气主要为锅炉烟气，其排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中“燃油锅炉”规定大气污染物排放限值，标准限值详见表3.3-2。 表3.3-2《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2（摘录） 污染项目 限值 污染物排放监控位置 颗粒物 30mg/m3 烟囱或烟道 二氧化硫 200mg/m3 氮氧化物 250mg/m3 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 烟囱排放口 3.3.3噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。详见下表3.3-3。 表3.3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 2类 55 45 3.3.4固体废物 本项目技术改造工程为新增1台4吨柴油锅炉为速冻肉糜生产线提供热源，所用燃料为0#柴油，为清洁能源，燃烧后无新增固体废物。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制分析 3.4.1总量控制因子 根据国家“十四五”期间污染物总量控制要求及《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政〔2014〕24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实〈推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）〉的通知》（闽环发〔2014〕9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评〔2014〕43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX。 3.4.2污染物总量控制指标 本项目属于技术改造项目，无新增废水排放量，主要大气污染物为颗粒物、SO2、NOX，项目污染物排放总量控制详见表3.4-1。 表3.4-1 污染物排放总量指标 污染物类别 总量控制项目 现有工程总量控制指标 （t/a） 改建工程总量控制指标 （t/a） 扩建工程完成后全厂总量控制指标 （t/a） 废气 NOX / 1.064 1.064 SO2 0.448 0.007 0.0518 颗粒物 0.012 0.092 0.104 本项目实施后废气污染物量为SO2：0.007t/a、NOX：1.064t/a。根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》闽政〔2016〕54号），该部分所需的总量由建设单位通过海峡股权交易中心竞拍取得排污权。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目位于福建省宁德市福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭，不新增用地，利用厂区现有厂房进行生产，本次技改工程不新增厂房建设，因此不存在厂房等主体工程施工期环境影响。 项目施工期活动主要为新增生产线设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响分析及保护措施 4.2.1废水 本次技术改造过程中，锅炉冷凝水全部循环使用，无生产废水；不新增员工，无新增员工生活污水，因此无新增废水排放。 4.2.2废气 4.2.2.1废气污染源强分析 本项目运营期废气主要是锅炉烟气。 （1）锅炉烟气产生情况 本次改扩建工程为企业拟增设1台4吨的燃油锅炉，燃料采用0#柴油锅炉，年使用330天，每天8h，根据锅炉的使用时间，计算本项目燃料使用量： 4吨燃油锅炉每小时耗油量=3600×热功率÷热值÷锅炉效率。 其中柴油锅炉热功率为1.4MW，0#柴油热值为42.42Mj/kg，锅炉效率为0.90。 燃油锅炉每小时耗油量=3600×1.4MW÷42.42Mj/kg÷0.90=133kg 项目年运行2640h，年使用0#柴油351.12t。柴油燃烧过程产生的污染物主要为颗粒物、SO2及NOX。项目运营期间新增柴油锅炉污染物排放情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表－燃油工业锅炉。 表4.2-1锅炉燃烧产污系数取值表 指标 工业废气量 KSO2 K颗粒物 KNOx 标立方米/吨-原料 kg/t-原料 kg/t-原料 kg/t-原料 产污系数 17804 19S① 0.26 3.03 备注：①产污系数表中的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。根据GB252-2015硫含量不大于10mg/kg，即0.001%，本项目S取0.001。 表4.2-2 项目新增柴油锅炉烟气产生情况一览表 污染源 烟气量 （万m3/a） 污染物 产生情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率 （kg/h） 产生量 （t/a） 柴油锅炉 （4t/h） 3000m3/h （792万m3/a） 颗粒物 11.646 0.035 0.092 SO2 0.886 0.003 0.007 NOX 134.684 0.403 1.064 （2）废气收集处理及排放情况 本项目锅炉燃料采用0#柴油，属于清洁燃料，燃烧后污染物产生量较小，对燃油锅炉设置密闭连接集气管道，原有1台3000m3/h的风机进行烟气收集，收集后的烟气通过1根15m高的排气筒排放。 项目废气排放情况详见表4.2-3，废气排放口基本情况见表4.2-4。 表4.2-3 废气污染物排放源一览表 产污环节 污染物种类 排放形式 治理设施 是否为可行性技术 排放情况 排放口 设施名称 收集效率 处理效率 风机风量（m3/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放 浓度（mg/m3） 锅炉烟气 颗粒物 密闭集气管道+15m高排气筒 100% 0 3000 是 0.092 0.035 11.646 DA001 SO2 100% 0 是 0.007 0.003 0.886 NOX 100% 0 是 1.064 0.403 134.684 表4.2-4 项目废气排放口基本情况一览表 序号 排气筒 编号 排气筒底部中心坐标/m 排气筒 度/m 排气筒出口内径/m 烟气温 度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 排放口 类型 X Y 1 DA001 120.1902194 27.3345805 15 0.5 70 2640 连续 一般 排放口 （3）废气污染物汇总 项目运营期废气产生及排放情况详见表4.2-5。 表4.2-5 废气污染物排放源一览表 产污环节 污染物种类 产生情况 排放形式 治理措施 处理效率 是否为可行性技术 排放情况 排放口 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生 浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放 浓度（mg/m3） 锅炉烟气 颗粒物 0.092 0.035 11.646 有组织 密闭集气管道+15m高排气筒 0 是 0.092 0.035 11.646 DA001 SO2 0.007 0.003 0.886 0 是 0.007 0.003 0.886 NOX 1.064 0.403 134.684 0 是 1.064 0.403 134.684 4.2.2.2大气环境影响分析及保护措施 针对燃油锅炉产生的烟气，通过配套的密闭集气管道收集后通过1根15m高的排气筒引有组织排放。根据污染源核算分析可知，外排烟气中颗粒物排放浓度为11.646mg/m3，SO2排放浓度为0.886mg/m3，NOX排放浓度为134.684mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃油锅炉”标准（即颗粒物≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOX≤250mg/m3）。项目采取的废气治理措施可实现污染物达标排放，治理措施可行。 综上所述，项目对生产期间配套了较为有效的针对性废气环保设施，废气治理措施可行，符合《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求。运营期间产生的锅炉烟气经有效净化处理后对周边大气环境影响较小。 4.2.2.3废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南—火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），制定项目废气排放自行监测计划，具体见表4.2-6。 表4.2-6 常规监测计划内容一览表（废气） 监测 内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 废气 DA001排气筒 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度 1次/月 委托有资质单位 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声污染源强分析 机械噪声源强详见表4.2-7，建设单位拟对运营期间的生产噪声采取设备基础减振、厂房隔声及厂区绿化等综合措施进行降噪，降噪效果约为20dB。 表4.2-7 项目主要机械设备噪声一览表 序号 噪声源名称 数量 治理前声级dB(A) 治理措施 降噪效果 dB(A) 治理后声级dB(A) 持续时间(h/d) 1 柴油锅炉 1 65 设备减振、厂房隔声、绿化降噪等综合治理措施 20 45 8 4.2.3.2噪声达标分析 （1）噪声点源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLA——因各种因素引起的衰减量，dB。 （2）多声源叠加公式 式中：Leq——预测点的总声压级，dB(A)； LA,i——第i个声源对预测点的影响值，dB(A)； N——声源个数。 （3）建筑围护结构的隔声量 建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。 采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响，预测结果见表4.2-8。 表4.2-8 噪声预测结果一览表 单位：dB 序号 点位 叠加噪声源dB(A) 衰减量dB(A) 背景值 dB(A) 预测值dB(A) 标准值dB(A) 达标情况 昼间 昼间 1 东侧 75 20 50.1 50.21 55 达标 2 西侧 50.4 50.21 55 达标 3 南侧 50.8 50.55 55 达标 4 北侧 49.5 49.98 55 达标 厂界噪声预测结果分析：本项目仅昼间生产，夜间无生产活动。根据表4.2-15的预测结果表明，项目产生的机械设备噪声在经墙体隔声、基础减振和距离自然衰减的情况下，项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 （4）敏感目标预测结果分析：各环境敏感点预测分析见表4.2-9。 表4.2-9 各环境敏感点环境噪声预测结果 单位：dB 序号 点位 与预测点距离 背景值dB(A) 时段 预测值dB(A) 1 柯岭村居民区北侧 80 50.23 昼间 49.56 2 柯岭村居民区西南侧 50 50.34 昼间 49.24 3 柯岭村居民区南侧 20 50.65 昼间 48.68 4 柯岭村居民区西北侧 210 49.98 昼间 50.54 根据表4.2-9预测结果可知，经过基础减震、车间、门窗隔声、绿化等综合措施后，预测点噪声小，不会产生扰民现象，因此，本项目不会对周边产生明显影响。 4.2.3.3噪声治理措施及可行性分析 本项目从合理布局、技术防治、管理措施等方面采取有效防噪措施： （1）合理布局： 将噪声较大设备布置在车间厂房内或设备房内，并尽量远离厂界，无露天生产；设备运行期间，车间尽量关闭门窗；在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减少噪声对环境的影响。 （2）技术防治： ①选用低噪声、环保型、节能型生产设备，对高噪声的设备设置底座基础减震； ②将高噪声设备置于室内，合理布局车间生产设备，设备不紧贴墙布置，尽量远离窗门； ③定期检查设备，注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态，减轻非正常运行产生的噪声污染，实行文明生产； ④加强厂区周边绿化，既美化环境又起到一定的吸声降噪作用。 （3）管理措施： 日常尽可能关闭门窗生产；加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗；为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应限制车速、禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输；定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行时产生的噪声。 （4）可行性分析 根据噪声预测分析结果，通过采取设备减振、厂房隔声、绿化降噪等综合治理措施后，项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，生产噪声对周边环境较小，措施可行。 4.2.3.4噪声监测要求 表4.2-10 常规监测计划内容一览表（噪声） 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 噪声 东、西、南、北厂界外1m 等效连续A声级 1次/季 委托有资质单位 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物源强分析 本项目技术改造工程为新增设1台4吨的燃油锅炉替换原有燃煤锅炉，为速冻食品生产线提供热能，原工艺流程不变，燃料为0#柴油，0#柴油属于清洁能源，燃烧后无新增固体废物。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A本项目报告表类别属于“Ⅳ类项目”，可不进行地下水环境影响评价。 （2）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（土壤环境影响评价项目类别表），本技改项目土壤环境影响评价类别属于“电力热力燃气及水生产和供应业—其他”，本项目属于Ⅳ类建设项目，可不进行地下水环境影响评价。 4.2.6生态环境影响分析 本项目位于福鼎市桐城街道柯岭村倒头岭1号，用地性质属于工业用地，项目场地已经平整，且无生态环境保护目标，无需采取生态环境保护措施。 4.2.7环境风险分析 4.2.7.1环境风险识别 项目锅炉使用柴油，本项目柴油主要由柴油罐车定期运至厂区内，输送入厂区内设置的柴油储罐内。项目厂区内共设置1个柴油储罐，项目运营期间厂区内柴油最大储量为5t。 本项目厂区内涉及的危险化学品为柴油，项目危险化学品信息见表4.2-12。 表4.2-12 项目危险化学品信息表 序号 品名 CAS号 规格 厂内最大储量 存放位置 1 柴油 / 储罐1个 5吨 储罐区 项目运营期环境风险主要是柴油在生产过程中存在火灾、爆炸、泄漏等环境风险可能，柴油理化性质及危险特性详见表4.2-13。 表4.2-13 柴油的理化性质及危险特性表 标识 中文名：柴油 英文名：Diesel oil 分子量：/ 危规号：31001 UN 号：1202 CAS 号：/ 理化性质 熔点/˚C：-18 沸点/˚C：282-338 相对密度（水）：0.87-0.9 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪、乙醚、氯仿等。 燃烧爆炸危险性 燃烧性：本品易燃，具刺激性。 引燃温度/˚C：257 闪点/˚C：≥60 最小点火能（mJ)：无资料 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 稳定性和反应活性 禁配物：强氧化剂、卤素 有害燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 毒性 急性毒性：LD50：无资料LC50：无资料 健康危害 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 急救 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。 防护 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴橡胶耐油手套。其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 泄漏应急处置 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储运注意事项 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 4.2.7.2环境风险潜势 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量的比值，即为Q。当企业存在多种化学物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，qn——每种风险物质的存在量，t； Q1，Q2，Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及的危险物质情况及临界量比值详见表4.2-14。 表4.2-14 项目危险物质情况及临界量比值 序号 危险物质名称 CAS号 最大贮存量（t） 临界量（t） 临界量比值Q 1 柴油 / 5 2500 0.002 根据上表计算Q=0.002<1。因此，项目环境风险潜势为I，无需进行P、E值的计算，评价等级为“简单分析”。 4.2.7.3环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险评价工作等级划分表的判据，确定项目风险评价等级为简单分析。 （1）大气环境风险影响分析 柴油储罐发生火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽，被分解的未燃物质和被火燃加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物，主要污染物为CO，周边环境风险敏感目标大部分分布在项目上风向和侧风向上，且污染物的浓度较低。并且在柴油储罐区放置灭火器等消防用品，发现油品被明火引燃等情况，立即采取措施灭火，杜绝发生爆炸等风险事故，降低火灾发生的概率，从而减少对大气环境的污染。 （2）地表水环境风险影响分析 柴油储罐为地面储罐，储罐设置围堰，若卸油过程中发生泄漏，泄漏的油品将截留在围堰中，不会通过雨水沟排入外环境。 若发生最不利事件，泄漏的油品由围堰中溢出，且沿地面漫流至雨水沟，在厂区雨水排放口处设施事故应急池，发生泄漏时，切换应急阀门，可将油品引流至厂区事故应急池内，不会排入外环境。 4.2.7.4环境风险防范措施和事故应急措施 （1）柴油储罐风险防范措施 ①储罐设置围堰，对厂区内柴油储罐现有四周围堰进行加高处理，围堰大小不低于2m3； ②加强日常安全巡检，发现储罐异常，应及时进行维修； ③发现泄漏应立即启动泄漏事故现场处置方案，及时处理，控制泄漏源，消除危险源； ④完善消防设备设施的配置，特别是消防给水和消火栓系统、泡沫灭火系统等的应用，发生火灾事故时能够及时处置，防止事故蔓延扩大。 （2）柴油泄漏事故应急处理措施 一、柴油泄漏应急处理措施 ①事故情况下，泄漏油品可单独收集的，收集至容器里，返回生产，无法单独收集的与其冲洗水一起收集至事故应急池中，待事故处置完毕后将事故应急池内的水引起污水处理站处理。 ②柴油泄漏后迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。佩戴好面具、手套收集漏液，并用砂土或其他惰性材料吸收残液，转移到安全场所。中毒人员转移到空气新鲜的安全地带，脱去污染外衣，冲洗污染皮肤，漱口，紧急时送医。 二、储罐火灾应急处理措施 ①应立即对初起火灾进行扑救，就近原则运用灭火器材，如手提灭火器、消火栓等扑灭火源。使用灭火器要注意以下要点：先拉开保险栓，操作者站在上风位置，侧身作业，手按压柄，距火点两米位置，对准火源扫射。 ②当火势未能得到控制时，立即通知办公室并拨打119。动员全厂警戒并迅速调集员工利用身边的灭火器材赶到火灾现场参加扑救，切断火灾区的电源，并且做好火灾现场人员秩序维护和无关人员的疏散撤离工作。消防队到位后，安排人员到路口接消防车，以便消防队员把握火灾情况和尽快抵达，采取相应的灭火措施，抓住救灾时机。 （3）建立安全的环境管理制度 ①制定和强化各种健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。各级领导和生产管理人员必须重视安全管理，积极推广科学安全管理方法，强化安全操作制度和劳动纪律。 ②建立应急预案，并与当地应急预案衔接，一旦出现事故可借助社会救援，使损失和对环境的污染降到最低。 4.2.7.6环境风险分析结论 根据风险调查，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。风险评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列是环境风险防范措施，加强风险管理的条件下，建设单位可将事故风险的影响减至最小，本项目环境风险可防控。 4.3.1污染物“三本账” 表4.3-1 技改后全厂污染物排放“三本账”一览表（t/a） 种类 污染物名称 单位 现有工程排放量 “以新带老”削减量 本次新增排放量 技改后全厂排放量 增减量 废气 废气量（万m3） 万m3/a 345.05 0 792 792 +446.95 颗粒物 t/a 0.069 0 0.092 0.194 +0.023 SO2 t/a 0.076 0 0.007 0.495 -0.069 NOX t/a 0.418 0 1.064 1.064 +0.646 废水 废水量（万吨） t/a 0.025 0 0 0.025 +0 COD t/a 0.0218 0 0 0.0218 +0 总磷 t/a 0.0021 0 0 0.0021 +0 NH3-N t/a 0.00003 0 0 0.00003 +0 固废 猪禽肉渣、槟榔芋皮 t/a 0.5 0 / 0.5 +0 废食用油 t/a 0.5 0 / 0.5 +0 废弃包装物 t/a 0.2 0 / 0.2 +0 生活垃圾 t/a 0.005 / 0.005 +0 4.4.1环境管理 为确保污染防治措施的落实和有效运行，保证工程的社会经济效益与环境效 益相协调，实现可持续发展的目标，应加强环境管理工作，并设置专门的环境管理机构负责。 a.机构设置和职能 有效的环境管理需要一个设置合理的环保机构。建设单位设有专职环保管理机构，负责建立环保档案和环保实施运行的日常监督管理，该部门主要职责： ①贯彻执行中华人民共和国及福建省地方环境保护法规和标准； ②组织制定和修改本单位的环境保护管理规章制度并监督执行； ③提出并组织实施环境保护规划和计划； ④检查本单位环境保护设施运行状况； ⑤配合厂内日常环境监测，确保各污染物控制措施可靠、有效； ⑥推广应用环境保护先进技术和经验； ⑦组织开展本单位的环境保护专业技术培训，提高环保人员素质。 b 、环境管理措施 公司应加强环境管理，确保技改项目污染防治措施的落实和有效运行，应落实以下环境管理措施： ①对废气治理装置应加强管理和监控，确保其正常运行，达到设计的处理效率，确保达标排放； ②加强固废日常管理，做好管理台账及转移等工作。 4.5.1排污许可申请 本项目行业类别为 C1432 速冻食品制造，根据《固定污染源排污许 可证分类管理名录（2019 年本）》属简化管理，按《排污许可证申请与核发技术规范》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业－方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）办理排污许可证。 4.6.1排污口规范化管理 项目排污口应设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌；排放口图形标志见下表。 表4.6-1 排污口图形符号（提示标志）一览表 废气排放口 废水排放口 噪声排放口 一般固废 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 正方形边框 背景颜色 绿色 绿色 绿色 绿色 黄色 图形颜色 白色 白色 白色 白色 黑色 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟气排放口（DA001） | 颗粒物、SO2、NOX | 设置密闭集气管道收集后通过1根15m高排气筒排放。 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃油锅炉标准。 即：颗粒物≤30mg/m3； SO2≤200mg/m3； NOX≤250mg/m3。 |
| 地表水环境 | 本项目无生产废水，无新增员工，故新增废水排放 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 生产噪声（Leq） | 1、选用低噪声级设备； 2、采用设备减振、厂房隔声、厂区绿化降噪等措施。 | 各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 即：昼间≤55dB（A）； 夜间≤45dB（A）。 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 本次技改项目为新增1台燃油锅炉替换原有燃煤锅炉，燃料为0#柴油，0#柴油属于清洁能源，燃烧不新增固体废物。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 1、生产车间、仓库设置有消防设备； 2、柴油储罐区四周进行围堰，确保项目原料仓、生产设备等发生泄露，物料不会对土壤及地下水造成污染； 3、加强日常安全巡检，发现储罐异常，应及时进行维修； 4、完善消防设备设施的配置，特别是消防给水和消火栓系统、泡沫灭火系统等的应用，发生火灾事故时能够及时处置，防止事故蔓延扩大。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 2、建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 3、加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 4、落实“三同时”制度，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告，并上传全国建设项目环境影响验收平台。 5、按《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）要求填报排污许可证。 |

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3） | 345.05 | / |  | 792 | / | 792 | +446.95 |
|  | 颗粒物 | 0.069 | 0.102 | / | 0.092 | / | 0.194 | +0.023 |
|  | SO2 | 0.076 | 0.488 | / | 0.007 | / | 0.495 | -0.069 |
|  | NOX | 0.418 | / | / | 1.064 | / | 1.064 | +0.646 |
| 废水 | 废水量（万吨） | 0.025 | / | / | 0 | / | 0.025 | +0 |
|  | COD | 0.0218 | / | / | 0 | / | 0.0218 | +0 |
|  | 总磷 | 0.0021 | / | / | 0 | / | 0.0021 | +0 |
|  | NH3-N | 0.00003 | / | / | 0 | / | 0.00003 | +0 |
| 一般工业 固体废物 | 猪禽肉渣、槟榔芋皮 | 0.5 | / | / | / | / | 0.5 | +0 |
|  | 废食用油 | 0.5 | / | / | / | / | 0.5 | +0 |
|  | 废弃包装物 | 0.2 | / | / | / | / | 0.2 | +0 |
|  | 生活垃圾 | 0.005 | / | / | / | / | 0.005 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 附图

# 附图一：建设项目地理位置图

# 附图二：周边环境及保护目标分布图

# 附图三：厂区平面布置图

# 附图四：项目用地现状

# 附件

# 附件一：委托书

# 附件二：营业执照

# 附件三：法人身份证

# 附件四：项目备案证明

# 附件五、排污许可证

# 附件六：食品生产许可证

# 附件七：建设项目选址意见书

# 附件八：原环评审批意见及验收意见

# 附件九：项目信息公开说明、送审前公示截图

# Text boxes

0# 柴油

颗粒物、SO2、NOx