# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：福鼎市东瓯机械制造有限公司阀门配件生      产线改扩建项目

建设单位(盖章)：福鼎市东瓯机械制造有限公司

编制日期：           2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福鼎市东瓯机械制造有限公司阀门配件生产线改扩建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2306-350982-07-02-766581 |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 福建省宁德市福鼎市文渡工业园区银川路28号 |
| 地理坐标 | （ 120 度 15 分 15.739 秒， 27 度 03 分 33.095 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3393锻件及粉末冶金制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33： 68、铸造及其他金属制品制造 339 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 √扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福鼎市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备〔2023〕J030021号 |
| 总投资（万元） | 750.0000 | 环保投资（万元） | 50.0000 |
| 环保投资占比（%） | 6.67 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4547m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行) 》表 1 专项评价设置原则表，本项目不设置专项评价，具体见表 1.1.1。 表 1.1.1 项目专题评价设置表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。 扩建项目废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不涉及有毒有害污染物排放。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。 扩建项目生活污水经化粪池处理后，可用作厂址周边林地浇灌，不排放。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。 扩建项目不单独设置天然气储罐，本次依托现有工程的燃气储罐，天然气通过管道送至厂区。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 扩建项目不涉及取水口设置。 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 扩建项目不属于海洋工程建设项目。 否 |
| 规划情况 | 福鼎市温州园文渡项目区（后更名为：福鼎市温州园文渡工业集中区）创办于2004年4月，位于福鼎市秦屿镇与硖门乡交界处，是利用原国有盐场和水产养殖公司闲置土地进行开发建设的。2008年，在福鼎温州园文渡项目区总体规划的基础上，福鼎市人民政府再次委托温州市城市规划设计院修编《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）》，将文渡项目区更名为文渡工业集中区。修编规划以核电限制区、环境保护为约束性条件，以经济、社会、环境效益相统一为目的，对《福鼎市温州园文渡项目区总体规划（2004～2020）》进行修编。主要修编内容包括将规划面积由4.19km2减少至3.3539km2，提高土地利用率。同时区内不再规划居住用地、商业服务用地等人口高度集中的用地，减少区内人口数量，人口规模规划控制在7000人以内。另外，对发展产业进行调整，现有合成革企业进行升级改造，禁止与限制区不符产业入驻，发展黑色金属铸造及钢压延加工、电子元件制造、金属表面处理及热处理加工等产业。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 厦门大学环境影响评价中心于2014年4月完成《福鼎市环保局关于福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响评价报告书》的编制，福鼎市环保局于2014年4月24日出具了《福鼎市环保局关于福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响评价报告书审查意见的函》（鼎环保函〔2014〕 72号），于2018年1月完成《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响评价补充分析报告》。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与福鼎市文渡工业集中区总体规划符合性分析 本项目用地性质为工业用地，福鼎市文渡工业集中区产业定位是不再发展高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目，重点对接和承接温州高新技术产业，主要发展机械铸造行业、化学纤维制造业、化学制品制造业（不生产化学原料、不储存会对核电安全生产和应急实施造成影响的化学用品）、塑料制造业、金属制品业等，本项目为金属制品制造行业，符合福鼎市文渡工业集中区产业规划。 （2）与《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响报告书》（报批本）及审查意见符合性分析 根据《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响报告书》，文渡工业集中区的产业定位为：产业定位：塑料人造革、合成革制造产业发展方向：新技术、新工艺的高端 PU 革生产技术升级，PU 革产业规模控制，合成革企业生产规模控制在环境容量允许的范围内；泵、阀门、压缩机及类似机械的制造；黑色金属铸造；钢压延加工产业发展方向：以通用设备制造为主，制造阀门、汽车配件，适当发展不锈钢加工；金属表面处理及热处理加工：适当发展电镀集中区，清洁生产水平不低于行业二级；新型材料加工产业发展方向：适当发展新型建筑材料，严禁引入诸如水泥等向大气排放大量粉尘项目。电子元件制造产业发展方向：适度发展印刷电路板项目。 本项目属于阀门配件制造项目，符合园区产业发展定位，符合园区项目环境准入，项目以用电和燃气为主要供热系统，清洁生产符合要求，本项目符合《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响报告书》（报批本）及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.1选址合理性 本次扩建项目位于宁德市福鼎市文渡工业园区银川路28号，厂区周边均为工厂。项目用地性质为工业用地，厂区周边500m范围内无环境敏感目标，本项目用地不在该风景名胜区的缓冲区内，选址较为合理。 根据影响评价，正常情况下本工程排放的大气污染物对周边大气环境影响较小，噪声对敏感目标的影响也较小，生产废水处理后均回用于生产，不外排，生活污水经处理后统一排入文渡污水处理厂。因此本次扩建项目选址合理可行。 1.2产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令第 29 号），福鼎市东瓯机械制造有限公司阀门配件生产线改扩建项目不属于“限制类”和“淘汰类”，属于国家产业结构调整目录允许类项目。本次扩建项目已取得福鼎市工业和信息化局备案（闽工信备〔2023〕J030021号）。 现有工程中车床为6180型，摩擦压力机为J53-4000型、J53-1600型，均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的落后生产工艺装备。现有工程以钢坯、钢材为原材料，经天然气加热炉加热、锻压、碾环后形成锻件产品，本次扩建项目是在现有锻件工程的基础上拟新增2000吨/a锻件加工产品（属C3393锻件及粉末冶金制品制造）。 综上，本次扩建项目建设符合国家产业政策。 1.3“三线一单”控制要求符合性分析 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本次扩建项目与宁德市“三线一单”管控要求符合性分析如下： 1.3.1与生态红线的相符性分析 项目位于福鼎市文渡工业园区银川路28号，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。 1.3.2与环境质量底线的相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响分析可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 1.3.3与资源利用上限的对照分析 项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用，污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 1.3.4与环境准入负面清单符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目，符合国家产业政策。 1.4 与宁德市主要工业园区环境管控单元准入要求的符合性分析 根据《宁德市生态环境准入清单》，本项目用地范围涉及管控单元为福鼎文渡工业园区重点管控单元，本项目选址和建设符合“三线一单”控制要求，具体分析见下表1.1.2。 表 1.1.2 《宁德市主要工业园区环境管控单元准入要求》符合性分析 准入要求 本项目 是否符合准入要求 空间布局 1.文渡片区不再新增规划居住用地等敏感设施，不再发展劳动密集型产业。 2.控制文渡工业园区现有合成革产业规模并逐步转型升级。 1.本项目位于宁德市福鼎市文渡工业园区，项目用地为工业用地，不属于动密集型产业。 2.本项目主要发展机械铸造、金属制品业等产业，不属于合成革产业。 符合 污染物排放管控 1.新建涉VOCs排放项目实行区域内等量替代。 2.加快区内污水管网建设，确保工业企业所有废（污）水纳管集中处理，鼓励企业中水回用。 1.本项目不属于新建涉VOCs排放项目。 2.本项目废水经化粪池处理后统一排放至文渡污水处理厂。 符合 综上所述，本项目位于文渡工业园区，用地性质为工业用地，符合“三线一单”控制要求，项目选址合理。综述：项目符合“三线一单”的控制要求。 1.5 与《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）符合性分析 本项目废气治理措施与《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）符合性分析，详见下表。 表1.1.3 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（摘录）符合性分析表 相关规定 符合性分析 严格控制新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 符合，扩建后现有工程生产线产能增加。本项目热处理工序采用天然气为燃料，天然气属于清洁能源，不涉及燃料类煤气发生炉。 1.严格建设项目环境准入，新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 2.加快淘汰煤气发生炉和燃煤工业炉窑。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 1.符合，福鼎市文渡工业集中区产业定位是不再发展高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目，本项目为金属制品制造行业。 2.符合，项目热处理工序采用天然气为燃料，天然气属于清洁能源。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应全面加大污染治理力度，鼓励按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。铸造用生铁企业的烧结机、球团和高炉按照闽环保大气〔2019〕7号要求实施超低排放改造。 符合，项目属于锻件及粉末冶金制品制造业，暂未制订工业炉窑行业排放标准，废气污染物参照执行颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 符合，本项目锅炉设施属于闽环保大气〔2019〕10号附件2工业炉窑分类表中的热处理炉，燃料为天然气，废气管道全密闭。本次评价对现有工程提出的整改措施能够有效控制无组织废气排放。 由上表可知，本项目废气治理措施符合《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中的相关要求，经计算可知废气中各项污染物排放浓度均能满足《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）中规定大气污染物排放限值，对厂区外大气环境影响很小，采取的措施合理可行。 1.6与《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》符合性分析 表1.1.4 《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（摘录）符合性分析表 相关规定 符合性分析 推进产业结构优化。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。鼓励大年气污染防治重点区城加大淘汰落后才制度。铸造企业不得采用无芯工频路应电炉，无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉，水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。加快存量项目升级改造，推进企业合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。强化铸造和锻压与装备制造业协同布局，引导具备条任的企业入园集聚发展，提升产业链供应链协同配套能力，构建布局合理，错位互补，供需联动、协同发展的产业格局。 符合，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令第 29 号），福鼎市东瓯机械制造有限公司阀门配件生产线改扩建项目不属于“限制类”和“淘汰类”， 属于国家产业结构调整目录允许类项目。 支持高端项目建设。推动落实全国统一大市场建设，打通制约行业发展的关键堵点。引导各地结合实际谋划新建或改造升级的高端建设项目落地实施，支持企业围绕主机厂或重大项目 配套生产，保障装备制造业产业链供应链安全稳定。严格审批新建，改扩建项目，确保项目备案、环评、排污许可、安评、节能审查等手续清晰、完备，项目建设符合国家相关法律法规标准要求。严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调控制度，坚决遏制不符合要求的项目盲目发展和低水平重复建设，防止产能盲目扩张，切实推进产业结构优化升级。 符合，本项目备案表、环评、排污许可等手续清晰、完备，项目建设符合国家相关法律法规标准要求。已严格落实主要污染物排放总量控制，本次扩建项目产能扩张符合市场需求。 提升环保治理水平。依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测，台账记录、执行报告、信息公开等要求。综合考虑生产工艺、原辅材料使用、无组织排放控制、污染治理设施运行效果等，建设一批达到重污染天气应对绩效分级A 级水平的环保标杆企业，带动行业环保水平提升，铸造企业严格执行《铸造工业大气污染物排放标准（GB 39726）及地方排放标准，加强无组织排放控制，不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造，不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规出行淘汰，鼓励铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改造，支持行业协会公示进展情况。 符合，本项目严格执行依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测，台账记录、执行报告、信息公开等要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 福鼎市东瓯机械制造有限公司成立于2016年，主要从事法兰、阀门以及其他机械配件的加工和销售，该公司于2016年8月9日委托北京中企安信环境科技有限公司编制完成《福鼎市东瓯机械制造有限公司金属制品制造项目环境影响报告表》，福鼎市环境保护局于2017年1月对该报告表进行了批复：鼎环审【2017】005号。项目于2016年10月开工建设，实际投资2000万元，2017年10月工程竣工投入试运行，项目已建成生产车间一栋，年产2000吨阀门配件等金属制品。 为适应市场的需求，提高企业的竞争力，在现有厂房内新增4000吨摩擦压力机1台，1600吨摩擦压力机2台，天然气加热炉2台，抛丸机1台，同时扩大生产规模，扩建工程实施后新增年产2000吨阀门配件生产能力，本次扩建后全厂的锻件生产总规模为4000吨/a。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年）的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本次扩建项目为金属精加工项目，环评类别为环境影响报告表；项目环评类别判定详见表2.1-1。为此，建设单位委托本单位编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件一）。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和相关技术导则编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十、金属制品业 33 68 铸造及其他金属制品制造 339 黑色金属铸造年产10 万吨及以上的；有色金属铸造年产 10万吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外） / 2.2项目基本情况 （1）项目名称：福鼎市东瓯机械制造有限公司阀门配件生产线改扩建项目 （2）建设单位：福鼎市东瓯机械制造有限公司 （3）建设地点：福鼎市文渡工业区银川路28号 （4）总 投 资：750.0000万元 （5）占地面积：占地面积6664m2 （6）工程规模：年产2000吨阀门配件 （7）项目性质：改扩建 （8）生产定员：新增员工20人，均不在厂区内食宿 （9）工作制度：年生产日260天，单班制，每班8个小时 2.3项目主要工程内容 项目主要工程组成详见表2.3-1所示。 表2.3-1 项目工程组成一览表 项目名称 现有工程 扩建工程 变化 主体工程 厂房 钢结构1栋单层层高12m，建筑面积4547m2，主要布设包括钢材下料，锻造，热处理，碾环，机加工，检验包装。 依托现有，钢结构1栋单层高12m，建筑面积4547m2，主要布设包括钢材下料，锻造，热处理，碾环，机加工，检验包装。 不变 辅助工程 办公楼 厂区现有办公楼，在西北厂界设置1栋1层砖混建筑，总建筑面积303m2。 依托现有，厂区现有办公楼，在西北厂界设置1栋1层砖混建筑，总建筑面积303m2。 不变 公用工程 供电系统 接市政供电系统。供电电压10KV，采用10KV电缆引入，配电电压380V/220V，采用电缆穿管方式引入。 依托现有，接市政供电系统。供电电压10KV，采用10KV电缆引入，配电电压380V/220V，采用电缆穿管方式引入。 不变 给水系统 由园区给水管引入一根DN150的给水管供办公室生活、生产、消防、绿化等用水，并形成环状供水管网。 依托现有，由园区给水管引入一根DN150的给水管供办公室生活、生产、消防、绿化等用水，并形成环状供水管网。 不变 供气系统 由园区通过管道供给，厂区不单独设置天然气储罐。 依托现有，由园区通过管道供给，厂区不单独设置天然气储罐。 不变 环保工程 废水处理 ①项目采用“雨污分流，清污分流”； ②生活污水经1座4m3化粪池处理后排入园区污水处理厂。 依托现有 ①项目采用“雨污分流，清污分流”； ②生活污水经1座4m3化粪池处理后排入园区污水处理厂。 不变 废气处理 锻造炉废气：集气系统+19.5m高排气筒排放。 将厂区现有2根排气筒（DA001、DA002）合并为一根不低于15m高的排气筒（DA001），同时新增脉冲高温布袋除尘设备。 改建 噪声治理 高噪声设备优先选用低噪声的设备，并对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施。 依托现有，高噪声设备优先选用低噪声的设备，并对高噪声设备采用减振、隔声、降噪等措施。 不变 固废处理 ①生活垃圾袋装收集，委托环卫部门每日统一清运、处置； ②在厂区南侧设置1座10m2一般固废收集间，定期收集外售回收厂家； ③在厂区南侧设置1座10m2危险废物专用贮存间，定期委托有资质的单位进行处置。 依托现有 ①生活垃圾袋装收集，委托环卫部门每日统一清运、处置； ②在厂区南侧设置1座10m2一般固废收集间，定期收集外售回收厂家； ③在厂区南侧设置1座10m2危险废物专用贮存间，定期委托有资质的单位进行处置。 不变 2.4产品方案和主要原辅材料 扩建项目主要生产设备详见下表。 （1）项目产品方案 项目具体产品方案及产量情况详见表2.4-1。 表2.4-1 本次扩建项目生产设备一览表 产品方案 现有项目产量 扩建项目产量 扩建完成后产量 法兰 800t/a +500t/a 1300t/a 阀门 1000t/a +1000t/a 2000t/a 阀体阀盖连接体 200t/a +500t/a 700t/a 合计（阀门配件） 2000t/a +2000t/a 4000t/a （2）主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗详见表2.4-2、表2.4-3。 表2.4-2 项目主要原材料消耗及变动情况一览表 序号 名称 现有工程 本次扩建项目 扩建后全厂 变化情况 最大储存量 包装形式 储存位置 物质形态 1 钢坯、钢材 2040t/a 2040t/a 4080t/a +2040t/a 800t 散装 现有工程原料堆场 固态 2 切削油 1t/a 1t/a 2t/a +1t/a 0.4t 桶装 现有工程原料仓库 液态 3 乳化液 1t/a 1t/a 2t/a +1t/a 0.4t 4 润滑油 0t/a 1t/a 1t/a +1t/a 0.4t 5 液压油 1t/a 1t/a 2t/a +1t/a 0.4t （3）原辅材料理化性质 切削液：切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点，克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差等缺点，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的润滑冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。 润滑油：用于机台电机驱动等的润滑，能对电机驱动等起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用，润滑油其基础油是由烃类、聚-α-烯烃(PAO)及聚内烯烃(PIO)等成分所组成，均为只由碳及氢所组成的有机化合物。外观为淡黄色液体，相对密度(水=)0.88，闪点大于200℃ ,溶于乙醇、苯、乙醚等多数有机溶剂。 天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3[2]，相对密度（水）为约0.45(液化)燃点(℃)为650，爆炸极限(V%)为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。有机硫化物和硫化氢(H2S)是常见的杂质，在大多数利用天然气的情况下都必须预先除去。含硫杂质多的天然气用英文的专业术语形容为“sour(酸的)”。天然气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡。每公斤液化气燃烧热值为11000大卡。气态液化气的比重为2.5公斤/立方米。每立方液化气燃烧热值为25200大卡。每瓶液化气重14.5公斤，总计燃烧热值159500大卡，相当于20立方天然气的燃烧热值。 液压油：液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。液压油用途广泛，是工业用油中使用最多的产品。当前液压元件正向着体积小、功率大方向发展，系统压力越来越高，有的已突破50MPa。低温性能也是液压油的重要特性，要求在低温环境下设备启动比较容易，且动力传动灵敏，而且液压油换油周期较长，如露天设备通常一年一换，液压油在使用过程中不可避免地要经历四季的变化，因此露天设备使用低凝产品效果较好。清洁度也已成为液压油的性能要求。它具有超高的清洁性能和耐用性。液压效率特性可帮助减少工业和移动设备的能量消耗、降低运行成本并提高生产力。非凡的抗氧化和热稳定性延长油液和过滤器的更换间隔，同时有助于确保系统清洁。高抗磨性能和的油膜强度性能特征极大程度地起到保护设备的作用，减少故障发生率，同时提高生产能力。 表2.4-3 项目主要能源消耗及变动情况一览表 序号 现有项目 本次扩建项目 扩建后全厂 材料/能源 年耗用量 材料/能源 用量 材料/能源 用量 1 水 1670吨 水 +468吨 不新增 2138吨 2 电 150万kwh 电 +150万kwh 不新增 300万kwh 3 天然气 40万立方米 天然气 +40万立方米 不新增 80万立方米 （4）天然气消耗 本次扩建项目锻件精加工燃气用量为：加工1t产品消耗200m3天然气，实际生产品为2000t/a，需新增的燃气消耗量为40万m3/a，扩建后预计年生产4000t产品，全厂燃气消耗量为80万m3/a。其中： ①加热工序：本次扩建项目新增2台10t/d天然气加热炉（天然气），升温每吨锻件钢坯需要天然气150m3，保温每吨锻件钢坯需要50m3天然气。 ②热处理工段：锻压过程中回炉加热、保温过程采用电炉，不涉及天然气消耗。 ③退火和淬火：退火和淬火过程采用电炉，不涉及天然气消耗。 ④回火：采用电炉，不涉及天然气消耗。 扩建项目天然气由园区通过管道供给，厂区不单独设置天然气储罐。 2.5主要生产设备 项目现有4台天然气加热炉（2用2备），本次扩建项目建设单位拟对厂区现有生产线进行改扩建，购置全新设备进行生产，扩建工程新增2台天然气加热炉（1用1备）用于锻造加热环节，扩建后工程共设置有6台天然气加热炉（3用3备）用于锻造加热环节，生产规模为4000吨/年。每台天然气加热炉平均设计产能为1吨/h，则3台天然气加热炉产能为3吨/h。年生产时间为2080h，年产量为6240吨/年，能满足扩建后全厂生产规模4000吨/年。因此扩建工程热处理炉数量与生产能力相匹配，能满足本项目的生产使用。项目建成后全厂主要生产设备见下表2.5-1。 表2.5-1 主要设备一览表 序号 现有工程 本次扩建工程 设备名称 数量 备注 设备名称 数量 型号/规格 备注 1 天然气锻造加热炉 4台（2用2备） 现有 天然气加热炉 2台（1用1备） ST-JRL-GTL 新增 2 皮带锤 2台 现有 抛丸机 1台 3710 新增 3 空气锤 2台 现有 空气锤 2台 C41-1000 新增 4 碾环机 2台 现有 碾环机 3台 D51-1000 新增 5 液压机 1台 现有 电焊机 3台 BX1-500 新增 6 金属锯床 10台 现有 锯床 10台 4240 新增 7 车床 4台 现有 车床 5台 6180 新增 8 电阻炉 1台 现有 4000吨摩擦压力机 1台 J53-4000 新增 9 旋转式空压机 4台 现有 1600吨摩擦压力机 2台 J53-1600 新增 10 扩孔机 3台 现有 冲床 2台 / 新增 11 / / / 叉车 4台 CPC-3.5 新增 2.6厂区平面布置 本项目厂区位于福鼎市文渡工业园区X-1-4号地块，厂区按地形和生产流程情况将出入口均设置在北侧临近道路一侧，便于原辅材料和成品运输。项目厂区总平面图见附图3，现有工程平面布置见附图4，扩建工程车间平面布置图见附图5。 项目生产区与办公区相对隔开，且各个分区功能明确，保证了厂区工作人员的人身安全及生产安全，生产区布置较紧凑、物料流程短，生产车间总平面布置基本根据生产工艺流程、操作的要求，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性，项目平面布置基本合理。 2.7项目物料平衡和水平衡 （1）物料平衡 扩建前，现有工程年产2000t阀门配件等金属制品。 物料平衡情况：2040t/a钢坯、钢材=法兰800t/a+阀门1000t/a+阀体阀盖连接体200t/a+40t/a边角废料及检验过程产生的不合格品（边角废料收集外售回收厂家）。 扩建后，现有工程年产2000t阀门配件等金属制品。 物料平衡情况：2040t/a钢坯、钢材=法兰800t/a+阀门1000t/a+阀体阀盖连接体200t/a+40t/a边角废料及检验过程产生的不合格品（边角废料收集外售回收厂家）。 扩建后全厂工程物料平衡详见表2.4-2。 表2.7-1 扩建后全厂工程物料平衡表 输入 输出 原辅料名称 用量t/a 产品及其他 产出量t/a 钢坯、钢材 4080 1600t/a法兰 1600 2000t/a阀门 2000 400t/a阀体阀盖连接体 400 边角废料及检验过程产生的不合格品等 80 小计 4080 4080 （2）水平衡 图 4.2-1 扩建后全厂给排水平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7生产工艺流程 本次扩建工程新增生产设备，并扩大生产能，生产工艺新增抛丸工序，工艺流程如下： 图2.7-1 扩建工程生产工艺流程图 （1）工艺说明： ①下料工序：各种规格的原材料从材料堆放地用起重桁车配合，轨道小车运入本工段，由起重机将其吊运到据料架上锯切，锯下的坯料再运至锻造工段，该工段选用卧式带锯床下料工艺，锯切面平整，料损较小，切口损耗只有2-2.2cm。 该工段将产生设备噪声及锯末，锯末成分主要是金属原料，该类锯末比重较大，容易沉降，不易产生扬尘，锯末经沉降后定期收集作为固废出售。 ②加热工序：在锻造生产中，为了提高金属塑性，降低变形抗力，使坯料易于变形并获得良好的锻件，锻前需要加热。由下料工段生产的毛坯由起重机送至加热工段进行加热。项目加热工段采用燃天然气加热炉进行加热。将坯料加热到工艺所需温度，最高炉温为1250℃，最高锭坯温度为1230℃，终锻温度控制在700～750℃，最少保温时间为3.5h，普通保温时间为5.5h，送至锻压工段。 本次扩建项目新增2台台车式天然气加热炉（1用1备）进行加热，台车式燃气加热炉或锻造加热炉，主要由炉体、炉衬、炉门、自行走台车系统、高速燃烧系统、管路及其压力自控系统、炉压自控及排烟余热回收系统，密封装置，温度控制及记录系统、计算机系统等主要组成部分。 台车式燃气加热炉的控温方式：上位机集散控制、智能仪表控制和手动控制三种方式； 加热炉主要技术参数： 工作温度：650-1250℃ 燃气压力要求：≥5000Pa热效率：≥35% 炉温均匀性：保温期有效加热区内各点≤±5℃； 炉体表面升温：≤50℃；热风管外表温升≤20℃； 控温仪表精度等级：≤0.3级 该工段将由于天然气燃烧产生废气，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx； ③锻造工段：将加热后易于变形的坯料取出，分别采用自由锻进行制坯及液压机进行模锻成型，完成锻造制坯任务，为碾环机生产做准备。 该工段将产生设备噪声。 ④辗环工段：辗环是借助辗环机使环产生连续局部塑性变形，进而实现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形的塑性加工工艺。其中法兰的生产尺寸为外径800mm，内孔600mm，高度20mm；阀门的生产尺寸为外径800mm，内孔600mm，高度300mm；阀体阀盖连接体的生产尺寸为外径800mm，内孔200mm，高度250mm；碾环机将加热并冲有DN200mm左右小孔的坯料套在芯辊上，靠碾压辊的外缘带动坯料旋转，将坯料一次性加工成符合要求的厚度与直径。碾环设备的碾制速度通常为1-2mm/s，碾环周期一般为10s左右。 该工段将产生设备噪声。 ⑤热处理工段：热处理的目的是为改善零件的力学性能，消除锻件内部应力，使工件获得良好的机加工条件，热处理过程中没有用到淬火油。 项目采用电阻炉对工件进行加热，热处理基本工艺为：加热→保温→冷却。 退火工艺：毛坯退火要根据不同的热处理目的、材质和毛坯厚度等因素共同确定退火工艺。比如锻件的去应力退火就是将工件缓慢加热至600℃～650℃，保温一定的时间（一般每毫米厚保温3分钟），然后随炉缓慢冷却（≤100℃/h）至200℃再出炉冷却。工件在去应力退火过程中不发生相变，残余应力主要是在保温时消除的。 正火工艺：正火的加热温度与钢的化学成分有关，低碳钢的加热温度为AC3以上100℃～150℃；中碳钢的加热温度为AC3以上50℃～100℃。保温时间主要是取决于工件有效厚度和加热炉的型式。保温后的冷却，一般在空气中冷却。 调质工艺：淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理，其目的是获得强度、硬度、塑性和韧性都较好的综合机械性能。本项目采用水淬淬火。水淬是将加热后的零件淬入冷却能力较强的水中，待工件温度降至C曲线壁温以下接近马氏体转变的温度时，以获得马氏体组织。硬度是否降低与水冷时间的控制有关。马氏体经高温回火调质处理后的组织为回火索氏体，其中渗碳体呈粒状，因此，钢经调质处理后不仅强度较高，而且塑性与韧性显著地超过了正火状态。回火温度是决定工件回火后硬度的主要因素，确定回火时间的基本原则是保证工件透热及组织转变能够充分进行。回火后的冷却对碳钢的性能影响不大，但为了避免重新产生内应力，一般采用在空气中缓慢冷却，回火后硬度一般为HB200～300。 退火炉主要技术参数： 炉膛有效加热区尺寸：（长×宽×高）：9m×5m×5m； 炉膛尺寸：（长×宽×高）：9.5m×6m×5.8m； 炉车尺寸：（长×宽×高）：9.5m×5m×1.25m； 炉车最大装载量：约60t； 最高工艺使用温度：1100℃； 炉温均匀性：有效加热区内：保温后炉内各点≤±10℃； 升温速度：0-200℃/h可调，满载时≤120℃/h； 降温速度：30-100℃可调。 ⑥机加工工序：机械加工主要是车削加工和钻削加工。 机加工工段主要是通过车床对热处理后的锻件进行车内圆、车大端面、车外圆、车小端面、车锥面、钻孔等工序，使工件的外形尺寸符合标准及客户要求。 该工段将产生设备噪声及机加工下脚料，机加工下脚料主要成分是金属原料，该类下脚料比重较大，容易沉降，不易产生扬尘，下脚料经沉降后定期收集作为固废出售。 ⑦抛丸工序：经机加工后的产品采取抛丸机对表面及内部进行抛丸加工。抛丸是利用高速旋转的叶轮把小钢丸或者小铁丸抛掷出去高速撞击零件表面，可以除去零件表面的氧化层，同时钢丸或铁丸高速撞击零件表面，造成零件表面的晶体光亮。抛丸机配套有除尘设备，少量的粉尘经布袋除尘后通过排气筒排放。 ⑧检验：项目检测的指标主要是工件的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告，对检验后的合格产品进行包装入库，不合格产品则作为固废出售给其他厂家。 该工段将产生部分不合格产品，定期收集作为固废出售。 表2.6-1 项目运营期生产污环节汇总表 类别 污染源 污染物 治理措施 废水 职工生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 经现有化粪池处理达标后排入园区市政污水管网 废气 天然气锻造加热炉废气 颗粒物、SO2、NO2 集气系统收集后通过一根不低于15m高的排气筒（DA001）排放。 噪声 生产设备 噪声 厂房隔声、设备基础减振、厂区绿化等综合降噪措施 一般工业固废 危险废物 生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒等 委托环卫部门清运 机加工边角料（不含油） 钢金属 收集外售回收厂家 报废品 钢金属 废抹布 （含油） 油污 混入生活垃圾 危险废物 乳化液/切削油 油污 委托宁德市鼎润再生资源有限公司进行处置 机加工边角料（含油） 油渍 废机油 油污 液压油 油污 包装桶 塑料 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.8现有工程回顾 2.8.1现有工程基本概况 项目名称：金属制品制造项目 （2）建设单位：福鼎市东瓯机械制造有限公司 （3）建设地点：福鼎市文渡工业区银川路28号 （4）建设规模：项目占地面积6664m2 （5）生产规模：年产2000阀门配件 （6）总投资： 2500万元 2.8.2现有工程环保手续履行情况 现有项目环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等履行情况 详见表2.8-1。 表 2.8-1 现有项目环境影响评价及“三同时 ”制度落实情况 序号 项目名称 环评核定的工程规模 环评情况 环评批复情 况 验收情况 1 福鼎市东瓯机械制造有限公司金属制品制造项目环境影响报告表 年产2000阀门配件 北京中企安信环境科技有限公司，2016年8月 鼎环审【2017】005号，2017年1月 于2017年10月完成自主验收 2 排污许可 2020-06-15 ，取得国家级排污许可证，证书编号： 91350982MA34A8GW65001X 2.8.3 现有工程主要生产设备 表2.8-2 现有工程主要生产设备 序号 设备名称 环评报告数量 验收数量 实际设备建设情况 1 天然气锻造加热炉 4台（2用2备） 2台 2台 2 皮带锤 2台 1台 2台 3 空气锤 2台 2台 2台 4 碾环机 2台 1台 2台 5 液压机 1台 1台 1台 6 金属锯床 10台 6台 10台 7 车床 4台 2台 5台 8 电阻炉 1台 0台 1台 9 旋转式空压机 4台 1台 4台 10 扩孔机 3台 3台 3台 2.8.4现有工程主要产品及原辅材料 现有工程主要产品及原辅材料详见表2.8-3。 表2.8-3 现有工程主要产品及原辅材料一览表 主要产品名称 主要产品产量 主要原辅材料名称 主要原辅材料用量 法兰 800吨/年 钢坯、钢材 2040吨/年 阀门 1000吨/年 切削油 1吨/年 阀体阀盖连接体 200吨/年 乳化液 1吨/年 合计 2000吨/年 / / 2.8.5现有工程生产工艺流程及产污环节 图2.8-1 现有工程生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： ①下料工序：各种规格的原材料从材料堆放地用起重桁车配合，轨道小车运入本工段，由起重机将其吊运到据料架上锯切，锯下的坯料再运至锻造工段，该工段选用卧式带锯床下料工艺，锯切面平整，料损较小，切口损耗只有2-2.2cm。 该工段将产生设备噪声及锯末，锯末成分主要是金属原料，该类锯末比重较大，容易沉降，不易产生扬尘，锯末经沉降后定期收集作为固废出售。 ②加热工序：在锻造生产中，为了提高金属塑性，降低变形抗力，使坯料易于变形并获得良好的锻件，锻前需要加热。由下料工段生产的毛坯由起重机送至加热工段进行加热。项目加热工段采用燃天然气加热炉进行加热。将坯料加热到工艺所需温度，最高炉温为1250℃，最高锭坯温度为1230℃，终锻温度控制在700～750℃，最少保温时间为3.5h，普通保温时间为5.5h，送至锻压工段。 本项目安装4台台车式天然气加热炉（2用2备）进行加热，台车式燃气加热炉或锻造加热炉，主要由炉体、炉衬、炉门、自行走台车系统、高速燃烧系统、管路及其压力自控系统、炉压自控及排烟余热回收系统，密封装置，温度控制及记录系统、计算机系统等主要组成部分。 台车式燃气加热炉的控温方式：上位机集散控制、智能仪表控制和手动控制三种方式； 加热炉主要技术参数： 工作温度：650-1250℃ 燃气压力要求：≥5000Pa热效率：≥35% 炉温均匀性：保温期有效加热区内各点≤±5℃； 炉体表面升温：≤50℃；热风管外表温升≤20℃； 控温仪表精度等级：≤0.3级 该工段将由于天然气燃烧产生废气，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx； ③锻造工段：将加热后易于变形的坯料取出，分别采用自由锻进行制坯及液压机进行模锻成型，完成锻造制坯任务，为碾环机生产做准备。 该工段将产生设备噪声。 ④辗环工段：辗环是借助辗环机使环产生连续局部塑性变形，进而实现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形的塑性加工工艺。其中法兰的生产尺寸为外径800mm，内孔600mm，高度20mm；阀门的生产尺寸为外径800mm，内孔600mm，高度300mm；阀体阀盖连接体的生产尺寸为外径800mm，内孔200mm，高度250mm；碾环机将加热并冲有DN200mm左右小孔的坯料套在芯辊上，靠碾压辊的外缘带动坯料旋转，将坯料一次性加工成符合要求的厚度与直径。碾环设备的碾制速度通常为1-2mm/s，碾环周期一般为10s左右。 该工段将产生设备噪声。 ⑤热处理工段：热处理的目的是为改善零件的力学性能，消除锻件内部应力，使工件获得良好的机加工条件。 项目采用电阻炉对工件进行加热，热处理基本工艺为：加热→保温→冷却。 退火工艺：毛坯退火要根据不同的热处理目的、材质和毛坯厚度等因素共同确定退火工艺。比如锻件的去应力退火就是将工件缓慢加热至600℃～650℃，保温一定的时间（一般每毫米厚保温3分钟），然后随炉缓慢冷却（≤100℃/h）至200℃再出炉冷却。工件在去应力退火过程中不发生相变，残余应力主要是在保温时消除的。 正火工艺：正火的加热温度与钢的化学成分有关，低碳钢的加热温度为AC3以上100℃～150℃；中碳钢的加热温度为AC3以上50℃～100℃。保温时间主要是取决于工件有效厚度和加热炉的型式。保温后的冷却，一般在空气中冷却。 调质工艺：淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理，其目的是获得强度、硬度、塑性和韧性都较好的综合机械性能。本项目采用水淬淬火。水淬是将加热后的零件淬入冷却能力较强的水中，待工件温度降至C曲线壁温以下接近马氏体转变的温度时，以获得马氏体组织。硬度是否降低与水冷时间的控制有关。马氏体经高温回火调质处理后的组织为回火索氏体，其中渗碳体呈粒状，因此，钢经调质处理后不仅强度较高，而且塑性与韧性显著地超过了正火状态。回火温度是决定工件回火后硬度的主要因素，确定回火时间的基本原则是保证工件透热及组织转变能够充分进行。回火后的冷却对碳钢的性能影响不大，但为了避免重新产生内应力，一般采用在空气中缓慢冷却，回火后硬度一般为HB200～300。 退火炉主要技术参数： 炉膛有效加热区尺寸：（长×宽×高）：9m×5m×5m； 炉膛尺寸：（长×宽×高）：9.5m×6m×5.8m； 炉车尺寸：（长×宽×高）：9.5m×5m×1.25m； 炉车最大装载量：约60t； 最高工艺使用温度：1100℃； 炉温均匀性：有效加热区内：保温后炉内各点≤±10℃； 升温速度：0-200℃/h可调，满载时≤120℃/h； 降温速度：30-100℃可调。 ⑥机加工工序：机械加工主要是车削加工和钻削加工。 机加工工段主要是通过车床对热处理后的锻件进行车内圆、车大端面、车外圆、车小端面、车锥面、钻孔等工序，使工件的外形尺寸符合标准及客户要求。 该工段将产生设备噪声及机加工下脚料，机加工下脚料主要成分是金属原料，该类下脚料比重较大，容易沉降，不易产生扬尘，下脚料经沉降后定期收集作为固废出售。 ⑦检验：项目检测的指标主要是工件的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告，对检验后的合格产品进行包装入库，不合格产品则作为固废出售给其他厂家。 2.8.6现有工程污染物实际排放情况核算 现有工程污染物排放情况根据福建晟立检测技术有限公司于2019年7月12日对生活污水总排放口进行监测，检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。详细情况如下： （1）废水 ①循环冷却水 项目生产用水主要为锻件热处理工序淬火用水。该工序用水量约50kg/t-产品，即100t/a（0.38t/d），其中10%消耗，损失量0.038t/d（新增补水量9.88t/a），这部分水循环使用，不外排，定期补充蒸发损耗。 ②生活废水 现有工程项目生活污水主要为职工生活用水，生活用水量为2.5t/d（按生产时间260天计算，约650t/a），生活污水排放系数按80%计，则生活污水排放量为520t/a。 现有工程生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网纳入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理。现有工程废水排放情况详见表2.8-4。 表2.8-4 现有工程废水主要污染物产生量和排放量一览表 项目 类别 废水量（t/a） 单位 主要污染物 废水 去向 COD BOD5 SS NH3-N 生活 污水 治理前 520 浓度（mg/L） 400 220 200 35 文渡工业集中区污水处理厂 产生量（t/a） 0.208 0.114 0.104 0.018 经化粪池处理后 浓度（mg/L） 339 177 40 31.69 产生量（t/a） 0.176 0.092 0.021 0.016 排放标准限值 500 300 400 45 达标 达标 达标 达标 达标 备注 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级排放标准，其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 （2）废气 现有工程废气主要为天然气加热炉产生的废气。2台加热炉产生的废气经集气系统收集后分别通过2根19.5m高的排气筒（DA001、DA002）集中排放。福建晟立检测技术有限公司于2019年7月12日对现有工程天然气加热炉排气筒废气排放口进行监测，检测结果均符合《工业炉窑大气污染排放标准》（GB9078-1996）中表2二级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准；同时，现有工程天然气加热炉有组织废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度均能够满足《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》中鼓励排放限值（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米）。监测结果详见表2.8-5。 表2.8-5 现有工程加热炉废气监测结果 监测点位及日期 采样 频次 监测项目 标杆 流量（Nm3/h） 实测浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 限值 达标情况 排放浓度 （mg/m3） 排放速率 （kg/h） 2019.07.12 1#加热炉排气筒出口 第一次 颗粒物 655 <20 / 300 / 达标 第二次 653 <20 / 达标 第三次 660 <20 / 达标 平均值 656 <20 / 达标 第一次 二氧化硫 655 <3 / 550 2.6 达标 第二次 653 <3 / 达标 第三次 660 <3 / 达标 平均值 656 <3 / 达标 第一次 氮氧化物 655 81 5.30×10-2 240 0.77 达标 第二次 653 78 5.09×10-2 达标 第三次 660 76 5.02×10-2 达标 平均值 656 78 5.12×10-2 达标 2019.07.12 2#加热炉排气筒出口 第一次 颗粒物 573 <20 / 300 / 达标 第二次 586 <20 / 达标 第三次 592 <20 / 达标 平均值 584 <20 / 达标 第一次 二氧化硫 573 <3 / 550 2.6 达标 第二次 586 <3 / 达标 第三次 592 <3 / 达标 平均值 584 <3 / 达标 第一次 氮氧化物 573 69 3.95×10-2 240 0.77 达标 第二次 586 68 3.98×10-2 达标 第三次 592 70 4.14×10-2 达标 平均值 584 69 4.03×10-2 达标 备注 颗粒物执行《工业炉窑大气污染排放标准》（GB9078-1996）中表2二级标准；二氧化硫、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 根据天然气加热炉排气筒废气排放口监测结果平均值统计现有工程加热炉废气的产生及排放情况详见表2.8-6。 表2.8-6 现有工程加热炉废气产生及排放结果统计表 污染源 项目 废气产排放量 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 1#天然气加热炉 产生浓度（mg/m3） / <20 <3 78 产生量（t/a） 240万m3/a 0.024 0.0036 0.187 排放浓度（mg/m3） / <20 <3 78 排放量（t/a） 240万m3/a 0.024 0.0036 0.187 2#天然气加热炉 产生浓度（mg/m3） / <20 <3 69 产生量（t/a） 240万m3/a 0.024 0.0036 0.166 排放浓度（mg/m3） / <20 <3 69 排放量（t/a） 240万m3/a 0.024 0.0036 0.166 （3）噪声 现有工程噪声主要来自生产车间机械设备噪声，根据福建晟立检测技术有限公司于2019年7月12日对项目厂界噪声监测结果可知，检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准的规定（项目夜间不生产）。 表2.8-6 现有工程厂界噪声监测结果一览表 监测日期 监测点位 主要声源 测量时段 监测结果 标准限值 2019.07.12 厂界东侧外1m 机械噪声 昼间 60.9 65 厂界南侧外1m 机械噪声 61.9 厂界西侧外1m 机械噪声 63.3 厂界北侧外1m 机械噪声 63.3 （4）固废 现有工程主要固体废物产生及处置情况详见表2.8-7。 表2.8-7 现有工程主要固体废物及处置情况一览表 产生环节 固废名称 主要物 质成分 属性 废物 类别 废物代码 产生量t/a 危险特性 储存方式 处置方式/去向 生活垃圾 生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒等 职工生活垃圾 / / 3.25 / 垃圾桶收集 委托环卫部门清运 机加工边角料（不含油） 机加工边角料（不含油） 钢金属 一般工业固废 危险废物 / 339-003-99 20 / 一般固废间暂存 收集外售回收厂家 报废品 报废品 钢金属 / 339-003-99 20 / 废抹布 （含油） 机加工设备保养维护过程中产生的废抹布 油污 豁免类 HW49 900-041-49 0.2 / 垃圾桶收集 混入生活垃圾 机加工边角料（含油） 机加工边角料（含油） 油污 危险废物 HW08 900-209-08 0.2 T ，I 危废间暂存 委托宁德市鼎润再生资源有限公司进行处置 废机油 机加工设备保养维护过程中产生的废机油 油污 HW08 900-209-08 0.5 T ，I 液压油 液压设备维护、更换和拆解过程中产 生的废液压油 油污 HW08 900-218-08 1 T ，I 包装桶 乳化油、切削油的废包装桶 塑料 HW49 900-041-49 0.2 T 2.8.7现有工程污染物排放情况汇总 表2.8-8 现有工程污染物排放情况汇总一览表 类别 项目 单位 产生量 排放量 治理措施 废水 废水量 t/a 650 520 经化粪池预处理后通过园区污水管网纳入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理。 COD t/a 0.208 0.176 BOD5 t/a 0.114 0.092 SS t/a 0.104 0.021 氨氮 t/a 0.018 0.016 废气 1#加热炉废气 颗粒物 t/a 0.024 0.024 经集气系统收集后分别通过2根高19.5m的排气筒（DA001、DA002）集中排放。 SO2 t/a 0.0036 0.0036 NOX t/a 0.187 0.187 2#加热炉废气 颗粒物 t/a 0.024 0.024 SO2 t/a 0.0036 0.0036 NOX t/a 0.166 0.166 生活垃圾 生活垃圾 t/a 3.25 0 设置垃圾桶收集，由环卫部门统一外运处置。 一般固体 废物 机加工边角料（不含油） t/a 20 0 收集外售回收厂家 报废品 t/a 20 0 废抹布（含油） t/a 0.2 0 混入生活垃圾 危险废物 机加工边角料（含油） t/a 0.2 0 委托宁德市鼎润再生资源有限公司进行处置 废机油 t/a 0.5 0 乳化油、切削油的废包装桶 t/a 0.2 0 2.8.8现有工程项目存在环保问题及以新带老措施 对照《金属制品制造项目环境影响报告表》和《金属制品制造项目阶段性竣工环境保护验收报告》，结合现场勘查，本次评价发现的现有工程存在的环保问题如下。 表2.8-9 现有工程废气收集和治理存在的问题及整改措施情况一览表 序号 存在问题 整改措施 整改时限 1 切割产生的废乳化液和废金属泥未分类收集，未及时清扫锻压区地面积灰。 应及时清扫锻压区地面积累的粉尘，收集后暂存于一般固废堆场。废乳化液静置沉淀处理后，用桶收集上层废乳化液，将金属沉泥桶装收集后存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 3个月 2 现有厂区南侧未看到一般固废收集间。 建设企业应尽快落实厂区南侧的一般固废收集间，并标明警示牌。 3个月 3 现有厂区南侧的危险废物收集间内四周未设置围堰。 建设企业应尽快在危险废物收集间内设置围堰，围堰容积应大于罐体容积，并在危废桶下方设置托盘，防止废液渗漏。 3个月 4 企业尚未完全落实一年一次自行监测。 建设企业应及时委托有资质检测公司落实一年一次自行监测。 扩建项目投产后。 5 现有工程有组织废气执行《工业炉窑大气污染排放标准》（GB9078-1996）中表2二级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。 建设企业天然气加热炉有组织废气颗粒物、SO2、NOx排放浓度应参考《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》中鼓励排放限值（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米）。 扩建项目投产后。 6 现有工程天然气锻造加热炉废气经集气系统收集后分别通过2根19.5m高的排气筒（DA001、DA002）排放。 根据建设单位本次升级改造规划，将现有2根排气筒（DA001、DA002）合并为一根不低于15m高的排气筒（DA001），天然气锻造加热炉废气经脉冲高温布袋除尘设备收集后排放。 扩建项目投产后。 7 危废贮存间内部标识牌未按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）更新。 建议企业尽快按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）更新危废间标识牌。 3个月 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气环境质量现状 3.1.1环境空气质量功能区划及质量标准 扩建项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。标准值详见下表。 表 3.1-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称 取值时间 浓度限值 PM10 年平均 70μg/m3 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 年平均 35μg/m3 24小时平均 75μg/m3 SO2 年平均 60μg/m3 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 年平均 40μg/m3 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 2小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 日最大8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 3.1.1.1环境空气质量现状 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据宁德市生态环境局于2023年1月19日在网站上公布的《宁德市环境质量状况2022年度》可知，空气质量平均达标天数比例为99.7%，同比下降0.2个百分点。全市9个县（市、区）二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为6μg/m3、10μg/m3、26μg/m3和14μg/m3，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为0.9mg/m3和103μg/m3。与去年相比，二氧化硫浓度持平,二氧化氮下降1μg/m3，可吸入颗粒物浓度下降5μg/m3，细颗粒物浓度下降2μg/m3，一氧化碳特定百分位数平均值下降0.1 mg/m3，臭氧特定百分位数平均值上升2μg/m3。 表3.1-2 2021、2022年福鼎市主要污染物平均浓度比较表 城市 二氧化硫 二氧化氮 可吸入颗粒物 细颗粒物 一氧化碳 臭氧 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 福鼎市 6 7 7 6 27 31 12 13 1.2 1.4 94 93 备注:SO2、NO2、PM10和PM2.5为平均浓度，CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数，CO浓度单位为mg/m3，其他浓度单位均为μg/m3。 3.1.2 地表水质量功能区划及质量标准 本项目生活污水经过文渡污水处理厂处理后排放至滞洪区，根据《宁德市地表水环境功能区划定方案（2012）》及《福建省人民政府关于宁德市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2012〕187 号），该河段水环境功能类别为Ⅲ类，其水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准。标准值详见下表。 表 3.1.2-1 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（pH值 无量纲） 污染物 pH值 DO COD 高锰酸盐指数 BOD5 总磷 NH3 -N 石油类 Ⅲ类标准 6～9 ≥5 ≤20 ≤6 ≤4 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05 3.1.2.1地表水环境质量现状 3.1.2.1.1滞洪区水体的水环境质量现状 （1）为了解项目所在地周边地表水水质情况，本评价引用《福鼎市文渡污水处理有限公司日处理8000吨污水改扩建工程项目环境影响报告书》委托厦门中迅德检测技术股份有限公司于2019年5月24日对滞洪区的水质监测结果，并委托福建省大潭检测有限公司于2021年11月2～4日对滞洪区的水体质量进行补充监测。 监测断面具体位置分布见表3.1-4。 表3.1.2-2 地表水监测点位 监测点位号 具体位置 检测项目 执行标准 W1 三孔闸内侧 pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、高锰酸盐指数、石油类、硫化物 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 W2 单孔闸内侧 W3 滞洪区中部 （2）评价方法 地表水现状评价采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为： 式中：Sij——第i种污染物在第j点的标准指数； Cij——第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L； Csj——第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L； 其中pH值为：（pH值j≤7.0）；（pH值j＞7.0） 式中：SpH值j——水质参数pH值在j点的标准指数； pH值j——j点的pH值； pH值su——地表水水质标准中规定的pH值上限； pH值sd——地表水水质标准中规定的pH值下限。 （3）监测结果及评价 地表水监测结果及水质评价结果见表3.1-5。 表3.1.2-3 引用监测结果和评价结果表 单位：mg/L（pH值无量纲） 断面 项目 pH值 COD BOD5 氨氮 SS TN TP Ⅲ类水质标准 6-9 20 4 1.0 30 1.0 0.2 W1 2019.5.24 7.34 13 3 0.698 27 0.763 0.04 污染指数 0.17 0.65 0.75 0.698 0.9 0.763 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 W2 2019.5.24 7.92 16 3.4 0.725 22 0.848 0.04 污染指数 0.46 0.8 0.85 0.725 0.73 0.848 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 W3 2019.5.24 7.28 15 3.2 0.677 28 0.717 0.04 污染指数 0.14 0.75 0.8 0.677 0.93 0.717 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 表3.1.2-4 补充监测结果和评价结果表 点位名称 检测项目 单位 监测结果 标准值 评价指数 第一次 第二次 第一次 第二次 W2单孔闸内侧（2021.11.02） 耗氧量 mg/L 4.4 4.7 5 0.88 0.94 石油类 mg/L 0.04 0.03 0.05 0.80 0.60 硫化物 mg/L 0.185 0.139 0.2 0.93 0.695 W2单孔闸内侧（2021.11.03） 高锰酸盐指数 mg/L 4.2 4.5 6 0.70 0.75 石油类 mg/L 0.04 0.04 0.05 0.80 0.80 硫化物 mg/L 0.187 0.108 0.2 0.94 0.54 W2单孔闸内侧（2021.11.04） 高锰酸盐指数 mg/L 4 4.6 6 0.67 0.77 石油类 mg/L 0.04 0.04 0.05 0.80 0.80 硫化物 mg/L 0.18 0.169 0.2 0.90 0.85 W1三孔闸内侧（2021.11.02） 耗氧量 mg/L 5.3 5.1 5 0.94 0.98 石油类 mg/L 0.03 0.04 0.05 0.60 0.80 硫化物 mg/L 0.08 0.052 0.2 0.40 0.26 W1三孔闸内侧（2021.11.03） 高锰酸盐指数 mg/L 5 5.3 6 0.83 0.88 石油类 mg/L 0.03 0.04 0.05 0.60 0.80 硫化物 mg/L 0.088 0.051 0.2 0.44 0.26 W1三孔闸内侧（2021.11.04） 高锰酸盐指数 mg/L 5.1 5.2 6 0.85 0.87 石油类 mg/L 0.04 0.04 0.05 0.80 0.80 硫化物 mg/L 0.085 0.066 0.2 0.43 0.33 W3滞洪区中部（2021.11.02） 耗氧量 mg/L 5.6 5.3 5 0.89 0.94 石油类 mg/L 0.04 0.03 0.05 0.80 0.60 硫化物 mg/L 0.15 0.046 0.2 0.75 0.23 W3滞洪区中部（2021.11.03） 高锰酸盐指数 mg/L 5.1 5 6 0.85 0.83 石油类 mg/L 0.04 0.03 0.05 0.80 0.60 硫化物 mg/L 0.157 0.037 0.2 0.79 0.19 W3滞洪区中部（2021.11.04） 高锰酸盐指数 mg/L 5.2 5.4 6 0.87 0.90 石油类 mg/L 0.04 0.04 0.05 0.80 0.80 硫化物 mg/L 0.138 0.076 0.2 0.69 0.38 根据地表水监测调查结果，滞洪区各监测点位的各项监测指标均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3.1.3 声环境现状调查与评价 项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，故此次评价不进行声环境质量现状监测评价。 3.1.4 生态环境现状调查与评价 项目用地范围内不含有生态环境保护目标，故此次评价不进行生态现状调查。 3.1.5 电磁辐射现状调查与评价 项目为金属铸造行业项目，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射项目，此次评价不开展电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6 地下水、土壤现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，且本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，此次评价不开展土壤及地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 （2）声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目位于福鼎市文渡工业区内，用地性质属于工业用地，且项目场地已经平整，故无生态环境保护目标。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1水污染物排放标准 （1）项目生活污水排入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级排放标准，其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准。生产期间冷却水循环使用，不排放。项目运营期无生产废水产生。废水执行标准详见表3.3-1。 表3.3-1 项目污水排放执行标准 序号 污染物名称 三级标准 执行标准 1 pH值（无量纲） 6～9 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准 （其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准） 2 悬浮物（SS） ≤400mg/L 3 五日生化需氧量（BOD5） ≤300mg/L 4 化学需氧量（COD） ≤500mg/L 6 氨氮（NH3-N）* ≤45mg/L （2）城镇污水处理厂出水排入 GB3838 地表水Ⅲ类功能水域执行一级标准的 B标准。 表3.3-2 城镇污水处理厂尾水排放标准 单位 mg/L 序号 现有工程 一级标准 A B 1 pH值（无量纲） 6-9 2 悬浮物（SS） 10 20 3 五日生化需氧量（BOD5） 10 20 4 化学需氧量（COD） 50 60 5 氨氮（NH3-N）* 5（8） 8（15） 3.3.2废气 根据《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知可知，本次扩建项目新增废气污染源燃气加热炉烟气和燃气高温热处理炉烟气中的颗粒物、SO2、NOx 排放浓度参照执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》中鼓励排放限值（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米）。详见表3.3-3。 表3.3-3 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（摘录） 污染源 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 执行标准 天然气燃烧烟气 颗粒物 30 参照执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》的规定限值 SO2 200 NOX 300 3.3.3噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。详见下表3.3-4。 表3.3-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3类 65 55 3.3.4固体废物 本项目一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制分析 3.4.1总量控制因子 根据国家“十四五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》（闽政办〔2021〕59号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》（闽政〔2014〕24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发〔2014〕9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评〔2014〕43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX。 3.4.2 污染物总量控制指标 （1）废水污染物 本项目无生产废水排放，生活污水的排放量为374t/a，污染物排放量COD为0.022t/a，NH3-N为0.003t/a，本项目生活污水纳入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理，污染物总量由污水处理厂统一调度，故本项目无需申请废水总量。 （2）废气污染物 扩建后现有工程SO2排放量为0.160t/a，NOx排放量为0.748t/a；扩建项目SO2排放量为0.160t/a，NOx排放量为0.748t/a；则全厂SO2排放量为0.320t/a，NOx排放量为1.496t/a。 建设单位已在海峡股权交易中心购买SO2总量控制指标0.048t/a，NOx总量控制指标0.4536t/a。 因此，建设单位还需要申请SO2总量控制指标为0.272t/a，NOx总量控制指标为1.0424t/a，建设单位应通过海峡股权交易中心取得排污权。扩建项目废气主要污染物控制指标。 |

| 总 量 控 制 指 标 | 表 3.4-1 改建项目完成全厂污染物排放“三本帐” 类别 项目 现有项目排放量 改建项目 以新带老削减量（t/a） 改建后全厂污染物排放量（t/a） 增减量 产生量 削减量/回用量 排放量 （t/a） （t/a） （t/a） （t/a） （t/a） 综合废水 废水量 520 468 94 374 146 748 +228 COD 0.176 0.150 0.128 0.022 0.154 0.044 -0.132 BOD5 0.092 0.082 0.075 0.007 0.085 0.014 -0.078 SS 0.021 0.075 0.068 0.007 0.014 0.014 -0.007 NH3-N 0.016 0.013 0.010 0.003 0.013 0.006 -0.010 废气 颗粒物 0.048 0.114 0.108 0.006 0.042 0.012 -0.036 NOx 0.353 0.748 0 0.748 -0.395 1.496 1.143 SO2 0.0072 0.160 0 0.160 -0.1528 0.320 0.3128 固体废物 一般工业固体废物 0 40 40 0 0 0 0 危险废物 0 2.7 2.7 0 0 0 0 生活垃圾 0 5.6 5.6 0 0 0 0 |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析及保护措施 本次扩建工程依托现有厂房及办公楼，无施工期土建、结构等施工活动，项目施工期主要为设备安装及调试。项目设备调试简单，且时间较短，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响分析及保护措施 4.2.1废水 4.2.1.1废水污染源强分析 （1）循环冷却水 扩建项目生产用水主要为铸件热处理工序淬火用水。该工序用水量约50kg/t-产品，即100t/a（0.38t/d），其中10%消耗，损失量0.038t/d（新增补水量9.88t/a），这部分水循环使用，不外排，定期补充蒸发损耗。 （2）生活污水 扩建项目新增职工 20人，均不在厂区内食宿。根据《福建省行业用水定额》（DB 35/T 772-2018），则项目生活用水为1.8t/d（468t/a），生活污水排水系数按80%计，则污水排放量为2.25t/d（374t/a）。根据《环境保护实用数据手册》确定，典型生活污水平均水质为：COD：400mg/L，BOD5 ：220mg/L，SS：200mg/L，氨氮：35mg/L，污染物产生量为 COD：0.150t/a，BOD5：0.082t/a，SS：0.075t/a，氨氮：0.013t/a。 项目产生的生活污水经化粪池处理后，后排入园区污水管网系统，纳入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理，尾水排放南侧滞洪区。 根据项目现有工程生活污水排放口的检测报告，扩建工程实施后项目生活污水污染物产生及排放情况详见表4.2-1。 表4.2-1 废水产污源强及治理设施情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 治理设施 处理能力 治理工艺 治理效率（%） 是否为可行技术 职工生活污水 生活污水 COD 400 0.150 4m3 化粪池 50 是 BOD5 220 0.082 30 SS 200 0.075 30 NH3-N 35 0.013 / 4.2.1.2水环境影响分析及保护措施 （1）废水排污方案 根据工程分析，项目厂区内实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入园区市政雨水管网，扩建工程实施后无生产废水外排，项目外排废水为职工生活污水，产生量为2.25t/d（374t/a），生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准）后经园区污水管网，纳入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理。 （2）可行性分析 ①管网衔接可行性分析 项目位于福鼎市文渡工业园区，根据文渡工业集中区污水处理厂的管网分布，本项目周边道路已铺设有污水收集管线，因此本项目产生的生活污水纳入园区市政污水管网是可行的。 ②园区污水从接纳水质水量分析 A、废水水量的影响分析 本项目废水总排放量2.25t/d，目前文渡工业集中区污水处理厂一期设计处理能力为4000m3/d，根据污水厂提供的资料，目前污水厂处理量约为3000m3/d，本项目外排水量占剩余处理能力比例很小，对文渡工业集中区污水处理厂的水力负荷影响不大。《福鼎市文渡污水处理有限公司日处理8000吨污水改扩建工程项目环境影响报告书》已取得环评批复，正在建设中，待本项目建成后文渡工业集中区污水处理厂处理能力可达8000m3/d。因此本项目生活污水经厂区内化粪池处理后通过园区污水管网纳入文渡工业集中区污水处理厂集中统一处理，不会造成明显的负荷冲击。 B、废水水质的影响分析 本项目排放的废水主要为生活污水，污染物成分简单，可生化性高，生活污水经化粪池处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准），水质能够满足文渡工业集中区污水处理厂的接管标准，不会对文渡工业集中区污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响，因此项目水质水量均能满足污水厂接纳标准，对污水处理厂的污染负荷的影响较小，本项目废水排放对污水处理厂的冲击不大。 综上所述，本项目在福鼎市文渡工业集中区污水处理厂服务范围之内，运营后能够通过园区污水管网纳入文渡工业集中区污水处理厂处理，符合该污水厂的水量、水质的要求，不会对该污水厂的处理工艺造成冲击。本项目排放的污水经文渡工业集中区污水处理厂处理达标后最终排至南侧滞洪区，对水环境影响不大。 表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理措施设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 名称 工艺 是否为可行技术 排放口编号 排放口是否符合要求 排放口类型 1 生活 污水 COD 福鼎市文渡工业集中区污水处理厂 连续排放，流量稳定 化粪池 一级处理（化粪池净化） 可行 DW001 是 生活污水处理设施排放口 BOD5 SS NH3-N 表4.2-3 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 1 DW001 120.254251 27.058994 0.037 南侧 滞洪区 连续排放，流量稳定 福鼎市文渡工业集中区污水处理厂 COD 60 BOD5 20 SS 20 NH3-N 8 表4.2-4 废水污染物排放情况一览表 序号 排放口 编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 全厂年排放量（t/a） 排放方式 排放去向 1 DW001 COD 60 0.022 间接 排放 文渡污水处理厂 BOD5 20 0.007 SS 20 0.007 NH3-N 8 0.003 4.2.1.3自行监测要求 项目废水监测点位、监测因子及监测频次见下表4.2-5。 表4.2-5 废水监测计划一览表 监测点位 监测因子 监测频次 生活污水排放口 pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS 1次/年 4.2.2废气 4.2.2.1废气污染源强分析 本项目运营期产生的大气污染源采用产排污系数法进行源强核算。 本项目产生的有组织废气主要为粉尘和有机废气。 （1）加热工序废气G1 本项目在对钢坯、钢材原料进行加热过程中会产生颗粒物，在加热炉上方设置集气罩收集废气，废气收集效率按80%进行设计，集气罩与风机相连，项目配套设置的引风机风量为15000m3/h，项目年工作2080h。废气收集后通过脉冲高温布袋除尘装置处理后，经不低于15m高的排气筒（DA001）排放。 （2）退火热处理废气 G2 本项目在对钢坯、钢材原料进行退火热处理过程中会产生颗粒物，在退火炉上方设置集气罩收集废气，废气收集效率按80%进行设计，集气罩与风机相连，项目配套设置的引风机风量为15000m3/h，项目年工作2080h 。废气收集后通过脉冲高温布袋除尘装置处理后，经不低于15m高的排气筒（DA001）排放。 （3）抛丸废气 G3 本项目抛丸过程中会产生一定的颗粒物，在抛丸工序处上方设置集气罩收集废气，废气收集效率按80%进行设计，集气罩与风机相连，项目配套设置的引风机风量为15000m3/h，项目年工作2080h 。废气收集后通过脉冲高温布袋除尘装置处理后，经不低于15m高的排气筒（DA001）排放。 颗粒物产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号，2021.6.11）中的“218 、机械行业系数手册 ”中“02 锻造 ”的产排污系数表，末端治理技术采用布袋除尘，除尘效率达95% 。 表 4.2-6 扩建项目加热炉污染物产排系数一览表 扩建工程 参考对象 产品名称 产品原料 污染物指标 单位 产污系数 废气 锻件 天然气 工业废气量 千克/立方米 天然气 13.6 颗粒物 千克/立方米 天然气 0.000286 二氧化硫 千克/立方米 天然气 0.000002S 氮氧化物 千克/立方米 天然气 0.00187 参照 GB17820-2012《天然气》规定，工业燃料使用二类天然气，总硫含量≤200mg/m3，本项目天然气含硫量（S）按200mg/m3计算，则扩建项目废气产生及排放情况详见表4.2-7、4.2-8、4.2-9。 表4.2-7 扩建工程项目废气产生及排放情况一览表 污染源 污染物 废气量（m3/a） 排气筒高度（m） 产生情况 排放情况（有组织排放） 产生量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度（mg/m3） 天然气燃烧烟气 颗粒物 5440000 不低于15m 0.114 0.055 0.006 0.003 1.10 SO2 0.160 0.077 0.160 0.077 29.4 NOX 0.748 0.360 0.748 0.360 138 表4.2-8 扩建工程项目废气产生及排放情况汇总表 产污环节 污染物种类 污染物产生量(t/a) 污染物产生浓度(mg/m3) 排放形式 治理设施 处理效率(%) 是否为可行性技术 污染物排放浓度(mg/m3) 污染物排放速率(kg/h) 污染物排放量(t/a) 排放口 天然气燃烧烟气 颗粒物 0.114 21.0 有组织 集气管道收集，通过脉冲高温布袋除尘装置处理后经不低于15m排气筒高空排放 95% 可达标排放，属可行技术 1.10 0.003 0.006 DA0 0 1 SO2 0.160 29.4 0% 29.4 0.077 0.160 NOX 0.748 138 138 0.360 0.748 表4.2-9 项目废气排气筒基本情况一览表 序号 排气筒 编号 排气筒底部中心坐标/m 排气筒 度/m 烟气温 度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 排放口 类型 X Y 1 DA001 120.254358 27.058434 不低于15m 25 2080 连续 一般 排放口 4.2.2.2大气环境影响分析及保护措施 根据工程分析可知，新增的2台加热炉（1用1备）采用清洁能源天然气作为燃料，燃料燃烧烟气经收集后通过1根不低于15m高的排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度为1.10mg/m3 、二氧化硫排放浓度为29.4mg/m3、氮氧化物排放138mg/m3，颗粒物、SO2、NOx 排放满足《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》中鼓励排放限值（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200 、300毫克/立方米）。 根据现有工程的生产情况，锻造区域仍存在少量颗粒物逸散现象。本次评价建议建设单位对锻造区无组织废气采用湿式静电除尘设备进行颗粒物治理。车间颗粒物经管式湿式静电净化器以后，车间内基本看不到颗粒物逸散现象。 综上，扩建项目废气治理措施可行。 4.2.2.3大气环境影响 扩建项目污染物排放量较小，所在区域为环境空气达标区，扩建项目厂界外 500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无大气环境保护目标，在达标排放的情况下，对所在区域大气环境影响不大。 4.2.2.4 非正常情况下废气产排情况 项目开始生产时，首先启动废气处理设施，然后再按照规程依次启动生产线上的设备；停止生产时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭废气处理设施，故项目不存在开停生产时废气非正常排放的现象发生。 项目加热炉和高温热处理炉均采用清洁能源天然气作为燃料，天然气燃烧废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物，该废气污染物产生量和产生浓度较低，经收集后可通过排气筒直接排放，故项目不存在废气未经有效处理直接经排气筒高空排放的现象发生。 4.2.2.5 自行监测要求 项目废气监测点位、监测因子及监测频次见下表4.2-10。 表 4.2-10 废气排放标准、监测要求一览表 产排污环节 污染源 排放标准 监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 热处理 有组织DA001 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》中鼓励排放限值（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米） 排气筒出口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/年 注：监测频次执行《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声污染源强分析 工程生产过程中噪声源强主要是空气锤、摩擦压力机、碾环机及各种生产设备等，采取置于密闭空间、减震、隔声等降噪措施进行降噪。本次扩建项目噪声源强详见附表2。 4.2.3.2噪声预测 本次环评采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）“附录A户外声传播的衰减”及“附录B典型行业噪声预测模型”对本次扩建项目噪声影响进行预测。 ①户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②点声源的几何发散衰减 a）无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 如果声源处于半自由声场： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 ③室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4.2-1 室内声源等效为室外声源图例 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 根据平面布置可知，本次扩建项目噪声主要来自生产设备及冷却塔。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）：“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（厂界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况＂。 本次环评预测噪声衰减仅考虑建筑物墙体隔声及距离衰减，对昼间厂界噪声贡献值预测值进行评价。 表 4.3-12 厂界噪声贡献值计算 单位：dB（A） 序号 预测点 厂房到厂界距离m 车间贡献值 厂界贡献值 标准值 达标情况 昼间 昼间 昼间 昼间 1 东侧厂界 6 61.7 46.1 65 达标 2 南侧厂界 7 55.4 38.5 65 达标 3 西侧厂界 6 79.5 63.9 65 达标 4 北侧场界 26 62.2 33.9 65 达标 根据预测结果可知，厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，考虑到项目周边50m范围内无敏感点，因此，本次扩建项目噪声对周边环境影响较小。 4.2.3.3噪声防治措施 本次扩建项目的主要高噪声设备均安装在车间内，根据预测结果，扩建项目全部建成投产后，厂界噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，考虑到厂区50m范围内无声环境敏感点，不会造成噪声扰民。但企业运营过程应加强厂区的噪声治理措施，从改善工人操作环境、减少外排噪声角度考虑，治理措施建议如下： （1）选用环保低噪声型设备，车间内设备采用基础减震等防治措施，从源头上控制噪声。 （2）在车间内安置设备时，应注意将高噪声设备安置在车间中部区域，远离厂界，增加声屏障损失，进一步降低对厂界噪声的影响。 （3）厂区通风设备如风机出风口应配消声器。 （4）车间四周设置绿化隔离带，减少噪声污染。 （5）平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 4.2.3.4 自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目噪声监测要求见表 4.3-13。 表 4.3-13 噪声监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 厂界东侧 Leq(dBA) 1 次/年 厂界南侧 厂界西侧 厂界北侧 4.2.4固体废物 4.2.4.1固体废物源强分析 本项目产生的固体废物主要为钢材边角料、不合格产品、乳化液及切削油废包装桶、废弃含油抹布及职工生活垃圾。 （1）钢材边角料、不合格产品 根据业主提供资料，钢材边角料、钢材碎屑、不合格产品约占原料2%左右，其中钢材边角料产生量约为20t/a、报废品产生量约为20t/a。项目产生的钢材边角料、金属粉尘、不合格产品属于一般性固体废物，且回收可利用价值高，经收集后暂存一般固体废物暂存间，外售物资回收单位再利用。 （2）乳化液及切削油废包装桶 项目乳化液、切削油循环使用，定期补充即可，其使用过程中会产生一定数量的乳化液及切削油废包装桶。根据建设单位提供生产经验数据，项目乳化液及切削油废包装桶产生量约0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号的危险废物（废物类别：HW49，废物代码：900-041-49），经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 （3）废弃含油抹布 项目运营期间擦拭机床过程会产生一定数量的含油抹布，根据建设单位提供生产经验数据，废弃含油抹布产生量约为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于豁免类危险废物，豁免环节为全部环节，豁免内容为全过程不按危险废物管理。项目生产过程中产生的含油抹布委托环卫部门定期收集处置。 （4）生活垃圾 扩建项目新增劳动定员为 20 人，均不在厂区内食宿。依照我国生活污染物排放系数，垃圾排放系数取0.5kg/人·d计，项目年生产260天，预计生活垃圾产生量为2.6t/a，项目产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运、处置。 （5）乳化液/切削油 项目运营期间使用乳化液及切削油，根据建设单位提供生产经验数据，年用量1.8t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号的危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-006-09），经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 （6）废机油 项目运营期间机加工设备保养维护过程中产生的废机油，根据建设单位提供生产经验数据，年用量0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号的危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-209-08），经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 （7）机加工边角料（含油） 项目运营期间擦拭机床过程会产生一定数量的含油机加工边角料，根据建设单位提供生产经验数据，废弃含油抹布产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于豁免类危险废物，豁免环节为全部环节，豁免内容为全过程不按危险废物管理。项目生产过程中产生的含油抹布委托环卫部门定期收集处置。 综上分析，扩建工程固体废物的产生和处置情况详见表4.2-14。 表4.2-14 扩建工程固体废物产生及处置情况一览表 产生环节 固废名称 主要物 质成分 属性 废物 类别 废物代码 产生量t/a 危险特性 储存方式 处置方式/去向 生活垃圾 生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒等 职工生活垃圾 / / 2.6 / 垃圾桶收集 委托环卫部门清运 机加工边角料（不含油） 机加工边角料（不含油） 钢金属 一般工业固废 危险废物 / 339-003-99 20 / 一般固废间暂存 收集外售回收厂家 报废品 报废品 钢金属 / 339-003-99 20 / 废抹布 （含油） 机加工设备保养维护过程中产生的废抹布 油污 豁免类 / 900-041-49 0.4 / 垃圾桶收集 混入生活垃圾 乳化液/切削油 乳化液/切削油 油污 危险废物 HW09 900-006-09 1.8 T 危废间暂存 委托宁德市鼎润再生资源有限公司进行处置 机加工边角料（含油） 机加工边角料（含油） 油渍 HW49 900-041-49 0.2 T 废机油 机加工设备保养维护过程中产生的废机油 油污 HW08 900-209-08 0.5 T ，I 液压油 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油 油污 HW08 900-218-08 1 T ，I 包装桶 乳化油、切削油的废包装桶 塑料 HW49 900-041-49 0.2 T 4.2.4.2固体废物管理要求 一般工业固体废物的贮存和管理 根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①一般工业固体废物应按Ⅰ类和Ⅱ类废物分别储存，建立分类收集房。不允许将危险废物和生活垃圾混入。 ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 ③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ④为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2- 1995）修改单 设置环境保护图形标志。 危险废物的贮存和管理 ①危险废物的收集 A应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置作业界限标志和警示牌。 B作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 C收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 D危险废物收集应填写《危险废物收集记录表》，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 E收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 F收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 ②危险废物的贮存 危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）中贮存设施污染控制要求如下： A贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物 迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触 的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 E贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物转移 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交生态环境局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交生态环境局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 4.3 风险环境影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 4.3.1 评价等级判定 4.3.1.1 风险物质识别结果 本次扩建项目为锻件及粉末冶金制品制造项目，根据 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》对项目风险源进行识别，项目生产过程涉及的风险物质包括天然气、切削液及润滑油。 4.3.1.2风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量(以折纯计)与其对应的临界量，计算(Q)，计算公式如下： 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 项目物料存储情况见下表4-15。 表4.3-1 项目物料存储情况 物质名称 物理危险性 临界量（t） 最大存储量（t） Q值 是否为重大危险源 切削液 / 2500 0.4 0.00016 否 润滑油 可燃物 2500 0.4 0.00016 否 液压油 可燃物 2500 0.4 0.00016 合计 0.00048 否 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“4.3评价工作等级划分”中表1，当项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表 4.3-2 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a a. 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、 风险防范措施等方面给出定性的说明。 4.3.2风险识别 ①物质危险性识别 建设单位所用辅料润滑油为可燃物质，切削液不燃且毒性极低，理化性质详见表4.3-3、表4.3-4、表4.3-5、表4.3-6。 表4.3-3 天然气（主要成分CH4）理化性质及危险特性 品名 甲烷（液化 的） 别名 沼气 分子式 CH4 英文名称 methane 英文名称 2 Marsh gas 分子量 16.04 国标编号 21007 CAS 号 74-82-8 危险标记 4（易燃液体） 沸点 - 161.5℃ 闪点 - 188℃ 熔点 - 182.5℃ 临界温度 -82.6℃ 临界压力 4.59MPa 引燃温度 538℃ 主要成分 纯品 爆炸上限%(V/V) 15 爆炸下限%(V/V) 5.3 溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚 相对密度 （水=1）0.42（- 164℃) 外观与性状 无色无臭气体 相对蒸气密度 （空气=1）0.55 蒸汽压 53.32kPa/- 168.8℃ 饱和蒸汽压 53.32kPa(- 168.8℃) 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳 主要用途 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 危险特性 与空气混合能形成爆炸性混合物。 遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 健康危害 浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳 加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 毒性 属微毒性。允许气体安全地扩散到大气中或当做燃料使用。有单纯性窒 息左右，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到 25%～23%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入 42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 表4.3-4 润滑油的理化性质及危险特性表 标识 中文名：润滑油 危险货物编号：/ 英文名：lubricating UN编号：/ 理化性质 外观与性状 淡黄色黏稠液体 自燃点（℃） 300-350 相对密度(水=1) 0.9348 闪点（℃） 120-340 沸点（℃） -252.8 饱和蒸汽压（kPa） 0.13/145.8℃ 溶解性 溶于苯、乙 醇、乙 醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂 。 燃烧爆炸危险 危险特性 可燃液体，火灾危险性为丙B类； 遇明火、高热可燃，燃烧分解产物为CO、CO2等有毒有害气体。 稳定性 稳定，禁忌物为硝酸等强氧化剂。 灭火方法 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。 灭火剂： 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 健康危害 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和 接触性皮炎。可引发神经衰弱 综合症， 呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食用：饮适量温水，催吐。就医。 防护处理 呼吸系统防护： 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储存要求 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输要求 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留 出必要的安全空间。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。 运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。 公路运输时要按规定路线行驶。 表4.3-5 切削液的理化性质一览表 名称 切削液 主要组成与性状 高度提炼的矿物油和添加剂组成的混合物，主要成分为精制基础油（50%）、油酸（15%）、添加剂（35%）等。 危险性概述 物理/化学危害：无明显危害。 环境危害：无明显危害。 健康危害：高压射向皮肤可能会造成严重的损伤， 过度接触会造成眼部、 皮肤或呼吸刺激。 急救措施 吸入：避免进一步吸入接触。进行充分的呼吸防护。如果出现呼吸刺激、头昏、恶心、或者神志不清，请立刻就医。如果呼吸停止，请使用机械设备帮助通风，或者进行嘴对嘴人工呼吸急救。 皮肤接触：用肥皂和水清洗接触的部位。如果产品被注入皮下或者人体任何部位，无论伤口的外观或大小如何，被注射者必须立即由医生依照外科急救进行检查。即使高压注入后的最初症状轻微或者无症状，在事故最初几个小时内及早进行外科处理可以显著减少最终伤害的程度。 眼睛接触：用水彻底冲洗。若发生刺激，寻求医援助。 吞食：如果感觉不适请就医。 燃爆特性与消防 本产品无着火危险。 注意事项 环境注意事项： 禁止废油流入下水管路及河流、土壤。 应用密封容器妥善保存。 清理方法： 用沙、土或惰性材料等收集泄漏物并擦干净地面，在废弃物的包装贴上明确的标签。 储运注意事项 远离儿童，存储在阴凉、干燥、通风良好的环境中。保持油品密封，不可存放于开口或者无标识容器。 中。避免污染和吸收水汽，避免机械损伤，定期检查有无泄漏。不可与易燃、 易爆化学品摆在一起。 理化性质 外观与性状：黄色透明液体 比重：约 0. 95（25℃） 气味： 轻微 自燃温度：无数据 水中溶解度：任意比例溶于水 闪点：无数据 5%水溶液 pH值： 9. 0±0. 5 粘度：无数据 有效期： 6 个月 稳定及反应活性 常温常压下稳定。不会发生聚合反应。应避免高能点火源、强酸以及氧化剂接触。危害分解物： 无。 毒理学资料 无具体毒理学数据，但极低毒性。一般温度/正常处理温度下危险性可忽略，对皮肤的刺激性可忽略，眼接触可能会引起中等程度、 短暂的眼睛不适。 环境资料 该产品被认为对水生生物有害，不预期对水生生物体的慢性毒性。被认为可从水中迁移至陆地。大部分的成分被认为能自然生物降解。 表4.3-6 液压油的理化性质一览表 中文名称 液压油 英文名称 hydraulic oil 分子量 / 分子式 / 健康危害 在正常使用条件下无特定的危险。过久或重复暴露可引起皮炎。使用过的油可能含有害杂质。 环境危害 对环境无危害。 燃爆危险 本品易燃。 皮肤接触 预期会感到轻微刺激。长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺／毛囊炎等疾病。 眼睛接触 预期会感到轻微刺激。 吸入 吸入蒸气或粉雾可能会引起刺激。 食入 饮足量温水，催吐；就医。 危险特性 燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。 有害燃烧产物 燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。 灭火方法 泡沫及干化学粉末、二氧化碳；沙或泥土仅宜用于小规模火灾。 应急处理 溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。 操作注意事项 避免沾及皮肤及眼睛。PVC、氯丁或丁腈橡胶手套。橡胶长筒安全靴、PVCA上衣和裤子。如可能飞溅，戴上安全眼镜或全面罩。 储存注意事项 密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方,使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15～50℃；短期储存-20～60℃。 呼吸系统防护 在正常使用条件下，一般不需戴呼吸保护用具。如需戴安全过滤面罩时，请选择合适的面罩与过滤器组合。选择一种适用于颗粒有机气体及蒸气[沸点>65 C (149 F)]的混合物的过滤器。 眼睛防护 如可能发生溅泼，请戴安全护镜或全脸面罩。 手防护 戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 主要成分 是高度提炼的矿物油和添加剂组成混合物。 外观与性状 琥珀色、室温下液体。 熔点(℃) / 沸点(℃) 估计值>290℃/554°F 相对密度(水=1) 896kg/m3（15 C/59 F） 相对蒸气密度(空气=1) 大于1 饱和蒸汽压(kPa) / 溶解性 / 主要用途 机油。 禁配物 / 其他有害作用 该物质对环境可能有危害，应特别注意对水体的污染。 废弃处置方法 应尽可能回收或循环使用。鉴定所产生的物料的毒性和物理特性，以便制定符合有关条例的适当的废物分类及废物处置方法，是废物产生者的责任。切勿弃置于环境、排水沟或水道之内。 运输注意事项 本品未被评为危险物品。 法规信息 无 4.3.3环境风险分析 A、泄漏、火灾事故 项目润滑油、切削液暂存在辅料仓库，采用密封桶包装，一般情况下，贮存在辅料仓库内是安全的，但若操作不当，如包装桶破损或受外力作用时（如热源、火源、雷击等），可能引发泄漏事故或火灾。项目润滑油和切削液贮存量不大，其环境风险易于防范。 B、事故引发的伴生/次生污染 若突发火灾或爆炸安全事故时，可能带来的次生污染主要为不完全燃烧产生的CO、颗粒物，以及事故期间产生高热对人身财产安全造成危害。火灾或爆炸事故应急处置期间会产生消防废水，这些消防废水若直接排放将对周边地表水环境造成污染。 4.3.4环境风险防范措施 ①规范管理，加强防范 项目厂区内地面已实施硬化、防渗，避免在包装桶上方或周边堆放重物或尖锐物品，以免造成因容器破损而外泄。矿物油桶远离火种、热源，防止阳光直射。 项目厂区内危险废物仓库由专人管理，加强出入库管理及贮存管理，确保贮存容器密封无破损，地面采取防渗措施；各类危险废物分类分区堆放，废矿物油贮存桶放置在防渗托盘内，确保发生泄漏时可应急收集。 ②加强应急处理能力 项目如发生油品泄漏，企业可采取围堵的方式将泄漏物控制在车间内，并通过消防砂、布条等吸附物进行应急吸附、吸收，尽量避免物料泄漏出车间外进入雨水管网。 ③其他风险防范措施 A.公司应设环保专员岗，负责公司日常环保安全管理工作，包括安全隐患排查、重要设施检测维护、危险化学品管理等。 B.定期对厂区内环境风险源巡视，定期对各环保设施、通风设备日常维护和巡查。 C.厂区危废仓库设置危险标志，且由专人管理。 D.对于车间、仓储区、危废场所、关键岗位设有应急处置措施标识牌。 E.危险废物仓库内的危废采取分类存放，仓库地面采取三布五油防渗措施。 F.在车间设置火灾报警器，配备完善的消防防火设施。 G.公司制定各岗位安全操作规程，包括采购人员、装卸化学品安全操作规程，要求员工严格执行；定期对员工进行环境保护意识宣传教育及应急事故演练培训，以提高全体员工对发生突发环境事件的应急处置能力。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气加热炉排放口（编号：DA001） | 颗粒物、SO2、NOX | 1、生产车间天然气燃烧烟气经集气系统收集后，通过19.5m高排气筒高空排放。 2、加强车间通风、厂区绿化。 | 扩建工程热处理废气有组织排放参照执行《福建省工业炉窑大气污 染综合治理方案》中鼓励排放限值（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放 限值分别不高30、200、300mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 （编号：DW001） | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1、利用厂区现有1座三级化粪池，容积4m3； 2、生活污水经厂区化粪池预处理后通过园区污水管网纳入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。 即：COD≤500mg/L； BOD5≤300mg/L； SS≤400mg/L； NH3-N≤45mg/L。 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 生产噪声（Leq） | 1、选用低噪声级设备； 2、采用设备减振、厂房隔声、厂区绿化降噪等措施。 | 各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。即：昼间≤65dB（A）； 夜间≤55dB（A）。 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 1.生活垃圾：垃圾桶，环卫部门清运。 2.一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定。 3.危险废物暂存间 1 处，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 制定完善的环境管理制度，强化安全生产措施，定期检查重型设备的稳定性及安全性，防止生产事故的发生，杜绝项目污染物非正常排放，同时严格遵守环保“三同时”原则，积极落实各项污染治理措施。 |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理 企业环境管理由公司经理负责制下设兼职环境监督员，在项目的运行期实施环境监控计划，负责日常的环境管理。作为企业的环境监督员，有如下的职责： 根据有关法规，结合本厂的实际情况，制定环保规章制度，并负责监督检查。 负责协调由于生产调度等原因造成对环境污染的事故，在环保设施运行不正常时，应及时向生产调度要求安排合理的生产计划，保证环境不受污染。 负责污染事故的及时处理，事故原因调查分析，及时上报，并提出整治措施，杜绝事故发生。 )建立全厂的污染源档案，进行环境统计和上报工作。 2、排污口规范化建设 项目各污染源排放口应按照《环境图形标准排污口(源)》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）要求设置专项图标。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。各排污口(源)标志牌设置示意图，见表5-1。 表5-1各排污口(源)标志牌设置示意图 排放部位 项目 废水排放源 噪声排放源 一般固体废物 危险废物 图形符号 形状 正方形边框 正方形边框 三角形边框 正方形边框 背景颜色 绿色 绿色 黄色 橙色 图形颜色 白色 白色 黑色 / 3、排污申报 根据《排污许可证管理办法（试行）》要求，纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位投产前应对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）相关规定及时申请排污许可证。 4、“三同时”要求 根据《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年10月1日施行)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)要求，在本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。在验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。 |

# 六、结论

福鼎市东瓯机械制造有限公司阀门配件生产线改扩建项目位于福鼎市文渡工业区银川路28号，项目用地手续合法，选址合理可行，符合国家产业政策，在采取本报告提出的各项环保措施后，生产过程产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状，环保措施技术可行、经济合理，排放的污染物符合区域总量控制要求。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 福州壹澜环保科技有限公司 2023年11月

# 附表1

# 建设项目污染物排放量汇总表                   单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.048 | / | / | 0.006 | 0.042 | 0.012 | -0.036 |
|  | SO2 | 0.0072 | / | / | 0.160 | -0.1528 | 0.320 | +0.3128 |
|  | NOx | 0.353 | / | / | 0.748 | -0.395 | 1.496 | +1.143 |
| 废水 | COD | 0.176 | / | / | 0.022 | 0.154 | 0.044 | -0.132 |
|  | BOD5 | 0.092 | / | / | 0.007 | 0.085 | 0.014 | -0.078 |
|  | SS | 0.021 | / | / | 0.007 | 0.014 | 0.014 | -0.007 |
|  | NH3-N | 0.016 | / | / | 0.003 | 0.013 | 0.006 | -0.010 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 3.25 | / | / | 2.6 | 0 | 5.2 | 5.2 |
|  | 机加工边角料（不含油） | 20 | / | / | 20 | 0 | 40 | 40 |
|  | 报废品 | 20 | / | / | 20 | 0 | 40 | 40 |
| 危险废物 | 机加工设备保养维护过程中产生的废抹布 | 0.2 | / | / | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |
|  | 乳化液/切削油 | 1.8 | / | / | 1.8 | 0 | 3.6 | 3.6 |
|  | 机加工边角料（含油） | 0.2 | / | / | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |
|  | 机加工设备保养维护过程中产生的废机油 | 0.5 | / | / | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 |
|  | 乳化油、切削油的废包装桶 | 0.2 | / | / | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

### 附表2 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

### 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边 界声级 /dB（A） | 室内边界 | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （声压级/距声源距离）/dB（A）/（m） |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离m |
| 车间 | 锯床1# | 4240 | 90/1 | 减震 | 2.73 | 63.18 | 1 | 41 | 57.7 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 42.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 53.1 | 南 |  |  | 38.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 84.0 | 西 |  |  | 69.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 62.8 | 北 |  |  | 47.8 | 1 |
|  | 锯床2# | 4240 | 90/1 | 减震 | 3.41 | 60.97 | 1 | 40 | 58.0 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 43.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 53.6 | 南 |  |  | 38.6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 84.0 | 西 |  |  | 69.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 61.4 | 北 |  |  | 46.4 | 1 |
|  | 锯床3# | 4240 | 90/1 | 减震 | 2.77 | 56.56 | 1 | 40 | 58.0 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 43.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 53.9 | 南 |  |  | 38.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 84.0 | 西 |  |  | 69.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 60.2 | 北 |  |  | 45.2 | 1 |
|  | 锯床4# | 4240 | 90/1 | 减震 | 2.41 | 59.41 | 1 | 40 | 58.0 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 43.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 53.9 | 南 |  |  | 38.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 84.0 | 西 |  |  | 69.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 61.1 | 北 |  |  | 46.1 | 1 |
|  | 锯床5# | 4240 | 90/1 | 减震 | 2.91 | 56.18 | 1 | 40 | 58.0 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 43.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 54.0 | 南 |  |  | 39.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 84.0 | 西 |  |  | 69.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 60.8 | 北 |  |  | 45.8 | 1 |
|  | 锯床6# | 4240 | 90/1 | 减震 | 2.29 | 57.25 | 1 | 40 | 58.0 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 43.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 54.0 | 南 |  |  | 39.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 84.0 | 西 |  |  | 69.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 60.2 | 北 |  |  | 45.2 | 1 |
|  | 锯床7# | 4240 | 90/1 | 减震 | 2.80 | 56.98 | 1 | 40 | 58.0 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 43.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 53.7 | 南 |  |  | 38.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 84.0 | 西 |  |  | 69.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 60.5 | 北 |  |  | 45.5 | 1 |
|  | 锯床8# | 4240 | 90/1 | 减震 | 2.67 | 55.64 | 1 | 40 | 58.0 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 43.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 61 | 54.3 | 南 |  |  | 38.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 84.0 | 西 |  |  | 69.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 60.2 | 北 |  |  | 47.8 | 1 |
|  | 锯床9# | 4240 | 90/1 | 减震 | 2.55 | 63.24 | 1 | 40 | 58.0 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 43.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 53.1 | 南 |  |  | 38.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 84.0 | 西 |  |  | 69.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 62.8 | 北 |  |  | 47.8 | 1 |
|  | 锯床10# | 4240 | 90/1 | 减震 | 2.66 | 58.44 | 1 | 40 | 58.0 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 43.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 53.6 | 南 |  |  | 38.6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 84.0 | 西 |  |  | 69.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 27 | 61.4 | 北 |  |  | 46.4 | 1 |
|  | 空气锤1# | C41-1000 | 90/1 | 减震 | 2.86 | 49.54 | 0.5 | 35 | 59.1 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 53.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 56.0 | 南 |  |  | 41.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 80.5 | 西 |  |  | 65.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 58.4 | 北 |  |  | 43.4 | 1 |
|  | 空气锤2# | C41-1000 | 90/1 | 减震 | 4.64 | 58.10 | 0.5 | 30 | 60.5 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 45.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 54.7 | 南 |  |  | 39.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 80.5 | 西 |  |  | 65.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 59.6 | 北 |  |  | 44.6 | 1 |
|  | 碾环机1# | D51-1000 | 80/1 | 减震 | 14.22 | 55.30 | 1 | 22 | 53.2 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 38.2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 45.2 | 南 |  |  | 30.2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 57.1 | 西 |  |  | 42.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 50.5 | 北 |  |  | 35.5 | 1 |
|  | 碾环机2# | D51-1000 | 80/1 | 减震 | 11.36 | 50.16 | 1 | 23 | 52.8 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 37.8 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 46.0 | 南 |  |  | 31.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 58.4 | 西 |  |  | 43.4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 48.9 | 北 |  |  | 33.9 | 1 |
|  | 碾环机3# | D51-1000 | 80/1 | 减震 | 10.68 | 52.32 | 1 | 22 | 53.2 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 38.2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52 | 45.7 | 南 |  |  | 30.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 59.2 | 西 |  |  | 44.2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 48.9 | 北 |  |  | 33.9 | 1 |
|  | 4000吨摩擦压力机1# | J53-4000 | 85/1 | 减震 | 1.86 | 50.89 | 1 | 35 | 54.1 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 39.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 51.0 | 南 |  |  | 36.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 74.0 | 西 |  |  | 59.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 54.1 | 北 |  |  | 39.1 | 1 |
|  | 1600吨摩擦压力机 | J53-1600 | 80/1 | 减震 | 2.58 | 38.29 | 1 | 32 | 49.9 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 34.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 48.2 | 南 |  |  | 33.2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 74.0 | 西 |  |  | 59.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 46.6 | 北 |  |  | 31.6 | 1 |
|  | 1600吨摩擦压力机 | J53-1600 | 80/1 | 减震 | 2.54 | 37.61 | 1 | 30 | 50.5 | 东 | 8:30-17:30 | 15 | 35.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 48.6 | 南 |  |  | 33.6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 74.0 | 西 |  |  | 59.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 46.7 | 北 |  |  | 31.7 | 1 |