# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 福建省维拓瑞机制砂有限公司福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位项目砂石土资源处置升级改造项目

建设单位（盖章）： 福建省维拓瑞机制砂有限公司

编制日期： 2024年02月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建省维拓瑞机制砂有限公司福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位项目砂石土资源处置升级改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-350982-07-02-483976 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省宁德市福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位 |
| 地理坐标 | （东经120°23′0.29″，北纬27°10′54.46″） |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业30”中的“60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309-其他” |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福鼎市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备〔2023〕J030048 |
| 总投资（万元） | 350 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目专项评价设置情况详见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置情况 专项评价类别 设置原则 项目情况 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 项目排放废气仅粉尘 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 生产废水不外排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 项目油类物质最大贮存量未超过其临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 否 |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目位于福建省宁德市福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位，对照《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政〔2021〕11号），项目所在地属方案中划定的重点管控单元（ZH35098220002福鼎龙安工业园区），管控单元准入要求符合性分析见表1-2，不涉及水源涵养、生物多样性维护、水土保持、海岸防护等生态功能极重要区域，水土流失、海岸侵蚀及沙源流失等生态极脆弱区域，以及其他具有潜在重要生态价值的区域。 表1-2 项目与《宁德市生态环境总体准入要求》符合性分析 环境管控单元 编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 项目情况 符合性 ZH35098220002 福鼎龙安工业园区 重点管控单元 空间布局约束 1.化工片区禁止引入农药制造、炸药、火工及焰火产品制造、肥料制造及医药制造业项目；禁止引入涉及使用剧毒化学品的项目。 2.轻工业片区禁止引入聚氯乙烯普通人造革项目、禁止引入采用甲苯抽出法工艺的超细纤维合成革企业。 3.化工产业片区划定300米防护隔离带，隔离带内居民须搬迁。 项目升级改造均不涉及。 符合 污染物 排放管控 1.店下-龙安综合污水处理厂经提标改造后，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 2.新建涉VOCs排放项目实行VOCs区域内等量替代。 3.钢铁项目按时限执行超低排放指标要求。 项目升级改造均不涉及。 符合 （2）环境质量底线 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》，环境质量底线包括大气、地表水、土壤、近岸海域等环境质量底线。 ①水环境质量底线 到2025年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2030年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除，县级以上集中式饮用水水源水质稳定达标。到2035年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，水生态系统实现良性循环。 本升级改造项目生产废水全部循环使用，不外排，不进入附近水体，不会对附近水环境产生影响。 ②大气环境质量底线 到2025年，中心城区PM2.5年平均浓度不高于23μg/m3。到2035年，县级以上地区空气质量PM2.5年平均浓度不高于18μg/m3。 本升级改造项目不属于大规模建设的开发建设项目，大气污染物主要为喂料、破碎、输送等粉尘，按照大气污染防治法要求采取相应污染防治措施后可达标排放，不会冲击区域大气环境质量底线。 ③土壤环境风险防控底线 到2025年，全市土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地和污染地块安全利用率达93％以上。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地和污染地块安全利用率达95％以上。 本升级改造项目不排放持久性污染物，主要为粉尘等，不存在土壤环境风险，与土壤环境风险防控底线要求不冲突。 ④近岸海域环境质量底线 到2025年，全市近岸海域水质持续改善，重要河口海湾劣四类水质面积比例有所下降，近岸海域优良水质面积比例不低于国家和省的考核要求。到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要河口海湾水质持续改善，近岸海域优良水质面积比例不低于国家和省的考核要求。到2035年，海洋生态环境显著改善，重要河口海湾水质大幅提升，近岸海域优良水质面积比例不低于国家和省的考核要求。 本升级改造项目生产废水全部循环使用，不外排，不进入沙埕港，不会对附近近岸海域环境质量产生影响。 （3）资源利用上线 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》，①水资源利用上线衔接水资源管理“三条红线”，土地资源利用上线衔接国土空间总体规划要求，能源资源利用上线衔接节能减排、能源规划等文件要求。②岸线资源利用上线以岸线利用现状为基础，衔接生态保护红线划定成果、海洋功能区划、环境功能区划等成果中对于海岸线资源保护和利用的相关要求和规划，并综合考虑宁德市实际发展需求，在不影响沿岸生态环境及岸线安全的前提下，合理规划岸线资源管控分区，确定岸线资源利用上线。 本升级改造项目生产废水全部循环使用，不外排，补充水量较少；不新增用地，场地平整作业结束后同步关闭；主要能源消耗为电力。符合水资源、土地资源、能源资源利用上线，同时不涉及岸线资源利用。 （4）生态环境准入清单 根据《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政〔2021〕11号），对照“宁德市生态环境总体准入要求”，项目主要从事砂石料生产，不属于高能耗、高物耗、高污染企业，不属于宁德市生态环境总体准入要求中空间布局约束、污染物排放管控企业，符合环境准入要求。 综述：项目符合“三线一单”的控制要求。 2、选址合理性分析 本升级改造项目位于福建省宁德市福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位，在现有场地上对原项目进行升级改造，不新增用地面积，选址适宜。 3、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本升级改造项目属于允许类。项目于2023年11月24日取得了福鼎市工业和信息化局“福建省投资项目备案证明（内资）”（详见附件2）。因此，本升级改造项目的建设符合国家产业政策。 4、周围环境相容性分析 本升级改造项目不新增用地面积，位于福建省宁德市福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位现有场地内，四周主要为林地，距离项目最近的敏感点为东南侧后港村，距离1067米。该项目所产生的污染物经处理后达标排放，对周围环境影响不大，与周围环境相容。 5、与《关于推进机制砂石行业高质量发展若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）相符性分析 根据《关于推进机制砂石行业高质量发展若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）中的“五、推动绿色发展提升本质安全（十）发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理”。本升级改造项目对原料、成品堆场进行洒水降尘；对厂区内道路进行洒水抑尘，对运输车辆进行加盖帆布并限制车速；设备采取棚化密闭，封闭式生产流程，在喂料机、滚筛等设备上安装雾化喷头进行洒水；生产废水采用原有沉淀池处理后回用，不外排。故本升级改造项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）相符。 6、与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）的相符性分析 本升级改造项目位于福建省宁德市福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位，项目所在地西面、南面和东面为平整剩余石料区，北侧为原项目砂石料生产线和沙埕港杨岐作业区16号泊位，周边陈厝里和岐澳头自然村均已搬迁，项目厂区选址、总平面布置严格按照《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）相关要求进行选址和总平面布置；设备采取棚化密闭，封闭式生产流程，在设备上安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，湿法作业；堆场粉尘采取洒水降尘，配套安装洒水设施，定期洒水，保持堆表层湿润度；运输过程产生的扬尘，对路面进行及时清扫和洒水，采用篷布遮盖密闭运输；生产废水采用原有沉淀池处理后回用，不外排。故本升级改造项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）相符。 7、与《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》的相符性分析 根据《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》中提出：“五、技术改造升级目标和措施（一）改造升级目标：鼓励企业技术创新和技术改造，加大对收尘措施的投入……生产线的改扩建和新建，都要配置环保设施。干旱地区的生产企业，其破碎、筛分、皮带输送等工艺进行全封闭，减少粉尘颗粒的外排。加快组织制定《砂石产业技术装备创新提升的攻关方案》，确定目标任务，明确组织和保障措施，将绿色、环保、信息化、智能化确定为创新提升攻关方案的主要目标。通过技术装备创新提升，推动产业技术进步，加快砂石产业转型升级”。本升级改造项目采取棚化封闭生产，并在设备上安装雾化喷头进行喷雾洒水，增加湿度；堆场粉尘采取配套安装喷雾洒水设施，定期喷雾洒水，保持堆表层湿润度；对运输车辆产生粉尘进行管控，限值车速，采用篷布遮盖密闭运输，车辆定期外委清洗。故本升级改造项目建设符合《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》相关要求。 8、与《关于在全省推广应用机制砂的通知》符合性分析 根据《关于在全省推广应用机制砂的通知》（闽建建〔2014〕7号），机制砂行业准入条件及机制砂生产环境保护和产品质量要求见表1-3。 1-3 机制砂行业准入条件符合性分析一览表 序号 行业准入要求 项目情况 符合性 机制砂行业准入条件 1 机制砂项目符合产业政策、产业规划、土地利用总体规划等，统筹资源、环境、物流和市场等因素，合理布局、发展适度。 满足相关政策，已取得《福建省投资项目备案证明》，详见附件2。 符合 2 机制砂项目应取得土地预审、矿山开采许可证（利用废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目不需矿山开采许可证，但是要提供可满足生产需要的相关废弃物量的证明材料）。 本项目在原项目基础上进行升级改造，为利用平整石料生产机制砂项目，厂区已取得砂石土资源处置权出让合同。 符合 3 企业生产设备应具备年生产机制砂50万m3以上的能力，对于综合利用尾矿、废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，其生产能力可适当放宽。 本项目在原项目基础上进行升级改造。 符合 4 企业具备生产机制砂必备的破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备及封闭式生产流程，整形设备应是立轴冲击式破碎机或棒磨机等先进设备，确保所生产的机制砂级配具有可调性，以满足混凝土的生产要求。 制砂设备均采用先进设备，具备破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备及封闭式生产流程。 符合 5 企业具备机制砂生产、出厂质量检验能力的试验室，试验室应具有满足试验要求的专职试验人员及满足试验要求的检测仪器设备，试验仪器应经质监部门计量技术机构检定或校准，建立可追溯的产品质量台账制度存档记录。 厂内建成成品试验室，配备质量检测人员。 符合 机制砂生产环境保护和产品质量要求 6 新建、改建、扩建机制砂项目应依法办理环评审批手续，项目配套建设的环境保护措施必须严格落实环保“三同时”制度，项目竣工后，建设单位应当及时向审批该项目的环境保护行政主管部门申请竣工环境保护验收，并进行排污申报。 建设项目将依法办理环评审批手续，严格落实环保“三同时”制度，项目竣工后，将积极完成自主环保验收，并进行排污申报。 符合 7 机制砂项目规划建设应远离居民区、医院、学校等环境噪声敏感目标，并配套建设相应的隔音、降噪设施；涉及到矿山开采，应具备矿山资源开采许可条件，并采取环境保护及生态恢复措施；严禁在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区内新建、扩建、改建机制砂项目。 项目远离居民区、医院、学校等环境噪声敏感目标，并配套建设相应的隔音、降噪设施；且不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区内。 符合 8 机制砂项目应采用清洁生产工艺，破碎、筛分等工序应在封闭厂房内进行，不得露天作业，各产尘点应配套建设相应的除尘、抑尘设施，确保颗粒物达标排放。原料及成品堆放应配套“三防”措施。生产过程中产生的废水及地面冲洗水应经处理后循环使用，不得外排；产生的石粉、碎石渣、沉淀渣等废弃物应循环综合利用，不得随意倾倒，造成环境污染。 项目破碎、筛分等工序均在封闭车间内进行，各产尘点均配套有相应的除尘、抑尘设施。原料及成品堆放配套有“三防”措施。生产过程中产生的废水经处理后循环使用，不外排；产生的石粉、碎石渣、沉淀渣等废弃物均外售，实现循环综合利用。 符合 9 机制砂生产企业应严格按照机制砂产品标准组织生产，严格控制机制砂的强度、碱含量、放射性及亚甲蓝等指标，产品质量经检验合格并具有合格证后方可出厂销售。 项目将严格按照机制砂产品标准组织生产，合格后出厂销售。 符合 9、与相关规章、政策符合性分析 国家和宁德市近年先后颁布印发了与项目相关的规章、政策，本项目与其符合性分析详见表1-4。 表1-4 项目建设与国家及地方相关规章、政策的符合性分析一览表 序号 规章、政策名称 具体内容 项目情况 符合性 1 《宁德市水污染防治行动计划工作方案》 加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。 项目洗砂废水等生产废水全部循环利用，无生产废水排放。 符合 2 《宁德市大气污染防治行动计划实施细则》 加强煤堆、料堆监督管理，所有露天堆放的煤堆、料堆场2015年底前全部采取覆盖或建设自动喷淋装置等防风抑尘设施。 项目不设置原料堆场，成品料场物料含水量高，采用喷雾抑尘措施防止扬尘污染。 符合 3 《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》 对于排放细颗粒物的工业污染源，应按照生产工艺、排放方式和烟（废）气组成的特点，选取适用的污染防治技术。 项目设备和产品采取棚化密闭，封闭式生产流程，在物料转运点设置喷雾除尘。 符合 产生大气颗粒物及其前体物污染物的生产活动应尽量采用密闭装置，避免无组织排放；无法完全密闭的，应安装集气装置收集逸散的污染物，经净化后排放。 无组织排放颗粒物和前体污染物治理技术，包括适用于大气颗粒物及其前体物污染控制的密闭生产技术、粉状物料堆放场的遮风与抑尘技术。抑尘技术，包括喷洒水雾和抑尘剂，适用于施工场所、堆场、装卸作业等场地。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来 原项目前端工序配备有1台颚破和1台圆锥，由于设备较为老旧，前端颚破和圆锥生产能力不足，仅为设计产能的一半，无法满足后端设备生产能力，导致整条生产线生产不流畅，后端设备在等前端设备，根据“水桶短板效应”，实际产能仅年产100万吨机制砂和150万吨碎石，仅为设计值的一半，为了及时改正这种现状，现拟在前端增加1台颚破、1台圆锥、1台球磨机等设备，使前端工序生产能力恢复到原项目设计要求。同时，随着场地平整不断推进，凝灰岩中泥土比重增大，其含量约增加15%左右，为提升制砂效率，在前端进行优化，先灌水进行冲洗，优先将泥土洗出。 根据砂石土资源处置权出让合同约定，建设单位应在标的交付之日起18个月内将项目用地范围内的砂石土资源处置完毕，目前因迁坟、迁育苗站等原因尚未完成标的物交割手续，尚未正式交付，因此项目仍可在规定期限内进行升级改造，继续完成用地范围内的砂石土资源处置工作，详见附件9自然资源局文件。 2项目概况 项目名称：福建省维拓瑞机制砂有限公司福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位项目砂石土资源处置升级改造项目 建设单位：福建省维拓瑞机制砂有限公司 建设地点：福建省宁德市福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位 建设性质：改建 生产规模：不新增产能 建筑面积：不新增用地面积 总投资：350万元 工作人员：不新增员工 工作制度：两班制，每班8小时，年工作330天 四至情况：项目选址在福建省宁德市福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位，在原项目用地范围内进行升级改造，不新增用地面，东北侧与沙埕港相邻，其余侧均为山地，距离最近居民点为后港村约1067米。 3建设内容 本升级改造项目主要对原项目前端设备工序进行改造优化，使生产线生产流畅，达到原项目设计产能，升级改造不新增产能，主要建设内容见表2-1。 表2-1 建设内容一览表 项目组成 类别 主要内容 主体工程 上料区 设履带喂料机、棒条喂料机、颚破，占地面积1000m2 圆锥区 设圆锥，占地面积500m2 筛分区 设滚筛，占地面积600m2 球磨区 设球磨机，占地面积400m2 提升区 设提升机、低位水池，占地面积800m2 贮运工程 半成品料仓 依托原项目半成品料仓，位于石料加工区西南侧，占地面积500m2 成品料仓 依托原项目成品料仓，位于石料加工区东南侧，占地面积2415m2 公用工程 供水系统 市政供水 排水系统 雨污分流，生产废水依托原有沉淀池处理后回用，不外排；不新增用地面积，初期雨水产生量不变；不新增员工，员工生活污水产生量不变；运输车辆由第三方负责整车清洗，石料加工区不对其进行冲洗，无冲洗废水产生。 环保工程 废气 喂料 粉尘 水雾降尘、湿法作业、封闭厂房等措施。 工艺 粉尘 项目破碎、筛分、研磨等生产设备均安装在密闭厂房内，并采取湿法作业，各产尘点外加雾化喷淋等抑尘措施。 输送及转运粉尘 生产线输送带中转过程全程采取喷雾洒水增湿抑尘设施，装船后遮盖篷布。 车辆运输起尘 对路面进行清扫和洒水；对厂区道路、堆场、车间地面进行硬化处理，定期对场地道路进行清扫和洒水抑尘，对运输车辆进行加盖帆布并限制车速。 废水 生产 废水 生产废水经沉淀[原项目设置2个储水罐（直径9.5m，高15m，单个容积约1000m3）；8个储水罐（直径3.5米，高16m，单个容积约150m3），合计容积为3200m3）]处理后回用生产，不外排。 噪声 采取设备合理布局、厂房隔声降噪等措施。 固废 污泥经统一收集后暂存于原项目污泥堆放区，外售福鼎创隆建材公司综合利用；清扫粉尘收集后外售福鼎创隆建材公司综合利用；废矿物油、废油桶等危废暂存于原项目危废间，委托有资质单位处置；废劳保用品、废抹布统一收集后委托环卫部门清运处置，全过程不按危险废物进行管理。 4产品方案及生产规模 项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号 名称 生产规模 备注 升级改造前 升级改造后 1 机制砂 200万吨 200万吨 生产规模不变 2 碎石 300万吨 300万吨 生产规模不变，5-10mm、10-20mm、16-31.5mm 5原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 消耗量 备注 升级改造前 升级改造后 1 凝灰岩 503.3505t/a 503.8461t/a +0.4956t/a 2 聚合氯化铝 500t/a 620t/a +120t/a 3 聚丙烯酰胺 250t/a 300t/a +50t/a 4 润滑油 1t/a 1.27t/a +0.27t/a 5 水 285037.6t/a 361769.2t/a +76731.6t/a 6 电 3000万度 3800万度 +800万度 6主要设施设备 表2-4 项目生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 备注 1 履带喂料机 1560，15kW 1台 新增 2 棒条喂料机 45kW 1台 新增，湿法作业 3 颚破 912，160kW，400t/h 1台 新增 4 圆锥 1750，250kW，400t/h 1台 新增 5 滚筛 1560，22kW 1台 新增 6 球磨机 / 1台 新增 7 提升机 / 1台 新增 8 输送带 / 7条 新增 备注：原项目生产设备不变，以上均为升级改造后新增生产设备 7物料平衡图 根据《福建省维拓瑞机制砂有限公司福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位平整剩余石料加工项目竣工环境保护验收报告表》，原项目每生产1t成品建筑砂石料的同时，会产生约6.67kg的压滤干泥（干基量），由于当前原料中泥土含量增加约15%，则现在每生产1t成品建筑砂石料会产生约7.67kg的压滤干泥（干基量）。项目年产机制砂200万吨和碎石300万吨，则压滤干泥（干基量）产生量为38350吨，折算成含水率35%的压滤污泥为5.9万吨。 图2-1 物料平衡图 8厂区平面布置 本项目在原项目场地上进行升级改造，不新增用地面积，从西南至东北分别为上料区、圆锥区、筛分区、球磨区、半成品仓、提升区以及成品料仓，平面布置基本按照砂石料生产工艺流程进行布设，布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1工艺流程图 图2-2 生产工艺流程图 2工艺说明 履带喂料机：通过履带将原料运输至喂料斗，该工序会产生粉尘和噪声。 棒条喂料机：可以把块状、颗粒状物料均匀、定时、连续地给到受料装置中去，物料全部均匀地送入破碎设备，防止受料装置因进料不均而产生死机的现象，同时在此工段灌入大量水，采用湿法进行作业，此工序会产生粉尘、废水和噪声。 颚破：将巨大石块破碎成小石块，此工序会产生粉尘、废水和噪声。 圆锥：颚破后在圆锥进行二次破碎，此工序会产生粉尘、废水和噪声。 滚筛：筛上料进入半成品仓，筛下料进入球磨机，此工序会产生粉尘、废水和噪声。 球磨机：物料在球磨机内进行研磨，此工序会产生粉尘、废水和噪声。 提升机：提升机将加工好的物料提升至成品仓，提升机处设有低位水池，用于收集上述各工段产生的废水，此工序会产生粉尘、废水和噪声。 3产污环节 根据上述生产工艺，对应产污环节详见表2-5。 表2-5 产污环节汇总表 类别 工序 产污情况 拟采取防治措施 废水 棒条喂料、颚破、圆锥、滚筛、球磨、提升 洗砂废水 依托原项目废水沉淀池 废气 颚破、圆锥、筛分、球磨等 生产线粉尘 湿法作业、封闭厂房 堆场 堆场粉尘 雾化喷淋 棒条喂料机、履带喂料机等 喂料粉尘 雾化喷淋、湿法作业、封闭厂房 提升输送 输送及转运粉尘 湿法作业、封闭厂房 车辆 运输粉尘 篷布遮盖、限制车速、定期清洗等 噪声 生产设备、环保设施等 设备噪声 基础减振，厂房隔声 固废 厂区清扫等 收集粉尘 外售福鼎创隆建材公司综合利用 板框压滤机 污泥 外售福鼎创隆建材公司综合利用 设备维护 废劳保用品、废抹布 混入生活垃圾，与生活垃圾一并清运 设备维护 废油桶 交由资质单位进行处置 设备维护 废矿物油 交由资质单位进行处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位平整剩余石料加工项目升级改造项目，现就原项目（福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位平整剩余石料加工项目）情况进行回顾性分析： 1原项目回顾 福建省维拓瑞机制砂有限公司于2022年3月委托福建新时代环保科技有限公司编制了《福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位平整剩余石料加工项目环境影响评价报告表》，同年4月29日取得宁德市生态环境局批复。原项目位于本项目东北侧，实际总投资19000万元，已建成并投产，已于2022年11月自主开展环保验收工作，验收合格，可年产200万吨机制砂和300万吨碎石。 2原项目建设内容 原项目分为场地平整区及石料加工区，工程组成及建设内容见表2-6。 表2-6 原有项目建设内容一览表 区域 工程类别 工程名称 工程内容及规模 备注 场地平整区 主体工程 场地平整区 主要为山坡露天区域，石方体埋藏浅，以厚层状产出，工作控制石方体平面上呈不规则多边形，长400-244m，宽324m，最低场地平整标高5m，最高场地平整标高78m，最大厚73m。 与环评一致 辅助工程 临时堆填区 剥离的表土直接由车辆运至福鼎创隆建材公司综合利用，碎石直接运至石料加工区生产线进行加工生产，现阶段场地平整区不设临时堆填区。 现阶段剥离的表土直接外运综合利用，不设临时堆填区 拦水管线 不设临时堆填区，无需建设。 拦渣坝 不设临时堆填区，无需建设。 储运工程 运输道路 对场地平整区原有简易公路修整，开拓新矿山道路至75m、65m、55m、45m标高平台。 与环评一致 环保工程 废水 截水沟 场地平整区最高场地平整标高78m，自上而下的机械剥离至标高5m，项目场地平整区两侧及道路一侧修建截水沟（约650m），将场地平整区两侧雨水截流后引至位于石料加工区沉淀池沉淀。场地平整区地势较低处雨水用水泵引至场地平整区收集池后引至位于石料加工区沉淀池沉淀。 根据开采情况，场地平整区建设截水沟将初期雨水收集至石料加工区沉淀池 初期雨水池 场地平整区初期雨水收集池位于场地平整区东北一侧，初期雨水经场地平整区初期雨水收集池收集后引至石料加工区沉淀池（容积450m3）处理后作为生产补充水，不外排。 场地平整区自上而下机械剥离，场地平整区设临时雨水收集池，场地平整区雨水收集后引至石料加工区沉淀池沉淀后使用于生产 废气 表土剥离粉尘 采取湿法剥离，土壤湿润，作业结束加盖防尘密封网。 与环评一致 钻孔与凿岩粉 尘 采用湿法作业，钻机配套布袋除尘器收尘措施。 与环评一致 爆破粉尘及废 气 本项目爆破委托有资质单位进行，项目在爆破前本公司采取洒水湿润爆破区，湿黄土封炮眼措施、爆破后采用炮雾机喷雾洒水抑尘措施。 与环评一致 噪声治理 采用低噪声设备，运输减少鸣笛，降低车速。 与环评一致 固废处置 现阶段表土收集后外售福鼎创隆建材公司综合利用；后期用于平整填方，多余表土外售利用。 与环评一致 生态保护措施 ①项目在场地平整区建设截水沟及初期雨水收集池，可有效减少水体流失。 ②项目现阶段不设堆场，未建设拦渣坝。 不属于重大变动 石料加工区 主体工程 粗破厂房 位于石料加工区西南侧，占地面积612m2，设置颚破机，圆锥机。 与环评一致 中细破厂房 位于石料加工区南侧，占地面积851m2，设置多缸圆锥机，球磨机，破碎机、对辊机。 增加对辊机，提高机制砂成品精细度，不新增产能，不属于重大变动 筛分厂房 位于石料加工区东北侧，占地面积660m2，设置筛分机。 与环评一致 贮运工程 成品料仓 位于石料加工区东南侧，占地面积2415m2。 与环评一致 污泥堆放区 压滤机下部空间16m长，16m宽，7m高，用于临时堆放经脱水回收一体机处理后干化的污泥。 与环评一致 公用工程 供水系统 本项目供水由市政给水管网和福鼎市店下-龙安综合污水处理厂提供。 与环评一致 排水系统 雨污分流，生产废水采用沉淀池处理后回用，不外排；初期雨水经初期雨水池收集后，由水泵抽至沉淀池处理后作为生产补充水，不外排；员工生活污水依托万通码头，厂区不产生生活污水；运输车辆由第三方负责整车清洗，石料加工区不对其进行冲洗，无冲洗废水产生。 不属于重大变动 环保工程 污水处理 生活 污水 员工生活污水依托万通码头，厂区内不产生生活污水。 依托出租方万通码头生活措施，厂区内不产生生活污水，减少废水产生 生产 废水 生产废水经沉淀[设置2个储水罐（直径9.5m，高15m，单个容积约1000m3）；8个储水罐（直径3.5米，高16m，单个容积约150m3），合计容积为3200m3）]处理后回用生产，不外排。 与环评一致 车辆冲洗废水 车辆清洗委外进行，厂区内不产生冲洗废水。 石料加工区内不进行冲洗车辆 初期 雨水 石料加工区初期雨水经初期雨水池收集后，由水泵抽至沉淀池（容积450m3）处理后作为生产补充水，不外排 与环评一致 废气处理 生产线粉尘 项目粗破厂房、中细破厂房、筛分厂房进行密闭，项目主要生产设备均安装在密闭厂房内，进料口采取彩钢板密封，各破碎机破碎工序产尘点采取喷雾洒水喷头洒水抑尘等措施。 与环评一致 堆场 粉尘 成品堆场采取防尘网、水雾降尘、洒水降尘措施，可有效抑制粉尘产生。 与环评一致 喂料口粉尘 水雾降尘、洒水降尘、防尘网遮盖等措施。 与环评一致 输送及转运粉尘 生产线输送带中转过程全程采取喷雾洒水增湿抑尘设施，装船后遮盖篷布。 与环评一致 车辆运输起尘 对路面进行清扫和洒水；对厂区道路、堆场、车间地面进行硬化处理，定期对场地道路进行清扫和洒水抑尘，对运输车辆进行加盖帆布并限制车速。 与环评一致 固废处理设施 污泥经统一收集后暂存于污泥堆放区，外售福鼎创隆建材公司综合利用；清扫粉尘收集后外售福鼎创隆建材公司综合利用；废矿物油、废油桶、沾染物等危废暂存于危废间，委托有资质单位处置；生活垃圾、含油抹布统一收集后委托环卫部门清运处置。 与环评一致 隔声降噪措施 采取设备合理布局、厂房隔声降噪等措施。 与环评一致 表2-7 原有项目生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量（台） 备注 1 空压机 / 2 场地平整区，与环评一致 2 凿岩机 HX-600B、HX700B、HX800B 2 场地平整区，与环评一致 3 铲车 0.5T 型 3 场地平整区，与环评一致 4 挖掘机 Q378、Q376、Q321 4 场地平整区，与环评一致 5 汽车 / 6 场地平整区，与环评一致 6 棒条给料机 CFW1870 1 石料加工区，与环评一致 7 颚破 CJ1600 1 石料加工区，与环评一致 8 圆锥机 CCS450T 1 石料加工区，与环评一致 9 给料机 CFW1830 2 石料加工区，与环评一致 10 给料机 CFW1220 4 石料加工区，与环评一致 11 液压多缸圆锥机 CCM500Z 4 石料加工区，与环评一致 12 振动筛 CSY3075-3 4 石料加工区，与环评一致 13 料仓给料机 CFW1520 2 石料加工区，与环评一致 14 立式冲击破碎机 CV630 2 石料加工区，与环评一致 15 球磨机 / 1 石料加工区，与环评一致 16 振动筛 CSY2570-2 4 石料加工区，与环评一致 17 给料机 CFW1020 1 石料加工区，与环评一致 18 棒磨机 / 1 石料加工区，与环评一致 19 洗砂脱水回收一体机 CSR3060 2 石料加工区，与环评一致 20 对辊机 / 2 较环评增加2台，仅增加产品精细度，不新增产能 3原项目产品方案和原辅材料用量 原项目产品方案和原辅材料用量详见下表。 表2-8 原有项目产品方案一览表 序号 产品名称 年产量 备注 1 机制砂 200万吨 外售 2 碎石 300万吨 外售 表2-9 原有项目主要原辅材料一览表 序号 原料名称 消耗量 备注 1 凝灰岩 593.595万t/a 沙埕港杨岐作业区16号泊位场地平整剩余石料 2 聚合氯化铝 500t/a 污水处理药剂 3 聚丙烯酰胺 250t/a 污水处理药剂 4 润滑油 1t/a 设备维护 5 水 185037.6t/a 生产用水由龙安污水处理厂尾水和市政管网提供 6 电 3000万度 管网提供 4原项目生产工艺 图2-3 原项目场地平整区生产工艺流程图 根据原项目《福建省福鼎市沙埕港杨岐作业区16号项目工程平整剩余土石方开发利用方案》，结合场地平整区特点，区域为山坡露天区域，石方体埋藏浅，以厚层状产出，本次工作控制石方体平面上呈不规则多边形，长400-244m，宽324m，最低场地平整标高5m，最高场地平整标高78m，最大厚度73m。场地平整区内多为人工裸露，局部见浮土层，第四纪残坡积层厚一般1.0--2.0m，风化层厚一般1.0--2.0m。场地平整区方式为自上而下的机械剥离法，岩石适宜采用中深孔爆破法进行阶梯式开挖。 （1）矿区总体开拓顺序 根据矿区地形地质以及矿体赋存条件特点，将采场边坡上覆残坡积层厚度1.0-2.0m，风化层厚度1.0-2.0m。平整前需先行剥离，并超前剥离至65m标高，将65m标高以上的石方体作为初步场地平整区。 （2）采区具体开拓运输方案 开拓运输方案采用中小型拖拉机运输道路开拓，开拓新矿山道路至75m、65m、55m、45m标高平台。单壁路堑底宽约6m，展线至采场各台阶工作面。运输工具采用汽车装载运到石料加工区。 （3）采区具体剥离表土利用方式 对表层覆盖层剥离采用挖掘机进行机械化剥离，直接采用挖掘机铲装，自卸式装载车外运到指定的临时堆填区内，主要用于本项目后期平整填方，多余部分外售福鼎创隆建材公司综合利用。 图2-4 原项目石料加工区生产工艺流程图 ①喂料：项目原料由场地平整区运至石料加工区喂料斗，本工序会产生粉尘和噪声； ②粗破碎：喂料斗内的原料进入颚破机将砂石料初步破碎，破碎过程中针对破碎机产尘点采取喷雾洒水喷头洒水抑尘，在此过程中会产生一定量的粉尘及噪声； ③中转：经粗破碎后的石料由输送皮带进行车间内部中转，此过程中会产生一定量的粉尘及噪声； ④中细破碎：中转石料由输送皮带送入各破碎机进行中细破碎，破碎过程中针对破碎机产尘点采取喷雾洒水喷头洒水抑尘，其中60%石料进入粗破碎机主要制造碎石、40%石料进入细破碎机主要制造机制砂，此过程中会产生一定量的粉尘及噪声； ⑤筛分洗砂：中细破后的石料由输送皮带送入筛分机，同时在筛分机顶部喷淋水，在筛分的同时对石料清洗。筛分出粒径大于31.5mm的碎石(不合格品)回细破再次破碎，通过不同型号筛分机分别筛分出5-10mm、10-20mm、16-31.5mm的建筑石料由输送皮带送入成品堆场，小于5mm的机制砂进底仓至细砂回收系统。此过程中会产生废水、噪声及少量粉尘； ⑥脱水：因筛分、洗砂工序均加水进行生产，故原料需利用洗砂脱水回收一体机处理进行脱水。脱水后的产品含水率约为3%。该工序会产生废水和噪声。污泥经脱水回收一体机处理后，收集后外售福鼎创隆建材公司综合利用，滤液排回流至沉淀池处理后重新回用； ⑦运输：最后产品于厂内料仓暂存，定期装船运输外售。 5原有项目污染及其防治措施 原项目相关污染物产生及排放情况详见下表。 表2-10 原项目污染物产生情况一览表 区域 污染因素 产污环节 污染物 防治措施 场地 平整 废气 表土剥离 粉尘 采取湿法剥离，土壤湿润，作业结束加盖防尘密目网。 钻孔与凿岩 粉尘 采用湿法作业，钻机配套布袋除尘器收尘措施。 爆破 粉尘 本项目爆破委托有资质单位进行，项目在爆破前本公司采取洒水湿润爆破区，湿黄土封炮眼措施、爆破后采用炮雾机喷雾洒水抑尘措施。 废水 截水沟 雨水 场地平整区最高场地平整标高78m，自上而下的机械剥离至标高5m，项目场地平整区两侧及道路一侧修建截水沟（约650m），将场地平整区两侧雨水截流后引至位于石料加工区沉淀池沉淀。场地平整区地势降低处雨水用水泵引至场地平整区收集池后引至位于石料加工区沉淀池沉淀。 初期雨水池 雨水 场地平整区初期雨水收集池位于场地平整区东北一侧，初期雨水经场地平整区初期雨水收集池收集后引至石料加工区沉淀池（容积450m3）处理后作为生产补充水，不外排。 噪声 设备 噪声 采用低噪声设备，运输减少鸣笛，降低车速。 固体废物 平整 表土 现阶段表土收集后外售福鼎创隆建材公司综合利用；后期用于平整填方，多余表土外售利用。 石料 生产 废气 生产线 粉尘 项目粗破厂房、中细破厂房、筛分厂房进行密闭，项目主要生产设备均安装在密闭厂房内，进料口采取彩钢板密封，各破碎机破碎工序产尘点采取喷雾洒水喷头洒水抑尘等措施。 堆场 粉尘 成品堆场采取防尘网、水雾降尘、洒水降尘措施，可有效抑制粉尘产生。 喂料口 粉尘 水雾降尘、洒水降尘、防尘网遮盖等措施。 输送及转运 粉尘 生产线输送带中转过程全程采取喷雾洒水增湿抑尘设施，装船后遮盖篷布。 车辆运输 粉尘 对路面进行清扫和洒水；对厂区道路、堆场、车间地面进行硬化处理，定期对场地道路进行清扫和洒水抑尘，对运输车辆进行加盖帆布并限制车速。 废水 员工 生活 污水 员工生活污水依托万通码头，厂区内不产生生活污水。 洗砂等 生产 废水 生产废水经沉淀[设置2个储水罐（直径9.5m，高15m，单个容积约1000m3）；8个储水罐（直径3.5米，高16m，单个容积约150m3），合计容积为3200m3）]处理后回用生产，不外排。 车辆 车辆冲洗废水 车辆清洗委外进行，厂区内不产生冲洗废水。 地表径流 初期 雨水 石料加工区初期雨水经初期雨水池收集后，由水泵抽至沉淀池（容积450m3）处理后作为生产补充水，不外排 噪声 生产设备 噪声 采取设备合理布局、厂房隔声降噪等措施。 固体废物 生产 生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物 污泥经统一收集后暂存于污泥堆放区，外售福鼎创隆建材公司综合利用；清扫粉尘收集后外售福鼎创隆建材公司综合利用；废矿物油、废油桶、沾染物等危废暂存于危废间，委托有资质单位处置；生活垃圾、含油抹布统一收集后委托环卫部门清运处置。 表2-11 原项目污染物排放情况汇总表 主要污染物指标 单位 产生量 削减量 排放量 备注 废气 颗粒物 t/a 65.925 60.0925 5.8325 / 固体废物 生活垃圾 t/a 16.5 / / / 表土 m3/a 77400 / / / 污泥 t/a 26479.9 / / / 粉尘 t/a 100 / / / 沾染物 t/a 0.05 / / / 废油桶 t/a 0.3 / / / 废矿物油 t/a 0.5 / / / 6现有工程存在的环境问题及其整改情况 结合验收和实际运营情况，现有工程存在的环境问题及其整改情况见表2-12。 表2-12 现有工程存在的环境问题及其整改情况一览表 序号 环境问题 整改措施 完成情况 1 场地杂乱，地面尘土未及时清理 及时清理 立即执行 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1大气环境质量现状 本项目位于福建省宁德市福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位，为二类环境空气质量功能区，区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，环境空气质量标准详见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准 标准名称 污染物项目 平均时间 浓度限值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 SO2 24小时平均 150µg/m3 1小时平均 500µg/m3 PM10 年平均 70µg/m3 24小时平均 150µg/m3 PM2.5 年平均 35µg/m3 24小时平均 75µg/m3 NO2 24小时平均 80µg/m3 1小时平均 200µg/m3 TSP 年平均 200µg/m3 24小时平均 300µg/m3 根据福建省生态环境厅官网公布的《2022年12月福建省城市环境空气质量状况》，对2022年12月和1~12月全省县级以上城市空气质量评价中，福鼎市2022年1~12月城市环境空气质量达标天数比例100%，综合指数1.9，首要污染物为臭氧，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 2地表水环境质量现状 根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020年）》，本工程位于沙埕港南岸四类区（FJ005-D-III）内（详见附图5）。该功能区范围为巽城至南镇沿岸海域，总面积13.03km2，中心坐标为27°11′43.08″N、120°21′57.6″E，主导功能为港口、航运、一般工业用水，辅助功能为纳污，近期、远期水质保护目标均为《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第三类标准，海水水质标准详见表3-2。 表3-2 海水水质标准 标准名称 项目 标准限值 《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准 漂浮物质 海面不得出现油膜、浮沫和其他漂浮物质 pH 6.8~8.8（无量纲） 溶解氧 >4mg/L 化学需氧量 ≤4mg/L 五日生化需氧量 ≤4mg/L 无机氮（以N计） ≤0.4mg/L 活性磷酸盐（以P计） ≤0.03mg/L 汞 ≤0.0002mg/L 镉 ≤0.01mg/L 铅 ≤0.01mg/L 六价铬 ≤0.02mg/L 总铬 ≤0.2mg/L 砷 ≤0.05mg/L 铜 ≤0.05mg/L 锌 ≤0.1mg/L 硒 ≤0.02mg/L 镍 ≤0.02mg/L 硫化物 ≤0.1mg/L 石油类 ≤0.3mg/L 阴离子表面活性剂 ≤0.1mg/L 根据福建省生态环境厅官网公布的《我省“一湾一策”水质提升工程取得积极进展》，2022年春季，全省近岸海域13个重要港湾中湄洲湾、深沪湾、旧镇湾三个港湾一、二类水质比例为100%；沙埕港、诏安湾水质改善明显，一、二类水质比例分别提升0.91%和4.2%。因此，该近岸海域水质较好。 3声环境质量现状 项目位于福建省宁德市福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位，属工业园区内，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 为了解本项目的环境噪声现状，引用企业12月份自行监测数据（报告编号：FCJC（2023）0340），于2023年12月19日对项目厂界四周进行噪声监测，监测结果见表3-3，可见区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 表3-3 项目噪声现状监测结果表（单位dB（A）） 检测 日期 检测点位 主要声源 检测结果 dB（A） 实测平均值Leq 2023年12月29日 昼间 厂界东北侧▲01# 生产噪声 63.2 厂界东南侧▲02# 生产噪声 64.0 厂界西南侧▲03# 生产噪声 60.4 厂界西北侧▲04# 生产噪声 61.8 2023年12月29日 夜间 厂界东北侧▲01# 生产噪声 50.4 厂界东南侧▲02# 生产噪声 54.1 厂界西南侧▲03# 生产噪声 52.1 厂界西北侧▲04# 生产噪声 50.9 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，项目敏感保护目标详见表3-4；项目评价范围内敏感保护目标见附图2、附图4。 表3-4 项目主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 环境保护对象名称 方位 最近距离（m） 规模（人） 环境功能 环境 空气 杨岐村 西北侧 1651 2157 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准 后港村 东南侧 1067 182 海洋 环境 沙埕港 东北侧 相邻 / 《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准 声环境 项目周边50m范围内无声环境敏感目标。 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 生态 环境 项目区域内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 根据项目污染源及源强分析，并结合区域环境功能区划及环境现状，分别考虑施工期间、运营期间污染物的排放情况。施工期内污染源主要为施工废水、施工废气、施工噪声、建筑垃圾等，各污染物排放应执行表3-5中标准。运营期内污染源主要为生产废水、工艺粉尘、生产设备运行噪声、生产固废等，各污染物排放应执行表3-6中标准。 表3-5 施工期执行排放标准及污染控制 类别 标准名称 项目 标准限值 施工 扬尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 颗粒物 周界外浓度最高点1.0mg/m3 施工 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准 等效A声级 昼间 ≤ 70dB（A） 夜间 ≤ 55dB（A） 表3-6 运营期执行排放标准及污染控制 类别 标准名称 项目 标准限值 工艺 粉尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 颗粒物 周界外浓度最高点1.0mg/m3 厂界 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1标准 等效A声级 3类 昼间 ≤ 65dB（A） 夜间 ≤ 55dB（A） 固体 废物 一般工业固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定； 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家“十四五”期间污染物总量控制要求及《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（闽政办〔2021〕59号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）》（闽政〔2014〕24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发〔2014〕9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评〔2014〕43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。 本项目生产废水经沉淀池处理后回用，不外排；员工生活污水依托万通码头，厂区内不产生生活污水。主要污染物为生产过程产生的颗粒物，目前颗粒物不纳入我省主要污染物排放总量指标。因此，本次评价不设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1废气 项目施工过程中的废气污染源主要为施工扬尘、施工车辆及施工机械排放的尾气。 （1）施工扬尘 主要为基础开挖、渣土和基建材料的运输过程中产生的扬尘。这些扬尘的产生与房屋结构、地面干燥程度、风速大小等因素有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。据有关资料统计，建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之间，被影响地区的TSP浓度平均值约491µg/m3。 为减少扬尘对区域环境空气的影响，项目应根据《防治城市扬尘污染技术标准》（HJ/T393-2007）规定，在建设施工过程中应从以下几方面加强扬尘污染防治措施： ①在工程开工前，将扬尘污染防治方案在建筑工地周围醒目位置公布，公布期至工程施工结束，公布期间应当保持公布内容的清晰完好。 ②整个施工期必须设置不少于2名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度明确建设方、施工方扬尘控制责任人员数量、名单、联系电话和责任范围。 ③施工工地周围按要求设置1.8m高的硬质密闭围挡，设置1个进出口，围挡底端应设置防溢座。 ④施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡。 ⑤建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 ⑥在控制区内运输易产生扬尘污染的物料的单位和个人，应当采用密闭化车辆运输。不具备密闭化运输条件的，应当委托符合密闭化运输要求的单位或个人承运；运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护确保正常使用，运输途中的物料不得沿途泄漏、散落或者飞扬。 ⑦建设方应使用商品混凝土，不在施工现场搅拌混凝土。 通过上述措施处理后，施工粉尘将得到有效控制，预计厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值（≤1.0mg/m3），对区域环境空气影响较小。 （2）尾气 施工机械和运输车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有CO、NO2、THC等。本项目施工规模不大，施工机械和运输车辆排放的尾气较少。 机械设备尾气污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，经过大气扩散后，对空气环境影响较小。根据同类项目施工现场监测结果，各类污染因子可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。 2废水 （1）施工人员生活污水 施工现场不设施工营地，员工生活污水依托万通码头。 （2）施工废水 主要为机械设备冲洗废水，主要污染因子为SS、石油类，浓度一般分别为300～2000mg/L、15～30mg/L。另外，雨季作业的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。 施工期废水主要包括砂石料冲洗废水、机械养护冲洗废水及暴雨径流水等，其主要污染物为SS、石油类。施工废水不经处理直接排放会对附近地表水体产生污染，若通过渗坑渗入地下，会对地下水造成污染。根据工程分析可知，项目施工废水产生量较小，经现有沉淀池处理后用于场内降尘，不外排。 本环评要求严格控制建设用地，划定施工活动范围红线，建设区域应设施工围挡，同步配备截洪沟及沉淀池，严禁施工废水排入周边海域。 采取以上措施后，本工程施工期废水对区域水环境影响较小。 3噪声 施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆的噪声，噪声具有阶段性、临时性和不固定性的特征。根据相关资料，项目各施工阶段的主要噪声源及其声级见表4-1。 表4-1 各施工阶段的主要噪声源及其声级 序号 施工阶段 设备 单机最大噪声值dB（A）（距声源5m处） 1 土方 装载机 86 2 土方 挖掘机 84 3 土方 载重车 82 4 结构 振捣机 85 5 结构 电焊机 85 6 结构 砼喷射机 95 7 装修 切割机 90 项目施工期的噪声主要来自施工机械造成的固定声源噪声，其噪声值在85~95dB(A)之间。为准确判断施工噪声对其产生的影响，本环评对施工噪声进行预测如下： 施工期噪声源为各类施工机械，可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r)——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； L(r0)——距声源r0米处的参考声级，dB(A)； r0——L(r0)噪声的测点距离，m； 施工期主要机械噪声源为挖掘机、振捣棒、切割机等，这些设备经基础减震处理后正常运行情况下的声级值在60~85dB(A)之间。根据上式，评价以施工最大噪声值85dB(A)计算施工噪声影响范围，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果如下： 表4-2 施工机械在不同距离处的噪声预测值（单位：dB(a)） 预测点 5m 10m 20m 30m 55m 预测值 85.0 79.0 73.0 69.5 64.4 预测点 60m 100m 120m 160m 180m 预测值 63.8 59.0 57.4 54.9 53.87 由上表可知，施工期噪声昼间在30m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间标准限值要求，夜间在160m处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的夜间标准限值要求。本次环评提出项目施工时应采取如下措施： ①施工单位必须按国家关于建筑施工场界噪声的要求进行施工，并且在18：00～22：00施工时应尽量分散噪声源，降低对周边居民的影响； ②在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，从源头控制噪声源强，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；提高机械施工精度及机械装配精度，以减少机械振动和摩擦产生的噪声； ③施工设备需做好隔声、减振、消声等措施，控制设备噪声；固定机械设备通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声； ④施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大； ⑤夜间22：00～次日6：00禁止施工； ⑥施工前加强与周围群众沟通，咨询群众对项目施工的意见和建议，夜间需要连续施工的除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 采取上述措施后，可大大降低施工噪声对敏感点的影响，建设单位应认真落实各项防治措施，严格执行作息时间，确保噪声不扰民，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围居民的合理意见，避免矛盾。且施工期结束后相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响。 4固废 本项目施工期不设施工营地，产生的固体废物主要为施工产生的弃土和施工人员生活垃圾等。 （1）废弃土石方 根据建设单位提供的资料，升级改造项目总挖方量预估为1820m3，总填方量预估为210m3，挖方部分回用于填方，超出部分进入石料加工生产线。 （2）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾以0.5kg/人·d计，施工人数5人/d，工期预计6个月，则施工期间产生的生活垃圾约2.5kg/d。 5生态环境 项目建设过程中，将破坏土地构型，植被被破坏，雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土壤发生层次缺失，导致表土裸露，局部蓄水固土的功能将丧失，从而导致水土流失。若水土流失防治措施采取到位，产生的新增水土流失能得到有效控制，不会给项目区及其周边环境带来危害。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 项目生产时产生的废气主要有生产线粉尘、堆场粉尘、喂料粉尘、输送转运粉尘以及车辆运输粉尘等。项目年生产330天，每天生产16小时。 （1）生产线粉尘 污染源强：生产线主要包括各级破碎筛分等，破碎筛分等过程会产生粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“3039其他建筑材料制造行业系数表”计算，砂石骨料-岩石、矿石等-破碎、筛分-所有规模中，颗粒物产污系数为1.89千克/吨-产品。项目年产机制砂200万吨和碎石300万吨，则生产线粉尘产生量为9450t/a（1790kg/h）。 评价要求：整个生产线采用湿法作业，喂料时注入大量水，且生产线位于密闭厂房内，同样根据上述“3039其他建筑材料制造行业系数表”，湿法作业除尘效率约90%，湿法作业下排放的粉尘大部分又因重力作用、雾化喷淋沉降在密闭厂房内，最终仅1%颗粒物外排，则封闭厂房内采用湿法作业、雾化喷淋后颗粒物无组织排放量为9.45t/a（1.99kg/h），产排污情况详见表4-4。 可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）无组织排放控制要求，生产线粉尘采取封闭厂房内湿法作业、关键设备设雾化喷淋装置等治理措施是可行的，具体详见表4-3。 （2）堆场粉尘 污染源强：本项目堆料场在大风条件下会起尘，起尘量跟如风速、堆料几何形状、堆料密度、水分含量等多种因素有关。 本项目所处区域气象特征与台湾较为相似，本评价采用台湾环保署公告方法进行估算。估算公式如下： 式中：E—排放量，kg； EF—排放系数，g/m2﹒h； A—堆场面积，m2； C—污染控制效率，%。 排放系数采用台湾环保署公告方法中的排放系数即粉尘产生系数为0.050g/m2·h、堆场面积5000m2，通过计算项目堆场扬尘产生速率为0.25kg/h，年产生量为1.98t/a。 评价要求：项目采用定时洒水、四周围挡、篷布遮盖等抑尘措施，治理削减率按70%计，通过计算项目堆场扬尘排放速率为0.075kg/h，排放量为0.594t/a，产排污情况详见表4-4。 可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）无组织排放控制要求，堆场粉尘采取定时洒水、四周围挡、篷布遮盖等治理措施是可行的，具体详见表4-3。 （3）喂料粉尘 污染源强：履带喂料机、棒条喂料机生产运行时均会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社），粒料加工喂料粉尘产生系数为0.0029kg/t-进料量。项目年消耗原料504万吨，则喂料粉尘产生量为14.616t/a（2.768kg/h）。 评价要求：喂料工段采取洒水抑尘、喷洒水雾、软帘密闭等措施，除尘效率约50%左右，则喂料粉尘无组织排放量为7.308t/a（1.384kg/h），产排污情况详见表4-4。 可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）无组织排放控制要求，喂料粉尘采取洒水抑尘、喷洒水雾、软帘密闭等治理措施是可行的，具体详见表4-3。 （4）输送及转运粉尘 污染源强：物料输送及转运过程会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国科学出版社），砂和砾石输送、转运粉尘产生系数为0.15kg/t-输送量。项目年消耗原料504万吨，则输送及转运粉尘产生量为756t/a（143.18kg/h）。 评价要求：输送及转运过程均在湿法作业下，并采取雾化喷淋等措施，除尘效率约99%左右，则输送及转运粉尘无组织排放量为7.56t/a（1.43kg/h），产排污情况详见表4-4。 可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）无组织排放控制要求，输送及转运粉尘在湿法作业下，且采取雾化喷淋等治理措施是可行的，具体详见表4-3。 （5）车辆运输粉尘 污染源强：进出场区的车辆在物料运输过程中会产生的汽车扬尘，但项目会定期对场区路面进行清扫、洒水，并及时外委进行车身和车轮清洗，可有效减少80%的扬尘，汽车扬尘量很少。厂区内的主要运输工具是自卸式载重汽车，在运输过程中不可避免地要产生扬尘，特别是遇到当气候条件不利时，扬尘现象更严重。 工程交通运输起尘采用下述公式进行计算： 式中：Qy—交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt—运输途中起尘量，kg/a； V —车辆行驶速度，km/h；取15km/h； P —路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，取0.05kg/m2； M —车辆载重，t/辆，取20t/辆； L —运输距离，km，取0.5km； Q —运输量，t/a，取5000000t/a。 运输起尘量计算可知，500m（泥土路）道路运输起尘量约为21.98t/a，产生速率为4.163kg/h。 评价要求：本项目场区车辆进出车速较慢，车辆顶部进行遮盖；产生扬尘及时清扫，且经洒水抑尘作用后，运输扬尘产生量将明显降低，排放量约为4.396t/a，排放速率为0.833kg/h，产排污情况详见表4-4。 可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）无组织排放控制要求，车辆运输粉尘采取低速行驶、篷布遮盖等治理措施是可行的，具体详见表4-3。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 项目一期废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节 污染物种类 产生源强 排放形式 治理设施 处理能力m3/h 收集效率 治理工艺去除率 是否为可行技术 排放源强 排气筒概况 排放标准mg/m3 是否达标 主要污染物产生量（t/a） 主要污染物产生速率（kg/h） 污染物产生浓度（mg/m3） 主要污染物排放量（t/a） 污染物排放速率（kg/h） 污染物排放浓度（mg/m3） 编号及名称 高度m 内径m 温度℃ 类型 地理坐标 生产线 颗粒物 9450 1790 / 无组织 封闭厂房、湿法作业、雾化喷淋等 / / 99 是 9.45 1.99 / / / / / / / 1.0 / 堆场 颗粒物 1.98 0.25 / 无组织 雾化喷淋、四周围挡、篷布遮盖等 / / 70% 是 0.594 0.075 / / / / / / / 1.0 / 喂料 颗粒物 14.616 2.768 / 无组织 雾化喷淋、软帘密闭等 / / 50% 是 7.308 1.384 / / / / / / / 1.0 / 输送及转运 颗粒物 756 143.18 / 无组织 湿法作业、雾化喷淋等 / / 99% 是 7.56 1.43 / / / / / / / 1.0 / 车辆运输 颗粒物 21.98 4.163 / 无组织 限速、雾化喷淋、定期清扫等 / / 80% 是 4.396 0.833 / / / / / / / 1.0 / 合计 颗粒物 10244.58 1940.36 / / / / / / / 29.31 5.71 / / / / / / / 1.0 / |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2废水 2.1废水源强分析 项目无新增员工，无新增生活污水，原项目生活用水量825t/a，生活污水产生量660t/a；无新增用地面积，无新增初期雨水，原项目初期雨水量20.45万t/a；雾化喷淋用水随物料一并带走或蒸发，运营过程中废水产生量存在变化的仅为洗砂废水和污泥压滤水。 （1）洗砂废水 根据企业提供的资料，由于开采土方中含泥量的增加，正常工况下每生产1吨砂石料耗水量从原来的0.5吨增加至0.6吨，项目年产机制砂200万吨和碎石300万吨，则洗砂用水量约为300万t/a。市场上砂石料含水率一般在5%~15%，结合企业实际情况，碎石含水率约8%，机制砂含水率约13%，则由碎石带走的水分约24万t/a，机制砂带走的水分约26万t/a，剩余约250万t/a废水进入到沉淀池处理后循环使用。 （2）污泥压滤废水 根据企业提供的资料，污泥（滤饼）的含水率约为35%，由于开采土方中含泥量的增加，当前每生产1t成品建筑砂石料会产生约7.67kg的压滤干泥（干基量），项目年产机制砂200万吨和碎石300万吨，则产生约38350吨的压滤干泥（干基量），即在压滤过程中产生含水率约35%的压滤污泥（滤饼）约38350t/a÷（1-35%）=59000t/a，则污泥带走的水量约为59000t/a-38350t/a=20650t/a。 （3）雾化喷淋用水 项目需对生产区、道路、成品堆场和物料输送过程中进行雾化喷淋降尘。项目已在生产区、道路、喂料口、成品堆场以及输送带设置有雾化喷淋装置，现有80个喷头，升级改造后新增加40个喷头。每个雾化喷淋装置喷水速率为120L/h（项目设备每日运行时间为16h，每年工作330日，即设备年运行时间为5280h），则升级改造后项目新增雾化喷淋用水量约为76.8m3/d（25344m3/a），全厂合计雾化喷淋用水量约为230.4m3/d（76032m3/a）。建设单位在每个产尘点通过雾化喷淋来进行降尘。项目雾化喷淋降尘水经蒸发、产品附着后全部消耗，不会形成废水径流，其中蒸发走的水分约占60%，约138.24m3/d（45619.2m3/a），其余由产品带走约92.16m3/d（30412.8m3/a）。 综上，洗砂工序每年需补充水量约为500000+20650-30412.8=490237.2t/a。 2.2治理措施 项目生产废水主要为洗砂废水、污泥压滤废水，该废水一小部分被蒸发和产品带走，一部分应收集进入现有沉淀池处理。废水主要为泥浆水，外观呈土黄色，水中污染物主要为SS，主要为细小泥颗粒。污泥压滤废水处理不当会污染环境、造成大量水土流失、淤塞河道、影响水质、破坏市政设施等。因此，环评要求项目升级改造后对洗砂废水进行沉淀处理后循环利用，不得随意外排，依托现有已建沉淀池来实现废水处理与循环使用。 图4-1 项目水平衡图（单位：t/a） 2.3可行性分析 生产废水主要包括洗砂废水和污泥压滤废水，废水中含有大量的泥沙，悬浮物含量极高，采用沉淀池处理生产废水。其工作原理为：沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向下流动速度或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。利用水的自然沉淀或混凝沉淀的作用来除去水中的悬浮物。采用加入聚丙烯酰胺、聚合氯化铝，加速悬浮物沉降。原项目已建有沉淀池，设置有2个储水罐（直径9.5m，高15m，单个容积约1000m3），8个储水罐（直径3.5米，高16m，单个容积约150m3），合计容积为3200m3，洗砂废水量约473.5t/h，较原项目的445t/h增加了6.4%，仍可满足生产废水停留约2个小时要求。项目洗砂用水对水质要求不高，故生产废水经沉淀池处理后回用于生产，可满足洗砂用水的要求，故以上措施可行。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3噪声 （1）噪声源强 项目噪声污染主要来源于喂料机、颚破、圆锥、球磨机等，其噪声源强约为75~90dB（A）之间，主要噪声设备声级特性见表4-4。 表4-4 主要噪声设备声级特性表 序号 噪声源 数量（台） 产生强度LAeq：dB 降噪措施 排放强度LAeq：dB 持续时间h 1 履带喂料机 1 75 基础减振 70 5280 2 棒条喂料机 1 75 基础减振 70 5280 3 颚破 1 90 基础减振、厂房隔声 80 5280 4 圆锥 1 90 基础减振、厂房隔声 80 5280 5 滚筛 1 85 基础减振、厂房隔声 75 5280 6 球磨机 1 90 基础减振、厂房隔声 80 5280 7 提升机 1 80 基础减振 75 5280 8 输送带 7 75 基础减振 70 5280 （2）预测步骤 ①建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源或线声源或面声源。 根据项目平面布置及地形特点，以厂界西侧拐点为三维坐标的原点，正东向为X轴的正方向，正北向为Y轴的正方向，以地面高度为Z轴的正方向。 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级（LAi）。 （3）预测模式 项目主要设备噪声源均可作为点声源处理，考虑设备噪声向周围空间的传播过程中，近似地认为在半自由场中扩散，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐方法，选取点声源半自由声场传播模式，具体分析如下： ①选择一个坐标系，确定建设项目各噪声源位置和预测点位置，并根据声源性质及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化。为方便预测，将集中分布于一个厂房内，且有“大致相同的强度和离地面的高度”、“到接收点有相同的传播条件”等条件声源组成一个等效声源组团，本项目将厂界内的设备噪声等效为1个点声源组团，将等效噪声源位置近似看作在厂房区域中心。 等效声源组团的源强采用各源强叠加的方式计算，因各声源组团的内部声源源强靠得比较近，在空间的分布高度也大体相同，且设置于同一厂房区域内，因此，源强叠加时不考虑各源强的相互距离，而是直接叠加，源强叠加公式为： 等效声源组团源强计算结果见下表。 表4-5 等效声源组团源强计算结果表 所在位置 设备名称 数量（台） 噪声源强 （距设备1m）dB（A） 等效声源组团dB（A） 生产车间 履带喂料机 1 70 86.56 棒条喂料机 1 70 颚破 1 80 圆锥 1 80 滚筛 1 75 球磨机 1 80 提升机 1 75 输送带 7 70 表4-6 等效声源组团源强计算统计表 车间 噪声源 等效声源 组团名称 等效声源 组团源强 （dB） 名称 三维坐标（中心） X Y Z 生产车间 等效声源1 138 5 2 声源组团1 86.56 表4-7 主要噪声源与厂界的距离 序号 噪声源 合成声级（dB） 与厂界距离（m） 东南 东北 西南 西北 1 声源组团1 86.56 185 120 98 203 ②根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级。 各声源由于厂区内外其他遮挡物引起的衰减、空气吸收引起的衰减，由于云、雾、温度梯度、风及地面效应等引起的声能量衰减等，其引起的衰减量不大，可忽略不计，为了简化计算工作，预测计算中只考虑各设备声源至受声点（预测点）的距离衰减、隔墙（或窗户）的传输损失及降噪设备引起的噪声衰减，单个点源在预测点产生的贡献值LAi（A声级）采用预测公式如下： LAi＝ LA（r0）－20lg（r/r0）－NR－△ L ，NR= TL+6 式中：LAi——距离r（m）处的A 声级，dB（A）； LA（r0）——声源的A 声级，dB（A），r0 取值1m； r ——声源至声点的距离，m； NR——噪声从室内向室外传播的声级差，dB（A）； TL——车间墙体隔声损失量，dB（A）； L——隔音设施降噪量，dB（A）。 TL可根据4-8取值，△L可根据表4-9取值。 表4-8 车间隔墙插入损失值（TL） 位：dB（A） 取值条件 A B C D TL值 20 15 10 5 备注：A：车间围墙开小窗且密闭，门经隔声处理；B：车间围墙开小窗但不密闭，门未经隔声处理，但较密闭；C：车间围墙开大窗且不密闭，门不密闭；D：车间门、窗部分敞开。 表4-9 各种形式隔音罩A 声级降噪量（△L） 单位：dB（A） 条件 固定密封型 活动密封型 局部开敞型 带有通风散热消声器 ΔL值 30～40 15～30 10～20 10～30 项目声源所在车间墙体及门窗按照表4-8中条件C取值，车间墙体隔声损失量按10 dB（A）计。 ③计算各声源在预测点产生的等效声级贡献值，其计算公式如下： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——第 i 声源至预测点处的声压级，dB（A）； N——声源个数。 （4）预测内容 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中关于评价方法和评价量的规定，本次评价以厂界贡献值作为评价量。 （5）预测结果与分析 项目全部投产后，在经过厂区距离衰减、车间阻隔、设备减震、隔声等降噪措施后，昼间各厂界预测点噪声贡献值在45.23~48.82dB之间，叠加背景值后预测结果详见下表。 表4-10 项目噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 测点 背景值 贡献值 叠加值 标准值（昼间） 达标情况 厂界东北侧 63.2 48.82 63.36 65 达标 厂界东南侧 64.0 45.23 64.06 65 达标 厂界西南侧 60.4 47.98 60.64 65 达标 厂界西北侧 61.8 46.54 61.93 65 达标 根据预测结果，项目运营期间厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，夜间（22:00~次日6:00）不生产，厂界外200m范围内无声环境敏感目标，对周边环境影响较小。 4固废 项目无新增员工，无新增生活垃圾产生，生产过程中产生的废弃物主要为收集粉尘、污泥、废劳保用品/废抹布、废油桶以及废矿物油等。 （1）收集粉尘 根据建设单位提供的资料，项目场地、道路等清洁会收集大量粉尘，收集粉尘量约82t/a，收集后外售建材厂综合化利用。 （2）污泥 项目生产废水均采用沉淀池处理后回用，脱水回收一体机将产生污泥（含水率35%）。根据建设单位提供资料，本项目污泥约59000吨/年，收集后外售建材厂综合化利用。 （3）废劳保用品、废抹布 根据建设单位提供的资料，设备维护过程中会产生废劳保用品、废抹布，废劳保用品、废抹布产生量约0.08t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废劳保用品、废抹布属于危险废物HW49 其他废物（危废代码 900-041-49），同时未分类收集的废劳保用品、废抹布，全过程不按危险废物管理，因此废劳保用品、废抹布可同生活垃圾一并收集与处理。 （4）废油桶 项目全年润滑油使用量约1.27吨，相应废油桶产生量约0.25吨（约35个）。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油桶属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物（危废代码900-249-08），收集后贮存在危废间内，定期交由资质单位进行处置。 （5）废矿物油 润滑油在使用过程中会逐渐变质并成为废矿物油，受机械设备的磨损情况、环境条件等影响，润滑油变成废矿物油的系数大概在0.6~0.9之间（环评取其平均值0.75），全年润滑油使用量约1.27吨，则设备维保更换下来的废矿物油量约0.95吨/年。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油属于危险废物HW08废矿物油与含矿物油废物（危废代码900-214-08），收集后贮存在危废间内，定期交由资质单位进行处置。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 项目固体废物产生情况一览表 序号 固废名称 属性 产生环节 产生量t/a 处置方式 贮存方式 1 收集粉尘 一般工业固体废物 道路、场地等清洁 82 外售建材厂综合化利用 依托原项目一般工业固体废物暂存间，面积15m2 2 污泥 板框压滤机 59000 外售建材厂综合化利用 3 废劳保用品、废抹布 HW49其他废物900-041-49 设备维护 0.08 交由环卫部门清运 依托原项目危废间，面积10m2 4 废油桶 HW08废矿物油与含矿物油废物900-249-08 设备维护 0.25 交由资质单位处置 5 废矿物油 HW08废矿物油与含矿物油废物900-214-08 设备维护 0.95 交由资质单位处置 |
| --- | --- |

|  | 项目涉及一般工业固体废物和危险废物的贮存，一般工业固体废物贮存场地建设要求与运行管理应满足以下要求： 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 危险废物贮存场地建设要求与运行管理应满足以下要求： 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。 5环境风分析 （1）环境风险识别 本项目运营期涉及的有毒有害、易燃易爆等危险物质为矿物油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、附录C，本项目危险物质储存量与附录B中列出的临界量比值见下表，可知厂内涉及的危险物质存储量未超过导则规定的相应临界量，因此根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》专项评价设置原则，本项目无需进行环境风险专项评价。 表4-12 建设项目Q值确定表 原料 最大储存量 临界量 Q值 合计 废矿物油 1.27t 2500t 0.0005 0.0005 经计算本项目Q值为0.0005＜1，风险潜势为I。 本项目环境风险识别汇总表见下表。 表4-13 环境风险识别汇总表 危险 单元 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境影响途径 危废间 贮存区 废矿物油 油类物质泄漏（设备损坏、失灵或人为操作失误，油类物质跑冒滴漏等） 油类物质泄漏后流向路基、排水沟等进入周边居民区、地表/地下水环境、土壤环境等 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 引发油类物质火灾、爆炸事故时，爆炸后产生的浓烟、有毒有害气体通过大气扩散至居民区，灭火产生的消防废水等未及时收集处理而由路基低侧或排水沟进入周边居民区、地表/地下环境、土壤环境等 （2）环境风险防范和应急措施 通过环境风险识别，针对可能发生的环境风险事故，提出如下环境风险防范措施： a）落实相关设计规范文件建设要求 危废暂存间的设置应落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的各项要求。 b）建立环境风险管理制度 ①设置危险单元设备设施专职管理，保证运转正常，并对厂区内危险物质的运输、贮存、销售等情况进行登记形成台账。 ②加强员工安全生产、环保培训，实行持证上岗证制度，在作业中严格按照作业程序进行操作，并掌握正确处理应对各种突发风险事件的应急办法、抢救措施。 ③制定环境风险源巡查制度，定期对各生产设施、储存设施、环保设施等维护保养；对阀门、管线、计量口等各类设施定期进行检查和不定期抽查，如发现破损及时维修，修理结束后经技术人员检查无误后方可投入使用。 ④落实污染物监测计划，并按监测计划要求定期实时监测，建立污染物监测数据台账。 c）完善各类警示标志 ①在厂区适当增设禁火、禁烟、禁打手机等安全警示标志，并对褪色警示标志及时更新替换。 ②危废暂存间应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求落实危废暂存间警示标示。 d）应急措施 ①厂内按照要求配备消防设施，并配置适量防毒面罩、防护服等个人防护用品，以及急救药箱。 ②一旦发生环境风险事故，如人工观测/常规监测或报警系统显示有油类物质泄漏，或发生火灾爆炸事故，厂区应急组织机构迅速启动应急预案，根据事故严重程度启动相应级别的应急预案，并采取适当的应急处理处置措施和救援措施。 ③在进行火灾（爆炸）和油类物质跑冒（泄漏）事故应急救援的同时，应主动与当地应急管理、生态环境、消防等部门进行联系沟通，并报告公司事故应急救援指挥部。对地下水体、大气、土壤定期进行环境监测，查实泄漏油类物质对外部环境是否造成污染、污染程度、是否危及周边人群等相关方生产生活安全、身体健康，并保留相关环境监测记录、报告等证据，直到事故处理完毕。同时，对因火灾（爆炸）和油类物质跑冒（泄漏）事故中产生的含油污水、消防泡沫污水的排放、流向情况进行监控，并用砂土、吸油毡等吸收，对产生的含油类物质砂土、吸油毡等废弃物进行集中收集，委托危废单位妥善处置。如发生大量油类物质泄漏或消防废水产生，应对雨水总排口、截污沟的出水口及废水总排口进行封堵。对泄漏油类物质现场用沙土围堵覆盖，对消防废水采取沙袋围堵，避免消防废水直接溢流进入市政管网或地表水体，并对事故产生的堵漏砂土、消防废水等妥善处理处置，避免产生二次环境污染。 （3）事故应急预案 项目可编制环境应急预案，并定期培训和演练。 （4）环境风险评价结论 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 福建省维拓瑞机制砂有限公司福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位项目砂石土资源处置升级改造项目 建设地点 福建省宁德市福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位 地理坐标 经度 120°23′0.29″ 纬度 27°10′54.46″ 主要风险物质及分布 危废暂存间 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） 油类物质泄漏：通过管线、阀门等发生渗漏，污染周边土壤、地下水； 燃烧爆炸风险：泄漏遇明火甚至火花就会造成火灾和爆炸事故，燃烧会污染周边及下风向环境空气，火灾爆炸等导致二次污染会对危害大气、土壤和地表水等。 风险防范措施要求 （1）泄漏：做好防渗、防漏等地下水污染防治措施。若万一出现少量泄漏至地面时先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用沙或泥土吸收溢出的液体，然后妥善处置。 （2）火灾：小型火灾时立刻用灭火器灭火，如其有迅速扩大之势，应避免靠近，避免发生爆炸，待火焰减低后再用灭火器灭之。大型火灾时应立刻报警，及时疏散人员撤离，避免爆炸，等待救援。 （3）制定快速有效的环境风险事故应急救援预案，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通信工具处于良好状态，制定标准的报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训，做好救援专业队伍的组织、训练和演练，对工人进行自救和互救知识的宣传教育，杜绝液体储存和装卸过程中的跑、冒、滴、漏现象发生。 （4）企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保事务；指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。 （5）远离火种、热源，加强车间管理。 填表说明：项目Q值为0.0005＜1，风险潜势为I，可开展简单分析 6三本账分析 项目改建前后主要污染物“三本帐”对比分析详见表4-15。 表4-15 项目改建前后主要污染物“三本帐”对比分析表 类别 污染物 现有工程排放量t/a 改建项目t/a 以新带老削减量t/a 总排放量t/a 增减量t/a 产生量 削减量 排放量 无组织废气 颗粒物 5.8325 10244.58 10215.27 29.31 0 29.31 +23.4775 固体废物 表土 77400m3/a 0 / / / 77400m3/a 0 污泥 26479.9 59000 / / / 59000 +32520.1 收集的粉尘 100 82 / / / 82 -18 废劳保用品、废抹布 0.05 0.08 / / / 0.08 +0.03 废油桶 0.3 0.25 / / / 0.25 -0.05 废矿物油 0.5 0.95 / / / 0.95 0.45 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 工艺粉尘 （无组织排放） | 颗粒物 | 雾化喷淋+湿法作业+封闭式厂房 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、SS | 依托原项目沉淀池处理，循环使用不外排 | / |
| 声环境 | 厂界四周 | 噪声 | 基础减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 收集的粉尘、污泥外售厂家综合利用；废油桶、废矿物油交由资质单位进行处置；废劳保用品、废抹布混入生活垃圾，交由环卫部门清运。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对各类环保设施实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 （1）环境管理机构 在项目施工阶段，环境管理职责应由建设单位和施工单位负责；在项目建成营运后，必须建立长期的管理机构（针对本项目，建议纳入福建省维拓瑞机制砂有限公司安环部统一管理），在机构中设立环境管理部门、配备专职或兼职环保人员。其职责是专门负责项目区内环境管理，制定环保管理条例，承担有关环境监视并监督条例的执行。 （2）环境管理内容 项目投入运营后，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，行政管理部门应设立专门的环境保护机构，配备专职人员负责项目区域内日常的环保工作，其主要职能为： ①根据国家及地方各级政府所颁布的有关环境保护法令、法规的要求，制定出符合实际、切实可行的环境保护及监测计划，建立健全环境管理机构的各项规章制度并在日常工作中加以落实与实施。 ②负责区域内的环境管理并提出污染源治理方案。 ③配合环卫部门定期做好对区内垃圾收集（桶）进行清洁消毒，杜绝病菌的滋生与繁殖。 ④配合当地环保部门对相关环保设施及投资进行竣工验收。 ⑤做好日常环境监测，重点是对噪声实施监测。 ⑥参与对发生在项目区域内的各种污染事故调查、分析和总结，按照环保主管部门的规定和要求及时填报各种环境管理报表。 ⑦处理各种涉及环境保护的有关事项，积累有关环境保护方面的各种原始资料。 2、环保竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工环境保护验收主要依据包括：①建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件；②建设项目竣工环境保护验收技术规范；③建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定。 （1）建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照建设项目竣工环境保护验收规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 （2）验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在以下所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。 验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。 （3）建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见： ①未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的； ②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的； ③环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的； ④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的； ⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的； ⑥分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的； ⑦建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的； ⑧验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的； ⑨其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。 （4）除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： ①建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； ②对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； ③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公式的期限不得少于20个工作日。 建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 （5）验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。 建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。 （6）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。 （7）各级环境保护主管部门应当按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》等规定，通过“双随机、一公开”抽查制度，强化建设项目环境保护事中事后监督管理。要充分依托建设项目竣工环境保护验收信息平台，采取随机抽取检查对象和随机选派执法检查人员的方式，同时结合重点建设项目定点检查，对建设项目环境保护设施“三同时”落实情况、竣工验收等情况进行监督性检查，监督结果向社会公开。 （8）需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，或者在验收中弄虚作假的，或者建设单位未依法向社会公开验收报告的，县级以上环境保护主管部门应当依照《建设项目环境保护管理条例》的规定予以处罚，并将建设项目有关环境违法信息及时记上诚信档案，及时向社会公开违法者名单。 （9）相关地方政府或者政府部门承诺负责实施的环境保护对策措施未按时完成的，环境保护主管部门可以依照法律法规和有关规定采取约谈、综合督查等方式督促相关政府或者政府部门抓紧实施。 3、环境监测 从保护环境角度出发，根据建设项目存在的主要环境问题，以及相应的环保措施，制定一套完善的环境监测制度和监测计划。其目的是根据项目运行期间的环境监测结果获得反馈信息，发现项目出现的环境问题并及时加以解决，防止环境质量下降，保障环境和经济的可持续发展目标。 环境监测计划应按《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求进行监测，并根据具体指标分别采取常规监测和定期监测，环境监测内容主要是污染源监测与必要的外环境监测。 表5-1 运营期环境监测计划 序号 污染源 监测点位 监测污染因子 监测频次 1 无组织废气 厂界上下风向 颗粒物 1次/年 2 厂界噪声 厂界四周 等效A声级 1次/季度 4、排污口规范化 （1）排污口规范化必要性 排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。 （2）排污口规范的范围和时间 根据闽环保〔1999〕理3号“关于转发《关于开展排污口规范化整治工作的通知》的通知要求”，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，都必须在建设污染治理设施的同时建设规范化的排污口。因此，建设单位必须把各类排污口规范化工作全部纳入“三同时”实施，并列入项目环保验收内容。 （3）排污口规范化内容 规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志。 表5-2 排放口标志牌的图形标志 名 称 提示图形符号 警告图形符号 水污染源 大气污染源 噪声污染源 一般固体废物 表5-3 环境保护图形标志的形状及颜色表 分类 形 状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 （4）排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送生态环境部门备案。 5、环保投资 项目总投资350万元，其中环保投资约70万元，约占其总投资的20%。本项目主要从事砂石料生产，环保设施的投入运行，可减少污染物排放，减轻周围环境的污染，具有良好的社会、经济和环境效益。 表5-4 主要环保投资一览表 项目 措施主要内容 投资（万元） 运营期 废气 工艺粉尘：雾化喷淋装置、湿法作业、封闭式厂房 42 废水 生产废水：新建低位生产废水收集池，其余依托原项目沉淀池 20 噪声 基础减振、厂房隔声等 8 固废 一般工业固体废物暂存间：依托原项目一般工业固体废物暂存间 0 危废间：依托原项目危废间 0 合 计 70 |

# 六、结论

福建省维拓瑞机制砂有限公司福鼎市沙埕港杨岐作业区16号泊位项目砂石土资源处置升级改造项目符合国家相关产业政策，选址适宜，平面布置合理，并符合“三线一单”控制要求。通过采取有效的污染防治措施，可实现污染物稳定达标排放，区域环境质量满足环境功能区划要求。因此，本评价认为，该项目的建设在采取本报告表中提出的一系列环保行动计划，认真执行“三同时”制度，加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析论证，本项目建设是可行的。 编制单位：福建创达环保科技有限公司 编制日期：2024年02月

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺粉尘 | 颗粒物 | 5.8325t/a | / | / | 29.31t/a | / | 29.31t/a | +23.4775t/a |
| 一般工业固体废物 | 表土 | 77400m3/a | / | / | 0m3/a | / | 77400m3/a | 0t/a |
|  | 污泥 | 26479.9t/a | / | / | 59000t/a | / | 59000t/a | +32520.1t/a |
|  | 收集的粉尘 | 100t/a | / | / | 82t/a | / | 82t/a | -18t/a |
| 危险废物 | 废劳保用品、废抹布 | 0.05t/a | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | +0.03t/a |
|  | 废油桶 | 0.3t/a | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | -0.05t/a |
|  | 废矿物油 | 0.5t/a | / | / | 0.95t/a | / | 0.95t/a | 0.45t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①