# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      PP新材料改性母粒制品项目

建设单位（盖章）：宁德市星联顺新材料科技有限公司

编制日期：              2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | PP新材料改性母粒制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2303-350982-07-01-396783 |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块 |
| 地理坐标 | 120度14分3.945秒，27度24分10.492秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29中“53塑料制品业 292” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福鼎市工业和 信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备 〔2023〕J030007号 |
| 总投资（万元） | 1200.00 | 环保投资（万元） | 57 |
| 环保投资占比（%） | 4.75 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 5643.71 |
| 专项评价 设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制建设指南——污染影响类》专题评价设置原则表，本项目专题评价设置情况判定如下表，经判定，本项目无须设置专项评价。 表1-1 项目专项评价设置情况判定一览表 专项评价类别 设置原则 项目情况 判定 结果 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的项目 废气排放不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气 无需开展 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无工业废水直接排放，项目不属于污水集中处理厂 无需开展 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 项目无有毒有害危险物质 无需开展 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目由市政给水管网供水，无须设置取水口 无需开展 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 无需开展 |
| 规划情况 | 规划名称：《贯岭镇贯岭工业项目区一期控制性详细规划》； 审批机关：福鼎市人民政府； 审批文件名称及文号：福鼎市人民政府关于《贯岭镇贯岭工业项目区一期A-1等29个地块控规图则》的批复（鼎政综〔2021〕111号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《福鼎市贯岭工业走廊规划环境影响报告书》； 审批机关：宁德市福鼎生态环境局； 审批文件名称及文号：福鼎市环境保护局关于印发福鼎市贯岭工业走廊规划环境影响报告书审查意见的函（鼎环保函〔2008〕33号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1 与《贯岭镇贯岭工业园一期控制性详细规划》的符合性分析 根据《贯岭镇贯岭工业园一期控制性详细规划》，项目与规划符合性分析如下表1-2所示。 表1-2 项目与《贯岭镇贯岭工业园一期控制性详细规划》 （摘选）符合性分析一览表 序号 项目 规划内容 项目情况 符合情况 1 规划范围 本次控制性详细规划规划编制范围位于福鼎市贯岭镇贯岭村；东靠贯岭溪左侧道路，北临茗洋村，南至环区道路，西至玉铭路；规划区域南北纵深约0.9公里，东西跨度约0.8公里，总规划用地面积约33.28公顷。 本项目福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块，系福鼎市盛远电缆电线材料有限公司厂房，地处规划范围内。 符合 2 总体定位 发展以汽摩配件、机械装备、铸造业、纺织业等为主的产业，福鼎市北部重要工业园。 本项目为塑料制品制造项目，为工业区主体配套项目，符合总体定位要求。 符合 3 功能定位 本工业园区建设形成主体功能明确，配套设施完善，运转高效的工业园区。规划通过用地的布局，实现功能上完善、和谐、统一。 本项目为塑料制品制造项目，主体功能明确，符合规划区功能定位要求。 符合 4 发展目标 本规划拟通过园区的建设，发展以汽摩配件、机械装备、铸造业、纺织业等为主的产业，福鼎市北部重要的工贸型城镇，提高第二产业，加快发展第三产业的同时，积极推进社会各项事业的全面进步，把贯岭镇建设成社会文明，科技发达，文化繁荣，各项社会事业协调发展的新型城镇。 本项目为塑料制品制造项目，为工业区主体配套项目，符合规划区发展目标要求。 符合 5 用地布局规划 工业用地为本规划区建设用地的主体，总用地面积29.44公顷，占规划建设用地的88.78%。本工业园规划发展二类工业为主；道路与交通设施用地总面积为3.72公顷，占总建设用地的11.22%，基本为道路用地，规划按道路红线对区域道路用地进行控制。 本项目位于规划中的工业用地地块（详见附图3），该地块规划为二类工业用地，主要发展以汽摩配件、机械装备、铸造业、纺织业等为主的产业。本项目为塑料制品制造项目，为工业区主体配套项目，符合规划区发展目标要求。 符合 6 环境保护规划 ①规划区大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB 3095-96）Ⅱ级标准。 ②规划区水环境依据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002），涉及生活水源地的水体按Ⅱ类水质标准执行，其他按Ⅲ类水质标准执行。 ③噪声控制：根据国标，结合片区用地功能布局，区内交通干道两侧、工业区域适用于3类标准。 ④固体废弃物：至规划期末，新区生活垃圾及粪便无害化处理率达到100%；工业固体废弃物综合处理率争取达 100%；有毒有害废弃物送至固定（省）点进行处理。 本项目所在地各类环境质量均按环境保护规划执行。 符合 由上表1-2可知，本项目建设符合《贯岭镇贯岭工业园一期控制性详细规划》的要求。 1.2 与《福鼎市贯岭工业走廊规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 根据福鼎市环境保护局关于印发福鼎市贯岭工业走廊规划环境影响报告书审查意见的函（鼎环保函〔2008〕33号），本项目与福鼎市贯岭工业走廊规划环境影响报告书审查意见的符合性分析如下表1-3所示。 表1-3 与规划环境影响报告书审查意见符合性分析一览表 序号 项目 规划内容 项目情况 符合情况 1 规划主要内容 总体规划用地面积785.6亩，其中工业用地756.65亩。工业走廊规划性质为污染小或无污染的一类工业用地，以发展汽摩配件产品为主，规划污水排往福鼎市城市污水管网，由福鼎市污水处理厂集中统一处理。 本项目为塑料制品制造项目，无生产废水，生活污水经化粪池隔油沉淀预处理，达标后纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理，符合规划内容要求。 符合 2 入区项目控制管理措施 ①鼓励和优先发展低污染、技术含量高、节能、节约资源的机械加工（不含电镀）等轻污染的产业。严格控制重金属、有机毒物的产生量和排放量。严格限制排放有放射性污染、“三致”（致癌、致畸、致突变）物质，属“POPS公约”清单内物质、恶臭气体的项目以及不符合产业政策和市场准入条件的项目。 ①不允许引进需要总量控制的污染型项目，不允许引进工艺落后和污染严重、资源利用率低的项目；入区项目严格禁止电镀工艺，需要电镀的配件应采取外协加工，并附协作协议或合同书；严格控制普通电路板项目。 ③严禁引进拆卸、翻新项目。与工业走廊性质不符的重污染行业应予以禁止。如黑色金属冶炼、有色金属冶炼、炼焦、橡胶、制革及人造革等这些企业不能引入区内兴建。 ①本项目为塑料制品制造项目，不排放重金属、有机毒物、放射性物质、POPS公约物质（二噁英等）物质，项目建设符合产业政策及市场准入要求。 ②项目不属于工艺技术落后及环境污染严重行业；不涉及电镀工艺，项目涉及3.68t/a的VOCs总量调剂，拟从福鼎市政府储备的VOCs减排量中调剂解决，符合要求； ③本项目属于塑料制品制造项目，不涉及拆卸、翻新、有色金属冶炼等，符合入区项目控制管理措施要求。 符合 根据上表1-3可知，本项目建设符合《福鼎市贯岭工业走廊规划环境影响报告书》及审查意见的入区项目控制管理要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.3 其他符合性分析 （一）产业政策符合性分析 本项目属于【C2929】塑料零件及其他塑料制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策，且项目已于2023年3月2日在福鼎市工业和信息化局备案（闽工信备〔2023〕J030007号）。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （二）选址合理性分析 项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块，租赁福鼎市盛远电缆电线材料有限公司厂房进行生产（租赁合同详见附件3），地理坐标：东经120°14′3.945″，北纬27°24′10.492″（项目地理位置图详见附图1）。根据福鼎市盛远电缆电线材料有限公司用地证明（详见附件4，闽（2019）福鼎市不动产权第0002642号），本项目用地属于工业工地，因此，项目选址符合用地规划。 （三）“三线一单”符合性分析 （1）本项目与福建省“三线一单”符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号），项目与全省生态环境总体准入要求符合性见表1-4。 表1-4 全省生态环境总体准入要求（摘录） 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目 ①本项目周边雨水通过管道收集后排入市政排水管网。项目无生产废水外排，废水主要为生活污水，依托厂区已建地埋式化粪池预处理至达标后，纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理。 ②根据《宁德市环境质量现状2021年》，吉溪水质良好，水质功能达标率为100%，水环境质量稳定达标。 符合 污染物排放控制 建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 本项目新增VOCs排放量为3.312t/a，已于2024年1月25日取得《宁德市福鼎生态环境局关于宁德市星联顺新材料科技有限公司PP新材料改性母粒制品项目VOCs总量调剂方案的意见函》（宁鼎环函〔2024〕19号）（详见附件8）。 符合 （2）本项目与《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》符合性分析 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》（宁政〔2021〕11号），对照宁德市生态环境总体准入要求，本项目符合全市的空间布局约束、污染物排放管控的准入要求。项目与宁德市生态环境总体准入要求符合性分析见表1-5。 表1-5 本项目与宁德市生态环境总体准入要求符合性分析 适用 范围 准入要求 本项目情况 符合性 宁德市 陆域 空间布局约束 1.福鼎工业园区文渡片区不再新增规划居住区等环境敏感目标，不再发展劳动密集型产业，现有相关产业逐步搬迁。 2.寿宁工业园区、周宁工业园区、柘荣经济开发区禁止新建、扩建以排放氮、磷废水污染物为主的工业项目。 3.柘荣经济开发区纺织业，寿宁工业园区造纸及纸制品、建材业等不符合园区规划定位的产业项目限制规模并逐步调整。 本项目为塑料制品业项目，不属于准入要求中列出的禁止项目，符合宁德市生态环境总体准入要求。 符合 污染物排放管控 新建有色、水泥项目应执行大气污染物特别排放限值。 本项目属于塑料制品业项目，不属于有色、水泥项目。 符合 （3）本项目与福鼎市“三线一单”控制要求符合性分析 ①生态保护红线 项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块（租赁福鼎市盛远电缆电线材料有限公司厂房进行生产），项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响分析可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上限 项目用水为生活用水和冷却塔用水，用电为市政供电，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④本项目与福鼎市“三线一单”符合性分析 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》（宁政〔2021〕11号）及福建省“三线一单”应用系统图集（见附图6），对照福鼎市生态环境总体准入要求，项目所在地属于“福鼎市一般管控单元”，本项目建设符合福鼎市“空间布局约束、污染物排放管控以及环境风险防控”的准入要求。项目与福鼎市生态环境准入要求符合性分析见表1-6。 表1-6 项目与宁德市福鼎市生态环境准入清单符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 本项目情况 符合性 ZH35098230001 福鼎市一般管控单元 一般管控单元 空间布局约束 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 本项目为塑料制品业项目，不属于准入要求中列出的禁止项目，符合福鼎市生态环境总体准入要求。 符合 资源开发效率要求 禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 符合 综上所述，项目建设符合“三线一单”的控制要求。 （四）本项目与《福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案》重点任务表符合性分析 根据《福建省2020年挥发性有机污染物治理攻坚实施方案》重点任务表，项目与其符合性分析如下： 表1-7 项目与《福建省2020年挥发性有机污染物治理攻坚实施方案》 重点任务表符合性分析 重点 任务 内容 本项目 符合性 大力推进源头替代，有效减少VOCS产生 大力推进低（无）VOCS含量原辅材料替代。 项目采用原料均为低（无）VOCS含量原辅料。 符合 企业应建立原辅材料台账，记录VOCS原辅材料名称、成分、VOCS含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收信息等信息，并保存相关证明材料。 企业将建立原辅材料台账，记录VOCS原辅材料名称、成分等信息，并在厂区内存档。 符合 全面落实标准要求，强化无组织排放控制 加强含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋、高效密封储罐、封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭车间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集。 项目采用的涉VOCs原辅料均采用密闭容器、包装袋等存储，不会产生VOCS挥发；生产过程产生的有机废气经集气系统收集后通过催化燃烧（CO）装置处理，尾气通过15m高排气筒排放。 符合 处置环节应盛装过VOCS物料的包装容器、含VOCS废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，集中清运，交有资质的单位处置。 生产过程产生的有机废气经集气系统收集后通过催化燃烧（CO）装置处理，尾气通过15m高排气筒排放，废活性炭委托有资质的单位进行处置。 符合 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。 项目生产过程产生的有机废气采用催化燃烧（CO）装置处理，满足处理条件。 符合 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行效率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCS废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCS废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后投入使用。 项目废气收集治理设施与生产设备同启同停，定期检修设备，设施故障时待检修完毕后再一同投入使用。 符合 综上，本项目的建设符合《福建省2020年挥发性有机污染物治理攻坚实施方案》重点任务表要求。本项目主要原料为聚丙烯（PP）、碳酸钙、石蜡，原材料中本身不含有VOCs。仅在生产加热过程中产生少量的VOCs，生产过程中产生的有机废气由集气系统收集后经“催化燃烧（CO）装置”处理后由一根15m高的排气筒排放，能够有效削减挥发性有机物排放量，控制挥发性有机物浓度，做到稳定达标排放。该措施符合国家和地方对塑料制品制造类项目挥发性有机物治理的污染防治要求和管控要求，符合《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）、《福建省生态环境厅关于印发<福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案>的通知》（闽环保大气〔2020〕6号）等相关法律、法规、规范要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 改性塑料是指在通用塑料和工程塑料的基础上，经过填充、共混、增强等方法加工。提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。改性塑料是典型的技术进步和消费升级受益行业，得益于全球家电、电脑、电动工具和玩具等产能加速向中国转移，凭借在劳动力以及其他生产要素方面的成本优势，我国已成为这些领域的制造业大国，并借此推动了国内改性塑料行业的发展。消费升级使中国的汽车、建筑等产业进入高速增长期，随着人们对材料性能要求的不断提高，我国正成为全球改性塑料最大的潜在市场和主要需求增长动力。 为顺应社会发展需要，响应市场需求，宁德市星联顺新材料科技有限公司于2023年3月15日租赁福鼎市盛远电缆电线材料有限公司厂房进行生产，厂房位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块，投资1200万元购置相关生产机械设备以及其它附属设施，建设PP新材料改性母粒制品项目，计划年产1300吨PP新材料改性母粒制品。项目于2022年6月23日在福鼎市工业和信息化局备案（闽工信备〔2023〕J030007号）（详见附件2），占地面积为5643.71m2，主要建筑面积4000m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年）的相关规定，项目需要办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中“53塑料制品业 292”项，环评类别属于“报告表”，因此应该编制环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托深圳市创实环保科技有限公司编制本项目的环境影响报告表（委托书详见附件1）。本环评单位接受委托后，组织人员进行现场踏勘、收集资料、组织监测等工作，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》摘录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十六、橡胶和塑料制品业 29 53 塑料制品业 292 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 2.2项目概况 （1）项目名称：PP新材料改性母粒制品项目 （2）建设单位：宁德市星联顺新材料科技有限公司 （3）建设地点：福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块（租赁福鼎市盛远电缆电线材料有限公司厂房进行生产），地理坐标：东经120°14′3.945″，北纬27°24′10.492″ （5）建设性质：新建 （6）总投资：1200万元；其中环保投资57万元 （7）工程规模：占地面积为5643.71m2，主要建筑面积4000m2；主要建设1栋1F厂房和1栋5F综合楼，购置高温机、自动配混机组、挤出机、包装机等生产设备进行生产 （8）生产规模：年产2000吨PP新材料改性母粒制品 （9）职工人数：项目预计职工13人，均在厂区内食宿 （10）工作制度：年工作300天，两班制，每天工作24小时 2.3项目组成情况 项目主要建设内容详见表2.3-1。 表2.3-1 项目建设内容一览表 工程 类别 单项工程 名称 工程建设内容 备注 主体 工程 厂房 1F，钢架结构厂房，建筑面积为2270m2，主要设置生产区、原料区、成品区等 租赁现有厂房，基建已完成 辅助 工程 综合楼 食堂 位于综合楼1F 租赁现有综合楼（建筑面积为1730m2，共4F，3F暂时闲置），基建已完成 办公区 位于综合楼2F，用于办公、接待等 宿舍楼 位于综合楼4F，用于员工住宿 储运 工程 原料区 位于厂房东北侧 / 成品区 位于厂房西北侧 / 运输系统 原料采用厢式汽车运输，厂区内采用拉板车装货、取货 / 公用 工程 供水 接市政供水系统 / 排水 雨污分流，雨水排入市政雨水管网；项目无生产废水产生，生活污水依托厂区已建地埋式化粪池预处理至达标后，纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理，处理达标后排入福鼎市第一污水处理厂（福鼎市三联污水处理有限公司）处理后排放 依托租赁厂区 化粪池 供电 由福鼎市贯岭工业区变配（供）电系统供应 / 环保 工程 废气 挤出造粒有机废气经“集气系统+催化燃烧（CO）装置”处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放；食堂油烟经过油烟净化器处理后经15m高排气筒排放 新建 废水 生产 废水 项目无生产废水产生；冷却塔冷却水循环使用，不外排 循环使用，不外排 生活 污水 生活污水依托厂区已建地埋式化粪池预处理至达标后，纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂统一处理 依托租赁厂区 化粪池 噪声 选用低噪声设备，并设置减振基础、安装消声装置等隔音降噪措施 / 固废 生活 垃圾 生活垃圾分类收集后，由环卫部门处理 委托环卫部门处置 一般 固废 主要为不合格产品、边角料、布袋收集粉尘、废包装材料等，废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间，统一由物资公司回收利用，其他一般固废均直接回用于生产 回收利用 危险 废物 主要为废机油、废机油桶、含油废抹布及废手套，收集后暂存于危废暂存间，并委托具备资质的单位定期运走处置 含油废抹布及手套规范分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置，对已经混入生活垃圾中的含油废抹布及废手套，无法分类收集的，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理 2.4产品方案 本项目主要生产PP新材料改性母粒制品，项目产品方案见表2.4-1。 表2.4-1 本项目产品方案 序号 产品名称 生产规模（t/a） 储存位置 1 改性PP塑料母粒 1300 成品区 2.5主要设备 主要设备一览表见表2.5-1。 表2.5-1 主要设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 自动配混机组 2套 改性PP塑料 母粒生产区 2 三螺杆挤出机 1台 3 包装机 1台 4 冷却塔 1座 5 废气处理装置 1套 环保设备 2.6主要原辅材料用量及能耗 本项目主要的原材料详见表2.6-1。 表2.6-1 主要原辅材料一览表 类别 原辅材料名称 单位 年用量 形态 备注 原料 聚丙烯（PP） t/a 200 固态 外购 碳酸钙 1050 粉状 外购 石蜡 65 固态 外购 能源 电 kW•h/a 120万 / 市政供给 水 t/a 1203 / 市政供给 表2.6-1 原辅材料理化性质一览表 序号 原辅材料名称 理化性质 1 聚丙烯（PP） 聚丙烯（PP）是一种无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90—0.91g/cm，是目前所有塑料中最轻的品种之一。成型性好，但因收缩率大多为1%~2.5%，厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难达到要求，制品表面光泽好，易于着色。聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌，在不受外力的条件下，150℃也不变形。聚丙烯的熔融温度比聚乙烯提高约40%~50%，约为164~170℃，100%等规度聚丙烯熔点为176℃。 2 碳酸钙 碳酸钙的化学式为CaCO3，其结晶体主要有复三方偏三面晶类的方解石和斜方晶类的文石，在常温常压下，方解石是稳定型，文石是准稳定型，目前主要以方解石为主。在常压下，方解石加热到898℃、文石加热到825℃，将分解为氧化钙和二氧化碳；碳酸钙与所有的强酸发生反应，生成水和相应的钙盐（如氯化钙CaCl2） ，同时放出二氧化碳；在常温（25℃）下，碳酸钙在水中的浓度积为2.8E-9 、溶解度为0.0014，碳酸钙水溶液的pH 值为9.5~10.2,空气饱和碳酸钙水溶液的pH值为8.0~8.6。碳酸钙无毒、无臭、无刺激性，通常为白色，相对密度为2.7~2.9。莫氏硬度方解石为3，文石为3.5~4。方解石具有三组菱面体完全解理，文石亦具有解理。重质碳酸钙的沉降体积： 1.2~1.9ml/g，比表面积为1m2/g 左右；重质碳酸钙由于颗粒大、表面光洁、比表面积小，因此吸油值较低，为48m/100g左右。重质碳酸钙在空气中稳定。几乎不溶于水，不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。加热到898℃开始分解为氧化钙和二氧化碳。 3 石蜡 石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的种烃类混合物，主要成分是固体烷烃，无臭无味，为白色或淡黄色半透明固体石蜡是非晶体，但具有明显的晶体结构。另有人造石蜡。用于制高级脂肪酸、高级醇、火柴、蜡烛、防水剂、软膏、电绝缘材料等。 2.7公用工程分析 （一）供电工程 本项目能源类型为电能，无其他能源消耗。市政供电网覆盖本项目所在地区，项目生产用电可直接由园区内的市政电网供给。 （二）给水工程 项目用水主要为职工生活用水、食堂用水和冷却用水，均由市政污水管网提供，就近接入各用水系统。 （1）生活用水 本项目职工人数为13人，均在厂区内住宿，根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2011）和《福建省行业用水定额》（DB 35/T772-2018）相关定额，住厂职工生活用水量为150L/（人•d），则本项目生活用水量为1.95t/d，即585t/a（一年按300天计算）。 （2）冷却塔用水 本项目在塑料熔融挤出后需进行冷却，项目设1座循环冷却塔，冷却塔循环水量约为15m3/h，在日常运行中会蒸发损耗一部分，需要定期补充添加，补水量约为1.8m3/d，540t/a，年循环时间300天。其中蒸发损失量大约为用水量的10%，即58t/a。 综上，厂区用水量为1125t/a。 （三）排水工程 项目排水体制采用“雨污分流、清污分流”的排水制度，雨水与污水设分流系统，雨水经场地雨水沟收集排放；冷却塔冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理，处理达标后排入福鼎市第一污水处理厂（福鼎市三联污水处理有限公司）处理后排放。 生活污水排放量按用水量的80%计，则厂区生活污水产生量为1.56m3/d，468t/a，经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后，纳入市政污水管网排入太姥山镇污水处理厂集中处理。 项目水平衡示意图见图2.7-1。 图2.7-1 项目水平衡示意图（单位：t/a） 2.8总平面布置 宁德市星联顺新材料科技有限公司位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块，租赁福鼎市盛远电缆电线材料有限公司厂房用于生产，租赁占地面积为5643.71m2，总建筑面积为4000m2。根据现场踏勘，厂区东面为空地，北面、南面均为山地，西面分别为福鼎市永维橡塑制品有限公司、福鼎市聚力塑胶有限公司、福鼎市金达塑机有限公司；园区内道路交通便捷，车辆可快捷到达厂区，可以满足物料运输和消防安全的需要。 本项目为新建项目，生产车间位于厂区中心位置，综合楼位于厂区东南侧，仅设1个大门出入口，位于厂区南侧，厂区出入口与园区道路相通，便于物料运输。项目根据生产工艺流程，将生产车间布置为生产区、原料区、成品区等，充分考虑生产流线配合，分区功能明确，车间总体布局基本合理。厂区总平面布置基本是根据生产工艺需求，且各个分区功能明确，保证了厂区工作人员的人身安全及生产安全。 厂区平面布置及雨污管线示意图见图2.8-1。 图2.8-1 厂区生产车间平面布置示意图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9运营期工艺流程及产污环节 2.9.1工艺流程 本项目主要生产改性PP塑料母粒，具体生产工艺流程及产污环节详述如下。 本项目工艺流程如图2.9-1所示。 图2.9-1 改性PP塑料母粒生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺说明如下： （1）投料 根据产品质量要求，将外购的聚丙烯（PP）、碳酸钙和石蜡投入自动配混机组中，设备会根据设置的比例进行配料。由于碳酸钙为粉状固体材料，因此在此投料过程中会产生少量粉尘。建设单位拟在每个投料口均设置侧吸式布袋除尘设备，除尘设备将吸取到的粉尘收集后进行回用，未收集到的少量粉尘于车间内沉降，及时清扫后将粉尘进行回用。 （2）混合搅拌 将配好的物料通过封闭的螺旋输送机进入搅拌机内进行混合搅拌，经充分搅拌混合均匀后备用。搅拌过程属于密闭状态，因此搅拌过程原料粉尘不外溢。 （3）挤出造粒、冷却 本项目三螺杆挤出机为进料、加热、挤塑、冷却、切粒一体化设备，将搅拌均匀的原材料输送至挤出机的加热工段，通过高温机进行高温加热，在此过程中混合物料开始塑化成均匀的熔体，依靠螺旋杆的压力将熔融状态的塑料挤出形成软性塑料条，塑料条在挤出机配套水槽内经自来水进行冷却（直接冷却），再将冷却完成的塑料条经过切粒系统，切制成型，形成颗粒形状。熔融挤出过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃计）和边角料，产生的边角料收集后去全部回用于混料搅拌；冷却水循环使用，定期补充，不外排。 （4）振动筛分、包装 冷却后的塑料粒进入振动筛分机，粒径较大的塑料颗粒为不合格品，筛分出来后回用于混料搅拌，粒径大小符合的塑料粒进行包装，入库代售。 2.10.2 产污环节 根据上述的工艺流程及工艺说明，该项目主要产生的污染源见表2.10-1。 表2.10-1 项目产污情况一览表 项目 产污环节 主要污染物 治理措施 废水 生产 废水 冷却塔 冷却水 SS 循环使用，不外排 生活 污水 职工生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 生活污水进入化粪池预处理后，由园区污水管网纳入到福鼎市贯岭镇污水处理厂集中处理 废气 挤出造粒废气 非甲烷总烃 集气系统+催化燃烧（CO）装置+15m高排气筒（DA001）高空排放 食堂油烟 食堂油烟 油烟净化器处理+15m高排气筒排放 噪声 生产设备 噪声 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施 固废 生活 垃圾 职工生活 纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等生活垃圾 委托环卫部门统一清运处置 一般 固废 生产经营过程 不合格产品、边角料、布袋收集粉尘、废包装材料 废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间，统一由物资公司回收利用，其他一般固废均直接回用于生产 危险 废物 废机油、废机油桶、废活性炭 收集后暂存于危废暂存间，并委托具备资质的单位定期运走处置 废机油、废机油桶、含油废抹布及废手套、废活性炭 含油废抹布及手套规范分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置，对已经混入生活垃圾中的含油废抹布及废手套，无法分类收集的，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块，租赁福鼎市盛远电缆电线材料有限公司厂房进行生产，因此，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量标准 3.1.1大气环境质量标准 本项目所在区域环境空气为二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准；本次环评非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》第244页中建议的环境质量标准。标准限值见表3.1-1。 表3.1-1 环境空气质量标准一览表 标准来源 污染物 浓度限值（mg/m3） 1小时平均 24小时平均 年均 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准 SO2 0.5 0.15 0.06 NO2 0.2 0.08 0.04 TSP / 0.3 0.2 CO 0.01 0.004 / O3 0.20 0.16（日最大8小时平均） / PM10 / 0.15 0.07 PM2.5 / 0.075 0.035 《大气污染物综合排放标准详解》第244页 非甲烷总烃 2.0 / / 3.1.2地表水环境质量标准 本项目所在区域最近的水体为东侧的荷溪流域，雨水通过厂区雨水管排放至荷溪流域，根据《福鼎市环境功能区划》，荷溪流域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准；而本项目最终纳污水体（福鼎市第一污水处理厂尾水排放水体）为水北溪（桐山溪），因此本项目涉及的周边地表水系主要为水北溪（桐山溪）。项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理，处理达标后排入福鼎市第一污水处理厂（福鼎市三联污水处理有限公司）深度处理，尾水排入桐山溪（水北溪）下游水域。 根据《福建省人民政府关于宁德市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2012〕187号），项目区域涉及的桐山溪水体环境功能分为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。具体标准限值详见表3.1-2。 表3.1-2 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）水质标准摘录 序号 项目 标准 单位 来源 1 pH 6～9 无量纲 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002） 2 COD ≤20 mg/L 3 NH3-N ≤1.0 mg/L 4 BOD5 ≤4 mg/L 5 石油类 ≤0.05 mg/L 6 悬浮物 ≤30 mg/L 《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级水质标准 3.1.3声环境质量标准 本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块，项目区环境噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准要求，具体标准限值详见表3.1-3。 表3.1-3 声环境质量标准（GB 3096-2008） [Leq：dB(A)] 类别 执行标准 评价对象 标准限值 声环境 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）3类标准 厂界 昼间≤65 夜间≤55 3.2区域环境质量现状 3.2.1空气环境质量现状 （1）达标区判定 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《宁德市环境质量现状2021年》，全市9个县（市、区）二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为8μg/m3、11μg/m3、32μg/m3和16μg/m3，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为1.1mg/m3和102μg/m3。与去年相比，二氧化硫浓度上升2μg/m3，二氧化氮浓度下降2μg/m3，可吸入颗粒物浓度下降3μg/m3，细颗粒物浓度下降3μg/m3，一氧化碳特定百分位数平均值下降0.1 mg/m3，臭氧特定百分位数平均值下降8μg/m3。 表3.2-1 福鼎市2021年环境空气质量统计 指标浓度 SO2 （mg/m³） NO2 （mg/m³） PM10 （mg/m³） PM2.5 （mg/m³） CO （mg/m³） O3 （mg/m³） 福鼎市 0.012 0.005 0.031 0.012 1.4 0.086 国家二级标准 0.06 0.04 0.07 0.035 4 0.16 达标情况 达标 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。 由上表可知，项目所在区域的环境空气质量现状较好，环境大气指标可达《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物调查 本项目以非甲烷总烃（NMHC）作为挥发性有机物排放的综合控制指标。为进一步了解本项目大气环境质量现状，本评价引用《福鼎市东岭纺织有限公司东岭纺织专用设备和工艺品生产改建项目环境影响报告表》中的监测数据进行评价。项目位置与监测点位相对位置示意图见图3.2-1，项目环境空气质量现状监测结果见表3.2-2。 图3.2-1 项目位置与监测点位相对位置示意图 ①监测项目：非甲烷总烃 ②监测点位：01#贯岭镇居民点，位于本项目东南侧约1300m处 ③监测时间：2021年10月29日~2021年10月31日 ④监测频次：1小时平均，每天4个样，共计3天 ⑤监测单位：福建晟立检测技术有限公司 表3.2-2 环境空气质量现状监测结果一览表 采样日期 采样点位 采样频次 检测结果（mg/m3） 非甲烷总烃 2021.10.29 贯岭镇居民点01# 第一次 1.12 第二次 1.20 第三次 1.25 第四次 1.17 最大值 1.25 2021.10.30 第一次 1.33 第二次 1.02 第三次 1.07 第四次 1.44 最大值 1.44 2021.10.31 第一次 1.34 第二次 1.40 第三次 1.43 第四次 1.26 最大值 1.43 标准值 2.0 达标情况 达标 由监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值要求（2.0mg/m3），本评价区域附近环境空气质量现状良好，属于环境空气质量达标区。 3.2.2地表水环境质量现状 本项目涉及的周边地表水系主要为水北溪（桐山溪），根据《福建省人民政府关于宁德市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2012〕187号），项目区域涉及的水北溪（桐山溪）水体环境功能分为Ⅲ类, 水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准。具体指标详见表3.2-3。 表3.2-3 地表水水质评价标准单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 Ⅲ类标准值 标准来源 1 pH值 6~9 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002） 2 高锰酸盐指数 6 3 五日生化需氧量（BOD5） 4 4 氨氮（NH3-N） 1.0 5 总磷（以P计） 0.2 根据《宁德市环境质量现状2021年》（2022年3月发布）的内容可知，2021年，全市共有54个小流域水质评价断面，Ⅰ类-Ⅲ类水质比例为79.6%，同比下降13.7个百分点。其中，Ⅱ类水质比例42.6%，同比下降20.7个百分点；Ⅲ类水质比例37.0%，同比提高7个百分点；Ⅳ类水质比例11.1%，同比上升4.4个百分点；Ⅴ类水质比例7.4%，同比上升7.4个百分点；劣Ⅴ类水质比例1.9%，同比上升1.9个百分点。 表3.2-4 宁德市小流域水质状况（节选） 序号 断面名称 所在河流 断面水质类别 2021年 2020年 5 江滨桥 水北溪 Ⅱ Ⅱ 因此，项目区域水北溪（桐山溪）水环境质量良好，可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目废水主要为生活污水，经化粪池预处理后纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理，处理达标后排入福鼎市第一污水处理厂（福鼎市三联污水处理有限公司）深度处理，尾水排入桐山溪下游水域。 3.2.3声环境质量现状 本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此，不进行声环境质量现状调查。 3.2.4生态环境 项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块，租赁福鼎市盛远电缆电线材料有限公司厂房作为生产场所，目前厂区已建设完成；根据现场勘察，项目用地位于贯岭工业项目集中区内，北侧、南侧均为山地，西侧为其他工业企业，东侧暂为闲置地块，项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此本次环评未对生态环境现状进行评价。 3.2.5土壤和地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）规定，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块，租赁福鼎市盛远电缆电线材料有限公司厂房进行生产作为生产场所。根据现场勘查，周边以工业企业和山地为主；项目用地均已采取地面硬化处理，项目对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在地下水、土壤环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.3环境保护目标 本项目选址周边无文物古迹、风景名胜，不在水源地保护区、自然保护区等敏感区域内。本项目的周边环境敏感目标详见表3.3-1。项目周边环境敏感目标分布见图3.3-1。 表3.3-1 项目环境保护目标 污染 因素 环境保护目标 相对 方位 与项目厂界最近距离（m） 受影响规模 环境功能及保护 要求 行政村 大气环境 站坪垟村 NE 140 约120人 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其修改单 姚岙内村 S 440 约10人 地表水 环境 荷溪 E 90 / 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准 地下水 环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 生态环境 项目位于贯岭工业项目集中区内，属于工业用地，无生态环境保护目标 图3.3-1 周边环境保护目标分布图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4污染物排放标准 3.4.1水污染物排放标准 运营期：本项目设备冷却水循环使用，不外排；因此，项目主要产生的废水为生活污水，生活污水经隔油池预处理，处理后的废水中各污染物达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求）后，纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理后，排入福鼎市第一污水处理厂（福鼎市三联污水处理有限公司）深度处理，尾水排入桐山溪（水北溪）下游水域。具体标准见表3.4-1、表3.4-2。 表3.4-1 项目污水排放标准 单位：mg/L 污染因子 贯岭镇污水处理厂纳管标准限值 标准来源 pH 6~9 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）表4中三级标准要求 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 45 动植物油 100 氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 表3.4-2 福鼎市第一污水处理厂工程设计出水水质 单位：mg/L（pH除外） 序号 情况 COD BOD5 SS NH3-N pH 动植物油 1 出水水质 ≤50 ≤20 ≤7 ≤5 6~9 3 3.4.2 大气污染物排放标准 运营期： （1）有组织废气 本项目造粒生产过程中熔融挤出工序产生的非甲烷总烃、混料搅拌工序产生的颗粒物有组织废气排放均执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的表4大气污染物排放限值要求；本项目食堂灶头数为2个，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中的小型规模排放限值要求。 （2）无组织废气 挤出造粒工序产生的非甲烷总烃、混料搅拌工序产生的颗粒物厂界无组织废气排放均执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的表9企业边界大气污染物浓度限值要求；厂区内无组织废气挥发性有机物（以NMHC计）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1中排放限值要求。 有机废气污染物排放标准见表3.4-5、表3.4-6，食堂油烟排放标准见表3.4-7。 表3.4-5 废气污染物有组织排放标准 产污环节 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 排气筒 高度（m） 允许排放 速率（kg/h） 标准号及名称 挤出造粒工序 非甲烷总烃 100 15 / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 混料搅拌工序 颗粒物 30 15 / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 表3.4-6 废气污染物无组织排放标准 产污 环节 污染物 无组织排放浓度监控限值（mg/m3） 标准号及名称 监控点 1h平均浓度值 任意一次浓度值 挤出造粒工序 非甲烷总烃 企业边界 监控点 4.0 / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 厂区内 监控点 8.0 / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） / 30 混料搅拌工序 颗粒物 企业边界 监控点 1.0 / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 表3.4-7 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001） 序号 规模 最高允许排放浓度（mg/m3） 1 小型 2.0 3.4.3 噪声排放标准 运营期：项目区厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，见表3.4-8。 表3.4-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）（摘录） 时段 昼 间 夜 间 厂界外声环境区类别 3类标准 65dB（A） 55dB（A） 3.4.4 固体废物排放标准 固体废物严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订本）》（主席令第四十三号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定执行，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.5污染物总量控制指标 总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（闽政办〔2021〕59号）、《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号），现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，项目生活污水排放暂不需要购买相应的排污权指标，本项目只排放生活污水，因此无需申请总量。 项目不涉及二氧化硫和氮氧化物排放，但是涉及VOCs（以非甲烷总烃计）。本项目挥发性有机物（按非甲烷总烃计）排放量为0.312t/a，由建设单位向生态环境主管部门申请总量调剂，总量承诺函见附件8 项目不涉及二氧化硫和氮氧化物排放，但是涉及VOCs（以非甲烷总烃计）排放。本项目挥发性有机物（按VOCs计）排放量为3.312t/a（含有组织排放、无组织排放），见表3.5-1。项目已于2024年1月25日取得《宁德市福鼎生态环境局关于宁德市星联顺新材料科技有限公司VOCs总量调剂方案的意见函》（宁鼎环函〔2024〕19号）（详见附件8）。 表3.5-1 项目废气污染物总量控制指标 序号 项目 污染因子 有组织排放量（t/a） 无组织排放量（t/a） 合计排放量（t/a） 总量控制指标（t/a） 1 熔融挤出 非甲烷总烃 1.472 1.84 3.312 3.312 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已有厂房，施工期只需设备入驻及安装，不需要再进行土建施工，但设备安装过程可能产生间歇性噪声影响及少量的包装废物。施工期间应合理安排施工作业时间，选用高效低噪的施工设备，以降低施工噪声对环境的影响。包装废物委托环卫工人定期清运。施工期环境污染均为短期影响，随着施工期结束其影响将消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期环境影响分析和保护措施 4.1.1废水环境影响分析和保护措施 （一）废水污染物源强核算 项目用水主要为职工生活用水和冷却用水，产生的废水主要为职工生活污水。冷却塔冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后，纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理，处理达标后排入福鼎市第一污水处理厂（福鼎市三联污水处理有限公司）深度处理，尾水排入桐山溪下游水域。 （1）生活污水 本项目职工人数为13人，均在厂区内食宿。根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2011）和《福建省行业用水定额》（DB 35/T772-2018）相关定额，住厂职工生活用水量为150L/（人•d），年生产时间为300天，则本项目生活用水量为1.95t/d，即585t/a，排污系数取0.8，则排放量为1.56t/d，即468t/a。参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质，生活污水经厂区化粪池预处理后纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理，处理达标后排入福鼎市第一污水处理厂（福鼎市三联污水处理有限公司）深度处理后排放。 （2）冷却用水 本项目在塑料熔融挤出后需进行冷却，项目设1座循环冷却塔，冷却塔循环水量约为15m3/h，在日常运行中会蒸发损耗一部分，需要定期补充添加，冷却塔冷却水循环使用，不外排。补水量约为1.8m3/d，即540t/a，年循环时间300天。其中蒸发损失量大约为用水量的10%，即54t/a。 项目给排水量见表4.1.1-1。 表4.1.1-1 项目给排水量一览表 名称 用水标准 用水量 排水量 职工生活用水 150L/（人·d） 1.95t/d，585t/a 1.56t/d，468t/a 冷却塔用水 / 1.8t/d，540t/a 0 合计 3.75t/d，1125t/a 1.56t/d，468t/a 污水处理方案：本项目生活污水排入化粪池预处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准限值要求后（NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准限值要求），纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理，处理达标后排入福鼎市第一污水处理厂（福鼎市三联污水处理有限公司）深度处理后排放。 本项目生活污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，参考《给排水设计手册》典型生活污水水质示例，结合本项目实际情况，确定本项目污水污染物浓度为：COD—400mg/L、BOD5—220mg/L、NH3-N—35mg/L、SS—200mg/L。参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对COD、BOD5、SS、NH3-N的处理效率分别为15%、9%、30%、3%，则本项目废水中各污染物产排量见表4.1.1-2。 表4.1.1-2 项目废水污染物产生和排放情况表 废水类型 废水量 （t/a） 污染物 COD BOD5 NH3-N SS 动植物油 生活污水 468 产生浓度（mg/L） 400 220 35 200 40 年产生量（t/a） 0.1872 0.1030 0.0140 0.0515 0.0187 化粪池处理后（食堂废水先隔油处理） 排放浓度（mg/L） 340 200.2 33.95 140 40 年排放量（t/a） 0.1591 0.0937 0.0159 0.0655 0.0187 允许排放标准（GB 8978-1996中三级标准） 500 300 45 400 100 是否达标 达标 达标 达标 达标 达标 贯岭镇污水处理厂 处理后 排放浓度（mg/L） 60 20 8 20 3 排放量（t/a） 0.0281 0.0094 0.0037 0.0094 0.0014 注：贯岭污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准。 由表4.1.1-2可知，本项目外排废水（生活污水）经化粪池预处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中排放标准要求（其中NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准限值要求）。 （二）废水环境影响分析及治理设施可行性分析 （1）废水排污方案 根据工程分析，项目厂区内实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入工业园区市政雨水管网；外排废水为生活污水，总排放量为468t/a。生活污水经化粪池预处理，处理至《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准要求（NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准限值要求）后，纳入市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理，处理达标后排入福鼎市第一污水处理厂（福鼎市三联污水处理有限公司）深度处理后排放。 （2）污染物达标排放情况及治理设施可行性分析 根据工程分析可知，生活污水经化粪池预处理，根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》可知，化粪池的水污染物去除率分别为：COD—15%、BOD5—9%、氨氮—3%、SS—30%。因此生活污水经化粪池处理后水质浓度为COD—340mg/L、BOD5—209mg/L、SS—84.41mg/L、NH3-N—30.24mg/L，可以满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准要求（NH3-N满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准限值要求），满足贯岭镇污水处理厂接管要求，措施有效。 （3）依托集中污水处理厂的可行性分析 ①福鼎市贯岭镇污水处理厂概况 福鼎市贯岭镇污水处理厂位于福鼎市贯岭镇垄后，近期总投资1410.06万元。根据《福鼎市贯岭污水处理厂（近期4000吨/日）环境影响报告书（报批版）》（福建省环境保护设计院，2012.5），福鼎市贯岭镇污水处理厂近期设计日处理水量为4000吨，远期设计日处理水量为8000吨，城市污水管网基本为从北向南顺地势走向，近期设计主要服务范围为福鼎市贯岭镇集镇所在地（贯岭片区和分关片区）和贯岭工业项目集中区。污水处理厂于2015年底建成正式投产，根据福鼎市洁能污水处理有限公司提供资料可知，贯岭镇污水处理厂目前日处理规模仅为1200t/d~1500t/d。 贯岭镇污水处理厂采用“改良式卡式氧化沟处理工艺”处理后的尾水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级B标准后，排入福鼎市第一污水处理厂深度处理，尾水排入水北溪（桐山溪）下游。 ②管网衔接可行性分析 本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块，属于福鼎市贯岭镇污水处理厂服务范围。目前贯岭工业项目集中区管网已与贯岭镇污水处理厂连接，区内污水可以纳入贯岭镇污水处理厂集中处置。因此，本项目产生的生活污水可通过园区市政污水管网纳入贯岭镇污水处理厂集中处理。 ③污水处理厂接纳可行性分析 A、污水水量的影响分析 贯岭镇污水处理厂近期处理能力为4000m3/d，目前污水处理厂日处理废水约为1200m3/d~1500m3/d，尚有近2500m3/d的处理余量。本项目外排最大废水量约1.56t/d，仅占贯岭镇污水处理厂处理余量的0.06%，所占比例较小。因此，贯岭镇污水处理厂有容量接纳本项目的外排废水，对该污水处理厂的工艺和处理负荷造成影响。 B、废水水质的影响分析 本项目外排废水所含的污染因子浓度低，污染物成分简单，不含有腐蚀成分，污水的可生化性提高，经预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）表4中的三级排放标准限值要求（NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准限值要求），水质能满足贯岭镇污水处理厂的接管标准。外排废水水质在贯岭镇污水处理厂的接收水质范围内，不会对该污水处理厂造成污染负荷冲击，不会影响该污水处理厂污水处理效果。 综上，本项目外排废水（生活污水）经化粪池处理达标后，纳入园区污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理，不会对贯岭镇污水处理厂的正常运行造成不利影响，项目废水环境影响减缓措施和接管可行、有效。 项目废水类别及污染物治理措施见表4.1.1-3；废水间接排放口基本情况见表4.1.1-4；废水污染物排放信息见表4.1.1-5。 表4.1.1-3 废水类别、污染物及污染治理措施设施信息表 序号 废水 类别 污染物 种类 排放 去向 排放 规律 污染治理措施 排放口编号 排放口是否符合要求 排放口 类型 名称 工艺 是否为可行技术 1 生活 污水 COD 福鼎市第一污水处理厂 连续排放，流量稳定 化粪池 一级处理（化粪池净化） 可行 DW001 是 综合废水排放口 BOD5 SS NH3-N 动植物油 表4.1.1-4 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水 排放量 （t/a） 排放 去向 排放 规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准限值要求（mg/L） 1 DW 001 120°14′5.512″ 27°24′9.755″ 468 水北溪（桐山溪） 连续排放，流量稳定 福鼎第一污水处理厂 COD 60 BOD5 20 SS 20 NH3-N 8 动植 物油 3 表4.1.1-5 废水污染物排放信息表 序号 排放口 编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 340 5.30×10-4 0.1591 BOD5 200.2 3.12×10-4 0.0937 SS 140 2.18×10-4 0.0655 NH3-N 33.95 5.30×10-5 0.0159 动植物油 40 6.24×10-5 0.0187 全厂废水排放口合计 COD 0.1591 BOD5 0.0937 SS 0.0655 NH3-N 0.0159 动植物油 0.0187 （三）废水环境监测计划 本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中的相关要求，制定本项目废水监测计划，具体见下表所示。 表4.1.1-6 项目废水环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测点数 监测因子 监测频次 废水 厂区污水总排口 1 COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油 1次/年 4.1.2废气环境影响分析和保护措施 （一）废气污染物源强核算 本项目运营期产生的废气主要为挤出造粒工序产生的有机废气和食堂油烟。项目所采用原料主要为聚丙烯（PP）、碳酸钙和石蜡，所用材料均为外购成品。根据工艺流程分析，项目采用集中供料系统，搅拌过程属于密闭状态，因此搅拌过程粉尘基本不外溢，仅在投料过程会产生少量粉尘。 （1）挤出造粒废气 根据工艺流程分析，本项目熔融挤出过程中会产生有机废气，其主要污染物为非甲烷总烃。根据项目的主要原料性质：即聚丙烯（PP），其分解温度为350℃，生产过程中，熔融挤出工序的温度一般在170~200℃，远未达到塑料的分解温度，由于熔融为物理过程，无裂解废气产生，但是固体塑料在加热至流态塑料过程中，会有少量的非甲烷总烃产生，其主要成分为游离的丙烯单体等挥发性物质。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—292塑料制品制造行业系数手册》中“2929塑料零件及其他制品制造行业系数表”中的“改性粒料”进行计算，详见表4.1.2-1。 表4.1.2-1 塑料零件及其他塑料制品制造行业产污系数一览表 原料名称 工艺 名称 规模等级 污染物 指标类别 单位 产污系数 末端治理技术名称 树脂、助剂 造粒 所有规模 废气 工业废气量 立方米/吨-产品 9.00×104 / 挥发性有机物 千克/吨-产品 4.6 低温等离子体+活性炭吸附 本项目年生产改性PP塑料母粒为2000t/a，根据上述参数计算得项目运营期间挤出造粒工序VOCs废气产生量为9.2t/a。建设单位拟将对生产车间进行相对密闭管理设计，项目四周墙壁为混凝土结构，窗户常闭，进出门口设置胶帘，减少废气散逸，同时为完善废气收集，项目拟通过包围型集气方式对挤出造粒产生的废气进行收集，项目在挤出机四周设置围挡，企业拟于挤出机有机废气产生点位处上方设置集气罩对废气进行收集，集气罩最大限度靠近污染物产生点，采用上送侧排的方式对有机废气进行正压收集，通过抽排风将废气引至一套催化燃烧（CO）装置进行处理，最终由一根15m高排气筒（DA001）排放。 根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（以下简称“技术指南”）中的表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数（见图4.1.2-1），正压集气系统对VOCs废气收集效率为80%。则通过集气罩收集到的有机废气VOCs量为7.36t/a，1.02kg/h（年工作7200h）。 有机废气经集气系统收集后送至一套催化燃烧（CO）装置进行处理，根据“技术指南”中的表2-3 VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数（见图4.1.2-2），催化燃烧（CO）装置对VOCs去除率取80%，处理后VOCs废气有组织排放量为1.472t/a，排放速率为0.204kg/h（年工作时间7200h）。项目设计引风机风量为10000m3/h，排放浓度约为20.4mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的表4大气污染物排放限值要求（非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3）。其余未收集到的VOCs废气量为1.84t/a，0.256kg/h（年工作7200h），以无组织形式排放。 综上，本项目VOCs排放总量为3.312t/a（含无组织排放），VOCs废气年排放量核定表见表4.1.2-2。 图4.1.2-1 “技术指南”VOCs废气收集率（摘录） 图4.1.2-2 “技术指南”VOCs废气处理效率（摘录） 表4.1.2-2 挤出造粒有机废气产排量情况表 污染源 风量(m3/h) 产生情况 排放形式 治理措施及处理效率 排放情况 产生 浓度(mg/m3) 产生 速率(kg/h) 产生量(t/a) 排放 浓度(mg/m3) 排放速率(kg/h) 排放量(t/a) 热压过程 10000 102 1.02 7.36 有组织 催化燃烧（CO）装置（80%） 20.4 0.204 1.472 / / / 1.84 无组织 加强设备维护，提高设备密闭性 / 0.256 1.84 合计 3.312 （2）食堂油烟 食堂油烟主要来源于食堂煮饭过程中炒、炸、煎等烹调工序食用油加热产生的废气。据类比调查，目前居民人均日食用油用量约30g/人•d（按堂食总人数13人，生产天数300天计算），一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%（取2.5%），经过油烟净化器处理后，去除效率按85%计，风机风量为2500m3/h，每天运行约6h，则油烟的排放量为0.0026t/a，排放速率为0.0014kg/h，排放浓度为0.56mg/m3，食堂油烟经过油烟净化器处理后经15m高排气筒排放。 废气排放源强情况见表4.1.2-3。 表4.1.2-3 项目废气污染物源强核算结果及相关参数一览表 排放形式 生产线/设备名称 污染源 污染物 废气量/(m3/h) 产生源强 收集措施 收集效率(%) 治理 措施 去除率(%) 排放源强 排气筒概况 排放时间/(h/a) 排放标准 核算 方法 主要污染物产生量/(t/a) 主要污染物产生速率/(kg/h) 主要污染物产生浓度/(mg/m3) 主要污染物排放量/(t/a) 主要污染物排放速率/(kg/h) 主要污染物排放浓度/(mg/m3) 编号 排气筒内径、高度、温度 地理 坐标 排放浓度限值/(mg/m3) 排放速率限值/(kg/h) 是否达标 有组织 挤出造粒工序 有机废气 非甲烷总烃 10000 系数法 7.36 1.02 102 集气罩 80 催化燃烧（CO）装置+15m高排气筒 80 1.472 0.204 20.4 DA0 0 1 H=15m、内径=0.5m、温度25℃ 经度：120°14'3.949"；纬度：27°24'10.196" 7200 100 / 达标 无组织 / 物料衡算法 1.84 0.256 / / / 加强设备维护/提高废气收集效率 / 1.84 0.256 / / 7200 / / / 间歇 食堂 食堂油烟 油烟 2500 类比法 0.003 0.0017 0.68 / / 油烟净化器 85 0.0026 0.0014 0.56 / H=15m、内径=0.5m、温度25℃ 经度：120°14'5.272"；纬度：27°24'9.780" 1800 2.0 / 达标 （二）废气环境影响和污染防治可行性分析 （1）废气治理措施可行性分析 有机废气治理方法主要为燃烧法、吸附法、吸收法、生物处理法、冷凝法和UV光解催化氧化。项目生产过程中产生的废气主要为熔融挤出过程中产生的VOCs，产生浓度较高，因此项目设置1套催化燃烧（CO）装置用于处理生产过程中产生的有机废气。本项目废气收集、处理情况见图4.1.2-3所示。 图4.1.2-3 项目有组织废气收集处理示意图 ①催化燃烧（CO）装置原理 利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体，即： 将有机气体通过引风机送入净化装置，首先通过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，使有机气体分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度，若达不到反应温度，加热系统可通过自控系统实现补偿加热，使气体完全燃烧，既能节省能源，废气又可以有效去除，达标排放。 ②催化燃烧（CO）装置结构 该装置由主机、引风机及电控柜组成，净化装置主机由换热器、催化床、电加热元件、阻火阻尘器和防爆装置等组成，阻火除尘器位于进气管道上，防爆装置设在主机的顶部，其工艺流程示意图如下： 图4.1.2-3 催化燃烧（CO）装置结构示意图 阻火除尘器：催化燃烧（CO）装置前设置阻火除尘器，一用来清洁进气口中大颗粒，二是可阻止火焰通过，隔断生产线和处理设备之间的危险。 补新风机：整套设备设有新风风机，当进气口废气浓度超高时或内部温度超温时会自动打开补新风口，保证整体安全运行。 泄压口：为膜片泄压方式，当设备运行出现异常时，可及时裂开泄压，防止意外事故发生。 温度超温报警：装置内部设有温度超温报警，设备试运行时设定安全温度，当设备运行温度超温时会自动打开补新风阀门关闭电加热，以稀释进气温度，以保证设备的安全运行。 控制系统：整套设备采用PLC控制，自动化程度高，安全可靠。 根据“4.1.2章节 废气污染物源强核算”内容分析，催化燃烧（CO）装置对有机废气平均去除率为80%，以上分析是合理的。同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020），本项目采用的“催化燃烧（CO）装置”属于其推荐的“催化燃烧”，为可行技术。根据源强核算可知，采用上述废气治理措施后，项目废气污染物均能实现达标排放。因此，项目废气治理措施可行。 （2）污染物达标排放情况 ①挤出造粒废气 本项目生产过程中产生的废气主要是挤出造粒工序产生的有机废气。通过三螺杆挤出机出料口上方设置软帘包围形成的集气罩，收集到的VOCs废气量为7.36t/a，1.02kg/h（年工作7200h），收集到的废气通过集气系统收集后送至一套催化燃烧（CO）装置进行处理，催化燃烧（CO）装置对VOCs去除率为80%，经过处理后通过1根15m高排气筒排放（DA001），处理后VOCs废气排放量为1.472t/a，排放速率为0.204kg/h（年工作时间7200h），排放浓度约为20.4mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的表4大气污染物排放限值要求（非甲烷总烃排放浓度≤100mg/m3）。未被收集到的非甲烷总烃以无组织形式排放，排放量为1.84t/a，经空气扩散和距离衰减后，非甲烷总烃厂界无组织废气排放均执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的表9企业边界大气污染物浓度限值要求；厂区内无组织废气挥发性有机物（以NMHC计）符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1中排放限值要求。 ②食堂油烟 本项目运营期产生的食堂油烟经过油烟净化器处理后，油烟的排放量为0.0026t/a，排放速率为0.0014kg/h，排放浓度为0.56mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中的相关标准限值要求。 （3）废气排放环境影响 本项目营运营期大气污染物为挤出造粒工序产生的非甲烷总烃和油烟废气，通过有效的收集、处理措施，各废气均可得到有效控制，根据上述数据可知，废气均可达标排放，外排废气对周边大气环境影响较小。 （三）非正常工况 （1）非正常工况源强分析 本项目非正常工况考虑为主要为废气处理系统事故时造成挤出造粒废气非正常排放，按每年一次计。在非正常工况下，污染物排放情况如下表所示。 表4.1.2-4 非正常工况废气无组织排放情况表 序号 排放口 编号 污染物 非正常排放原因 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放量（kg/h） 单次持续时间（h） 年发生频次（次） 应对措施 1 DA001 非甲烷总烃 废气处理设施失效（处理效率为0） 102 1.02 1 1 日常加强环保设备维护，出现非正常工况时，及时停产检修 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 非甲烷总烃 / 100 1.8 / / / 根据上表可知，在非正常工况下，项目废气会对周围环境产生一定影响，因此需加强管理废气处理设施的维护运行，出现非正常工况时，及时停产检修。 （2）非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设单位在日常运行过程中，拟采取以下措施： ①由建设单位委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录； ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止废气产生工序，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复相关生产； ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养； ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 （四）废气环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目实行排污许可重点管理（详见表4.1.2-5）；因此，建设单位应当在在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 表4.1.2-5 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 62 塑料制品业292 塑料人造革、合成革制造2925 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 其他 项目必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，定期委托有资质的监测单位对企业排污状况进行环境监测，以确定是否达到相应的排放标准。根据项目所在区域的环境状况、工程特点以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122—2020）中的相关要求，制定本项目废气监测计划，具体见下表所示。 表4.1.2-6 项目废气环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测点位 监测指标 监测频次 废气 （有组织） DA001 排气筒 VOCs 1次/年 废气 （无组织） 厂界 厂区上风向东厂界 1 VOCs 1次/年 厂区下风向西厂界 1 1次/年 厂区下风向北厂界 1 1次/年 厂区下风向南厂界 1 1次/年 厂区 厂房外监控点 1 VOCs 1次/年 环境监测工作以日常监测为主，定期监测为辅。一般是由当地环境保护主管部门下设的环境管理机构负责日常环境监控工作，具体监测目标包括噪声、废气及废水与固体废物的规范化处置。监测的结果应及时记录并作为原始资料加以妥善保存。 4.1.3声环境影响分析和保护措施 （一）噪声源情况 本项目噪声主要来源于各种生产设备运行产生的噪声，项目主要噪声源情况见下表4.1.3-1。 表4.1.3-1 项目主要噪声设备噪声级 设备 数量 声级范围dB（A） 防噪措施 降噪效果 自动配混机组 2套 65~80 选用低噪声设备、设置减振基座、厂房隔声、风机安装消音器 10~25 三螺杆挤出机 1台 65~75 10~25 包装机 1台 65~75 10~25 冷却塔 1座 80~90 10~25 废气处理装置 1套 70~80 10~25 （二）噪声源强核算 本项目主要噪声源为设备工作时候产生的噪声。本评价预测中考虑了声源所在空间位置及设备安装情况以及声波在空气中扩散传播所遇各种衰减因素的影响。预测评价中，选用原现状监测中厂界背景值测点作为预测点。 选择《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ 2.4－2009）中推荐的工业噪声预测模式，具体模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A），本次预测背景值采用验收报告数据。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。本项目工作制度为两班制，每班工作12小时。依据预测模式，经计算，建设项目厂界噪声影响预测结果见下表4.1.3-2。 表4.1.3-2 项目噪声预测值 单位：dB(A) 预测 方位 空间相对位置/m 时段 预测值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标 情况 X Y Z 东北侧 35 89 0.5 昼间 60.3 65 达标 西北侧 -51 -71 0.5 昼间 61.7 达标 东南侧 55 22 0.5 昼间 59.5 达标 西南侧 0 0 0.5 昼间 62.2 达标 东北侧 35 89 0.5 夜间 51.8 55 达标 西北侧 -51 -71 0.5 夜间 53.4 达标 东南侧 55 22 0.5 夜间 51.4 达标 西南侧 0 0 0.5 夜间 52.9 达标 注：表中坐标以厂区西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 根据表4.1-14预测结果可知，项目运营期厂界噪声预测值结果能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））要求。 本项目周边50m范围内无噪声敏感点，经过基础减震，车间、门窗隔声等综合措施后，不会产生扰民现象，因此本项目噪声不会对周边产生明显影响。 （三）噪声防治措施 为了进一步减小项目运营期噪声对周围环境的影响，本环评建议采取如下噪声治理措施： ①企业应选用低噪声设备，合理布局车间、设备，设备安装应避免接触车间墙壁，较高噪声设备应安装减振垫、消声器（罩）以及包扎消声材料等。落实以上措施后，再经建筑隔声等作用，车间设备噪声贡献值可以降25dB以上。 ②投入使用后应加强设备日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；同时加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产。 ③风机安装消音器，风管连接处采用软连接方式。 ④冷却塔等设备工作时噪声源强较大，将噪声较大的设备安装在减振固定基座上，利用减振固定基座、设备房及厂房的隔声作用，减轻设备产生的环境噪声影响。 （四）噪声环境监测计划 建设单位应定期委托有检测资质单位对废气污染源进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），运营期污染源监测计划见表4.1.3-3。 表4.1.3-3 项目运营期噪声自行监测要求一览表 监测因子 监测点位 监测因子指标 监测频次 噪声 厂界外1m 等效声级 1次/季度，分昼夜进行 4.1.4固体废物环境影响分析和保护措施 （一）固体废物源强 本项目产生的固废主要为：职工生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 项目员工13人，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，年工作300天，则职工生活垃圾产生量为1.95t/a。生活垃圾分类收集后，交由环卫部门处理。 （2）一般工业固体废物 一般工业固体废物主要为不合格产品、边角料、布袋收集粉尘、废包装材料。 ①不合格产品、边角料 项目筛分和检验过程中会产生一定量的不合格产品、边角料，不合格产品、边角料产生量约为产品总量的1%，则不合格产品、边角料的产生量为13t/a。产生的不合格产品、边角料收集后均全部回用于混料搅拌。 ②布袋收集粉尘 项目投料过程中会产生少量粉尘，根据估算，布袋除尘设备收集到的粉尘产生量约为0.2t/a，全部回用于生产。 ③废包装材料 原料拆包、产品包装过程将产生废包装材料，产生量按每月40kg计算，则本项目废包装材料产生量约为0.48t/a，收集后暂存于厂区一般固废暂存间，由物资单位回收利用。 （3）危险废物 危险废物主要为废机油、废机油桶和含油废抹布及废手套。 ①废机油、废机油桶 项目机器设备日常运转维护过程中会产生少量废机油，机油一年更换1次，根据估算，废机油产生量约为0.5t/a，废机油桶产生量约0.3t/a。产生的废机油、废机油桶均属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2021年本），废机油属于HW08类危险废物，危险废物代码为900-214-08，废机油桶属于HW49类危险废物，危险废物代码为900-041-49，废机油和废机油桶均收集后定点放置于厂区危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置。 ②含油废抹布及废手套 本项目加油过程中会产生含油废抹布及手套，产生量约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），含油废抹布及手套属于危险固废，危废代码为“HW08/非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，规范分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置；对已经混入生活垃圾中的含油废抹布及手套，无法分类收集的，根据危险废物豁免管理清单，实行豁免管理，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。 表4.1.4-1 项目固废排放量及处置情况表 序号 产生环节 名称 属性 主要成分 有毒有害成分 物理性状 废物 代码 危险特性 年产生量 贮存方式 环境管理要求 1 日常生活 生活 垃圾 / 废纸张、垃圾等 / 固态 / / 1.95 t/a 有序堆放 交由环卫部门处置 2 生产 不合格产品、边角料 一般工业固体废物 聚丙烯（PP）、碳酸钙、石蜡 / 固态 900-999-99 / 13t/a 有序堆放 收集后直接回用于生产 3 生产 布袋收集粉尘 一般工业固体废物 碳酸钙 / 固态 900-999-99 / 0.2t/a 布袋收集 收集后直接回用于生产 4 包装 废包装材料 一般工业固体废物 / / 固态 900-999-99 / 0.48 t/a 有序堆放 有序堆放于一般固废暂存间，定期交由物资公司回收利用 5 设备维护 废机油 危险 废物 不饱和烃类物质 不饱和烃类物质 液态 HW08，900-214-08 T，I 0.5 t/a 有序堆放 有序堆放于危废暂存间，交由有资质单位定期处置 6 设备维护 废机 油桶 危险 废物 不饱和烃类物质 不饱和烃类物质 固态 HW49，900-041-49 T/In 0.3 t/a 有序堆放 7 设备维护 含油废抹布、废手套 危险 废物 含油布料 不饱和烃类物质 固态 HW08，900-041-49 T/In 0.05 t/a 有序堆放 规范分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置；对已经混入生活垃圾中的含油废抹布及手套，无法分类收集的，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理 （二）固体废物影响分析及环境管理要求 固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质分别收集处置。 （1）生活垃圾处置 生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理，可在厂区生产区和办公生活区设置一些垃圾收集桶，厂区应配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托环卫部门处置，不会对周边环境产生影响。 （2）一般工业固体废物的贮存和管理 根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①一般工业固体废物应分类储存。不允许将一般工业固体废物和生活垃圾混入。 ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 ③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ④为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB 15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 ⑤其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 本项目拟于厂区西北角处新增一处10m2的一般固废暂存间，最大贮存能力为10t。暂存点设置“三防”设施，并张贴标识，用于暂存废包装材料。本项目一般工业固体废物总产生量为13.68t/a，其中仅废包装材料暂存于一般固废暂存间（0.48t/a）。一般工业固体废物转运周期约为1次/年，则最大贮存量为0.48t，一般固废暂存间容量可满足日常使用。 （3）危险废物的贮存和管理 本项目拟于厂区西北角处新增一处10m2的危废暂存间，最大贮存能力为10t。暂存点设置“六防”设施，并张贴标识，用于废机油、废机油桶和含油废抹布及废手套等危险废物暂存。本项目危废暂存间暂存危险废物总量为0.85t/a，危险废物转运周期约为1次/年，则最大贮存量为0.85t，危废暂存间容量可满足日常使用。 危险废物的收集和贮存应遵循以下要求： ①危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定执行。贮存区必须按GB 15562.2-1995的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据业主介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）等文件、技术规范要求设置危废暂存间。 危险废物临时贮存的几点要求： A、危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 B、按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 C、由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。 D、应配备通信设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 E、贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 F、危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7（cm/s）），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10（cm/s）。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 ②建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通信设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 “电子联单”应通过福建省固体废物环境监管平台申请电子联单，危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，通过《信息系统》申请电子联单。 ③应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》分析，建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见表4.1.4-2。 表4.1.4-2 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物 代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废机油 HW49 900-214-08 厂区车间西北角 10m2 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求 0.5t/a 1年 废机油桶 HW49 900-041-49 0.3t/a 1年 4.2环境风险 本项目使用的原料、生产的产品均属于可燃性物质，但不属于危险化学品，不涉及有毒有害物质，不构成重大危险源，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中规定的重点关注的危险物质及临界量表中涉及的物质，本项目不涉及环境风险物质。但储存的产品总量及原料较大，均为可燃或易燃的物料。如果贮存过程管理不善，有可能发生火灾事故，塑料燃烧产生的高温、烟尘和废气会对人体和周边环境会造成伤害，但建设单位要严格按照相关规范进行设计、施工，注意做好如下风险防范工作： （1）仓库储存物贮放设置明显的标志，安装事故应急照明和疏散指示标志； （2）分区存放，按生产计划合理进料； （3）对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等实行严格管理，禁止人员带火种进入存储场，对存储场作业动火实行全过程安全监督制； （4）对各类安全设施、消防器材，进行定期检查，并将发现的问题责任到人落实整改； （5）贮存场所，实行安全责任制。 （6）带仓储功能的厂房门口应设置漫坡，防止厂房内消防事故时，事故废水外流。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（挤压造粒废气排气筒） | 非甲烷总烃 | 集气系统+催化燃烧（CO）+15m高排气筒 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的表4大气污染物排放限值要求（非甲烷总烃≤100mg/m3） |
|  | 食堂排烟 排放口 | 食堂油烟 | 经油烟净化器收集净化处理后由15m高排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）大型标准（油烟≤2.0mg/m3） |
|  | 厂界/无组织 废气 | 非甲烷总烃 | 加强废气处理设施的维护/加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的表9企业边界大气污染物浓度限值要求 |
|  |  |  |  | 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1中排放标准限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水排放/DW001厂区总排口 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入贯岭镇污水处理厂集中处理 | 执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准要求（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声音级 | 选用低噪声设备，加强设备维护，高噪声设备设置基础措施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准要求 |
| 固体废物 | 一般固废 | 不合格产品、边角料、布袋收集粉尘、废包装材料 | 聚丙烯（PP）、碳酸钙、石蜡、废包装材料 | 废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间，统一由物资公司回收利用，其他一般固废均直接回用于生产 | 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB 18599-2020） |
|  | 危险废物 | 废机油、废机油桶、废活性炭 | 收集后暂存于危废暂存间，并委托具备资质的单位定期运走处置 | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》要求 |
|  |  | 含油废抹布及废手套 | 规范分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置，对已经混入生活垃圾中的含油废抹布及手套，无法分类收集的，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理 | 验收落实情况 |
|  | 生活垃圾 | 废纸张、垃圾等 | 交由环卫部门清理 | 验收落实情况 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及电磁辐射 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目不涉及 |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | （1）车间配备防堵漏物质、消防灭火器材、消防装备等应急救援物资，车间悬挂“严禁烟火”等明显的警告标牌等； （2）车间设置视频监控，对现场设备、人员活动进行实时、有效的视频探测视频监视、传输、记录； （3）制定废气和废水处理操作规程并上墙，严格按照操作规范的要求进行运行控制，防止误操作导致的废气事故超标排； （4）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求规范化建设，并加强固废仓库的规范管理，制定危废管理台账等； |
| 其他环境 管理要求 | （一）排污许可证申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中，本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29-62、塑料制品业292中的塑料零件及其他塑料制品制造2929”，应进行简化管理。 （二）排污口规范化管理 （1）排污口规范化内容 本项目需规范的排污口主要有废水排放口、废气排气筒、固废堆放点、固定噪声排放源等。 ①废水排放口：项目设置1个废水排放口（生活污水）。项目废水排放口应在其排放口和预留监测口设立明显标志，废水采样处设置必须符合《污染源监测技术规范》规定的要求，便于进行采样、监测。 ②废气排放口：项目废气排气筒都应在其排放口和预留监测口设立明显标志，废气采样口设置必须符合《污染源监测技术规范》规定的高度和要求，便于进行采样、监测。 ③固体废物：对各种固体废物应分类收集暂存，设置的暂存点应有防扬尘、防流失、防渗漏等措施，一般固废暂存间和危废暂存间应分别设置规范化标志牌。 ④固定噪声排放源：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。 表5-1 排放口图形标志 名称 噪声源 废水排放 废气排放口 一般固废 危险废物 图形符号 功能 表示噪声向外环境排放 表示污水向水体排放 表示废气向大气环境排放 表示一般固体废物贮存、处置场 表示危险废物贮存、处置场 （2）排污口管理要求 本评价要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。 ①在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称；规范排污口标识。 ②如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 ③将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 ④按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。 ⑤排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按照放口规范化整治技术要求进行。 ⑥环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。 （三）项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 （四）按要求进行跟踪监测。 |

# 六、结论

本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区F-6地块（租赁福鼎市盛远电缆电线材料有限公司厂房进行生产），属于轻污染型的项目，符合国家当前的产业政策，对环境现状影响较小。项目投产后具有良好的经济效益和社会效益，但项目投产运营过程中会产生一定的污染物，经分析和评价，若采用科学管理与恰当的环保治理手段能够使污染物达标排放，并符合总量控制的要求，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。因此，本项目投产后，在全面落实本环评提出的各项环境污染治理措施的前提下，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。 深圳市创实环保科技有限公司 2024年1月

# 附表1 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 468t/a |  | 468t/a |  |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 3.312t/a |  | 3.312t/a |  |
|  | 食堂油烟 |  |  |  | 0.0026t/a |  | 0.0026t/a |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.95t/a |  | 1.95t/a |  |
|  | 一般工业固体废物 | 不合格产品、边角料 |  |  |  | 13t/a |  | 13t/a |  |
|  |  | 布袋收集 粉尘 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |  | 0.48t/a |  | 0.48t/a |  |
|  | 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  |
|  |  | 废机油桶 |  |  |  | 0.3t/a |  | 0.3t/a |  |
|  |  | 含油废抹布及废手套 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①