# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：            福鼎市大桥加油站

建设单位（盖章）：    福鼎市大桥加油站

编制日期：               2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福鼎市大桥加油站 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 福建省宁德市福鼎市城东南路201号 |
| 地理坐标 | （120度13分18.178秒，27度19分15.371秒） |
| 国民经济 行业类别 | 机动车燃料零售 F5265 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业-119、加油加气站-城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 ☑超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福鼎市发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800.00 | 环保投资（万元） | 45.00 |
| 环保投资占比（%） | 5.63 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： 本项目于1999年建成投运，由于项目建设时间较早，未进行环保相关手续，因此本次对该项目补充办理环境影响评价手续。 | 用地面积（m2） | 3066.7 |
| 专项评价 设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制建设指南——污染影响类》专题评价设置原则表，本项目专题评价设置情况判定如下表，经判定，本项目无须设置专项评价。 表1-1 项目专项评价设置情况判定一览表 专项评价类别 设置原则 项目情况 判定 结果 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的项目 废气排放不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气 无需 开展 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），新增废水直排的污水集中处理厂 本项目外排废水主要为生活污水、公厕废水和洗车区废水，无工业废水直接排放 无需 开展 环境 风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 项目涉及汽油、柴油，共计存储量为103.6t，汽油、柴油油品临界储量均为2500t，本项目存储量不超过临界量 无需 开展 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目由市政给水管网供水，无须设置取水口 无需 开展 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 无需 开展 |
| 规划情况 | 《福鼎市城乡总体规划（2014-2030）》（鼎建规告〔2016〕PQ44号），杭州市城市规划设计研究院 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无，项目位于福建省福鼎市山前城东南路201号，无开展规划环境影响评价 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于福建省福鼎市山前城东南路201号，根据福鼎市土地管理局于1998年8月18日核发的《国有土地使用证》（鼎国用〔1998〕第2114号），项目符合《福鼎市城乡总体规划（2014-2030）》要求。 |
| 其他符合性分析 | （一）产业政策符合性分析 本项目属于【F5265】机动车燃料零售，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类项目，符合国家产业政策。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （二）土地利用规划符合性分析 项目位于福建省福鼎市山前城东南路201号，地理坐标：东经120°13′18.178″，北纬27°19′15.371″（项目地理位置图详见附图1）。根据福鼎市土地管理局于1998年8月18日核发的《国有土地使用证》（鼎国用〔98〕第2114号）（详见附件2）可知，项目地块用途为仓储用地。 项目西南侧为当地居民楼，东北侧均为沈海高速，东南侧为垃圾收费站和空地，西北侧-西侧-西南侧（靠近城东南路一侧）为城东南路，西面约120m为水北溪。本项目未占用基本农田，也未占用生态公益林。因此，本项目用地符合土地利用规划。 （三）“三线一单”符合性分析 （1）本项目与福建省“三线一单”符合性分析 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12号），对照全省环境总体准入要求，本项目符合全省陆域的空间布局约束、污染物排放管控的准入要求。项目与全省生态环境总体准入要求符合性分析见表1-2。 表1-2 全省生态环境总体准入要求（摘录） 适用范围 准入要求 本项目情况 符合性 全省陆域 空间布局约束 禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目 ①本项目周边雨水通过管道收集后排入市政排水管网。项目生活污水、公厕废水经化粪池预处理后，纳入市政污水管网送往福鼎市三联污水处理厂统一处理；洗车区废水经隔油池隔油沉淀处理后，纳入市政污水管网送往福鼎市三联污水处理厂统一处理。 ②根据《宁德市环境质量现状2021年》，水北溪水质良好，水质功能达标率为100%，水环境质量稳定达标。 符合 污染物排放控制 建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 本项目新增VOCs排放量为0.842t/a，已于2024年1月11日取得《宁德市福鼎生态环境局关于福鼎市大桥加油站VOCs总量调剂方案的意见函》（宁鼎环函〔2024〕9号）（详见附件6）。 符合 （2）本项目与《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》符合性分析 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》（宁政〔2021〕11号），对照宁德市生态环境总体准入要求，本项目符合全市的空间布局约束、污染物排放管控的准入要求。项目与宁德市生态环境总体准入要求符合性分析见表1-3。 表1-3 宁德市生态环境总体准入要求 适用 范围 准入要求 符合性 宁德市 陆域 空间布局约束 一、优先保护单元中的生态保护红线 根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，加强生态保护红线管理，严守自然生态安全边界。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其它区域禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 （1）管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。 （2）原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。 （3）经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。 （4）按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。 （5）不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。 （6）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、防潮、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。 （7）地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。 （8）依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。 （9）根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。 （10）法律法规规定允许的其他人为活动。 上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照以下规定办理用地审批。 （1）项目范围。党中央、国务院发布文件或批准规划中明确具体名称的项目和国务院批准的项目；中央军委及其有关部门批准的军事国防项目；国家级规划（指国务院及其有关部门正式颁布）明确的交通、水利项目；国家级规划明确的电网项目，国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源矿产勘查开采、油气管线、水电、核电项目；为贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，国务院投资主管部门或国务院投资主管部门会同有关部门确认的交通、能源、水利等基础设施项目；按照国家重大项目用地保障工作机制要求,国家发展改革委会同有关部门确认的需中央加大建设用地保障力度，确实难以避让的国家重大项目。 （2）办理要求。上述项目按规定由自然资源部进行用地预审后，报国务院批准。报批农用地转用、土地征收时，附省级人民政府基于国土空间规划“一张图”和用途管制要求出具的不可避让论证意见，说明占用生态保护红线的必要性、节约集约和减缓生态环境影响措施。 占用生态保护红线的国家重大项目，应严格落实生态环境分区管控要求，依法开展环境影响评价。 生态保护红线内允许的有限人为活动和国家重大项目占用生态保护红线涉及临时用地的，按照自然资源部关于规范临时用地管理的有关要求，参照临时占用永久基本农田规定办理，严格落实恢复责任。 二、优先保护单元中的一般生态空间 （1）一般生态空间以保护和修复生态环境、提供生态产品和服务为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的适宜产业。 （2）一般生态空间内未纳入生态保护红线的饮用水水源保护区等各类法定保护地，其管控要求依照相关法律法规执行。 （3）一般生态空间内现有合法的水泥厂、矿山开发等生产性设施及生活垃圾处置等民生工程予以保留，应按照法律法规要求实污染防治和生态保护措施，避免对生态功能造成破坏。 三、其它要求 （1）新建、扩建的涉及重点重金属污染物的有色金属冶炼、电镀、制革、石化、铅蓄电池制造企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评、环境基础设施和环境风险防范措施齐全的产业园区。禁止低端落后产能向闽江中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到90%以上。 （2）禁止在流域上游新建、扩建重污染企业和项目。 （3）禁止在流域水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目；禁止新建、扩建以发电为主的水电站。 （4）禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业，推进建成区大气重污染企业搬迁或升级改造、环境风险企业搬迁或关闭退出。 （5）一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。严格按照自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）要求全面落实耕地用途管制。 本项目为加油站项目，不属于重金属、水泥项目等，不属于准入要求中列出的禁止项目，符合宁德市生态环境总体准入要求。 污染物排放管控 新建有色项目应执行大气污染物特别排放限值。 2. 新建（含搬迁）钢铁项目应达到超低排放水平，大气污染物有组织排放、无组织排放以及运输过程应满足“环大气〔2019〕35号”有关指标和措施要求。现有钢铁企业应按照“闽环保大气〔2019〕7号”进度要求分步推进超低排放改造。 3. 新、改、扩建重点行业建设项目要遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，总量来源原则上应是同一重点行业内的削减量，当同一重点行业无法满足时可从其他重点行业调剂。 4. 水泥行业新改扩建项目严格对照超低排放、能效标杆水平建设实施；现有项目超低排放改造应按文件（闽环规〔2023〕2号）的时限要求分步推进，2025年底前全面完成。 资源开发效率要求 到2024年底，全市范围内每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉全面淘汰（其中蕉城区、福鼎市、福安市要求在2023底前淘汰）；到2025年底，全市范围内每小时35蒸吨以下燃煤锅炉通过集中供热、清洁能源替代、深度治理等方式全面实现转型、升级、退出，县级及以上城市建成区在用锅炉（燃煤、燃油、燃生物质）全面改用电能等清洁能源或治理达到超低排放水平；全市不再新上每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，以及每小时10蒸吨及以下燃生物质和其他使用高污染燃料的锅炉；集中供热管网覆盖范围内禁止新建、扩建分散燃煤、燃油等供热锅炉。 （3）本项目与福鼎市“三线一单”控制要求符合性分析 ①生态保护红线 项目位于福建省福鼎市山前城东南路201号，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响分析可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上限 项目用水为市政供水，用电为市政供电，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》（宁政〔2021〕11号）及福建省“三线一单”应用系统图集（见附图5），对照福鼎市生态环境总体准入要求，项目所在地属于“福鼎市重点管控单元2”，本项目建设符合福鼎市“空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控以及资源开发效率要求”的准入要求。项目与福鼎市生态环境准入要求符合性分析见表1-4。 表1-4 宁德市福鼎市生态环境准入清单 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 项目情况 符合性 ZH35098220005 福鼎市重点管控单元2 重点管控单元 空间布局约束 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 2.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。 本项目为加油站项目，项目用地为仓储用地，不属于未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地，用地符合安全和卫生防护距离要求，不在禁燃区内，项目符合福鼎市生态环境准入要求。 符合 污染 物排 放管 控 1.在城市建成区新建大气污染型项目，二氧化硫、氮氧化物排放量应按照福建省排污权相关政策要求落实。 2.加快区内污水管网的建设工程，确保工业企业的所有废（污）水都纳管集中处理，鼓励企业中水回用。 符合 环境 风险 防控 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业，应建立风险管控制度，完善污染治理设施，储备应急物资。应定期开展环境污染治理设施运行情况巡查，严格监管拆除活动，在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施活动时，要严格按照国家有关规定，事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 符合 资源开发效率要求 禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施。 符合 综上所述，项目符合《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政〔2021〕11号）中的相关规定。 （四）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）符合性分析 具体符合性详见下表1-5。 表1-5 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号 治理方案要求 实际情况 符合性 1 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等 VOCs 排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收。重点区域还应进油船油气回收治理工作。 本项目油气回收采取一次、二次及三次油气回收技术，同时配备在线监控系统 符合 2 深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020年年底前基本完成。 本项目在汽油储存、使用、回收过程均采用了先进的回收技术，有效控制了油气无组织排放 符合 3 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于100m³的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6kPa的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动油库安装油气回收自动监控施。 本项目采用埋地油罐，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。采取一次、二次及三次油气回收技术，同时配备在线监控系统，与本项目加油设备连接，防止油品泄漏。 符合 综上，项目配套建设加油油气回收系统、卸油油气回收系统，能够有效削减挥发性有机物排放量，控制挥发性有机物浓度，做到稳定达标排放。该措施符合国家和地方对加油站项目挥发性有机物治理的污染防治要求和管控要求，符合《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）、《福建省生态环境厅关于印发<福建省2020年挥发性有机物治理攻坚实施方案>的通知》（闽环保大气〔2020〕6号）等相关法律、法规、规范要求。 （五）与《汽车加油加气加氢站技术标准》要求的符合性分析 本项目汽油、柴油分别为甲类易燃液体及丙类可燃液体，为防范其存在的风险，本项目总平面布局设计充分考虑了消防、安全、环保等规范规定的要求，符合防火规范及监察部门有关规定，且安全/防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）（以下称《规范》）要求。项目为二级加油站，站内设施的安全/防火间距与《规范》的符合性见表1-6、表1-7。 表1-6 站内汽油工艺设备与站外建（构）筑物设施的安全间距（m） 站外建（构）筑物① 站内汽油工艺设备 本项目设计距离 符合性 埋地 油罐 加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置 埋地 油罐 加油机 油罐通气管口 二级站 二级站 重要公共建筑物 35 35 / / / / 明火地点或散发火花地点 17.5 12.5 / / / / 民用建筑物保护类别 一类保护物 14 11 / / / / 二类保护物 11 8.5 71.2 69.3 81.0 符合 三类保护物 8.5 7 53.4 41.5 63.8 符合 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及单罐容积不大于50m³的埋地甲乙类液体储罐② 11 10.5 52.2 52.7 52.4 符合 室外变电站 15.5 12.5 / / / / 铁路、地上城市轨道线路 15.5 15.5 / / / / 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路③ 西侧 5.5 5 53.9 15.7 61.3 符合 东侧 16.6 43.9 18.4 符合 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 5 5 / / / / 架空通信线路 5 5 / / / / 架空电力线路 无绝缘层 1.0H，且≥6.5m 6.5H，且≥6.5m / / / / 有绝缘层④ 0.75H，且≥5m 5H，且≥5m 53.5 12.8 58.4 符合 注：①—根据现场踏勘，距离加油站的埋地油罐、加油机、通气管口所允许的防火距离范围内，无重要公共建筑物、明火或散发火花地点、生产厂房、重要公共建筑物、一类民用建筑物等。 ②—项目东南侧为废品收购站，为丁类仓库。 ③—项目西侧为城东南路，为城市主干道；东侧为沈海高速，为高速公路。 ④—项目西南侧为有绝缘层的架空电力线。 表1-6 站内柴油工艺设备与站外建（构）筑物设施的安全间距（m） 站外建（构）筑物① 站内柴油工艺设备 本项目设计距离 符合性 埋地 油罐 加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置 埋地 油罐 加油机 油罐通气管口 二级站 二级站 重要公共建筑物 25 25 / / / / 明火地点或散发火花地点 12.5 10 / / / / 民用建筑物保护类别 一类保护物 6 6 / / / / 二类保护物 6 6 82.2 75.2 81.1 符合 三类保护物 6 6 61.5 51.8 63.8 符合 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及单罐容积不大于50m³的埋地甲乙类液体储罐② 9 9 47.6 61.0 52.4 符合 室外变电站 12.5 12.5 / / / / 铁路、地上城市轨道线路 15 15 / / / / 城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路③ 西侧 3 3 55.2 15.6 61.3 符合 东侧 16.4 62.2 18.4 符合 城市次干路、支路和三级公路、四级公路 3 3 / / / / 架空通信线路 5 5 / / / / 架空电力线路 无绝缘层 1.0H，且≥6.5m 6.5H，且≥6.5m / / / / 有绝缘层④ 0.75H，且≥5m 5H，且≥5m 52.3 12.7 58.4 符合 注：①—根据现场踏勘，距离加油站的埋地油罐、加油机、通气管口所允许的防火距离范围内，无重要公共建筑物、明火或散发火花地点、生产厂房、重要公共建筑物、一类民用建筑物等。 ②—项目东南侧为废品收购站，为丁类仓库。 ③—项目西侧为城东南路，为城市主干道；东侧为沈海高速，为高速公路。 ④—项目西南侧为有绝缘层的架空电力线。 综上，站内设施的安全/防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求。 （六）与《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）要求的符合性分析 具体符合性详见下表1-7。 表1-7 与《加油站大气污染物排放标准》符合性分析 污染源 标准要求 实际情况 符合性 卸油 应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm 本项目采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于200mm 符合 卸油和油气回收接口应安装DN100m的截流阀、密封式快速接头和帽盖 本项目卸油和油气回收接口均安装DN100m的截流阀、密封式快速接头和帽盖 符合 连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接 本项目连接软管采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接 符合 连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm 本项目连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度为1%，管线直径为DN50mm 符合 储油 所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭 本项目油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件保持密闭不漏气 符合 埋地油罐应采用电子液位计进行汽油密闭测量，宜选用具有侧漏功能的电子式液位测量系统 本项目埋地油罐具有侧漏功能的电子式液位测量系统 符合 加油 加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集 本项目采用真空辅助式加油枪，对加油过程产生的油气进行密闭收集 符合 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1% 本项目油气回收管线坡向油罐，坡度为1% 符合 加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油 本项目加油软管配备拉断截止阀，加油时无溢油和滴油现象发生 符合 应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查 本项目员工培训过程中严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并由专人记录备查 符合 当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油 本项目加油过程中有设置感应装置，待油量达到加油限值后自动停止加油 符合 油气 回收 油气回收系统、处理装置、在线监控系统应采用标准化连接 本项目设置的油气回收系统、处理装置采用标准化连接、同时配备在线监控系统，与本项目加油设备连接，防止油品泄漏 符合 在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，无论是否安装处理装置或在线监控系统，均应同时将各种需要埋设的管线事先埋设 本项目安装在线监控系统，各种需要埋设的管线事先埋设 符合 （七）与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》要求的符合性分析 具体符合性详见下表1-8。 表1-8 与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析 项目 《加油站地下水污染防治技术指南 （试行）》要求 本项目建设采取措施 符合性 双层罐设置 埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造 本项目采用埋地油罐，内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。罐体结构设计符合《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定要求，并符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定要求 符合 防渗池设置 埋地加油管道应采取双层管道 本项目采用双层油罐，无须设置防渗池。地下直埋卧式罐，埋地加油管道采用双层管道 符合 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施 油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽均采取了防渗措施 符合 地下水日常监测 处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内 项目所在地块不处于地下饮用水源保护区和补给径流区，拟在站内设一个地下水监测井 符合 应急响应 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应 本项目应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施 符合 综上所述，本项目与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的要求是相符的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 本项目为福鼎市大桥加油站，位于福建省福鼎市山前城东南路201号（营业执照详见附件3）。项目拟投资500万元进行福鼎市大桥加油站建设，该站于1999年建成投运，占地面积约为3066.7m2，计划年销售燃油1500吨（其中汽油年销售量1000吨，柴油年销售量500吨），计划建设加油站1座，建设标准为二级站，6台双枪加油机，埋地储油罐5个（其中1个为40m3汽油罐、2个为25m3汽油罐、1个为40m3柴油罐、1个40m3柴油罐作为备用），站房1座，加油棚1座，洗车区1个，并配套供水供电等设施。 由于项目建设时间较早，未进行环保相关手续，根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年）的相关规定，需要对该项目补充办理环境影响评价手续；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目属于“五十、社会事业与服务业119、加油、加气站”，建设地点位于福建省宁德市福鼎市城东南路201号，属于城市建成区，因此应该编制环境影响报告表，详见表2.1-1。为此，建设单位委托福建省泉州清澈环保有限公司编制本项目的环境影响报告表（委托书详见附件1）。本环评单位接受委托后，组织人员进行现场踏勘、收集资料、组织监测等工作，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2.1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》摘录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 五十、社会事业与服务业 119 加油、加气站 / 城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的 / 2.2工程概况 （1）项目名称：福鼎市大桥加油站 （2）建设单位：福鼎市大桥加油站 （3）建设地点：福建省宁德市福鼎市城东南路201号，地理坐标：东经120°13′18.178″，北纬27°19′15.371″ （5）建设性质：新建 （6）总投资：800万元；其中环保投资45万元 （7）工程规模：占地面积约为3066.7m2，加油棚建筑面积约为1040m2；布设6座加油岛，呈一字型双排布置，每座加油岛上设置1台加油机；布设5个油罐于加油棚底下，其中1个为40m3汽油罐、2个为25m3汽油罐、1个为40m3柴油罐，油罐总容积为110m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），1个40m3柴油罐作为备用；6台双枪加油机 （8）生产规模：年销售燃油1500吨（其中汽油年销售量1000吨，柴油年销售量500吨） （9）职工人数：项目预计员工12人，均不在加油站内食宿 （10）工作制度：年工作365天，每天24小时，2班制，每班12小时 2.3项目组成情况 本项目规划建设加油站加油棚占地面积约为1040m2，储油罐5个，其中1个为40m3汽油罐、2个为25m3汽油罐、1个为40m3柴油罐，1个40m3柴油罐作为备用，建成后预计年销售燃油2100t（其中汽油年销售量1000吨，柴油年销售量500吨）。拟建项目主要工程内容包括加油棚、埋地油罐等，项目主要建设内容详见表2.3-1。 表2.3-1 项目建设内容一览表 工程类别 单项工程名称 工程建设内容 主体工程 加油棚 位于加油站中部，1F，设置内钢外结构，建筑面积1040m2，罩棚下设置加油岛6座，内设6台双枪加油机（合计12个加油枪）。配套设置二次油气回收处置系统。 油罐区 位于加油棚下东北侧位置，由西北至东南依次设有1个25m398#汽油罐、1个25m395#汽油罐、1个40m392#汽油罐、2个40m30#柴油罐（其中1个作为备用）。 站房 位于加油棚西侧，2F，设有服务台、站长室等独立功能房间。 汽车服务中心 位于加油棚东北侧，1F，已对外租赁。 储运工程 成品油运输 由供油方通过油罐车运输。 辅助工程 卸油车位 1个，位于站区东北侧。 洗车区 洗车房位于加油站东南侧，1F，设置全自动洗车机1台；洗车房西南侧设有一个简易擦车棚。 公用工程 供水 接市政供水管网。 排水 采用“雨污分流、清污分流”。 供电 市政供电。 环保工程 废气 ①汽油、柴油卸油过程中均采用油气回收系统，地埋储罐排出的油气经回气管引至油罐车（一次油气回收）； ②汽油、柴油加油均通过潜油泵进行油品输送，加油枪自带封头，加油的同时，油箱排出的油气经回气管和加油机自带真空泵吸至埋地油罐内（二次油气回收）； ③汽油、柴油卸油、加油过程中产生的油气均呈无组织排放。 采用密闭卸油方式、储油罐、自封式加油机、油气回收系统，减少跑冒滴漏。 废水 ①生活污水、公厕废水：经化粪池预处理后，纳入市政污水管网送往福鼎市三联污水处理厂统一处理； ②洗车区废水：经隔油池隔油沉淀处理后，纳入市政污水管网送往福鼎市三联污水处理厂统一处理。 噪声 减震、隔声、距离衰减等。 固废 ①生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理； ②设置危废暂存间，建立管理登记台账，储油罐2~3年清理一次，清理出的油渣用专门的容器收集后，暂存于危废暂存间，委托具备资质的单位定期运走处置；隔油池废油、污泥定期清理一次，清理出的废油、污泥分别用专门的容器收集后，暂存于危废暂存间，委托具备资质的单位定期运走处置；含油废抹布及手套规范分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置，对已经混入生活垃圾中的含油废抹布及手套，无法分类收集的，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。 分区防渗 重点防渗区包括：油罐区、埋地加油管道区。 一般防渗区包括：加油棚区。 2.4建设规模 本项目占地面积3066.7m2，主要建筑面积87.5m2。98#汽油储罐1个，容积为25m3；95#汽油储罐1个，容积为25m³；92#汽油储罐1个，容积为40m3；0#柴油储罐2个，容积均为40m³（其中1个作为备用）；油罐总容积为110m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。油罐均采用地下直埋卧式罐，卸油采用自流式。加油站级别判定依据详见下表2.4-1。 表2.4-1 加油站的等级划分 加油站等级 油罐容积（m3） 本加油建设情况 判定等级 总容积 单罐容积 总容积 单罐容积 一级 150<V≦210 ≦50 110m3 98#汽油V=25m3； 95#汽油V=25m3； 92#汽油V=40m3； 0#柴油罐V=40m3 二级 二级 90<V≦150 ≦50 三级 V≦90 汽油罐≦30；柴油罐≦50 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中表3.0.9“加油站的等级划分”判定，本加油站建设符合二级加油站。 2.5主要设备 主要设备一览表见表2.5-1。 表2.5-1 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 油罐区 0#柴油 储罐 V101 V=40m3，Ф2800×8500mm（总长），SF双层罐；常温，常压，配备高液位报警功能的磁致伸缩液位计；在线渗漏检测系统 1台 内钢外玻璃纤维增强塑料SF双层油罐，卧式，埋地 2 92#汽油储罐 V102 V=40m3，Ф2800×8500mm（总长），SF双层罐；常温，常压，配备高液位报警功能的磁致伸缩液位计；在线渗漏检测系统 1台 内钢外玻璃纤维增强塑料SF双层油罐，卧式，埋地 3 95#汽油储罐 V103 V=25m3，Ф2400×7200mm（总长），SF双层罐；常温，常压，配备高液位报警功能的磁致伸缩液位计；在线渗漏检测系统 1台 内钢外玻璃纤维增强塑料SF双层油罐，卧式，埋地 4 98#汽油储罐 V104 V=25m3，Ф2400×7200mm（总长），SF双层罐；常温，常压，配备高液位报警功能的磁致伸缩液位计；在线渗漏检测系统 1台 内钢外玻璃纤维增强塑料SF双层油罐，卧式，埋地 5 潜油泵 P101~P106 流量280L/min；出油口压力≥260KPa，配带出口软管、泄漏集液报警器；附防爆变频电机：单相，220V，P=1.5匹 4台 每个储油罐配备1台潜油泵 6 加油区 加油机 W101~W106 自封式潜泵型加油机，税控型；流量：40L/min；采用带封气罩的防溢式油气回收加油枪；双枪，配备电磁阀（0.05kW）、紧急切断阀、成品防渗油盆；分散式真空泵，置于加油机内，真空度15.0~45.01kPa 6台 双枪三油品（6台合计12个加油枪） 7 分散式油气回收系统 / 设置一次油气回收+二次油气回收+三次油气回收 1套 安装在加油区、卸油区 8 其他设施 油气回收在线监控主机 / 厂家配套提供 1套 安装在加油区、油罐区 9 渗漏在线监控主机 / 厂家配套提供 1套 安装在油罐区 10 油罐侧漏监控主机 / 厂家配套提供 1套 安装在油罐区 11 液位仪控制主机 / 厂家配套提供 1套 安装在油罐区 12 自动 洗车机 / / 2台 位于洗车区 13 擦车棚 / / 1个 位于洗车区 2.6主要原辅材料用量及能耗 （1）本项目主要的原材料详见表2.6-1。 表2.6-1 主要原辅材料一览表 类别 原辅材料名称 单位 年销售量 原料 汽油 t/a 1000 柴油 500 类别 原辅材料名称 单位 年用量 能源 电 kW•h/a 15000 水 t/a 528.5 （2）本项目经营油品理化性质见表2.6-2。 表2.6-2 油品理化性质一览表 序号 油品名称 理化性质 1 汽油 汽油为油品的一大类，是四碳至十二碳复杂烃类的混合物，虽然为无色至淡黄色的易流动液体，但很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至205℃，空气中含量为74～123g/m3时遇火爆炸，乙醇汽油含10%乙醇其余为汽油。汽油的热值约为44000kJ/kg。燃料的热值是指1kg燃料完全燃烧后所产生的热量。汽油最重要的性能为蒸发性、抗爆性、安定性和腐蚀性。汽油的密度因季节气候不同会有略微变化，按研究法辛烷值分为90号、92号（原93号）、95号（原97号）、98号四个牌号，平均如下：90#汽油的平均密度为0.72g/mL；92#汽油的密度为0.725g/ml-0.76g/ml；95#汽油的密度为0.737g/ml-0.765g/ml；98#汽油的密度为0.753g/ml-0.78g/ml。 2 柴油 柴油的化学和物理特性位于汽油和重油之间，沸点在170℃至390℃间，比重为0.82~0.845kg/L，热值为3.3×107J/L。冷滤点是衡量轻柴油低温性能的重要指标，具体来说，就是在规定条件下，柴油开始堵塞发动机滤网的最高温度。冷滤点能够反映柴油低温实际使用性能，最接近柴油的实际最低使用温度。用户在选用柴油牌号时，应同时兼顾当地气温和柴油牌号对应的冷滤点。5号轻柴油的冷滤点为8℃，0号轻柴油的冷滤点为4℃，-10号轻柴油的冷滤点为-5℃，-20号轻柴油的冷滤点为-14℃。 2.7公用工程分析 （一）供电工程 本项目用电由宁德福鼎市供电所提供，年用电量约为15000kW•h，可满足项目生产和生活用电需求。 （二）给排水工程 本项目面积较小，地面保洁采用清扫、拖地的方式，不会产生地面冲洗废水。项目用水主要为职工生活用水、公厕用水和洗车区用水，均由市政给水管网提供，就近接入各用水系统。项目废水主要为生活污水、公厕废水、洗车区废水和初期雨水。 （1）生活用水及排水 项目职工人数为12人，均不在站区内食宿。根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2011）和《福建省行业用水定额》（DB 35/T772-2018）相关定额，不住厂职工生活用水定额取50L/（人•d），则项目生活用水量为0.6t/d，219t/a（一年按365天计）。生活污水排放量按用水量的80%计，则站区生活污水产生量为0.48t/d，172.5t/a。 （2）公厕用水及排水 项目公厕用水主要为过往司乘人员用水。外来人员用水定额为5L/人·次（如厕及洗手用水），预计每天约50名司乘人员使用公厕，则项目公厕用水量为0.25t/d，91.25t/a（一年按365天计）。公厕废水排放量按用水量的80%计，则站区公厕废水产生量为0.2t/d，73t/a。 （3）洗车区用水及排水 项目洗车区设有洗车房和简易擦车棚。洗车房预计年洗车量约为2000辆，根据洗车污水水质分析与处理工艺（中国污水处理工程网），洗车用水定额按照0.1m³/辆小型车计，则洗车用水量约为200t/a，0.55t/d（一年按365天计）；简易擦车棚预计日用水量约为0.05t/d，则年用水量约为18.25t/a（一年按365天计）。因此洗车区用水量约为0.6t/d，218.25t/a。排放系数按0.8计，则洗车区废水量约为0.48t/d，174.6t/a。 综上，本项目用水量约为528.5t/a。项目水平衡示意图见图2.7-1。 图2.7-1 项目水平衡示意图（单位：t/a） （三）防腐防渗工程 项目储油罐做防腐、防渗处理，并配备双层罐泄漏检测仪、智能液位检测仪。埋地油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，其最大的好处是自身具备二次防渗功能，在防渗方面比单油罐多了一层保护，可有效的防止渗漏油进入外环境和抗土壤腐蚀。双层罐泄漏检测仪、智能液位检测仪可以检测双层复合油罐夹层是否有液体进入，及时发现渗漏油的泄漏，减少对外环境的影响。 （四）消防与防雷防静电工程 （1）站区与站址周围重要公共建筑物及其它各类建、构筑物防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中的有关规定要求。 （2）站内各建筑物耐火等级、结构型式、地面做法均同样是按防火、防爆要求设计建造。 （3）危险场所电气设计是严格按照《爆炸和火灾场所电力装置设计规范》设计建造的，具有可靠的电气防爆和安全措施。 （4）站内工艺设备、罩棚等建构筑物防雷、接地均严格按照《建筑物防雷设计规范》和《化工企业静电接地装置设计规定》设计、施工。 （5）干粉灭火器配置的数量和要求均满足《建筑灭火器配置设计规范》，以便能及时扑灭初起火灾。 （6）按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中的有关要求，每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器；加油机不足2台应按2台配置；地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。三级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³。 项目属于二级加油站，需设置一定数量的消防器材及消防通道，在火灾隐患部位设立消防监控报警系统。本项目干粉灭火器、灭火毯等消防器材均放置于站房内，以便发生火灾时方便取用。 2.8总平面布置 根据有关规范和加油站使用功能要求，结合加油站场地情况，进行合理规范的总平面规划布置；总平面布置主要考虑功能分区明确，生产安全符合国家颁发的设计防火规范和规定，交通运输组织合理。 本项目按功能要求划分为加油区、油罐区等，各区之间既相互独立，又相互联系；站区中间设内钢外结构加油棚，主要由加油车道和加油岛构成，加油场地西北侧和西南侧的进出口通道与城南东路连通，方便加油车辆进出；油罐区位于站区东北侧底下，油罐均埋地于加油区下方，是加油站加油作业的场所。加油站面向城南东路一侧开敞，并分别设置入口和出口，油品由油罐车从城南东路运输进入站区，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求。 项目总平面布置与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求分析结果详见表2.8-1，总平布置及雨污管线示意图见附图2。 表2.8-1 加油站站内主要设施间距一览表 序号 相邻建构筑物名称 规范要求≥（m） 设计间距（m） 结论 1 汽油罐与汽油罐 0.5 0.65 符合要求 2 汽油罐与柴油罐 0.5 1.83 符合要求 3 柴油罐与汽油罐 0.5 1.83 符合要求 4 柴油罐与柴油罐 0.5 0.5 符合要求 5 汽油通气管管口与油品卸车点 3 13.68 符合要求 6 柴油通气管管口与油品卸车点 2 符合要求 7 汽油罐与站房 4 12.8 符合要求 8 柴油罐与站房 3 8.16 符合要求 9 汽油通气管管口与站房 4 12.19 符合要求 10 柴油通气管管口与站房 3.5 符合要求 11 油品卸车点与站房 5 25.83 符合要求 12 加油机与站房 5 16.97 符合要求 13 汽油罐与站区围墙 2 3.20 符合要求 14 柴油罐与站区围墙 2 3.20 符合要求 15 汽油通气管管口与站区围墙 2 5.51 符合要求 16 柴油通气管管口与站区围墙 2 符合要求 注：①该加油站为二级站，设置有汽油卸油油气回收系统和汽油加油油气回收系统。 ②根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第5.0.8条，配电室与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。配电室的起算点应为门窗等洞口。 由上表分析可知，该加油站总平面布置功能分区明确，且汽、柴油设备与站内建（构）筑物符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定。因此，本项目总平面布置合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9运营期工艺流程及产污环节 2.9.1工艺流程 （一）本项目工艺流程如图2.9-1所示。 图2.9-1 加油流程及产排污环节示意图 加油工艺说明如下： （1）密闭卸油：油槽车与卸油接口、蒸汽回收管口与油槽车油气回收管口通过快速接头软管相连接，使油槽车与埋地油罐间形成了封闭卸油空间，员工打开卸油阀后，油品因位差自流进入相应的埋地储油罐。油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断发生变化，气体的吸入与呼出会对油品造成一定的挠动蒸发；另外，随着油罐车油罐液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发，导致油气泄漏。 （2）潜油泵加油：通过潜油泵把油品从油罐输出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中。为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。 油气回收、安全保障措施说明如下： （1）卸油油气回收：将埋地油罐的气相空间和汽车槽车的气相空间通过油气回收工艺管线及卸车软管相连通，在卸油过程中将储油罐内的油气收集至汽车槽车内，实现油品与油气等体积置换，控制油气外排。 （2）加油油气回收：在汽车加注汽油过程中，将汽车油箱口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，经加油油气回收管线输送至汽油储罐，控制油气外排。 （3）储油油气回收：通过控制储油罐压力回收处理站内储油罐内的挥发油气和回收油气，将绝大部分油气以液态油和过饱和油气的形式返回至储油罐中，控制油气外排。 （4）防溢油：油罐安装卸油防溢阀，当卸油液位达到罐容95%时，防溢油阀关闭停止卸油；油罐设置高液位防满溢报警措施，当卸油量达到油罐容量90%时，应触动高液位报警装置。 （5）油品渗漏检测系统：每台油罐设置1套检测仪，每条加油管道设置1套检测仪，油罐、加油管道共用1套渗漏检测报警器，油品渗漏检测系统由双层罐制造商成套提供。 （二）项目运营过程中挥发性有机物料平衡详见图2.9-2。 图2.9-2 项目运营过程中挥发性有机物物料平衡图（单位：t/a） 2.9.2 产污环节 根据上述的工艺流程及工艺说明，该项目主要产生的污染源见表2.9-1。 表2.9-1 项目产污情况一览表 项目 污染源名称 产污环节 主要污染物 治理措施 废水 生活污水、公厕废水 职工生活、加油站运营过程 COD、BOD5、NH3-N、SS 经化粪池预处理，处理达标后纳入市政污水管网，排入福鼎市三联污水处理厂统一处理 洗车区废水 加油站运营 过程 SS、石油类 经隔油池隔油沉淀处理，处理达标后纳入市政污水管网，排入福鼎市三联污水处理厂统一处理 废气 有机废气 卸油、储罐大小呼吸 非甲烷总烃 经过一次、二次、三次油气回收系统收集处理后通过通气口无组织排放 加油作业损失、跑冒滴漏 非甲烷总烃 于加油站内无组织排放 汽车尾气 汽车进出场 过程 TSP、NOX、CO、THC / 噪声 设备噪声 设备运转 噪声 各类泵采取隔声、减振措施；加强设备维护与管理；进出口设置减速及严禁鸣笛等标志 固废 生活垃圾 职工生活 废纸张、垃圾等 委托环卫部门统一清运 危废 含油废抹布及手套 加油、跑冒滴漏等过程 / 规范分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置，对已经混入生活垃圾中的含油废抹布及手套，无法分类收集的，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。 储油罐清理油底泥 储油罐清理 / 分别用专门的容器收集后，暂存于危废暂存间，委托具备资质的单位定期运走处置 隔油池废油、污泥 隔油池清理 / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为福鼎市大桥加油站，位于福建省福鼎市山前城东南路201号，该站于1999年建成投运，并运行至今。根据现场勘察（详见附图3），项目区场地均已作水泥硬化，根据建设单位提供资料，站区成立至今并未发生环境风险事故，因此，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量标准 3.1.1大气环境质量标准 本项目所在区域环境空气为二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准；本次环评非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》第244页中建议的环境质量标准。标准限值见表3.1-1。 表3.1-1 环境空气质量标准一览表 标准来源 污染物 浓度限值（mg/m3） 1小时平均 24小时平均 年均 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单中的二级标准 SO2 0.5 0.15 0.06 NO2 0.2 0.08 0.04 TSP / 0.3 0.2 CO 0.01 0.004 / O3 0.20 0.16（日最大8小时平均） / PM10 / 0.15 0.07 PM2.5 / 0.075 0.035 《大气污染物综合排放标准详解》第244页 非甲烷总烃 2.0 / / 3.1.2地表水环境质量标准 根据《福建省人民政府关于宁德市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2012〕187号），项目区域涉及的水北溪水体环境功能分为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准。具体标准限值详见表3.1-2。 表3.1-2 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）水质标准摘录 序号 项目 标准 单位 来源 1 pH 6～9 无量纲 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002） 2 COD ≤20 mg/L 3 NH3-N ≤1.0 mg/L 4 BOD5 ≤4 mg/L 5 石油类 ≤0.05 mg/L 6 悬浮物 ≤30 mg/L 《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级水质标准 3.1.3声环境质量标准 本项目位于福建省宁德市福鼎市城东南路201号，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），交通干线边界线外向外35m±5m区域内执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准。本项目各侧厂界环境噪声均执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准，具体标准限值详见表3.1-3。 表3.1-3 声环境质量标准（GB 3096-2008） [Leq:dB(A)] 类别 执行标准 评价对象 标准限值 声环境 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）4a类 各侧厂界 昼间≤70 夜间≤55 3.2区域环境质量现状 3.2.1空气环境质量现状 （一）达标区判定 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《宁德市环境质量概要（2022年度）》，全市9个县（市、区）二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为6μg/m3、10μg/m3、26μg/m3和14μg/m3，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为0.9mg/m3和103μg/m3。与去年相比，二氧化硫浓度持平，二氧化氮浓度下降1μg/m3，可吸入颗粒物浓度下降5μg/m3，细颗粒物浓度下降2μg/m3，一氧化碳特定百分位数平均值下降0.1 mg/m3，臭氧特定百分位数平均值上升2μg/m3。 表3.2-1 福鼎市2022年环境空气质量统计 指标浓度 SO2 （mg/m³） NO2 （mg/m³） PM10 （mg/m³） PM2.5 （mg/m³） CO （mg/m³） O3 （mg/m³） 福鼎市 0.006 0.007 0.027 0.012 1.2 0.094 国家二级标准 0.06 0.04 0.07 0.035 4 0.16 达标情况 达标 注：CO为日均值第95百分位数，O3为日最大8小时值第90百分位数。 由上表可知，项目所在区域的环境空气质量现状较好，环境大气指标可达《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，属于环境空气质量达标区。 （二）特征污染物调查 根据环境影响评价网（生态环境部环境工程评估中心）关于《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答：“技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ 36-97）、《前苏联居住区标准》（CH 245-71）、《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ 611-2011）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据”。本项目排放的污染物为非甲烷总烃，不属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）和地方的环境空气质量中有标准限值要求的污染物，因此，不进行现状检测评价。 3.2.2地表水环境质量现状 本项目涉及的周边地表水系主要为水北溪，根据《福建省人民政府关于宁德市地表水环境功能区划定方案的批复》（闽政文〔2012〕187号），项目区域涉及的水北溪水体环境功能分为Ⅲ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质标准。具体指标详见表3.2-2。 表3.2-2 地表水水质评价标准单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 Ⅲ类标准值 标准来源 1 pH值 6~9 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002） 2 高锰酸盐指数 6 3 五日生化需氧量（BOD5） 4 4 氨氮（NH3-N） 1.0 5 总磷（以P计） 0.2 根据《宁德市环境质量概要（2022年度）》的内容可知，2022年，全市54个小流域水质监测断面，Ⅰ类-Ⅲ类水质比例为81.5%，同比上升1.9个百分点。其中，Ⅰ类-Ⅱ类水质比例44.4%，同比上升1.8个百分点；Ⅲ类水质比例37.0%，同比持平；Ⅳ类水质比例16.7%，同比下降5.6个百分点；Ⅴ类水质比例0，同比提升7.4个百分点；劣Ⅴ类水质比例1.9%，同比持平点。 表3.2-3 宁德市小流域水质状况（节选） 序号 断面名称 所在河流 断面水质类别 2022年 2021年 53 江滨桥 水北溪 Ⅱ Ⅱ 因此，项目区域水北溪水环境质量良好，可以满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准要求。本项目废水主要为生活污水、公厕废水和洗车区废水，生活污水和公厕废水经化粪池预处理，洗车区废水经隔油池隔油沉淀处理，处理达标后一起纳入市政污水管网，排入福鼎市三联污水处理厂统一处理，不直接排入水北溪，不会增加水北溪负担，对水北溪的水质影响较小。 3.2.3声环境质量现状 根据现场踏勘，项目主要噪声源为油罐区潜油泵，其西北侧最近距离约53m为当地居民楼，则项目噪声源周边50m范围内无声环境敏感目标，因此，不进行声环境质量现状调查。 3.2.4生态环境 项目位于福建省宁德市福鼎市城东南路201号，根据现场勘查，项目西南侧为当地居民楼，东北侧均为沈海高速，东南侧为垃圾收费站和空地，西北侧-西侧-西南侧（靠近城东南路一侧）为城东南路，西面约120m为水北溪。项目评价区域主要植被为草坪、行道树等景观树种，主要动物为常见鸟类和昆虫类等，评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名生态敏感目标，调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等，因此本次环评未对生态环境现状进行评价。 3.2.5土壤和地下水 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目属于编制环境影响报告表类别，原则上不开展环境质量现状调查。本项目建设过程将做好地面硬化防渗措施，储罐和加油棚等将按规范做好防渗涂层及围堰，正常运行不存在土壤、地下水环境污染途径，原则上不开展土壤、地下水环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.3环境保护目标 项目厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；用地范围内无生态环境保护目标；500m范围内无大气环境保护目标。主要环境保护目标：项目位于山前街道城东南路东侧，项目周边无风景名胜区和文物保护区，也无国家法定保护的动植物；项目西面为水北溪。周边环境保护目标分布情况见表3.3-1，周边环境保护目标分布图详见图3.3-1。 表3.3-1 周边环境保护目标分布情况 环境要素 环境目标名称 与建设项目厂界位置关系 环境目标功能 规模 方位 最近距离 大气环境 项目北侧居民区A N 10m 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其修改单 约9500人 项目东北侧居民区B NE 53m 约3560人 项目东南侧居民区C SE 550m 约1850人 地表水 水北溪 W 120m 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准 / 地下水 厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 用地范围内无生态环境保护目标 图3.3-1 周边环境保护目标分布图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.4污染物排放标准 3.4.1水污染物排放标准 施工期：该项目已建成，故不存在施工期环境污染问题。 本项目主要外排的废水为生活污水、公厕废水和洗车区废水，生活污水和公厕废水经化粪池预处理，洗车区废水经隔油池隔油沉淀处理，水质执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求）及福鼎市三联污水处理厂进水水质标准要求，处理达标后一起纳入市政污水管网，送往福鼎市三联污水处理厂统一处理。福鼎市三联污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中的一级A标准要求，详见表3.4-1。 表3.4-1 项目污水排放标准限值一览表 类别 标准名称 污染物名称 标准限值 废水（生活污水、公厕废水和洗车区废水 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表4中三级标准 pH（无量纲） 6~9 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L 石油类 30mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 NH3-N 45mg/L 福鼎市三联污水处理厂工程设计进水水质标准 pH（无量纲） 6~9 COD 300mg/L BOD5 150mg/L SS 200mg/L NH3-N 35mg/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准 pH（无量纲） 6~9 COD 50mg/L BOD5 10mg/L SS 10mg/L NH3-N 5mg/L 石油类 1mg/L 3.4.2 大气污染物排放标准 项目运营期厂界无组织非甲烷总烃排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表3中的无组织排放监控浓度限值要求；站区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1中规定的排放限值要求；油气回收管线液阻最大压力限值执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表1中的相关规定要求。具体见下表： 表3.4-3 无组织非甲烷总烃排放标准 污染物名称 标准限值 评价标准 非甲烷总烃 企业边界无组织排放监控点处1小时平均浓度限值≤4.0mg/m3 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表3中的无组织排放监控浓度限值要求 非甲烷总烃 10mg/m3（监控点处1h平均浓度值） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1中规定的排放限值要求 30mg/m3（监控点处任意一次浓度值） 3.4.3 噪声排放标准 运营期各侧厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求。 表3.4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）（摘录） 时段 昼 间 夜 间 厂界外声环境区类别 4类 70dB（A） 55dB（A） 3.4.4 固体废物排放标准 生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”中的相关规定要求；一般固体废物严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订本）》（主席令第四十三号）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定执行，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 3.5污染物总量控制指标 总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（闽政办〔2021〕59号），及《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》（闽环保监〔2007〕52号），福建省主要污染物排放总量指标包括COD、NH3-N、SO2、NOx。 （1）废水 项目运营期主要外排的废水为生活污水、公厕废水和洗车区废水。根据《福建省主要污染物排污权指标核定管理办法（试行）》（闽环发〔2014〕12号）与《福建省环保厅关于进一步明确排污权工作有关问题的通知》（闽环保财〔2017〕22号），现有工业排污单位的水污染物的初始排污权只核定工业废水部分，因此项目生活污水和公厕废水排放暂不需要购买相应的排污权指标。根据“第4.1.1章 废水环境影响分析和保护措施”，项目洗车区废水主要污染物为SS和石油类，该污染物未列入总量指标范围。因此，本项目无废水污染物总量控制指标。 （2）废气 项目不涉及二氧化硫和氮氧化物排放，但是涉及VOCs（以非甲烷总烃计）排放。本项目挥发性有机物（按VOCs计）排放量为0.842t/a，项目已于2024年1月11日取得《宁德市福鼎生态环境局关于福鼎市大桥加油站VOCs总量调剂方案的意见函》（宁鼎环函〔2024〕9号）（详见附件8）。 表3.5-1 项目废气污染物总量控制指标 序号 项目 污染因子 无组织排放量（t/a） 总量控制指标（t/a） 1 油品废气 非甲烷总烃 0.842 0.842 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建成投运，不需要再进行土建施工及设备安装，故不存在施工期环境污染问题。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1运营期环境影响分析和保护措施 4.1.1废水环境影响分析和保护措施 （一）废水污染物源强 本项目外排废水主要为生活污水、公厕废水和洗车区废水。生活污水和公厕废水经化粪池预处理，洗车区废水经隔油池隔油沉淀处理后，一起纳入市政污水管网，排入福鼎市三联污水处理厂统一处理。 根据“第2.7章公用工程分析”，项目排水详述如下： （1）生活污水 根据前文“第2.7章 公用工程分析”核算，本项目职工人数为12人，均不在站区内食宿，站区生活用水量为0.6t/d，219t/a（一年按365天计），生活污水产生量为0.48t/d，172.5t/a。 项目生活污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质，确定本项目污水污染物浓度为：COD—400mg/L、BOD5—200mg/L、SS—220mg/L、NH3-N—35mg/L。参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对COD、BOD5、SS、NH3-N的处理效率分别为15%、9%、30%、3%。 （2）公厕废水 根据前文“第2.7章 公用工程分析”核算，本项目公厕用水量为0.25t/d，91.25t/a（一年按365天计）；公厕废水产生量为0.2t/d，73t/a。项目公厕废水主要为过往司乘人员如厕废水，因此废水中主要污染物、污染物浓度及化粪池的处理效率参照生活污水的核算。 （3）洗车区废水 根据前文“第2.7章 公用工程分析”核算，本项目洗车区用水量约为0.6t/d，218.25t/a；洗车区废水量约为0.48t/d，174.6t/a。洗车区废水产生的主要污染物为SS和石油类，通过类比《衡阳市跃隆贸易有限公司双江加油站新建项目》（双江加油站主要从事成品油的零售，与本项目加油站加油工艺、生产设备、主要原料等一致，因此具有可比性），洗车区废水水质为：SS—250mg/L、石油类—12mg/L。该股水经隔油池隔油沉淀处理后，纳入市政污水管网，排入福鼎市三联污水处理厂统一处理。 项目给排水量一览表见表4.1.1-1，废水中各污染物产排量见表4.1.1-2。 表4.1.1-1 项目给排水量一览表 名称 用水标准 用水量 排水量 职工生活用水及排水 50L/（人·d） 0.6t/d，219t/a 0.48t/d，172.5t/a 公厕用水及排水 5L/人·次 0.25t/d，91.25t/a 0.2t/d，73t/a 洗车区用水及排水 / 0.6t/d，218.25t/a 0.48t/d，174.6t/a 合计 1.45t/d，528.5t/a 1.15t/d，420.1t/a 表4.1.1-2 项目废水污染物产生和排放情况表 废水类型 废水量 污染物 COD BOD5 SS NH3-N 石油类 生活污水和公厕废水 245.5t/a 产生浓度（mg/L） 400 200 220 35 / 产生量（t/a） 0.098 0.049 0.054 0.009 / 排放浓度（mg/L） 340 182 154 33.95 / 排放量（t/a） 0.083 0.045 0.038 0.008 / 洗车区 废水 174.6t/a 产生浓度（mg/L） / / 250 / 12 产生量（t/a） / / 0.044 / 0.002 排放浓度（mg/L） / / 120 / 6 排放量（t/a） / / 0.021 / 0.001 综合废水 420.1t/a 排放浓度（mg/L） 198.7 106.4 139.9 19.8 2.5 排放量（t/a） 0.083 0.045 0.059 0.008 0.001 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 中三级标准及福鼎市三联污水处理厂纳管水质指标（mg/L） 300 150 200 35 30 达标性 达标 达标 达标 达标 达标 本项目生活污水和公厕废水经化粪池预处理，洗车区废水经隔油池隔油沉淀处理，处理达标后一起纳入市政污水管网，送往福鼎市三联污水处理厂统一处理，处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准限值要求后排放，污染物排放量核算按标准限值核算。 福鼎市三联污水处理厂处理后 420.1 t/a 排放浓度（mg/L） 50 10 10 5 1 排放量（t/a） 0.021 0.004 0.004 0.002 0.0004 （二）废水治理设施可行性分析 （1）污染物达标排放情况 本项目废水种类主要为生活污水、公厕废水和洗车区废水，根据表4.1.1-1、表4.1.1-2内容，生活污水和公厕废水经化粪池处理，洗车区废水经隔油池隔油沉淀处理，废水污染物COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类的排放浓度均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求）及福鼎市三联污水处理厂进水水质标准要求后，一起纳入市政管网进入福鼎市三联污水处理厂统一处理，污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A排放标准要求。因此，本项目废水可达标排放。 （2）站区化粪池、隔油池可行性分析 ①站区化粪池可行性分析 本项目生活污水和公厕废水排放量为0.67m3/d，245.5t/a。项目生活污水和公厕废水经化粪池收集后进行预处理，本次化粪池为新建项目，化粪池容积为2m3，停留时间为12h，大小可满足使用需求。项目生活污水和公厕废水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4 中三级标准要求及福鼎市三联污水处理厂进水水质标准要求（COD≤450mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤45mg/L、SS≤280mg/L、石油类≤30mg/L）后，通过市政管网排入福鼎市三联污水处理厂，经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A排放标准要求。故本项目废水处理设施可行。 ②站区隔油池可行性分析 隔油池原理：隔油池属于废水处理中的物理处理方法，利用重力作用下自然上浮法去除废水中的可浮油的部分。经隔油处理后，废水溢流进入排水沟，再排入水池进行后续处理，去除乳化油等污染物。 本项目洗车区废水排放量为0.48m3/d，174.6t/a，该股水经隔油池隔油沉淀处理，隔油池容积约为2m3，大小可满足使用需求。项目洗车区废水经隔油池隔油沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求及福鼎市三联污水处理厂进水水质标准要求（COD≤450mg/L、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤45mg/L、SS≤280mg/L、石油类≤30mg/L）后，通过市政管网排入福鼎市三联污水处理厂，经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A排放标准要求。故本项目废水处理设施可行。 （3）排入福鼎市三联污水处理厂的可行性分析 ①福鼎市三联污水处理厂简介 福鼎市三联污水处理厂位于福鼎市桐城街道龙山溪和桐山溪的汇合处朱家湾，污水处理厂现有总处理规模为5.0万m3/d，工程总占地面积为83.11亩，污水性质主要为生活污水和工业废水，服务范围涵盖桐山、桐城、山前三个办事处、星火工业园区、贯岭镇，由福鼎市三联污水处理有限公司建设运营。福鼎市三联污水处理厂分三期建设，一期工程于2008年9月28日投入运行，采用A/C氧化沟工艺，日处理2.0万m3/d，主要构筑物为细格栅与旋流沉砂池、氧化沟、二沉池、紫外消毒池、污泥浓缩池、污泥堆棚等；二期工程于2010年12月28日投入运行，采用卡鲁塞尔2000型氧化沟工艺，日处理3.0万m3/d，主要构筑物为细格栅及旋流沉砂池、氧化沟、二沉池、紫外消毒池、污泥浓缩池等；三期工程尚在建设中，预计处理规模为3.0万m3/d。现有一期、二期工程处理后的污水合并进入“高效沉淀+反硝化深床滤池”深度处理，深度处理构筑物主要为高密度沉淀池、反硝化深床滤池等，于2018年6月完成该提标改造，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准后就近排入水北溪（采用岸边排放方式）。 ②进出水指标 福鼎市三联污水处理厂的设计进水水质指标见表4.1.1-3。现有出水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级A标准要求。 表4.1.1-6 福鼎市三联污水处理厂工程设计进水水质 单位：mg/L（pH无量纲） 情况 pH COD BOD5 SS NH3-N TP TN 石油类 进水水质 6~9 ≤300 ≤150 ≤200 ≤35 ≤3 ≤40 / 出水水质 6~9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤8 ≤0.5 ≤15 1 ③污水处理工艺 福鼎市三联污水处理有限公司一期工程污水处理工艺为“细格栅+旋流沉砂池+氧化沟+二沉池”；二期工程污水处理工艺为“细格栅+旋流沉砂池+改良型Carrousel氧化沟+二沉池”；深度处理工艺（一、二期处理后的污水合并进入深度处理）为“高效沉淀池+反硝化深床滤池”；消毒工艺为“紫外消毒”；污泥脱水工艺为“污泥浓缩池+板框污泥脱水机”，污泥脱水后烘干后外运。污水处理工艺流程示意图详见图4.1.1-1。 图4.1.1-1 污水处理厂一期、二期工程污水处理工艺示意图 （2）纳管可行性分析 本项目地处宁德市福鼎市城东南路201号，属于福鼎市三联污水处理厂的纳管范围，项目生活污水、公厕废水和洗车区废水分别经化粪池、隔油池处理后，尾水排放水质同时满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求（氨氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求）及福鼎市三联污水处理厂进水水质标准要求，不会对纳水管线造成腐蚀。该污水处理厂设计近期处理规模为50000m³/d，目前污水处理厂剩余处理能力约为8600t/d，本项目每天废水排放量为1.15m3/d，仅占该污水处理厂设计处理规模（近期50000m³/d）的0.0023%，占剩余处理能力的1.34%，不会对该污水厂运行负荷造成冲击。 根据《排污许可申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020），“单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水仅说明去向”，因此本项目废水经站区化粪池、隔油池处理后符合福鼎第三污水处理厂进水水质要求前提下，排入福鼎第三污水处理厂进行深度处理的废水处理方案可行。 （三）废水环境监测计划 本项目参照《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）中的相关要求，制定本项目废水监测计划，具体见下表所示。 表4.1.1-3 项目废水环境监测计划一览表 类别 监测点位 监测点数 监测因子 监测频次 综合废水 站区综合废水排放口（DW001） 1 COD、氨氮、BOD5、SS、石油类 1次/年 4.1.2废气环境影响分析和保护措施 本项目产生的大气污染物主要为卸油、储油、加油过程中挥发的油气（以非甲烷总烃计）和汽车尾气，主要是石油产品在气密性良好的容器内按规定的操作规程进行装卸、贮存、输转等作业，或按规定的方法零售时，由于石油产品表面汽化而产生的油气，及加油站经营过程中来往车辆产生的汽车尾气。 （一）废气污染物源强核算 （1）油品废气（非甲烷总烃） 本项目产生的废气主要为卸油、储油、加油过程中挥发的油气（以非甲烷总烃计，按VOCs核算总量指标）和车辆进出加油站产生的汽车尾气。 ①油罐车卸油 油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发。另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。 ②储罐大、小呼吸 储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。 储罐小呼吸损失是指油罐在没有收发油作业情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排除油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。本项目采用卧式埋地油罐，根据《散装液态石油产品损耗》（GB 11085-1989），卧式罐的贮存损耗率可以忽略不计。 ③加油作业损失 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。本站加油枪都具有一定自封功能，并且在采用油气回收装置后，可以使得加油机在加油过程中造成的损失率减少。 根据建设单位提供资料可知，本项目汽油设置一次、二次及三次油气回收系统。一次油气回收系统即卸油油气回收系统，采取密闭措施，用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐汽车相连接，形成一个回气管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车，达到油气回收的目的。油罐车将油气带回油库进行处理。二次油气回收系统即加油油气回收系统，采用带回气管的加油枪，在给汽车加油的同时，用真空泵将汽车油箱中的油气抽吸回加油站油罐。三次油气回收系统即储油油气回收系统，由于二次回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大（即：气液比>1），以及由于小呼吸等因素造成罐内压力上升，此时油气将通过呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，对这部分油气的处理称为三次油气回收。 根据建设单位提供资料可知，本项目汽油零售量为1000t/a，柴油零售量为500t/a。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册—移动源（油品储运销）污染物排放系数手册》中的<福建省油品储运销行业系数手册（宁德市）>（见图4.1.2-1）可知，加油站汽油排放系数取值为8.191×10-4（吨/吨销售量），柴油排放系数取值为8×10-5（吨/吨销售量）。 图4.1.2-1 福建省油品储运销行业系数手册（宁德市）（摘录） 综上，本项目汽油和柴油油气（非甲烷总烃）排放量一览表见表4.1.2-1。 表4.1.2-1 项目汽油和柴油油气（非甲烷总烃）排放量一览表 项目 燃油销售量 （t/a） 排放系数 （吨/吨销售量） 油气回收后油气 排放量（t/a） 汽油 1000 8.019×10-4 0.802 柴油 500 8.0×10-5 0.04 合计 / / 0.842 （2）机动车尾气 在项目经营过程中，由于泊车和车辆往来，将产生一定量无组织排放的汽车尾气，主要污染因子为TSP、NOx、CO、THC。由于车辆进出耗时行驶时间较短，进出汽车产生的尾气源强较小，加之汽车进出加油站的时间不确定，汽车尾气排放时间较为分散，且均为露天排放，扩散较快。因此，汽车尾气对周围环境影响不大，本次评价不对其进行定量分析。 项目废气污染源源强核算见表4.1.2-2。 表4.1.2-2 项目废气污染物源强核算结果及相关参数一览表 污染源 产污环节 污染物种类 污染物产生 治理设施 主要污染物排放量/(t/a) 排放时间/(h/a) 排放口基本情况 排放标准 是否达标 监测要求 核算 方法 零售量/(t/a) 排放系数(t/t销售量) 工艺 去除率(%) 是否为可行技术 编号及名称 内径(m) 高度(m) 温度(℃) 类型 地理坐标 浓度 限值(mg/m3) 速率(kg/h) 监测 点位 监测 因子 监测 频次 汽油 油罐车卸油 NMHC 排污系数法 1000 8.019×10-4 油气 回收 / 是 0.802 182 / / / 厂界无组织 NMHC 1次/年 储罐大、小呼吸 NMHC 8760 加油作业 损失 NMHC 4380 柴油 油罐车卸油 NMHC 排污系数法 500 8.0×10-5 / / / 0.04 182 储罐大、小呼吸 NMHC 8760 加油作业 损失 NMHC 4380 油气回收系统 液阻 1次/年 汽车尾气 TSP、NOx、CO、THC / / / / / / / 8760 合计（t/a） NMHC / 1500 / / / / 0.842 / （二）废气环境影响和污染防治措施可行性分析 （1）废气环境影响可行性分析 根据《排污许可证核发与申请技术规范储油库、加油站》（HJ 1118 2020）中“附录F.1加油站排污单位废气治理可行技术参照表”，汽油储罐挥发油气、汽油加油枪挥发油气采用油气平衡、油气回收为可行技术工艺，项目汽油卸油采用一次油气回收、油气平衡治理工艺，汽油加油枪采用二次油气回收工艺，均为推荐可行污染防治技术。因此，项目汽油卸油采用一次油气回收+油气平衡、汽油加油采用二次油气回收、油气处理装置采用冷凝+吸附治理工艺是可行的。 本项目油罐为地埋式，加油机等作业排放的非甲烷总烃废气，利用油气回收系统处理该部分废气，无组织排放的废气量对区域环境空气影响很小，厂界无组织非甲烷总烃排放满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中的表3无组织排放监控浓度限值要求，站区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1中规定的排放限值要求。 （2）汽油油气回收系统措施可行性 ①卸油油气回收系统 卸油油气回收系统是将油罐车卸油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐车罐内的系统，该系统由卸油管、油气回收管、油气回收快速接头、排气管、阻火器、真空压力帽等部件构成。 在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内压力达到平衡状态，可将油气进行回收。具体过程如图4.1.2-2所示。 ②加油油气回收系统 加油油气回收系统是将给汽车油箱加油时产生的油气，通过真空辅助方式密闭收集，进入埋地油罐的系统，该系统由加油枪（配备真空泵）、截止阀、加油软管、油气分离接头、防爆接线盒、油气回收管等部件构成。 在加油过程中，加油枪配备的真空泵将加油时被挤出汽车油箱的油气回收至加油枪内，再通过油气回收管线回流至埋地油罐中，可将油气进行回收。加油软管上配备有拉断截止阀，可在加油时防止溢油和滴油。具体过程如图4.1.2-2所示。 图4.1.2-2 油气回收系统示意图 ③储油油气回收系统 储油油气回收系统是通过油罐呼吸阀前的油气回收设备将回收到地下储罐的油气回收过程。其收集的油气主要是：由于汽油非常容易挥发，当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，会引起呼吸阀排放油气；由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时呼吸阀会吸入空气，当油罐系统温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。其工作原理为：储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，将油罐内的油气转化为液态回到储油罐中。 该阶段油气回收实现过程：三次油气回收采用冷凝+吸附工艺。 常温下油气沿油气管道送入油气处理装置的冷凝单元，压缩机和装在油气主管上的压力传感器连锁，当地下储油罐内的气压升高到设定的压力值（+150Pa或根据实际情况设定压力值）并且持续10 s，系统自动开始运行。 油气直接进入冷凝单元进行多级冷凝：先经预冷器被冷却至3℃，冷凝出部分油和水，然后进入一级冷凝箱被冷却至-25℃，再析出一部分油，再进入第二级冷凝箱被冷却至-45℃，进一步析出一部分油，至此大部分的烃类组分被冷凝液化析出，进入设备的储油罐内。分离出油后的低温贫油气体再依次回到第一级冷凝箱、回热交换器进行回热交换，至此，完成了气路的冷量回收利用。同时，每一级冷场出油管路上均设有利用制冷系统压缩机排出的过热蒸汽将油温升至冰点以上，解决了油冷回收问题，且每一级出油管不会产生冰堵或凝结现象。设备制冷系统的所有制冷量全部用于克服油气从气态变为液态的汽化潜热，无多余的冷量浪费。 未被冷凝处理的低浓度油气，进入到吸附系统，吸附系统由两吸附罐进行吸附—脱附—清扫过程，在常压下A罐吸附原料中的剩余油气组分、当吸附饱和后、系统自动切入B罐进行吸附处理，同时A罐进行真空脱附使吸附剂获得再生，脱附出的油气进入设备自带的集油罐进行吸收，未被吸收的少量油气进入下一个循环，经过吸附系统分离出来的达标尾气经阻火器安全排空。 进入油气吸附系统之后，油气首先进入A吸附罐（A和B两罐交替轮换吸附）。空气—油气混合气体中的碳氢化合物被吸到活性炭粒子表面，并在大气条件下停留在那里。混合气体中的空气成分不受活性炭的影响，通过活性炭之后进入大气。在吸附过程中，油气吸附在活性炭的表面。装置经过“冷凝—吸附—解析—压力恢复”过程，若罐内压力逐渐降低，当压力低于0 Pa时，冷凝系统停止运转，并处于待机状态，直至再次检测到罐内压力达到150Pa时。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118—2020），“表7 加油站排污单位废气产排污节点、污染物及污染治理设施表”，卸油及加油设置油气回收系统属于可行性技术，详见表4.1.2-3。 表4.1.2-3 废气处理可行性技术对照情况 生产设施 产污环节 污染物项目 可行技术 本项目处理措施 是否可行 汽油储罐 储罐挥发 挥发性有机物 储油油气回收系统 储油油气回收系统 是 挥发性有机物 卸油油气回收系统 卸油油气回收系统 是 汽油加油枪 加油枪挥发 挥发性有机物 加油油气回收系统 加油油气回收系统 是 柴油储罐 储罐挥发 挥发性有机物 卸油油气回收系统 卸油油气回收系统 是 柴油加油枪 加油枪挥发 挥发性有机物 加油油气回收系统 加油油气回收系统 是 （三）非正常工况分析 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即三次油气回收系统失效，造成排气口废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如下表所示。 表4.1.2-10 非正常工况排放情况 项目 油品 产生量（t/a） 治理措施及处理效率（%） 排放量（t/a） 汽油 卸油、大小呼吸、加油机作业损失 0.832 三次油气回收系统失效 0.832 柴油 卸油、大小呼吸、加油机作业损失 0.04 / 0.04 合计 0.872 / 0.872 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： （1）安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； （2）定期检查油气回收系统； （3）建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； （4）应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （5）发现油气回收系统工作异常后，及时采取措施向上级部门报告。设备停用时，须将设备封存，并报市区县环保局备案。 （四）废气自行监测要求 建设单位应定期委托有检测资质单位对废气污染源进行监测。根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118—2020），运营期污染源监测计划见表4.1.2-11。 表4.1.2-11 项目运营期废气自行监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 备注 厂界上风向1个点，下风向3个点 非甲烷总烃 1次/年 / 加油站内 非甲烷总烃 1次/年 / 油气回收 系统 液阻 1次/年 汽油年销售量大于8000吨、臭氧浓度超标城市汽油年销售量大于5000吨或者省级生态环境主管部门要求安装在线监测的，应开展气液比和密闭性压力的在线监测。本项目计划年销售燃油1500吨（其中汽油年销售量1000吨，柴油年销售量500吨），因此本项目仅需监测液阻 4.1.3声环境影响分析和保护措施 （一）噪声源强核算 本项目主要噪声源为潜油泵工作时候产生的噪声。本评价预测中考虑了声源所在空间位置及设备安装情况以及声波在空气中扩散传播所遇各种衰减因素的影响。预测评价中，选用原现状监测中厂界背景值测点作为预测点。 选择《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ 2.4－2021）中推荐的工业噪声预测模式，具体模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A），本次预测背景值采用验收报告数据。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。 本项目噪声主要项目生产过程产生的噪声主要来源于潜油泵等设备产生的噪声，噪声级为65～75dB（A），工作制度为两班制，每班工作12小时。依据预测模式，经计算，建设项目厂界噪声影响预测结果见下表4.1.3-1。 表4.1.3-1 项目噪声预测值 单位：dB(A) 预测 方位 空间相对位置/m 时段 预测值（dB(A)） 标准限值（dB(A)） 达标 情况 X Y Z 东南侧 11.59 5.65 0.5 昼间 65.7 70 达标 西南侧 -9.03 -5.95 0.5 昼间 63.4 达标 西北侧 16.94 -1.44 0.5 昼间 62.2 达标 东北侧 17.29 27.37 0.5 昼间 67.7 达标 东南侧 11.59 5.65 0.5 夜间 52.1 55 达标 西南侧 -9.03 -5.95 0.5 夜间 51.2 达标 西北侧 16.94 -1.44 0.5 夜间 52.7 达标 东北侧 17.29 27.37 0.5 夜间 53.8 达标 注：表中坐标以加油棚西南角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 根据表4.1.3-1预测结果可知，项目运营期各侧厂界噪声预测值结果能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））要求。 本项目周边50m范围内无噪声敏感点，经过基础减震，车间、门窗隔声等综合措施后，不会产生扰民现象，因此本项目噪声不会对周边产生明显影响。 （二）噪声防治措施 为了进一步减小项目运营期噪声对周围环境的影响，本环评建议采取如下噪声治理措施： （1）项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强。 （2）加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 （3）运油车辆进站时，在靠近居民点等对声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准要求，措施可行。 （三）噪声环境监测计划 建设单位应定期委托有检测资质单位对噪声污染源进行监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），运营期污染源监测计划见表4.1.3-2。 表4.1.3-2 项目运营期噪声自行监测要求一览表 监测因子 监测点位 监测频次 噪声 加油站边界围墙外1m 1次/季度 4.1.4固体废物环境影响分析和保护措施 （一）运营期固体废物源强核算 本项目产生的固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾和危险废物。 （1）日常生活垃圾 加油站工作人员12人，进入本加油站的司乘人员按50人/天计。类比同类型项目，本项目产生的日常垃圾量约为6kg/d，一年按365d计，则产生日常垃圾量为2.19t/a。生活垃圾分类收集后，交由环卫部门清运处理。 （2）危险废物 项目运营期产生的固体废物主要为含油废抹布及手套和隔油池废油、污泥及储油罐清理油底泥。 ①含油废抹布及手套 本项目加油过程中会产生含油废抹布及手套，产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），含油废抹布及手套属于危险固废，危废代码为“HW08/非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，规范分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置；对已经混入生活垃圾中的含油废抹布及手套，无法分类收集的，根据危险废物豁免管理清单，实行豁免管理，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。 ②隔油池废油、污泥 本项目运营期油品外溢时通过环保沟流入隔油池，项目设置隔油池对洗车区废水进行处理，为保证设施的处理效果，需定期对隔油池产生的废油和含油污泥进行清理，一年清理一次，该类废物产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），危废代码为“HW08/非特定行业900-210-08油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）”。清理出的废油、污泥分别用专门的容器收集后，暂存于危废暂存间，委托具备资质的单位定期运走处置。 ③储油罐清理油底泥 项目运营期储油罐内沉积的油渣产生量约为0.3t/（罐▪次），本项目共有4个储油罐，则罐底油渣总产生量约为1.2t/次。根据《国家危险废物名录》（2021版），危废代码为“HW08/非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”。储油罐2~3年清理一次，清理出的油渣用专门的容器收集后，暂存于危废暂存间，委托具备资质的单位定期运走处置。 项目固体废物分析情况汇总见表4.1.4-1。 表4.1.4-1 本项目固体废物产生情况一览表 属性 产生 环节 物理性状 名称 主要 成分 有害 成分 危废 代码 危险特性 产生量 处置情况 一般固废 经营 办公 固态 生活 垃圾 废纸张、垃圾等 / / / 2.19 t/a 环卫部门清运 处理 危险废物 加油、跑冒滴漏等 固态 含油废抹布及手套 含油 布料 不饱和烃类物质 HW08，900-249-08 T，I 0.05 t/a 规范分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置；对已经混入生活垃圾中的含油废抹布及手套，无法分类收集的，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理 危险废物 隔油池清理 固态 废油、污泥 不饱和烃类物质 不饱和烃类物质 HW08，900-210-08 T，I 0.1t/a 一年清理一次，清理出的废油、污泥分别用专门的容器收集后，暂存于危废暂存间，委托具备资质的单位定期运走处置 危险废物 储油罐清理油底泥 固态 底泥 不饱和烃类物质 不饱和烃类物质 HW08，900-249-08 T，I 1.2t/次 储油罐2~3年清理一次，清理出的油渣用专门的容器收集后，暂存于危废暂存间，委托具备资质的单位定期运走处置 综上所述，本项目产生的固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到及时、妥善的处理和处置，对周围环境的影响不大。 （二）固体废物影响分析及环境管理要求 （1）生活垃圾 项目运营期职工产生的生活垃圾应进行分类收集，交由环卫部门清运处理。 （2）危险废物 ①危险废物可能造成的环境影响 危险废物对人体危害主要通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触会引起毒害；危险废物不处理或不规范处理处置，随意排放、贮存的危废容易引起燃烧、爆炸等危险性事件；在雨水地下水的长期渗透、扩散作用下，会污染水体和土壤等，降低地区的环境功能等级等环境影响。 ②危险废物暂存场所（设施）环境影响 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关要求，危险废物应设置危废暂存间临时存放，并对危废暂存间采取防渗处理。项目拟在站房东南侧设置1处危废暂存间，场所面积大约为2m2，该暂存场所选址不在溶洞区、洪水、滑坡、潮汐等不稳定地区，区域地质构造稳定，历史上未发生过破坏性的地震。危废暂存间单独密闭设置，并要求采取防雨淋、防流失、防渗漏措施。根据现场勘查，项目西南侧为当地居民楼，东北侧均为沈海高速，东南侧为垃圾收费站和空地，西北侧-西侧-西南侧（靠近城东南路一侧）为城东南路，危废在站区危废暂存间暂存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤造成影响。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》分析，建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见表4.1.4-2。 表4.1.4-2 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 贮存场所 位置 占地 面积 贮存 能力 贮存情况 1 隔油池废油、污泥 HW08 900-210-08 危废暂存间 加油 站内 2m2 3吨 清理后分别用专门容器暂存，委托具备资质的单位定期运走处置 2 储油罐清理油底泥 HW08 900-249-08 3 含油废抹布及手套 HW08 900-249-08 规范分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置，对已经混入生活垃圾中的含油废抹布及手套，无法分类收集的，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理 根据表4.1.4-2分析，企业设置的危废暂存间占地面积约2m2（具体位置详见附图2），空间能满足贮存要求。 ③委托利用或者处置的环境影响分析 本项目不具备危险废物利用或处置能力，项目危险废物定期委托有资质单位统一转移处置，危险废物运输过程也全部委托有资质单位统一进行。 ④固体废物运输过程的环境影响分析 本项目危险废物在出站前，按危险废物的惯例要求，进行严格的包装，委托有资质的单位进行运输和处理后，不会对环境产生二次污染。 运输过程的最大环境风险为交通事故造成的环境影响，因此要求承接的有资质处置单位，采用专用的危险废物运输车辆运输，采取有效的运输过程风险防控和应急处置措施，杜绝交通事故发生，应采取专用密闭汽车运输，在通过加强对汽车的管理，严格执行运行管理制度，本期工程在运输过程中几乎不会对沿途环境空气产生大的扬尘污染。 综上所述，本项目的固体废物均根据环评时段的具体要求，采取了相应的处置措施，只要建设单位认真落实本环评提出的各项固体废物处置措施，并按照固体废物的相关管理要求，加强各类固体废物的收集、分类储存、转移和处置管理，本工程产生的固体废物均不会造成二次污染，因此对环境的影响很小。 ⑤险废物暂存与管理要求 危险废物应先建立管理登记台账，在厂区内不得露天堆存，以防二次污染。危险废物临时贮存的一般要求包括： A、至少应采取“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施。 B、根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）有关要求。 关于危险废物的环境管理要求概括如下： Ⅰ、不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间。 Ⅱ、除上述“六防”措施要求，还应采取防止危险废物流失、扬散等措施。 Ⅲ、贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 Ⅳ、贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 Ⅴ、危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物收集单位名称、地址、联系人及电话，详见《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）有关内容。 Ⅵ、危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。 综上，项目各类固废经分类收集分类处理后，可避免固废对周围环境造成二次污染，经上述措施处理后的固废对环境影响不大。 4.2地下水环境 4.2.1污染源、污染物类型和污染途径 最常见的潜水污染是污染物通过包气带渗入而形成的。浅层地下水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。 项目运营期对地下水的影响主要体现在油品泄漏，从而污染地下水。结合项目的特点，项目地下水污染防治分区，见表4.2.1-1。 表4.2.1-1 本项目地下水污染防治区分类表 序号 防治区分区 装置、单元名称 防渗区域 1 重点防渗区 地下油罐、埋地加油管 油罐体、埋地加油管 2 一般防渗区 加油棚地面、站房、洗车区 地面 3 简单防渗区 站内道路 地面 为防止地下水污染，项目对可能造成渗漏的油罐、埋地加油管等铺设或采用相应的防水材料，作好防渗漏处理，避免渗漏污染地下水。只要建设单位对上述区域采取相应的防渗、防污、检漏措施后，项目污染物能得到有效处理，对区域地下水水质影响较小。 4.2.2地下水污染防治措施 根据《中华人民共和国水污染防治法》相关规定，按“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”原则，确定本项目针对地下水保护措施和对策。 （一）源头控制 根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）及《加油站渗、泄漏污染控制标准》、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》等严格进行防渗、防泄漏设计与施工。 （二）分区防治 针对不同防渗分区的污染防治要求，应有针对性的采取不同的防渗措施。 （1）重点防渗区 本项目重点防渗区主要包括：地下油罐、埋地加油管等。 防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）表7，“重点防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）执行。 防渗措施：项目埋地油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层壁埋地储油罐，内、外罐壁厚分别不应小于6mm和4mm，并且油罐底板采用30cm或50cm厚钢筋混凝土筏板；项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管。以上措施可以满足重点防渗区要求。 （2）一般防渗区 本项目一般防渗区主要为加油棚地面。 防渗要求：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）表7，“一般防渗区”的防渗技术要满足以下要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2019）执行。 防渗措施：项目加油棚地面采用抗渗混凝土地面硬化防渗措施。以上措施可以满足一般防渗区要求。 （3）简单防渗区 除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，项目采用地面硬化措施。 4.2.3地下水污染监测措施 为了及时准确地掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该场区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。 （1）防渗漏检测在线监控措施 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）中要求，双层油罐和管道系统的渗漏检测采用在线监控系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014局部修订版）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）。 （2）跟踪监测 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中要求，为了有效监控建设项目对地下水的影响，评价要求在地埋油罐区地下水流方向的下游，设置一口地下水监控井。根据现场勘察及建设单位提供的高程资料，项目所在地地下水流方向为自西北向东南，故本环评要求在加油站地埋油罐的南侧设置地下水监控井，定期对项目地下水监控（监测频次及监测项目见运营期环境监测计划汇总表），项目制定有针对性的地下水影响跟踪监测计划，定期自测并委托有资质环境监测站开展地下水监测，及时发现污染，并加强污染治理。 在采取评价要求的以上防渗措施和地下水跟踪监测后，对地下水水质影响小，措施可行。 4.3土壤环境影响分析 4.3.1土壤环境影响类型 本项目的土壤环境影响主要为污染影响型，营运期对土壤环境可能造成影响的污染源主要为加油区、储罐区等区域。因此需要做好油品输送管道、加油区、储罐区等的防渗措施。 4.3.2影响途径分析 由工程分析可知，项目生活污水和公厕废水经化粪池处理后纳入市政污水管网，洗车区废水经隔油池处理后纳入市政污水管网，因此正常情况下不会因漫流对土壤造成影响。若站区废水管道防渗防漏措施不完善，则会导致废水经处理构筑物长期下渗进入土壤。根据建设单位提供的资料，企业工程设计之时按照相应的标准采用混凝土构造及设置标准防渗层，防止污水下渗污染土壤。 油品保存不当产生泄漏，可能进入外环境。储罐泄漏，储罐区防渗防漏措施不完善，则会导致长期下渗进入含水层。根据调查，储罐区在工程设计之时按照相应的标准及设置防渗层，储罐均为双层罐加防渗池，防止污水下渗污染地下水。 服务期满后对土壤的影响主要为场地遗留物质未及时清理，造成地面渗漏，继而影响周边土壤环境。 建设项目土壤环境影响类型与影响途径见表4.3.2-1。 表4.3.2-1 项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响性 大气沉降 垂直入渗 其他 建设期 / / / 运营期 / √ / 服务期满后 / √ √ 4.3.3土壤环境影响源及因子识别 本项目废气为油气（非甲烷总烃），产生量较小，厂区内地面全部采用水泥抹面，加油区和油罐区采取更严格的硬化和防渗处理。加油过程中油气均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中，对土壤环境影响较小。 本项目废水主要为生活污水、公厕废水和洗车区废水，废水水质较为简单，生活污水和公厕废水经化粪池预处理后，洗车区废水经隔油池预处理后，一同纳入市政污水管网，不会对附近土壤产生影响。若发生事故，事故废水经环保沟汇集至隔油池，再统一处理废水，故在发生事故时，废水也不会对土壤产生影响。 本项目固废主要为含油抹布及手套和生活垃圾。含油抹布和生活垃圾由环卫部门统一清运。因此，固废的产生、收集、处置环节对土壤环境基本无影响。 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别见表4.3.3-1。 表4.3.3-1 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 备注 站区/场地 油品储存 垂直入渗 总石油烃 总石油烃 事故 油品输送 垂直入渗 总石油烃 总石油烃 事故 服务期满 垂直入渗 地面漫流 总石油烃 总石油烃 未及时清理 4.3.4土壤环境防治措施 （1）源头控制措施：输油管线、储罐严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）（2014年局部修订版）的要求，储油设备采用双层防渗油罐，油路管线采用双层防渗输油管线管，以防止储罐和油管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤；加强站区的日常巡视，及时发现泄漏点并处理，避免泄漏物质进入土壤环境；定期对贮存区地面防渗层进行检查，确保防渗层完整有效，从源头上防止污染物进入土壤层中。 （2）过程防控措施：加强检查，加油设施、地埋油罐及防渗漏地面定期检查，防止出现地面裂痕，设施出现损坏，并制订相关的防渗漏设施及地面的维护管理制度。加油过程中，会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。 （3）当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石，防止污染土壤。 综上，本项目在营运期及服务期满后期间，对周边土壤环境敏感目标造成的影响较小。 4.3.5土壤污染监测措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目土壤环境影响主要为垂直入渗影响，监测点位应布设在重点影响区，因此，本项目设置1个表层样监测点位，位于储罐周围，监测项目为基本项45项和石油类，土壤环境跟踪监测计划详见运营期环境监测计划汇总表。 综上所述，本项目对项目周边的土壤环境基本无影响。 4.4环境风险分析 本项目为机动车燃料零售项目，所涉及到的主要风险因子为汽油和柴油，根据项目涉及的主要原辅料及生产工艺等，确认本项目的事故风险类型为汽油和柴油泄漏、火灾和爆炸等。 4.4.1物质危险性识别 （一）汽油 表4.4.1-1 汽油的理化性质及危险特性 标识 中文名：汽油 危险货物编号：31001 英文名：Gasoline；Petrol UN编号：1203、1257 理化性质 外观与性状 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃） <-60 相对密度（水=1） 0.70~0.90 相对密度（空气=1） 0.35 沸点（℃） 40-200 饱和蒸气压（kPa） / 溶解性 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 毒性 LD50：67000mg/kg（小鼠经口）； LC50：103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）。 健康危害 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能症状类似精神分裂症等。 急救方法 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠、就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳 闪点（℃） -43 爆炸上限%（v%）： 7.6 引燃温度(℃) 280－456 爆炸下限%（v%）： 1.4 危险特性 极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 储运条件与泄漏处理 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。保持容器密封；应与氧化剂分开存放。储罐应有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不越过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 灭火方法 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 （二）柴油 表4.4.1-2 柴油理化性质及危险特性 标识 中文名：柴油 英文名：Diesel oil 理化性质 外观与性状 稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃） -29.56 相对密度（水=1） 0.87 相对密度（空气=1） / 沸点（℃） 180-370 饱和蒸气压（kPa） / 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。 毒性 LD50：/ LC50：/ 健康危害 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性座疮。吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛。 急救方法 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气清新处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 可燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳。 闪点（℃） 55 爆炸上限%（v%）： 6.5 引燃温度(℃) 350-380 爆炸下限%（v%）： 0.6 危险特性 遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 储运条件与泄漏处理 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。少量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。 灭火方法 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳等灭火剂灭火。 综合考虑本项目各商品的销售量、理化特征、可燃性、爆炸性等指标，确定汽油、柴油为主要危险物。 4.4.2风险识别范围和类型 （一）识别范围 拟建项目环境分析识别范围包括生产设施风险识别和涉及的物质风险识别。通过工程分析和同行业类比确定，拟建项目在营运过程中具有发生潜在风险事故的设施主要为储油罐、输油管道；具有潜在风险的物质主要为汽油。 （二）识别类型 根据相关事故资料类比，加油站在营运期间可能发生的风险事故包括以下几个方面： ①泄露 在加油站日常生产过程中，由于部件损坏以及操作不当常常会引起油罐油品的溢出和泄漏事故。 ②火灾、爆炸事故 在泄漏事故发生后，由于汽油粘度较低，流动扩散性较强，如有泄漏很快向四周渗透或扩散，如遇明火将引发火灾事故。汽油燃烧后蒸汽压升高、体积膨胀，若容器罐装过满或储存密闭容器中，会导致油罐膨胀，甚至爆炸引起火灾。此外，在加油作业时由于油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰可能会被吸入储油罐内，也会使罐内回火燃烧发生爆炸。 4.4.3环境风险潜势初判 根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB 18218-2009），重大危险源辨识指标有两种情况： （1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 （2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1 式中，q1，q2，……，qn 为每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2，……，Qn 为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》，结合《危险化学品安全管理条例》 （国务院令第344号），根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB 18218-2009）中规定，对照《易制毒化学品管理条例》（国务院令445号），对拟建项目所涉及的危险物质的危险性、储量、易制毒进行识别，并按照《危险化学品重大危险源辩识》（GB 18218-2009）进行计算，具体见表4.4.3-1。 表4.4.3-1 重大危险源识别表 物料 名称 危险性 临界 储量（Q） 实际 储量（q） Q=q/Q ΣQ 是否重大危险源 是否易制毒化学品 汽油 易燃 2500t 70.2t 0.0281 0.0415 否 否 柴油 易燃 2500t 33.4t 0.0134 否 否 备注：汽油密度为0.70-0.78g/cm3（本评价按最大值0.78g/cm3计），0#柴油密度为0.835g/ml，汽油按1次3个储罐共计最大存储量90m³计（折合约70.2t）、柴油按1次1个储罐共计最大存储量40m³计（折合约33.4t）。 由表4.4.3-1可知，本项目Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ级。 4.4.4评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本次风险评价工作可展开简单分析。 表4.4.4-1 环境影响风险评价等级表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范 措施等方面给出定性的说明。 4.4.5风险事故分析 本工程的功能主要是对各种油品进行储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。 （一）火灾与爆炸 有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件： 油类泄漏或油气蒸发； 有足够的空气助燃； 油气必须与空气混和，并达到一定的浓度； 现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5（次/年）。 该事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021），采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置，发生火灾的几率很小。即油罐发生着火，也容易扑救。 （二）油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出的泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的泄漏、溢出问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下： 油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出； 在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出； 在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。可能发生油罐泄漏的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄漏；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 该类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。如若该类事故发生，泄漏的油品将沿着罩棚下加油区、卸油区的环保沟流入隔油池内，用专门的容器将废油收集后暂存于危废暂存间，委托具备资质的单位定期运走处置。 4.4.6 事故发生对环境的影响 根据“事故分类分析”可知，“I 石油（即汽油类）只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性”。因此本环评将主要就第二类事故对环境的影响进行阐述。 （一）对地表水环境的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目库容较小，油罐区容积约为110m3，且为埋地式双层油罐，并设有储油罐罐基及防渗层。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，基本不会溢出油罐区，也不会进入地表水体。 （二）对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 4.4.7风险防范措施 （一）泄漏风险防范措施 （1）储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。 （2）定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养，同时将油罐区输油管道埋于地下。 （3）加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池等，对每个工作人员进行消防培训、加油站内设立禁止吸烟、禁止打有机的警示牌，严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强设备、管道的检修维护；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。 （4）埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，底板采用外防水，面层细石混凝土，防水层用改性沥青防水卷材，结构层采用钢筋砼结构；油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区四周修有围堤，为砖混结构，做有防渗处理，主要是防止油品泄漏时，有足够容积的围堤收集泄漏的油品。 （5）项目加油区、卸油区地面均设置地面环保沟，并导流至隔油池，当地面产生含油雨水时，可以依托地面环保沟导流至隔油池进行收集，避免直接进入地表水。 （6）本项目隔油池兼事故应急池使用，隔油池内产生的废油进行短周期清理，清理后的废油暂存于危废暂存间，定期委托具备资质的单位运走处置，保持隔油池内大部分时间处于空置状态，以满足作为事故应急池使用要求。地下油品储罐一旦发生泄漏事故，油品集中在地下防渗池内和在双层夹套内，泄漏油品不进入隔油池；只有当汽车油罐或加油机发生油品泄漏时，泄漏油品可能进入隔油池收集处理。 （二）火灾事故风险防范措施 （1）建立、完善安全管理制度 严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定进行工程建设情况的自查、整改和验收，并制定和执行相应的消防管理、安全防火培训、用火用电安全管理、灭火器材维护使用、岗位消防安全等一系列安全制度，并严格遵守执行。 （2）编制事故应急预案 为了及时、有序、有效地控制处理加油站突发性火灾泄漏事故，最大限度地降低财产损失，减少人员伤亡，加油站建成后，应建立健全各级事故应急救援网络，编制突发环境事件应急预案，并将环境风险应急预案报当地环保部门备案。 （3）改进设备、工艺 ①加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置，防爆区内电气设备和仪表均选用防爆型产品。 ②加油站内汽油加油枪采取油气回收装置进行油气回收处理，处理后的油品外售。 ③采用全密封式卸油法和加油技术。在油罐车、储油罐、加油枪上安装气相管，那么作业时被挤出的油蒸气就会通过气相管回流到油罐车或油罐中，避免油罐中的油蒸气从呼吸管及油箱口中压出，最大限度防止油气散逸污染和产生聚积的可能。 （3）做好防雷工作 按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）规定，加油站油罐及其金属附件应进行可靠的防雷接地，接地点不得少于两处。接地线与接地体的连接处要用焊接，接地线与被接地设备的连接要设断接卡，并用双螺栓连接，埋地部分均用焊接。另外，在雷雨天应该停止卸油和发油作业。 （4）加强设备管理 加油站的储油设备和发油设备无时不在和油品打交道，一旦设备出现跑、冒、滴、漏等现象，将直接威胁加油站的安全。所以对它们进行定期的检测和加强日常养护十分必要。另外，电气设备的使用不当也是加油站发生火灾的一个重要原因，所以加油站应严格照章办事，不可私拉、乱接电线，不可适应不防爆的开关、插座等电器设备。 （5）消除静电危害 油品在运输、装卸、加注时极易产生静电，处理不当即发生放电，引发爆炸事故。所以在接卸油品时，应按规定接地并稳油15min以上方可对油罐车进行计量；在卸油后也应稳油15min以上才可对储油罐进行计量；不得采取喷溅式卸油，提倡自流油品；尽量避免带泵作业。另外，禁止用加油枪直接向塑料容器内加注油品；工作人员应穿防静电工作服。 （6）加强作业现场的安全管理 很多火灾的出现都是由于对作业现场的监管不力造成的。如对外来施工人员的安全教育流于形式，外来施工人员在加油站内吸烟，不按规定用电、用火等均有可能造成加油站的火灾。 （7）设立安全标识、规范安全操作 ①在公路接近加油站前设置减速带和减速标志等防范措施。 ②在油罐区、加油作业区等生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志，加油站进出口处及油罐区必须设立“严禁烟火”和“禁止使用手机”等有关警告牌。 ③在操作和维修设备时，应采用防爆工具；动火作业前，设备、管线必须清理、置换彻底，并进行气体分析。动火期间，安全监护人员应到现场监督。动火人员应按动火审批的具体要求作业，动火完毕，监护人员和动火人员应共同检查和清理现场。电气设备检修，应清除电气设备内的尘土及异物，严禁带点作业。 （8）灭火设施 加油站内应按照规范要求备足灭火器材及消防灭火沙等用品。消防器材要做到“三保证”，即一保证数量充足，二保证种类齐全，三保证使用有效。 （9）加强日常防火巡查 每天对站内电气设备、照明设施，油罐区的油罐口、量油口、卸油口、阀门、人孔等油罐附进以及卸、输油管线、防雷防静电接地接线状况等巡查不少于2次，并做好记录，一经发现油品渗漏等问题要即使报告和处理。对设备渗漏要立即采取修复措施，严禁“带病”运行。 （10）加大培训力度，提高员工素质，增加安全意识 高素质的员工对待安全的问题时能充分发挥主观能动性，为企业的发展提供保障。所以，应该注重对员工的培训和学习，开展安全教育和消防演练，使员工连接油品易燃、易爆、易挥发、易产生静电、有毒等基本特性，了解油品火灾的特点，熟练掌握各种消防器材的使用方法和基本灭火技能，牢固树立“安全第一、预防为主”的意识，自觉遵守规章制度，从而避免由于人为因素而引发的火灾。加油站风险防范措施汇总表见表4.4.7-1。 表4.4.7-1 风险防范措施汇总表 名称 防范措施 备注 风险防范措施汇总 加油站配备有灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和移动式水泵、医用急救包等，对每个工作人员进行消防培训、埋地油罐基底采用防渗混凝土处理，油罐顶部及周边均采用粘土夯实，油罐区四周修建围堤，加油站内设立禁止吸烟、禁止打有机的警示牌，严格禁止站内明火、电焊、电割，加油软管设拉断截止阀；加强员工的安全技术培训，提高安全防范意识。 尽量减少风险事故的发生和降低事故的损失 4.4.8风险评价结论 拟建项目主要危险物质为汽油和柴油，在油品突发泄漏的情况下加油站存在污染环境空气、地表水、土壤、危害周围人群健康以及发生火灾爆炸事故的潜在风险，但发生的概率极小。尽管本项目发生风险事故的可能性小，但仍然应对此引起高度重视。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 A，对本次项目环境风险评价作出简单分析，详见表4.4.8-1。 表4.4.8-1 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 福鼎市大桥加油站 建设地点 福建省宁德市福鼎市城东南路201号 地理坐标 经度 120.221676° 纬度 27.320935° 主要危险物质及分布 主要危险物质：汽油、柴油； 分布情况：储油罐、输油管道。 风险防范措施 要求 本项目为防止事故的发生，严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）进行设计与施工，采取了防范措施，其中主要包括： ①总图布置严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ③工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）和《漏电保护器安装和运行》 （GB 13955-92）的规定； ④在可能发生成品油挥发及泄漏积聚的场所，设置可燃气体报警装置； ⑤在管沟敷设油品管道的始端、末端和分支处，设置了防静电和防感应雷的联合接地装置； ⑥该项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，应较大的抗震结构保险系数，增加加油站的抗震能力； ⑦油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。 ⑧油罐区采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，并做好防渗措施。 ⑨配备双层罐泄漏检测仪、液位仪。 ⑩编制突发环境事件应急预案，设立隔油池兼事故应急池备用。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目设置1个25m398#汽油罐、1个25m395#汽油罐、1个40m392#汽油罐、2个40m30#柴油罐（其中1个作为备用）。最大油储量为103.6t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B临界值计算，本项目Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ，因此进行简单分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 油罐区、加油区 | 汽油、柴油卸油、加油过程中产生的油气无组织排放 | 非甲烷 总烃 | 油气回收系统（一次油气回收+二次油气回收）、储油罐密闭 | 厂界无组织非甲烷总烃排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中的表3无组织排放监控浓度限值要求；站区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1中规定的排放限值；油气回收管线液阻最大压力限值符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）表1中的相关规定要求 |
|  |  | 加油机作业、储油罐大小呼吸、跑冒滴漏损失等 | 非甲烷总烃 | 地埋式储油罐，油气回收系统（三次油气回收），采用自封式加油枪及密闭卸油等方式 |  |
|  |  | 汽油、柴油 储油罐 |  | 共设5个（其中一个为备用），1个25m398#汽油罐、1个25m395#汽油罐、1个40m392#汽油罐、2个40m30#柴油罐，采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐设计 |  |
|  |  | 油气回收系统 |  | 一次油气回收+二次油气回收+三次油气回收+在线监控系统 |  |
|  | 其他设施 | 项目应配套建设：油气回收在线监控主机、渗漏在线监控主机、油罐侧漏监控主机、液位仪控制主机 | 加油系统相关配套设施 | / | 验收落实情况 |
|  |  | 自动洗车机、擦车棚 | 洗车区 设施 | / | 验收落实情况 |
|  | 汽车尾气 | TSP、NOX、CO、THC | 引导车辆减少 怠速 | 验收落实情况 |
| 地表水环境 | 生活污水、公厕废水和洗车区废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类 | 生活污水和公厕废水经化粪池预处理，洗车区废水经隔油池隔油沉淀处理，处理达标后一起纳入市政污水管网，排入福鼎市三联污水处理厂统一处理 | 执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求）及福鼎市三联污水处理厂进水水质标准要求（pH—6~9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、石油类≤30mg/L） |
| 声环境 | 潜油泵、加油机等 | 噪声 | 减震、隔音、 距离衰减等 | 各侧厂界均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的4类标准 |
|  | 进出车辆 |  | 加油前熄火，禁鸣喇叭 |  |
| 固体 废物 | 日常垃圾 | 废纸张、垃圾等 | 交由环卫部门清理 | 验收落实情况 |
|  | 危险废物 | 含油废抹布及手套 | 含油布料、矿物油 | 规范分类收集后暂存于危废暂存间，定期委托具备相关资质的单位进行处置，对已经混入生活垃圾中的含油废抹布及手套，无法分类收集的，与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理 | 验收落实情况 |
|  |  | 储油罐清理油底泥 | 储油罐2~3年清理一次，清理出的油渣用专门的容器收集后，暂存于危废暂存间，委托具备资质的单位定期运走处置 | 验收落实情况 |
|  |  | 隔油池废油、污泥 | 隔油池废油、污泥定期清理一次，清理出的废油、污泥分别用专门的容器收集后，暂存于危废暂存间，委托具备资质的单位定期运走处置 | 验收落实情况 |
| 电磁 辐射 | 本项目不涉及电磁辐射 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 场区按照设计要求进行地面硬化、防渗，包括针对加油区及可能产生漏油的地方采取地面硬化等分区防渗措施，从而不易发生下渗、污染地下水体的现象。项目储罐采用地下直埋内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源。 |
| 生态保护措施 | 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强场地及周围环境绿化，采取水土流失措施，防止水土流失，同时也绿化美化环境、防尘、降噪，恢复景观环境。 |
| 环境风险防范措施 | 储油罐、输送管道等存在事故泄漏、着火或爆炸等环境风险。因此，严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置；加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置；在储存油罐和加油站入口处设立警告牌（严禁烟火）；在加油站设立严禁打手机的警告牌；按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施等。 |
| 其他环境管理要求 | （一）排污许可证申报 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中，本项目属于“四十二、零售业-100、汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售中的位于城市建成区的加油站”，应进行简化管理。 （二）排污口规范化管理 （1）排污口规范化内容 本项目需规范的排污口主要有固废堆放点、固定噪声排放源等。 ①项目设置1个废水排放口（生活污水、公测废水和洗车区废水），都应分别在其排放口和预留监测口设立明显标志，废水采样口设置必须符合《污染源监测技术规范》规定的高度和要求，便于采样、监测的要求。 ②废气排放口：本项目无废气排气筒，运营过程中排放的有机废气均为无组织排放。 ③固体废物：对各种固体废物应分类收集暂存，设置的暂存点应有防扬尘、防流失、防渗漏等措施，暂存场应设置规范化标志牌。 ④固定噪声排放源：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。 表5-1 排放口图形标志 排放口 噪声排放源 废水排放口 一般固体废物 危险废物 图形 符号 功能 表示噪声向外环境排放 表示污水向水体排放 表示一般固体废物贮存、处置场 表示危险废物贮存、处置场 （2）排污口管理要求 本评价要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行排污口规范化设置工作。 ①在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称；规范排污口标识。 ②如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 ③将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 ④按照排污口规范管理及排放口环境保护图形标志管理有关规定，在排污口附近设置环境保护图形标志牌，根据《环境保护图形标志》实施细则，填写本工程的主要污染物；标志牌必须保持清晰、完整，发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合图形标志标准的情况，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。 ⑤排放口规范化整治要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按照放口规范化整治技术要求进行。 ⑥环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口及固体废物堆放场或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面约2m。 （3）项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 （4）监测计划要求 根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022），结合加油站自身实际情况，建设单位可委托有监测资质的监测单位承担本项目污染源监测工作，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。营运期环境监测计划见表5-2。 表5-2 运营期环境监测计划（汇总表） 污染源 名称 监测项目 监测点位置 监测点数 监测频率 控制目标 废水 综合废水 COD、氨氮、BOD5、SS、石油类 站区综合废水排放口（DW001） 1个 1次/年 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准要求（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求）及福鼎市三联污水处理厂进水水质标准要求 大气 无组织 非甲烷总烃 项目所在地上风向（1#）、下风向（2~4#） 4个 1次/年 厂界满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）无组织标准要求 油气回收系统 液阻 油气回收 系统 3个 每年一次 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）的标准 噪声 环境噪声 Leq（A） 项目四周 边界 厂界四周 每季一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准 地下水 pH值、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类、钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、氯化物、硫酸盐 项目所在地地下水监控井 1个 每年一次 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 土壤 基本项45项+石油类 表样层 1个 每年一次 根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018） |

# 六、结论

本项目位于福建省宁德市福鼎市城东南路201号，属于轻污染型的项目，符合国家当前的产业政策，对环境现状影响较小。项目投产后具有良好的经济效益和社会效益，但项目投产运营过程中会产生一定的污染物，经分析和评价，若采用科学管理与恰当的环保治理手段能够使污染物达标排放，并符合总量控制的要求，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。因此，本项目投产后，在全面落实本环评提出的各项环境污染治理措施的前提下，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。 福建省泉州清澈环保有限公司 2024年2月

# 附表1 建设项目污染物排放量汇总表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 172.5t/a |  | 172.5t/a |  |
|  | 公厕废水 |  |  |  | 73t/a |  | 73t/a |  |
|  | 洗车区废水 |  |  |  | 174.6t/a |  | 174.6t/a |  |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.842t/a |  | 0.842t/a |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 2.19t/a |  | 2.19t/a |  |
|  | 含油抹布及手套 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  | 隔油池废油、污泥 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 储油罐清理油底泥 |  |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①