# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       金属制品制造改建项目

建设单位（盖章）：福鼎市巨荣机械制造有限公司

编制日期：           2024年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 金属制品制造改建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-350982-07-03-207280 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省宁德市福鼎市文渡工业区宁和路13号 |
| 地理坐标 | （120度15分19.143秒，27度03分28.675秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3443阀门和旋塞制造 C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业 34—69、泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福鼎市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2021]J030057号 |
| 总投资（万元） | 1230 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 4.06 | 施工工期 | 16个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7003 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类) (试行)》表1专项评价设置原则表，本项目不设置专项评价，具体见表1-1。 表1-1 项目专题评价设置表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否设置专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。 扩建项目废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，不涉及有毒有害污染物排放。 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。 扩建项目生活污水经化粪池处理后，排入园区污水处理厂处理。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。 扩建项目不单独设置天然气储罐，本次依托现有工程的燃气储罐，天然气通过管道送至厂区。 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 扩建项目不涉及取水口设置。 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。 扩建项目不属于海洋工程建设项目。 否 |
| 规划情况 | 规划名称：《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）》 福鼎市温州园文渡项目区（后更名为：福鼎市温州园文渡工业集中区）创办于2004年4月，位于福鼎市秦屿镇与硖门乡交界处，是利用原国有盐场和水产养殖公司闲置土地进行开发建设的。2008年，在福鼎温州园文渡项目区总体规划的基础上，福鼎市人民政府再次委托温州市城市规划设计院修编《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）》，将文渡项目区更名为文渡工业集中区。修编规划以核电限制区、环境保护为约束性条件，以经济、社会、环境效益相统一为目的，对《福鼎市温州园文渡项目区总体规划（2004～2020）》进行修编。主要修编内容包括将规划面积由4.19km2减少至3.3539km2，提高土地利用率。同时区内不再规划居住用地、商业服务用地等人口高度集中的用地，减少区内人口数量，人口规模规划控制在7000人以内。另外，对发展产业进行调整，现有合成革企业进行升级改造，禁止与限制区不符产业入驻，发展黑色金属铸造及钢压延加工、电子元件制造、金属表面处理及热处理加工等产业。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响报告书》 召集审查机关：原福鼎市环境保护局 审批文件名称及文号：《福鼎市环保局关于福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响报告书审查意见的函》（鼎环保函〔2014〕72号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性 福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）中规划产业定位为：不再发展高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目，重点对接和承接温州高新技术产业，主要发展黑色金属铸造及钢压延加工、通用设备加工业、橡胶及塑料制品业、电子元件制造、金属表面处理及热处理加工、非家用纺织制成品制造、化学纤维制造业。 本项目位于福鼎市文渡工业集中区宁和路13号，属于工业用地，用地性质与工业区土地利用规划相符。同时，福鼎市巨荣机械制造有限公司为园区内已建企业，从事阀门配件等金属制品加工，属于通用设备加工业。因此，本项目的建设与福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）相符。 规划环评符合性分析 根据《福鼎市环保局关于福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划（调整）环境影响报告书》及其审查意见（鼎环保函〔2014〕72号）相关要求，重点做好以下工作： ①控制规模，禁止劳动密集型行业入驻。 ②工业固体废物利用率>85%。 ③不再发展高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目，东部发展钢压延加工产业：以通用设备制造为主，制造阀门、汽车配件，适当发展不锈钢加工。 ④优化产业结构：项目区应以既有产业为基础，不再发展高密度人口聚集，高风险物质贮存等工业项目。 ⑤进一步优化空间布局：东片区应逐步调整为黑色金属铸造及钢压延加工，通用设备制造等产业组团；西片区主要布设合成革及合成革上游企业；应将原规划在项目东北角的仓储和长途汽车站地块调整至西南角的工业用地。 ⑥按照有关污染物排放总量控制要求，控制项目区企业污染物排放总量。 本项目主要进行阀门配件等金属制品加工，不属于劳动密集型企业、高风险物质贮存项目，符合东片区的产业组团要求。因此，项目建设符合园区规划环评审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.1.1 “三线一单”符合性 （1）生态保护红线 对照《福建省陆域生态保护红线规划成果报告（征求意见稿）》，本次评价范围内不涉及重要生态保护红线。 根据《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政〔2021〕11号），宁德市生态保护红线为全市生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持、海岸防护等生态功能极重要区域，水土流失、海岸侵蚀及沙源流失等生态极脆弱区域，以及其他具有潜在重要生态价值的区域。宁德市生态保护红线最终范围和面积以省政府发布结果为准。 项目在原厂区范围内进行扩建，为工业用地，不新增用地，不在当地饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域范围内，因此项目建设符合生态保护红线管控要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；水环境质量目标文渡滞洪区为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准限值；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目所在区域环境质量现状均可满足相应功能区划要求。本项目采取环评提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 宁德市地表水环境质量底线为：到2025年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2030年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除，县级以上集中式饮用水水源水质稳定达标。到2035年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，水生态系统实现良性循环。本项目生产废水纳入园区污水处理厂处理达标后排放至滞洪区，符合地表水环境质量底线的管控要求。 宁德市大气环境质量底线为：到2025年，中心城区PM2.5年平均浓度不高于23μg/m3，到2025年县级以上地区空气质量PM2.5年平均浓度不高于18μg/m3。本项目燃气废气高空达标排放，颗粒物排放浓度为10.098mg/m3，因此符合大气环境质量底线管控要求。 宁德市土壤环境质量的底线为：到2025年，全市土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地和污染地块安全利用率达93%以上。到2035年，全市土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地和污染地块安全利用率达95%以上。宁德市环境质量底线分阶段最终控制目标以国家和省下达的目标为准。本项目对土壤环境几乎不产生影响，符合土壤环境质量底线的管控要求。 （3）资源利用上线 项目用水用电为园区供应，用水用电量较小，对资源的消耗量不大，不属于高耗能和资源消耗型企业。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取合理、可行、有效的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效控制污染及资源利用水平，不会突破区域资源利用上线。 对照《宁德市人民政府关于印发宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（宁政〔2021〕11号），宁德市资源利用上线为：水资源利用上线衔接水资源管理“三条红线”，土地资源利用上线衔接国土空间总体规划要求，能源资源利用上线衔接节能减排、能源规划等文件要求，具体控制目标以省下达的目标为准。 岸线资源利用上线以岸线利用现状为基础，衔接生态保护红线划定成果、海洋功能区划、环境功能区划等成果中对于海岸线资源保护和利用的相关要求和规划，并综合考虑宁德市实际发展需求，在不影响沿岸生态环境及岸线安全的前提下，合理规划岸线资源管控分区，确定岸线资源利用上线。待国土空间总体规划及岸线修测成果发布后确定优先保护、重点管控、一般管控岸线的长度和比例。 （4）环境准入负面清单 项目运营期主要从事阀门配件等金属制品加工，不在《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入范围内。根据《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》，列入福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单的有永泰县、泰宁县、周宁县、柘荣县、永春县、华安县、屏南县、寿宁县、武夷山市等9个县（市）。项目位于宁德市福鼎市，不在试行的重点生态功能区县名单中。符合环境准入要求。 对照“宁德市人民政府关于印发宁德市‘三线一单’生态环境分区管控方案的通知（宁政〔2021〕11号）”，本项目属于宁德市“三线一单”中的福鼎文渡工业园区重点管控单元，单元编码ZH35098220003，管控要求见表1-2。 表1-2 项目与《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 环境管控单元编码 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 项目情况 符合性 ZH35098220003 福鼎文渡工业园区 重点管控单元 空间布局约束 1.文渡片区不再新增规划居住用地等敏感设施，不再发展劳动密集型产业。2.控制文渡工业园区现有合成革产业规模并逐步转型升级。 本项目未新增劳动定员，不属于劳动密集型产业、高风险物质贮存产业及合成革产业。 符合 污染物排放管控 1.新建涉VOCs排放项目实行区域内等量替代。2.加快区内污水管网建设，确保工业企业所有废（污）水纳管集中处理，鼓励企业中水回用。 本项目未新增VOCs排放量；所在区域污水管网已建设完善，项目不新增废水，原有废水排入福鼎市文渡污水处理厂。 符合 综上，本项目的实施符合“三线一单”的要求。 1.1.2 产业政策符合性 项目不属于《产业结构调整指导目录（2021修订版）》鼓励类、限值类或淘汰类。项目已取得福鼎市工业和信息化局的企业投资项目备案证明“闽工信备[2021]J030057号”，详见附件3，符合国家和福建省当前的产业政策要求。 本项目废气治理措施与《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》（闽环保大气〔2019〕10号）符合性分析，详见下表。 表1-3 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析表 相关规定 符合性分析 严格控制新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 符合，扩建后现有工程生产线产能增加。本项目热处理工序采用天然气为燃料，天然气属于清洁能源，不涉及燃料类煤气发生炉。 1.严格建设项目环境准入，新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 2.加快淘汰煤气发生炉和燃煤工业炉窑。鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热。基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 1.符合，福鼎市文渡工业集中区产业定位是不再发展高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目，本项目为金属制品制造行业。 2.符合，项目热处理工序采用天然气为燃料，天然气属于清洁能源。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应全面加大污染治理力度，鼓励按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。铸造用生铁企业的烧结机、球团和高炉按照闽环保大气〔2019〕7号要求实施超低排放改造。 符合，项目属于通用金属配件制品制造业，暂未制订工业炉窑行业排放标准，废气污染物种颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 符合，本项目锅炉设施属于闽环保大气〔2019〕10号附件2工业炉窑分类表中的热处理炉，燃料为天然气，废气管道全密闭。 与《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》符合性分析见下表。 表1-4 《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》（摘录）符合性分析表 相关规定 符合性分析 推进产业结构优化。严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标、生产安全无保障的落后产能。鼓励大年气污染防治重点区城加大淘汰落后才制度。铸造企业不得采用无芯工频路应电炉，无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉，水玻璃熔模精密铸造氯化铵硬化模壳、铝合金六氯乙烷精炼等淘汰类工艺和装备。加快存量项目升级改造，推进企业合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。强化铸造和锻压与装备制造业协同布局，引导具备条任的企业入园集聚发展，提升产业链供应链协同配套能力，构建布局合理，错位互补，供需联动、协同发展的产业格局。 符合，根据《产业结构调整指导目录》，本次扩建项目不属于“限制类”和“淘汰类”， 属于允许类项目。 支持高端项目建设。推动落实全国统一大市场建设，打通制约行业发展的关键堵点。引导各地结合实际谋划新建或改造升级的高端建设项目落地实施，支持企业围绕主机厂或重大项目 配套生产，保障装备制造业产业链供应链安全稳定。严格审批新建，改扩建项目，确保项目备案、环评、排污许可、安评、节能审查等手续清晰、完备，项目建设符合国家相关法律法规标准要求。严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调控制度，坚决遏制不符合要求的项目盲目发展和低水平重复建设，防止产能盲目扩张，切实推进产业结构优化升级。 符合，本项目备案表、环评、排污许可等手续清晰、完备，项目建设符合国家相关法律法规标准要求。已严格落实主要污染物排放总量控制，本次扩建项目产能扩张符合市场需求。 提升环保治理水平。依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测，台账记录、执行报告、信息公开等要求。综合考虑生产工艺、原辅材料使用、无组织排放控制、污染治理设施运行效果等，建设一批达到重污染天气应对绩效分级A 级水平的环保标杆企业，带动行业环保水平提升，铸造企业严格执行《铸造工业大气污染物排放标准（GB 39726）及地方排放标准，加强无组织排放控制，不能稳定达标排放的，限期完成设施升级改造，不具备改造条件及改造后仍不能达标的，依法依规出行淘汰，鼓励铸造用生铁企业参照钢铁行业超低排放改造要求开展有组织、无组织和清洁运输超低排放改造，支持行业协会公示进展情况。 符合，本项目严格执行排污许可制度，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测，台账记录、执行报告、信息公开等要求。 综上可知，本项目符合国家和地方的政策要求，对厂区外环境影响很小，采取的措施合理可行。 1.1.3 选址可行性 项目位于宁德市福鼎市文渡工业区宁和路13号，在原有厂区内扩建，不新增用地，根据其产权证（详见附件7）及福鼎市工业园文渡土地利用分布图（见附图5），本项目厂址属于福鼎市工业园文渡园区范围，用地规划为工业用地，项目的建设与用地规划符合。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1.1 项目由来 福鼎市巨荣机械制造有限公司成立于2016年8月，位于宁德市福鼎市文渡工业区宁和路13号，拟投资1230万元在原生产车间进行扩建，年新增2500吨阀门配件等金属制品。公司原有金属制品制造项目于2017年1月9日通过原福鼎市环境保护局审批，2017年12月31日建成投产并通过阶段性环保竣工验收，2020年8月4日进行了排污许可登记。原有项目以钢坯、钢材等为原料，生产法兰、阀门等金属配件，年产2000吨阀门配件。扩建项目拟购置先进设备，对现有生产线进行扩建，新增年产2500吨金属配件，年工作260天，每天8h，不新增员工。 本项目行业为C3443阀门和旋塞制造、C3360金属表面处理及热处理加工，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目需编制环境影响报告表，详见表2-1。为此，建设单位委托我司编制该项目的环境影响报告表（见附件1）。本单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和相关技术导则编制了本环境影响报告表，供建设单位上报生态环境行政主管部门审批。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录节选 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 三十、金属制品业33 67、金属表面处理及热处理加工 有电镀工艺的；有钝化工艺的热镀锌；使用有机涂层的（喷粉、喷塑、浸塑和电泳除外；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下和用非溶剂型低VOCs含量涂料的除外） 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 三十一、通用设备制造业34 69、泵、阀门、压缩机及类似机械制造 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 2.1.2 项目基本情况和建设内容 项目扩建前后基本情况见表2-2。 表2-2 扩建前后情况对比一览表 项目 扩建前 扩建项目 建成后 建设单位 福鼎市巨荣机械制造有限公司 福鼎市巨荣机械制造有限公司 不变 建设地点 宁德市福鼎市文渡工业区宁和路13号 宁德市福鼎市文渡工业区宁和路13号 不变 占地面积 7003m2 7003m2 不变 产品方案 年产2000吨阀门配件等金属制品 年产2500吨阀门配件等金属制品 年产4500吨阀门配件等金属制品 劳动定员 60人 60人 不变 工作制度 年工作260天，每天1班，每班8h 年工作260天，每天1班，每班8h 不变 项目主要建设内容见表2-3。 表2-3 项目建设内容一览表 工程类别 项目 工程建设内容 主体工程 生产车间 依托原有厂房，扩建项目使用面积900m2，主要为钢材下料、锻造、热处理、辗环、机加工、检验包装等分区 公用工程 给水 园区供水 排水 雨污分流、清污分流，雨水通过厂区雨水管网排放；无生产废水排放；生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂 供电 园区供电 环保工程 污水处理 项目生活污水依托原有化粪池处理后，排入园区污水管网，最终进入文渡污水处理厂处理；淬火用水循环使用，不外排 废气治理 天然气加热炉燃烧烟气经收集后分别通过四根不低于15米的排气筒（DA001、DA002、DA003、DA004）排放，抛丸粉尘采取布袋除尘处理后经不低于15米的排气筒DA004排放。 其中DA001、DA002为原有排气筒 噪声治理 选用低噪设备，采用减震垫进行减震处理，密闭式厂房隔声 固体 废物 工业固废 依托原有固废暂存区 危险废物 依托原有危废间，危废收集后委托有资质的单位处理 生活垃圾 生活垃圾委托环卫部门统一收集处理 2.1.3 主要原辅材料、燃料及能源利用情况 表2-4 主要原辅材料及能耗一览表 序号 名称 年用量 变化情况 现有工程 扩建工程 全厂 1 钢坯、钢材 2040t 2550t 4590t +2550t 2 切削液 1.5t 1.8t 3.3t +1.8t 3 乳化油（润滑油） 1.5t 1.8t 3.3t +1.8t 6 水 790t 137.48t 927.48 +137.48t 7 电 150万kwh/a 188万kwh/a 338万kwh/a +188万kwh/a 8 天然气 40万m3 40万m3 80万m3 +40万m3 切削液：切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点，克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差等缺点，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的润滑冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。 乳化油：一种含矿物油的半合成加工液产品，其主要化学成分包括：水（约14%）、基础油（矿物油、植物油、合成酯或其混合物约80%）、表面活性剂（约6%）。 2.1.4 主要生产设备 表2-5 主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 噪声源强 现有 扩建新增 全厂 1 天然气锻造加热炉 4 4 8 台 / 2 半自动包装设备 2 0 2 台 70~80dB(A) 3 旋转式空压机 4 0 4 台 80~90dB(A) 4 电阻炉 1 1 2 台 / 5 空气锤 1 2 3 台 80~90dB(A) 6 皮带锤 4 -2 2 台 80~90dB(A) 7 精密车床 8 0 8 台 80~90dB(A) 8 数控车床 0 48 48 台 80~90dB(A) 9 普通钻床 3 7 10 台 80~90dB(A) 10 数控钻床 3 0 3 台 80~90dB(A) 11 扩孔机 3 4 7 台 80~90dB(A) 12 钻床 14 0 14 台 80~90dB(A) 13 红冲机 0 7 7 台 75~85dB(A) 14 液压机 0 6 6 台 70~80dB(A) 15 锯床 0 14 14 台 80~90dB(A) 16 电动螺旋压力机 0 5 5 台 70~80dB(A) 17 立车 0 3 3 台 / 18 叉车 1 4 5 台 / 19 抛丸机 0 1 1 台 70~80dB(A) 2.1.5 产品方案 本项目新增年产2500吨阀门配件等金属制品，扩建后全厂年产4500吨阀门配件等金属制品。 表2-6 项目产品方案 产品名称 年产量 扩建前 扩建项目 扩建后全厂 法兰 800吨 1000吨 1800吨 阀门 800吨 1000吨 1800吨 阀体阀盖连接体 400吨 500吨 900吨 合计 2000吨 2500吨 4500吨 2.1.6 平面布置 项目平面布局根据生产工艺需要，各功能分区明确，紧凑合理，能够满足生产需求。项目基本上按照工艺流程进行平面布局，充分考虑了功能区分、交通组织，主要公建设施布局合理，且对污染防治均采取了有效防治措施；噪声级较高的设备均安装在车间内部；废气治理设施靠近产污设备布置，减少了废气的输送距离。从整体上看，项目平面布局空间安排紧凑，功能分区明确，物流比较通畅，可相互协调，便于管理。因此，本项目平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1 营运期 图2-1 营运期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程和产排污环节简述： ①下料工序：各种规格的原材料从材料堆放地用起重桁车配合，轨道小车运入本工段，由起重机将其吊运到据料架上锯切，锯下的坯料再运至锻造工段，该工段选用卧式带锯床下料工艺，锯切面平整，料损较小，切口损耗只有2-2.2cm。 该工段将产生设备噪声及锯末，锯末成分主要是金属原料，该类锯末比重较大，容易沉降，不易产生扬尘，锯末经沉降后定期收集作为固废出售。 ②加热工序：在锻造生产中，为了提高金属塑性，降低变形抗力，使坯料易于变形并获得良好的锻件，锻前需要加热。由下料工段生产的毛坯由起重机送至加热工段进行加热。项目加热工段采用燃天然气加热炉进行加热。将坯料加热到工艺所需温度，最高炉温为1250℃，最高锭坯温度为1230℃，终锻温度控制在700～750℃，最少保温时间为3.5h，普通保温时间为5.5h，送至锻压工段。 本次扩建项目新增1台天然气加热炉和1台高频电炉进行加热，燃气加热炉或锻造加热炉，主要由炉体、炉衬、炉门、自行走台车系统、高速燃烧系统、管路及其压力自控系统、炉压自控及排烟余热回收系统，密封装置，温度控制及记录系统、计算机系统等主要组成部分。 燃气加热炉的控温方式：上位机集散控制、智能仪表控制和手动控制三种方式； 加热炉主要技术参数： 工作温度：650-1250℃； 燃气压力要求：≥5000Pa热效率：≥35%； 炉温均匀性：保温期有效加热区内各点≤±5℃； 炉体表面升温：≤50℃；热风管外表温升≤20℃； 控温仪表精度等级：≤0.3级； 该工段将由于天然气燃烧产生废气，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx； ③锻压工段：将加热后易于变形的坯料取出，分别采用自由锻进行制坯及液压机进行模锻成型，完成锻造制坯任务，为碾环机生产做准备。 该工段将产生设备噪声。 ④辗环工段：辗环是借助辗环机使环产生连续局部塑性变形，进而实现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形的塑性加工工艺。其中法兰的生产尺寸为外径800mm，内孔600mm，高度20mm；阀门的生产尺寸为外径800mm，内孔600mm，高度300mm；阀体阀盖连接体的生产尺寸为外径800mm，内孔200mm，高度250mm；碾环机将加热并冲有DN200mm左右小孔的坯料套在芯辊上，靠碾压辊的外缘带动坯料旋转，将坯料一次性加工成符合要求的厚度与直径。碾环设备的碾制速度通常为1-2mm/s，碾环周期一般为10s左右。 该工段将产生设备噪声。 ⑤热处理工段：热处理的目的是为改善零件的力学性能，消除锻件内部应力，使工件获得良好的机加工条件，热处理过程中没有用到淬火油。 项目采用电阻炉对工件进行加热，热处理基本工艺为：加热→保温→冷却。 退火工艺：毛坯退火要根据不同的热处理目的、材质和毛坯厚度等因素共同确定退火工艺。比如锻件的去应力退火就是将工件缓慢加热至600℃～650℃，保温一定的时间（一般每毫米厚保温3分钟），然后随炉缓慢冷却（≤100℃/h）至200℃再出炉冷却。工件在去应力退火过程中不发生相变，残余应力主要是在保温时消除的。 正火工艺：正火的加热温度与钢的化学成分有关，低碳钢的加热温度为AC3以上100℃～150℃；中碳钢的加热温度为AC3以上50℃～100℃。保温时间主要是取决于工件有效厚度和加热炉的型式。保温后的冷却，一般在空气中冷却。 调质工艺：淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理，其目的是获得强度、硬度、塑性和韧性都较好的综合机械性能。本项目采用水淬淬火。水淬是将加热后的零件淬入冷却能力较强的水中，待工件温度降至C曲线壁温以下接近马氏体转变的温度时，以获得马氏体组织。硬度是否降低与水冷时间的控制有关。马氏体经高温回火调质处理后的组织为回火索氏体，其中渗碳体呈粒状，因此，钢经调质处理后不仅强度较高，而且塑性与韧性显著地超过了正火状态。回火温度是决定工件回火后硬度的主要因素，确定回火时间的基本原则是保证工件透热及组织转变能够充分进行。回火后的冷却对碳钢的性能影响不大，但为了避免重新产生内应力，一般采用在空气中缓慢冷却，回火后硬度一般为HB200～300。 退火炉主要技术参数： 炉膛有效加热区尺寸：（长×宽×高）：9m×5m×5m； 炉膛尺寸：（长×宽×高）：9.5m×6m×5.8m； 炉车尺寸：（长×宽×高）：9.5m×5m×1.25m； 炉车最大装载量：约60t； 最高工艺使用温度：1100℃； 炉温均匀性：有效加热区内：保温后炉内各点≤±10℃； 升温速度：0-200℃/h可调，满载时≤120℃/h； 降温速度：30-100℃可调。 ⑥机加工工序：机械加工主要是车削加工和钻削加工。 机加工工段主要是通过车床对热处理后的锻件进行车内圆、车大端面、车外圆、车小端面、车锥面、钻孔等工序，使工件的外形尺寸符合标准及客户要求。 该工段将产生设备噪声及机加工下脚料，机加工下脚料主要成分是金属原料，该类下脚料比重较大，容易沉降，不易产生扬尘，下脚料经沉降后定期收集作为固废出售。 ⑦检验：项目检测的指标主要是工件的外形尺寸、表面质量、硬度、内部缺陷、力学性能、化学成分和耐酸蚀检验等是否符合标准及客户要求，可根据用户的需求对其中几项进行抽验，并出具检验报告，对检验后的合格产品进行包装入库，不合格产品则作为固废出售给其他厂家。 该工段将产生部分不合格产品，定期收集作为固废出售。 根据生产工艺及产污环节分析，本项目污染物产生情况见表2-7。 表2-7 污染物产生情况一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 废水 职工生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 经现有化粪池处理达标后排入园区市政污水管网 废气 加热炉燃烧烟气 颗粒物、SO2、NO2 集气系统收集后分别通过四根不低于15m的排气筒排放 抛丸 颗粒物 经布袋除尘处理后通过不低于15m的排气筒排放 噪声 生产设备 噪声 厂房隔声、设备基础减振、厂区绿化等综合降噪措施 一般工业固废 危险废物 生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒等 委托环卫部门清运 机加工边角料（不含油） 钢金属 收集外售回收厂家 报废品 钢金属 含油废抹布 油污 混入生活垃圾 危险废物 乳化液/切削油 油污 委托有资质单位进行处置 机加工边角料（含油） 油渍 废机油 油污 包装桶 塑料 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3.1 现有工程基本情况 （1）项目名称：金属制品制造项目 （2）建设单位：福鼎市巨荣机械制造有限公司 （3）建设地点：福鼎市文渡项目区银川路22号 （4）建设规模：项目占地面积7003m2 （5）生产规模：年产2000阀门配件等金属制品 （6）总投资：2500万元 2.3.2 现有项目环保手续履行情况 福鼎市巨荣机械制造有限公司委托北京中企安信环境科技有限公司编制的《金属制品制造项目环境影响报告表》于2017年1月9日通过福鼎市生态环境局审批（见附件8），2017年12月项目建成并组织阶段性竣工环保验收，于2020年8月4日取得固定污染源排污登记回执。 2.3.4 现有项目污染及防治措施回顾 根据中测通标（厦门）检测技术有限公司的检测报告和现有工程验收报告，现有项目废水、废气、噪声等污染物排放浓度均符合排放标准，详细情况如下。 一、废水 （1）淬火冷却用水 项目生产用水主要为锻件热处理工序淬火用水。该工序用水量约100t/a（0.38t/d），其中10%消耗，损失量0.038t/d（新增补水量9.88t/a），这部分水循环使用，不外排，定期补充蒸发损耗。 （2）生活污水 现有工程生活污水主要为职工生活用水，生活用水量为2.5t/d（按生产时间260天计算，约650t/a），生活污水排放系数按80%计，则生活污水排放量为520t/a。 现有工程生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网纳入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理。现有工程废水排放情况详见表2-8。 表2-8 现有工程废水主要污染物产生量和排放量一览表 项目 类别 废水量（t/a） 单位 主要污染物 废水 去向 COD BOD5 SS NH3-N 生活 污水 治理前 520 浓度（mg/L） 400 220 200 35 文渡工业集中区污水处理厂 产生量（t/a） 0.208 0.114 0.104 0.018 经化粪池处理后 浓度（mg/L） 339 177 40 31.69 排放量（t/a） 0.176 0.092 0.021 0.016 排放标准限值 500 300 400 45 达标 达标 达标 达标 达标 备注 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级排放标准，其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。 二、废气 现有工程废气主要为天然气加热炉产生的废气。4台加热炉产生的废气经集气系统收集后分别通过2根19.5m高的排气筒（DA001、DA002）集中排放。根据验收核算总量，氮氧化物排放量为0.171t/a，符合环评批复要求。 三、噪声 现有工程噪声主要来自生产车间机械设备噪声。根据验收报告和现场踏勘，项目对高噪声设备采取减震、隔声等措施进行降低噪声污染，实际情况与环评及其批复基本相符。项目周边200米范围内无居民等环境敏感目标，故噪声对周围环境影响不大。 四、固废 金属废料收集后外售；废乳化液、废切削油、废机油等危险废物收集后暂存于危废间，委托宁德市鼎润再生资源有限公司处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处置。 现有工程主要固体废物产生及处置情况详见表2-9。 表2-9 现有工程主要固体废物及处置情况一览表 产生环节 固废名称 主要物 质成分 属性 废物 类别 废物代码 产生量t/a 危险特性 储存方式 处置方式/去向 生活垃圾 生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒等 职工生活垃圾 / / 4.68 / 垃圾桶收集 委托环卫部门清运 机加工边角料（不含油） 机加工边角料（不含油） 钢金属 一般工业固废 危险废物 / 339-003-99 30 / 一般固废间暂存 收集外售回收厂家 报废品 报废品 钢金属 / 339-003-99 10 / 废抹布 （含油） 机加工设备保养维护过程中产生的废抹布 油污 豁免类 HW49 900-041-49 0.01 / 垃圾桶收集 混入生活垃圾 机加工边角料（含油） 机加工边角料（含油） 油污 危险废物 HW08 900-209-08 0.2 T ，I 危废间暂存 委托宁德市鼎润再生资源有限公司进行处置 废机油 机加工设备保养维护过程中产生的废机油 油污 HW08 900-209-08 0.5 T ，I 包装桶 乳化油、切削油的废包装桶 塑料 HW49 900-041-49 0.2 T 根据现有验收监测调查报告以及现场踏勘，已建投产项目已经通过环保验收，已建项目已基本落实了验收期间提出的整改意见并按要求开展自行监测，根据历史自行监测数据，污染物可以达标排放，基本落实了环评及批复的相关环保措施，暂未发现相关环境问题，也未收到与项目有关的主要环境问题的投诉。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1.1 环境空气质量 根据宁德市生态环境局于2023年1月19日在网站上公布的《宁德市环境质量状况2022年度》可知，空气质量平均达标天数比例为99.7%，同比下降0.2个百分点。全市9个县（市、区）二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物和细颗粒物年均浓度分别为6μg/m3、10μg/m3、26μg/m3和14μg/m3，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为0.9mg/m3和103μg/m3。与去年相比，二氧化硫浓度持平,二氧化氮下降1μg/m3，可吸入颗粒物浓度下降5μg/m3，细颗粒物浓度下降2μg/m3，一氧化碳特定百分位数平均值下降0.1 mg/m3，臭氧特定百分位数平均值上升2μg/m3。 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。因此，本项目所在区域环境空气质量达标。 3.1.2 地表水环境质量 为了解项目所在地周边地表水水质情况，本评价引用《福鼎市文渡污水处理有限公司日处理8000吨污水改扩建工程项目环境影响报告书》委托厦门中迅德检测技术股份有限公司于2019年5月24日对滞洪区的水质监测结果，并委托福建省大潭检测有限公司于2021年11月2～4日对滞洪区的水体质量进行补充监测。监测断面具体位置分布见表3-1。地表水监测结果及水质评价结果见表3-2和表3-3。 表3-1 地表水监测点位 监测点位号 具体位置 监测项目 执行标准 W1 三孔闸内侧 pH值、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、高锰酸盐指数、石油类、硫化物 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 W2 单孔闸内侧 W3 滞洪区中部 表3-2 引用监测结果和评价结果表 单位：mg/L（pH无量纲） 断面 项目 pH值 COD BOD5 氨氮 SS TN TP Ⅲ类标准 6-9 20 4 1.0 30 1.0 0.2 W1 2019.5.24 7.34 13 3 0.698 27 0.763 0.04 污染指数 0.17 0.65 0.75 0.698 0.9 0.796 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 W2 2019.5.24 7.92 16 3.4 0.725 22 0.848 0.2 污染指数 0.46 0.8 0.85 0.725 0.73 0.848 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 W3 2019.5.24 7.28 15 3.2 0.677 28 0.717 0.04 污染指数 0.14 0.75 0.8 0.677 0.93 0.717 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 表3-3 补充监测结果和结果评价表 点位名称 检测项目 单位 监测结果 标准值 评价指数 第一次 第二次 第一次 第二次 W2单孔闸内侧（2021.11.02） 耗氧量 mg/L 4.4 4.7 5 0.88 0.94 石油类 mg/L 0.04 0.03 0.05 0.80 0.60 硫化物 mg/L 0.185 0.139 0.2 0.93 0.695 W2单孔闸内侧（2021.11.03） 高锰酸盐指数 mg/L 4.2 4.5 6 0.70 0.75 石油类 mg/L 0.04 0.04 0.05 0.80 0.80 硫化物 mg/L 0.187 0.108 0.2 0.94 0.54 W2单孔闸内侧（2021.11.04） 高锰酸盐指数 mg/L 4 4.6 6 0.67 0.77 石油类 mg/L 0.04 0.04 0.05 0.80 0.80 硫化物 mg/L 0.18 0.169 0.2 0.90 0.85 W1三孔闸内侧（2021.11.02） 耗氧量 mg/L 5.3 5.1 5 0.94 0.98 石油类 mg/L 0.03 0.04 0.05 0.60 0.80 硫化物 mg/L 0.08 0.052 0.2 0.40 0.26 W1三孔闸内侧（2021.11.03） 高锰酸盐指数 mg/L 5 5.3 6 0.83 0.88 石油类 mg/L 0.03 0.04 0.05 0.60 0.80 硫化物 mg/L 0.088 0.051 0.2 0.44 0.26 W1三孔闸内侧（2021.11.04） 高锰酸盐指数 mg/L 5.1 5.2 6 0.85 0.87 石油类 mg/L 0.04 0.04 0.05 0.80 0.80 硫化物 mg/L 0.085 0.066 0.2 0.43 0.33 W3滞洪区中部（2021.11.02） 耗氧量 mg/L 5.6 5.3 5 0.89 0.94 石油类 mg/L 0.04 0.03 0.05 0.80 0.60 硫化物 mg/L 0.15 0.046 0.2 0.75 0.23 W3滞洪区中部（2021.11.03） 高锰酸盐指数 mg/L 5.1 5 6 0.85 0.83 石油类 mg/L 0.04 0.03 0.05 0.80 0.60 硫化物 mg/L 0.157 0.037 0.2 0.79 0.19 W3滞洪区中部（2021.11.04） 高锰酸盐指数 mg/L 5.2 5.4 6 0.87 0.90 石油类 mg/L 0.04 0.04 0.05 0.80 0.80 硫化物 mg/L 0.138 0.076 0.2 0.69 0.38 根据地表水监测调查结果，滞洪区各监测点位的各项监测指标均可达《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 3.1.3 声环境质量 项目位于宁德市福鼎市文渡工业区宁和路13号，属于工业园区，厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。根据现场勘查，区域声环境质量良好，声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。 3.1.4 生态环境现状调查与评价 项目用地范围内不含有生态环境保护目标，故此次评价不进行生态现状调查。 3.1.5 电磁辐射现状调查与评价 项目为金属铸造行业项目，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射项目，此次评价不开展电磁辐射现状监测与评价。 3.1.6 地下水、土壤现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，且本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，此次评价不开展土壤及地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2.1 环境保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）要求以及对项目周边环境的调查，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。厂界外50米范围内无声环境保护目标。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。本项目位于福鼎市文渡工业区内，用地性质属于工业用地，且项目场地已经平整，故无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3.1 废气排放标准 根据《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知可知，本次扩建项目新增废气污染源为天然气燃烧烟气中的颗粒物、SO2、NOx，下料和抛丸废气中的颗粒物，排放浓度参照执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》中鼓励排放限值（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米），厂界无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，详见表3-4。 表3-4 项目废气排放执行标准 污染源 污染物 最高允许排放浓度 执行标准 排气筒 颗粒物 30mg/m3 参照执行《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》的规定限值 二氧化硫 200mg/m3 氮氧化物 300mg/m3 厂界 颗粒物 1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 3.3.2 废水排放标准 （1）项目生活污水排入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的三级排放标准，其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准。生产期间冷却水循环使用，不排放。项目运营期无生产废水产生。废水执行标准详见表3-5。 表3-5 项目污水排放执行标准 序号 污染物名称 三级标准 执行标准 1 pH值（无量纲） 6～9 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准 （其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准） 2 悬浮物（SS） ≤400mg/L 3 五日生化需氧量（BOD5） ≤300mg/L 4 化学需氧量（COD） ≤500mg/L 6 氨氮（NH3-N）* ≤45mg/L （2）城镇污水处理厂出水排入 GB3838 地表水Ⅲ类功能水域执行一级标准的 B标准。 表3-6 城镇污水处理厂尾水排放标准 单位 mg/L 序号 现有工程 一级标准 A B 1 pH值（无量纲） 6-9 2 悬浮物（SS） 10 20 3 五日生化需氧量（BOD5） 10 20 4 化学需氧量（COD） 50 60 5 氨氮（NH3-N）* 5（8） 8（15） 3.3.3 噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。 3.3.4 固废排放标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 总量 控制 指标 | 3.4.1 总量控制因子 根据国家“十四五”期间污染物总量控制要求及《福建省“十四五”生态环境保护专项规划》（闽政办〔2021〕59号）、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》（闽政〔2014〕24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发〔2014〕9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评〔2014〕43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX。 3.4.2 污染物总量控制指标 （1）废水污染物 本项目无生产废水排放，生活污水纳入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理，污染物总量由污水处理厂统一调度，故本项目无需申请废水总量。 （2）废气污染物 现有工程SO2排放量为0.04t/a，NOx排放量为0.171t/a；扩建项目SO2排放量为0.160t/a，NOx排放量为0.748t/a；则全厂SO2排放量为0.2t/a，NOx排放量为0.919t/a。 建设单位已在海峡股权交易中心购买SO2总量控制指标0.04t/a，NOx总量控制指标0.252t/a。 因此，建设单位还需要申请SO2总量控制指标为0.16t/a，NOx总量控制指标为0.667t/a，建设单位应通过海峡股权交易中心取得排污权。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目工程依托现有厂房及办公楼，无施工期土建、结构等施工活动，施工期主要为少量新增设备的安装调试，持续时间短，对环境影响小，故本评价不对施工期环境影响和保护措施进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1 运营期废气 本项目运营期产生的大气污染源采用产排污系数法进行源强核算，废气主要为天然气燃烧废气和钢材下料、抛丸过程产生的颗粒物。项目现有排气筒两根（DA001、DA002），由于本次扩建增加4台天然气加热炉，且根据工艺重新布置了加热炉等设备位置，为方便废气收集和治理，新增两根排气筒（DA003、DA004），现有的4台加热炉废气分别经三根排气筒排放，新增的4台加热炉废气经1根排气筒DA004排放。 （1）下料废气G1 本项目在对钢坯、钢材原料进行下料切割的过程中会产生颗粒物，由于金属颗粒物质量大，大部分在下料加工区内沉降，不会对厂区外造成太大影响，只需对车间内地面及时清扫。 下料工序颗粒物产污系数参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号，2021.6.11）中的“34、通用设备制造业行业系数表”中“04 下料”的产排污系数表，采用锯床、砂轮切割机切割工艺的颗粒物产污系数5.3kg/吨-原料，工业废气量4635m3/吨-原料，车间阻挡的粉尘按95%计。则下料颗粒物产生量13.52t/a，产生速率6.5kg/h，无组织排放量0.676t/a，其余在车间内沉降。 （2）加热锻造工序废气G2 本项目加热炉使用天然气为燃料，年用量40万m3，锻造过程中会产生一定的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，燃烧烟气经收集后通过不低于15m的排气筒（DA004）排放。 根据《工业源产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号，2021.6.11）中的“34、通用设备制造业行业系数表”中“02 锻造”的产排污系数表，锻造工序废气量和各污染物产污系数见表4-1。 表4-1 天然气加热炉污染物产排系数一览表 工段名称 参考对象 产品名称 原料 污染物指标 单位 产污系数 锻造 锻件 天然气 工业废气量 立方米/立方米-原料 13.6 颗粒物 千克/立方米-原料 0.000286 二氧化硫 千克/立方米-原料 0.000002S 氮氧化物 千克/立方米-原料 0.00187 参照GB17820-2012《天然气》规定，工业燃料使用二类天然气，总硫含量≤200mg/m3，本项目天然气含硫量（S）按200mg/m3计算，则扩建项目废气产生及排放情况详见表4-2。 表4-2 天然气燃烧烟气产生及排放情况一览表 污染源 污染物 废气量（m3/a） 排气筒高度（m） 产生情况 排放情况（有组织排放） 产生量 （t/a） 产生速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度（mg/m3） 天然气燃烧烟气 颗粒物 5440000 不低于15m 0.114 0.055 0.114 0.055 3.67 SO2 0.160 0.077 0.160 0.077 5.13 NOX 0.748 0.36 0.748 0.36 24 （3）抛丸废气G3 本项目抛丸过程中会产生一定的颗粒物，经抛丸机自带的袋式除尘处理后，除尘效率按95%，通过在抛丸工序处上方设置集气罩收集废气，废气收集效率按90%计，配套设置的引风机风量为15000m3/h，项目年工作2080h。废气收集后经不低于15m高的排气筒（DA004）排放。 抛丸工序颗粒物产污系数参考《工业源产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号，2021.6.11）中的“34、通用设备制造业行业系数表”中“06 预处理”的产排污系数表，抛丸工艺颗粒物产污系数2.19kg/吨-原料，工业废气量8500m3/吨-原料，末端治理技术采用布袋除尘，除尘效率达95%。则抛丸颗粒物产生量5.58t/a，产生速率2.68kg/h，有组织排放量0.25t/a，排放速率0.12kg/h，排放浓度8mg/m3，无组织排放量0.028t/a，排放速率0.013kg/h。 表4-3 抛丸废气产生及排放情况一览表 污染源 污染物 废气量（m3/a） 排气筒高度（m） 产生情况 排放情况（有组织排放） 产生量 （t/a） 产生速率 （kg/h） 排放量 （t/a） 排放速率 （kg/h） 排放浓度（mg/m3） 抛丸 颗粒物 21675000 不低于15m 5.58 2.68 0.25 0.12 8 综上，本项目废气排气筒基本情况见表4-4。 表4-4 项目废气排气筒基本情况一览表 序号 排气筒 编号 排气筒底部中心坐标/m 排气筒 度/m 烟气温 度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 排放口 类型 X Y 1 DA001 120.255383 27.057828 19.5m 40 2080 连续 一般 排放口 2 DA002 120.255492 27.058035 19.5m 40 2080 连续 一般 排放口 3 DA003 120.254963 27.058237 不低于15m 40 2080 连续 一般 排放口 4 DA004 120.255067 27.057763 不低于15m 40 2080 连续 一般 排放口 非正常工况排放影响分析 非正常排放是指非正常工况下污染物排放，如设备检修、污染物排放控制措 施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下排放。本项目加热炉和高温热处理炉均采用清洁能源天然气作为燃料，天然气燃烧废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物，该废气污染物产生量和产生浓度较低，经收集后可通过排气筒直接排放，故燃烧废气不存在废气未经有效处理直接经排气筒高空排放的现象发生。抛丸工序布袋除尘设施非正常工况时，治理效率按照50%计，考虑到问题出现和处理时间，非正常工况单次持续时间按2h计，则颗粒物非正常排放速率为1.21kg/h，非正常排放量2.42kg/次。 废气达标性和措施可行性分析 根据工程分析可知，燃烧烟气经收集后分别通过不低于15m高的排气筒排放，颗粒物排放浓度为3.67mg/m3、二氧化硫排放浓度为5.13mg/m3、氮氧化物排放24mg/m3，颗粒物、SO2、NOx排放满足《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》中鼓励排放限值（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米）。项目对周边大气环境影响不大。 废气自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期废气应按照下列方案开展自行监测。 表4-5 废气监测计划一览表 监测点 监测因子 监测频率 排气筒出口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 1次/年 4.2.2 运营期废水 （1）循环冷却水 扩建项目生产用水主要为铸件热处理工序淬火用水。该工序用水量约50kg/t-产品，即125t/a（0.48t/d），其中10%消耗，损失量0.048t/d（新增补水量12.48t/a），这部分水循环使用，不外排，定期补充蒸发损耗。 （2）生活污水 扩建项目不新增员工，生活污水产生及排放量不变。项目产生的生活污水经化粪池处理后，后排入园区污水管网系统，纳入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理，尾水排放南侧滞洪区。 废水治理措施及其可行性分析 项目厂区内实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排入园区市政雨水管网，扩建工程实施后无生产废水外排，项目外排废水为职工生活污水，排放量520t/a不变，生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准）后经园区污水管网，纳入福鼎市文渡工业集中区污水处理厂集中处理。 ①管网衔接可行性分析 项目位于福鼎市文渡工业园区，根据文渡工业集中区污水处理厂的管网分布，本项目周边道路已铺设有污水收集管线，因此本项目产生的生活污水纳入园区市政污水管网是可行的。 ②园区污水从接纳水质水量分析 A、废水水量的影响分析 本项目废水总排放量2t/d，目前文渡工业集中区污水处理厂一期设计处理能力为4000m3/d，根据污水处理厂提供的资料，目前污水处理厂处理量约为3000m3/d，本项目外排水量占剩余处理能力比例很小，对文渡工业集中区污水处理厂的水力负荷影响不大。《福鼎市文渡污水处理有限公司日处理8000吨污水改扩建工程项目环境影响报告书》已取得环评批复，正在建设中，待本项目建成后文渡工业集中区污水处理厂处理能力可达8000m3/d。因此本项目生活污水经厂区内化粪池处理后通过园区污水管网纳入文渡工业集中区污水处理厂集中统一处理，不会造成明显的负荷冲击。 B、废水水质的影响分析 本项目排放的废水主要为生活污水，污染物成分简单，可生化性高，生活污水经化粪池处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准），水质能够满足文渡工业集中区污水处理厂的接管标准，不会对文渡工业集中区污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响，因此项目水质水量均能满足污水处理厂接纳标准，对污水处理厂的污染负荷的影响较小，本项目废水排放对污水处理厂的冲击不大。 综上所述，本项目在福鼎市文渡工业集中区污水处理厂服务范围之内，运营后能够通过园区污水管网纳入文渡工业集中区污水处理厂处理，符合该污水处理厂的水量、水质的要求，不会对该污水处理厂的处理工艺造成冲击。本项目排放的污水经文渡工业集中区污水处理厂处理达标后最终排至南侧滞洪区，对水环境影响不大。 废水自行监测计划 本项目无生产废水外排，无需开展废水自行监测。 4.2.3 运营期噪声 4.2.3.1 噪声源强 本次环评采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）“附录A户外声传播的衰减”及“附录B典型行业噪声预测模型”对本次扩建项目噪声影响进行预测。 ①户外声传播的衰减 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）或式（A.2）计算。 Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②点声源的几何发散衰减 a）无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 如果声源处于半自由声场： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LAw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 ③室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 根据平面布置可知，本次扩建项目噪声主要来自生产设备。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）：“8.5.2预测和评价建设项目在施工期和运营期厂界（厂界、边界）噪声贡献值，评价其超标和达标情况＂。 本次环评预测噪声衰减仅考虑建筑物墙体隔声及距离衰减，对昼间厂界噪声贡献值预测值进行评价。 表4-6 厂界噪声贡献值计算 单位：dB（A） 序号 预测点 厂房到厂界距离m 车间贡献值 厂界贡献值 标准值 达标情况 昼间 昼间 昼间 昼间 1 东侧厂界 28 62.5 33.6 65 达标 2 南侧厂界 7 59.1 42.2 65 达标 3 西侧厂界 6 65.6 50.0 65 达标 4 北侧场界 9 60.3 41.2 65 达标 根据预测结果可知，厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，考虑到项目周边50m范围内无敏感点，因此，本次扩建项目噪声对周边环境影响较小。 4.2.3.2 噪声防治措施 本次扩建项目的主要高噪声设备均安装在车间内，根据预测结果，扩建项目全部建成投产后，厂界噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，考虑到厂区50m范围内无声环境敏感点，不会造成噪声扰民。但企业运营过程应加强厂区的噪声治理措施，从改善工人操作环境、减少外排噪声角度考虑，治理措施建议如下： （1）选用环保低噪声型设备，车间内设备采用基础减震等防治措施，从源头上控制噪声。 （2）在车间内安置设备时，应注意将高噪声设备安置在车间中部区域，远离厂界，增加声屏障损失，进一步降低对厂界噪声的影响。 （3）厂区通风设备如风机出风口应配消声器。 （4）车间四周设置绿化隔离带，减少噪声污染。 （5）平时加强对各噪声设备的保养、检修与润滑，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 噪声自行监测计划 建设单位应对厂界噪声进行跟踪监测。监测点位为厂界四周；监测因子为等效连续A声级；监测频次为每季度至少1次昼间监测。 4.2.4 运营期固体废物 本项目产生的固体废物主要为钢材边角料、不合格产品、乳化液及切削油废包装桶、废弃含油抹布及职工生活垃圾。 （1）钢材边角料、不合格产品 根据业主提供资料，钢材边角料、钢材碎屑、不合格产品约占原料2%左右，其中钢材边角料产生量约为25t/a、报废品产生量约为25t/a。项目产生的钢材边角料、金属粉尘、不合格产品属于一般性固体废物，且回收可利用价值高，经收集后暂存一般固体废物暂存间，外售物资回收单位再利用。 （2）乳化液及切削油废包装桶 项目乳化液、切削油循环使用，定期补充即可，其使用过程中会产生一定数量的乳化液及切削油废包装桶。根据建设单位提供生产经验数据，项目乳化液及切削油废包装桶产生量约0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号的危险废物（废物类别：HW49，废物代码：900-041-49），经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 （3）废弃含油抹布 项目运营期间擦拭机床过程会产生一定数量的含油抹布，根据建设单位提供生产经验数据，废弃含油抹布产生量约为0.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于豁免类危险废物，豁免环节为全部环节，豁免内容为全过程不按危险废物管理。项目生产过程中产生的含油抹布委托环卫部门定期收集处置。 （4）生活垃圾 扩建项目不新增员工，不增加生活垃圾产生量。项目产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运、处置。 （5）乳化液/切削油 项目运营期间使用乳化液及切削油，根据建设单位提供生产经验数据，年用量1.8t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号的危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-006-09），经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 （6）废机油 项目运营期间机加工设备保养维护过程中产生的废机油，根据建设单位提供生产经验数据，年用量0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号的危险废物（废物类别：HW08，废物代码：900-209-08），经收集后在厂区危险废物暂存间暂存，并委托有资质单位处置。 （7）机加工边角料（含油） 项目运营期间擦拭机床过程会产生一定数量的含油机加工边角料，根据建设单位提供生产经验数据，废弃含油抹布产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于豁免类危险废物，豁免环节为全部环节，豁免内容为全过程不按危险废物管理。项目生产过程中产生的含油抹布委托环卫部门定期收集处置。 综上分析，扩建工程固体废物的产生和处置情况详见表4-7。 表4-7 扩建工程固体废物产生及处置情况一览表 产生环节 固废名称 主要物 质成分 属性 废物 类别 废物代码 产生量t/a 危险特性 储存方式 处置方式/去向 机加工边角料（不含油） 机加工边角料（不含油） 钢金属 一般工业固废 危险废物 / 339-003-99 25 / 一般固废间暂存 收集外售回收厂家 报废品 报废品 钢金属 / 339-003-99 25 / 废抹布 （含油） 机加工设备保养维护过程中产生的废抹布 油污 豁免类 / 900-041-49 0.4 / 垃圾桶收集 混入生活垃圾 乳化液/切削油 乳化液/切削油 油污 危险废物 HW09 900-006-09 1.8 T 危废间暂存 委托有资质单位进行处置 机加工边角料（含油） 机加工边角料（含油） 油渍 HW49 900-041-49 0.2 T 废机油 机加工设备保养维护过程中产生的废机油 油污 HW08 900-209-08 0.5 T ，I 包装桶 乳化油、切削油的废包装桶 塑料 HW49 900-041-49 0.2 T 固体废物环境管理要求 项目对固体废物的收集采用分类收集方式，区别性质分别收集处置。 项目固废堆场应遵循《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），应做到：①一般工业固体废物应按Ⅰ类和Ⅱ类废物分别储存，建立分类收集房。不允许将危险废物和生活垃圾混入。 ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 ③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ④为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2- 1995）修改单 设置环境保护图形标志。 危险废物贮存和管理应做到： ①危险废物的收集 A应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置作业界限标志和警示牌。 B作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 C收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 D危险废物收集应填写《危险废物收集记录表》，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 E收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 F收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 ②危险废物的贮存 危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）中贮存设施污染控制要求如下： A贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物 迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触 的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 E贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交生态环境局，第二联由废物产生者保管，第三联由处置场工作人员送交生态环境局，第四联由处置场工作人员保存，第五联由废物运输者保存。 生活垃圾应采取分类收集、分类贮存，企业应按规范建设垃圾箱，做到日产日清，防止二次污染。 只要建设单位认真落实上述各种固体废物处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，项目产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制，可避免项目产生的固体废物对周边环境造成二次污染。 4.2.5 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 4.2.5.1 评价等级判定 风险物质识别结果 本次扩建项目为锻件及粉末冶金制品制造项目，根据 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》对项目风险源进行识别，项目生产过程涉及的风险物质包括天然气、切削液及润滑油。 风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附表B和附录C突发环境事件风险物质及临界量表，根据本项目环境风险物质最大存在总量(以折纯计)与其对应的临界量，计算(Q)，计算公式如下： 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 项目物料存储情况见下表4-8。 表4-8 项目物料存储情况 物质名称 物理危险性 临界量（t） 最大存储量（t） Q值 是否为重大危险源 切削液 / 2500 0.5 0.0002 否 润滑油 可燃物 2500 0.5 0.0002 否 合计 0.0004 否 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“4.3评价工作等级划分”中表1，当项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-9 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 4.2.5.2 风险识别 ①物质危险性识别 建设单位所用辅料润滑油为可燃物质，切削液不燃且毒性极低，理化性质详见表4-10、表4-11、表4-12。 表4-10 天然气（主要成分CH4）理化性质及危险特性 品名 甲烷（液化的） 别名 沼气 分子式 CH4 英文名称 methane 英文名称 2 Marsh gas 分子量 16.04 国标编号 21007 CAS 号 74-82-8 危险标记 4（易燃液体） 沸点 - 161.5℃ 闪点 - 188℃ 熔点 - 182.5℃ 临界温度 -82.6℃ 临界压力 4.59MPa 引燃温度 538℃ 主要成分 纯品 爆炸上限%(V/V) 15 爆炸下限%(V/V) 5.3 溶解性 微溶于水，溶于醇、乙醚 相对密度 （水=1）0.42（- 164℃) 外观与性状 无色无臭气体 相对蒸气密度 （空气=1）0.55 蒸汽压 53.32kPa/- 168.8℃ 饱和蒸汽压 53.32kPa(- 168.8℃) 燃烧分解产物 一氧化碳、二氧化碳 主要用途 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 危险特性 与空气混合能形成爆炸性混合物。 遇明火、高热会引起燃烧爆炸。 与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。 健康危害 浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳 加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 毒性 属微毒性。允许气体安全地扩散到大气中或当做燃料使用。有单纯性窒 息左右，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到 25%～23%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入 42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。 表4-11 润滑油的理化性质及危险特性表 标识 中文名：润滑油 危险货物编号：/ 英文名：lubricating UN编号：/ 理化性质 外观与性状 淡黄色黏稠液体 自燃点（℃） 300-350 相对密度(水=1) 0.9348 闪点（℃） 120-340 沸点（℃） -252.8 饱和蒸汽压（kPa） 0.13/145.8℃ 溶解性 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。 燃烧爆炸危险 危险特性 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃，燃烧分解产物为CO、CO2等有毒有害气体。 稳定性 稳定，禁忌物为硝酸等强氧化剂。 灭火方法 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 健康危害 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。 急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食用：饮适量温水，催吐。就医。 防护处理 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 泄漏处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 储存要求 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输要求 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。 公路运输时要按规定路线行驶。 表4-12 切削液的理化性质一览表 名称 切削液 主要组成与性状 高度提炼的矿物油和添加剂组成的混合物，主要成分为精制基础油（50%）、油酸（15%）、添加剂（35%）等。 危险性概述 物理/化学危害：无明显危害。 环境危害：无明显危害。 健康危害：高压射向皮肤可能会造成严重的损伤，过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。 急救措施 吸入：避免进一步吸入接触。进行充分的呼吸防护。如果出现呼吸刺激、头昏、恶心，或者神志不清，请立刻就医。如果呼吸停止，请使用机械设备帮助通风，或者进行嘴对嘴人工呼吸急救。 皮肤接触：用肥皂和水清洗接触的部位。如果产品被注入皮下或者人体任何部位，无论伤口的外观或大小如何，被注射者必须立即由医生依照外科急救进行检查。即使高压注入后的最初症状轻微或者无症状，在事故最初几个小时内及早进行外科处理可以显著减少最终伤害的程度。 眼睛接触：用水彻底冲洗。若发生刺激，寻求医援助。 吞食：如果感觉不适请就医。 燃爆特性与消防 本产品无着火危险。 注意事项 环境注意事项：禁止废油流入下水管路及河流、土壤。应用密封容器妥善保存。 清理方法：用沙、土或惰性材料等收集泄漏物并擦干净地面，在废弃物的包装贴上明确的标签。 储运注意事项 远离儿童，存储在阴凉、干燥、通风良好的环境中。保持油品密封，不可存放于开口或者无标识容器。 中。避免污染和吸收水汽，避免机械损伤，定期检查有无泄漏。不可与易燃、易爆化学品摆在一起。 理化性质 外观与性状：黄色透明液体比重：约0.95（25℃）气味：轻微 自燃温度：无数据水中溶解度：任意比例溶于水闪点：无数据 5%水溶液pH值：9.0±0.5黏度：无数据有效期：6个月 稳定及反应活性 常温常压下稳定。不会发生聚合反应。应避免高能点火源、强酸以及氧化剂接触。危害分解物：无。 毒理学资料 无具体毒理学数据，但极低毒性。一般温度/正常处理温度下危险性可忽略，对皮肤的刺激性可忽略，眼接触可能会引起中等程度、短暂的眼睛不适。 环境资料 该产品被认为对水生生物有害，不预期对水生生物体的慢性毒性。被认为可从水中迁移至陆地。大部分的成分被认为能自然生物降解。 4.2.5.3 环境风险分析 A、泄漏、火灾事故 项目润滑油、切削液暂存在辅料仓库，采用密封桶包装，一般情况下，贮存在辅料仓库内是安全的，但若操作不当，如包装桶破损或受外力作用时（如热源、火源、雷击等），可能引发泄漏事故或火灾。项目润滑油和切削液贮存量不大，其环境风险易于防范。 B、事故引发的伴生/次生污染 若突发火灾或爆炸安全事故时，可能带来的次生污染主要为不完全燃烧产生的CO、颗粒物，以及事故期间产生高热对人身财产安全造成危害。火灾或爆炸事故应急处置期间会产生消防废水，这些消防废水若直接排放将对周边地表水环境造成污染。 4.2.5.4 环境风险防范措施 ①规范管理，加强防范 项目厂区内地面已实施硬化、防渗，避免在包装桶上方或周边堆放重物或尖锐物品，以免造成因容器破损而外泄。矿物油桶远离火种、热源，防止阳光直射。 项目厂区内危险废物仓库由专人管理，加强出入库管理及贮存管理，确保贮存容器密封无破损，地面采取防渗措施；各类危险废物分类分区堆放，废矿物油贮存桶放置在防渗托盘内，确保发生泄漏时可应急收集。 ②加强应急处理能力 项目如发生油品泄漏，企业可采取围堵的方式将泄漏物控制在车间内，并通过消防砂、布条等吸附物进行应急吸附、吸收，尽量避免物料泄漏出车间外进入雨水管网。 ③其他风险防范措施 A.公司应设环保专员岗，负责公司日常环保安全管理工作，包括安全隐患排查、重要设施检测维护、危险化学品管理等。 B.定期对厂区内环境风险源巡视，定期对各环保设施、通风设备日常维护和巡查。 C.厂区危废仓库设置危险标志，且由专人管理。 D.对于车间、仓储区、危废场所、关键岗位设有应急处置措施标识牌。 E.危险废物仓库内的危废采取分类存放，仓库地面采取三布五油防渗措施。 F.在车间设置火灾报警器，配备完善的消防防火设施。 G.公司制定各岗位安全操作规程，包括采购人员、装卸化学品安全操作规程，要求员工严格执行；定期对员工进行环境保护意识宣传教育及应急事故演练培训，以提高全体员工对发生突发环境事件的应急处置能力。 4.2.6 其他环境管理要求 A、环境管理 （1）环境管理机构 在项目建成运营后，必须建立长期的管理机构，在机构中设立环境管理部门、配备专职或兼职环保人员。其职责是专门负责项目区内环境管理，制定环保管理条例，承担有关环境监视并监督条例的执行。 （2）环境管理内容 项目投入运营后，建设单位应提高对环境保护工作的认识和态度，加强环保意识教育，建立健全环境保护管理制度体系，行政管理部门应设立专门的环境保护机构，配备专职人员负责项目区域内日常的环保工作，其主要职能为： ①根据国家及地方各级政府所颁布的有关环境保护法令、法规的要求，制定出符合实际、切实可行的环境保护及监测计划，建立健全环境管理机构的各项规章制度并在日常工作中加以落实与实施。 ②负责区域内的环境管理并提出污染源治理方案。 ③配合环卫部门定期做好对区内垃圾收集（桶）进行清洁消毒，杜绝病菌的滋生与繁殖。 ④配合当地环保部门对相关环保设施及投资进行竣工验收。 ⑤做好日常环境监测，重点是对废气、噪声实施监测，定期清理化粪池；同时应配合当地环境监测机构对项目运营期间的环境监测工作。 ⑥参与对发生在项目区域内的各种污染事故调查、分析和总结，按照环保主管部门的规定和要求及时填报各种环境管理报表。 B、排污许可管理要求 根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号），企业应依法按照排污许可证申请与核发技术规范申报排污许可，不得无证排污或不按证排污。 C、环保竣工验收 建设项目竣工后，应组织环境保护设施竣工验收。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照建设项目竣工环境保护验收规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 D、环境监测 从保护环境角度出发，根据建设项目存在的主要环境问题，以及相应的环保措施，制定一套完善的环境监测制度和监测计划。其目的是根据项目运行期间的环境监测结果获得反馈信息，发现项目出现的环境问题并及时加以解决，防止环境质量下降，保障环境和经济的可持续发展目标。 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等要求进行监测，并根据具体指标分别采取常规监测和定期监测，环境监测内容主要是污染源监测与必要的外环境监测。 E、排污口规范化 （1）排污口规范化必要性 排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。 （2）排污口规范的范围和时间 根据闽环保[1999]理3号“关于转发《关于开展排污口规范化整治工作的通知》的通知要求”，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，都必须在建设污染治理设施的同时建设规范化的排污口。因此，建设单位必须把各类排污口规范化工作全部纳入“三同时”实施，并列入项目环保验收内容。 （3）排污口规范化内容 表4-13 排放口标志牌的图形标志 名 称 提示图形符号 警告图形符号 废气污染源 噪声污染源 一般固体废物 危险废物 / 4.2.7 项目污染物排放“三本账” 根据对现有工程和扩建工程污染物排放情况分析，并结合项目现有工程竣工环保验收数据，扩建前后污染物排放三本账详见表4-14。 表4-14 扩建前后污染物排放“三本账” 单位：t/a 类别 名称 现有工程排放量 扩建项目排放情况 以新带老削减量 扩建后总体工程排放量 排放增减量 产生量 削减量 排放量 废气 颗粒物 0.096 5.694 5.33 0.364 0 0.46 +0.364 二氧化硫 0.04 0.160 0 0.160 0 0.20 +0.160 氮氧化物 0.171 0.748 0 0.748 0 0.919 +0.748 生活污水 废水量 520 0 0 0 0 520 0 CODcr 0.176 0 0 0 0 0.176 0 BOD5 0.092 0 0 0 0 0.092 0 氨氮 0.016 0 0 0 0 0.016 0 SS 0.021 0 0 0 0 0.021 0 固废 机加工边角料（不含油） 30 25 0 25 0 55 +25 报废品 10 25 0 25 0 35 +25 废抹布 （含油） 0.01 0.4 0 0.4 0 0.41 +0.4 乳化液/切削油 0.04 1.8 0 1.8 0 1.84 +1.8 机加工边角料（含油） 0.2 0.2 0 0.2 0 0.4 +0.2 废机油 0.5 0.5 0 0.5 0 1.0 +0.5 包装桶 0.2 0.2 0 0.2 0 0.4 +0.2 生活垃圾 4.68 0 0 0 0 4.68 0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排放口DA001/DA002/DA003/DA004 | 颗粒物 | 收集后分别经不低于15米排气筒排放，加强车间通风、厂区绿化 | 30 | 《福建省工业炉窑大气污染综合治理方案》 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 200 |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 300 |  |
| 地表水 环境 | 生活污水 | pH（无量纲） | 三级化粪池 | 6.5~9.5 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
|  |  | CODcr（mg/L） |  | 500 |  |
|  |  | BOD5（mg/L） |  | 300 |  |
|  |  | SS（mg/L） |  | 400 |  |
|  |  | 氨氮（mg/L） |  | 45 |  |
| 声环境 | 车间设备 | 噪声 | 设备优选、减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A) |
| 固体废物 | 一般固废外售相关企业回收利用，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；危险废物委托有资质的单位处理，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运 |
| 土壤及 地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | ①要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行环保标志规范化设置工作。 ②及时申请排污许可手续。 ③项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ④按要求进行跟踪监测。 |

# 六、结论

福鼎市巨荣机械制造有限公司金属制品制造改建项目符合国家相关产业政策，其选址较为合理，总平布置是基本合理，并符合“三线一单”控制要求。通过采取有效的污染防治措施，可实现污染物稳定达标排放，区域环境质量满足环境功能区划要求。因此，本评价认为，该项目的建设在采取本报告表中提出的一系列环保行动计划，认真执行“三同时”制度，加强环境管理前提下，从环境保护角度分析论证，本项目建设可行。 福建创达环保科技有限公司 2024年2月

# 附表1

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量t/a（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量t/a（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量t/a（固体废物产生量）⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.096 | / | / | 0.364 | / | 0.46 | +0.364 |
|  | 二氧化硫 | 0.04 | 0.04 | / | 0.160 | / | 0.20 | +0.160 |
|  | 氮氧化物 | 0.171 | 0.252 | / | 0.748 | / | 0.919 | +0.748 |
| 一般工业 固体废物及危废 | 机加工边角料（不含油） | 30 | / | / | 25 | / | 55 | +25 |
|  | 报废品 | 10 | / | / | 25 | / | 35 | +25 |
|  | 废抹布 （含油） | 0.01 | / | / | 0.4 | / | 0.41 | +0.4 |
|  | 乳化液/切削油 | 0.04 | / | / | 1.8 | / | 1.84 | +1.8 |
|  | 机加工边角料（含油） | 0.2 | / | / | 0.2 | / | 0.4 | +0.2 |
|  | 废机油 | 0.5 | / | / | 0.5 | / | 1.0 | +0.5 |
|  | 包装桶 | 0.2 | / | / | 0.2 | / | 0.4 | +0.2 |
|  | 生活垃圾 | 4.68 | / | / | 0 | / | 4.68 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①