县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见： 鼎环审［2018］ 038 号 根据项目环评报告表的内容和结论，提出如下审批意见： 1. 福鼎市店下马坪砖厂店下镇马坪新型建材砖厂项目主要从事非粘土烧结多孔砖生产，符合国家现行产业政策，选址位于福鼎市店下镇屿前村马坪自然村，在落实报告表提出的各项环保对策措施，严格执行环保“三同时”制度的前提下，项目建设从环境保护角度分析是可行的。建设规模：年产非粘土烧结多孔砖3600万块。 2. 该项目在设计、建设和运营中要严格落实环保“三同时”制度，并根据报告表及批复要求逐项落实有关污染防治措施，确保废气、废水、噪声达标排放，固体废物妥善处置。 3. 项目生产废水经沉淀处理后回用，不外排放；生活污水经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，用于周边农灌；隧道窑废气中颗粒物、SO2、氮氧化物、氟化物、堆场粉尘和破碎工序产生的粉尘经配套废气治理设施处理后达标排放，排放浓度执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620—2013）中表2、表3大气污染物排放限值；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；一般工业固体废物的贮存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修订单内容。 4. 该项目原料堆场和破碎筛分区须设置50m的环境防护距离，在环境防护距离内严禁设置住宅、医院、学校等环境敏感目标。目前该环境环护距离范围内没有上述环境敏感目标。 5. 该项目主要污染物排放总量控制指标为SO2≤7.852t/a、NOX≤7.0t/a，项目所需总量已由建设单位经福建省海峡股权交易中心排污权指标交易取得。 审批负责人： 分(协)管领导： （盖章） 审核人： 经办人： 年 月 日