福 建 省 建 设 项 目 环 境 影 响

报  告  表

（适用于工业型建设项目）

| 项 目 名 称 | 非粘土烧结多孔砖、标砖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章） | 福鼎市伍福建材有限公司 |
| 法 人 代 表 | 李良生 |
| （盖章或签字） |  |
| 联 系 人 | 李良生 |
| 联 系 电 话 | 13850390012 |
| 邮 政 编 码 | 355215 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 局 制

填  表  说  明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件1  开发环境影响评价委托函

附件2  项目备案表

附件3  其它与项目环评有关的文件、资料

附件4  建设项目环境保护审批登记表

附图1  项目地理位置图：比例尺1：50000，应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等。

附图2  项目平面布置图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列1-2项进行专项评价。

(1)大气环境影响专项评价

(2)水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3)生态环境影响专项评价

(4)噪声环境影响专项评价

(5)固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

目录

1 项目基本情况	1

2 项目由来	2

3 当地社会、经济、环境简述	3

3.1 自然环境概述	3

3.1.1 地理位置	3

3.1.2 地形、地貌、地质	4

3.1.3 气候气象	4

3.1.4 土壤水文	5

3.2 环境功能区区划、评价标准	5

3.2.1 环境质量标准	5

3.2.2 污染物排放标准	6

3.2.3 项目评价等级划分	8

3.3 环境质量现状简述	8

3.3.1 水环境现状	8

3.3.2 大气环境现状	8

3.3.3 声环境现状	9

4 主要环境问题和保护目标	9

4.1 工程主要环境问题	9

4.1.1 运营期	9

4.2 环境保护目标	10

5 工程分析	10

5.1 工程概括	10

5.2 项目组成	10

5.2.1 公用工程	11

5.3 项目主要产品、原辅材料及设备	11

5.4 生产工艺流程及产污环节分析	13

5.4.1 产污环节说明	14

5.5 工程平衡分析	15

5.5.1 物料平衡	15

5.5.2 水平衡	15

6 污染源分析	16

6.1 施工期	16

6.2 运营期	16

6.2.1 水污染源分析	16

6.2.2 大气污染源分析	17

6.2.3 声环境污染源分析	21

6.2.4 固体环境污染源分析	22

6.3 污染物汇总	22

6.4 产业政策符合性分析	23

6.5 选址合理性分析	24

6.5.1 与规划符合性分析	24

6.5.2 区域环境容量分析	25

6.5.3 项目厂区平面布置合理性分析	25

6.6 《烧结砖瓦工厂设计规范》符合性分析	26

6.7 清洁生产分析	26

6.7.1 设备的先进性	26

6.7.2 污染物产生指标分析	27

6.7.3 清洁生产结论和加强实施清洁生存的建议	27

6.8 “三线一单”控制要求符合性分析	27

6.8.1 生态保护红线	27

6.8.2 环境质量底线	27

6.8.3 资源利用上线	28

6.8.4 环境准入负面清单	28

7 环境影响分析	28

7.1 施工期环境影响分析	28

7.2 运营期环境影响分析	28

7.2.1 水环境	28

7.2.2 污水排放可行性分析	29

7.2.3 大气环境	29

7.2.4 声环境	33

7.2.5 固体废物	33

7.3 退役期环境影响分析	34

7.3.1 原材料处置	34

7.3.2 设备处置	34

7.3.3 厂房处置	34

8 污染防治措施分析	35

8.1 运营期	35

8.1.1 水环境	35

8.1.2 大气环境	35

8.1.3 声环境	37

8.1.4 固体废物	37

9 环境监测与管理	38

9.1 环境管理目标	38

9.2 环境管理与监测计划	38

9.2.1 环境管理计划	38

9.2.2 环境监测计划	38

9.2.3 污染物排放清单	39

10 总量控制和规范化排放口	41

10.1 总量控制	41

10.2 规范化排污口建设	41

10.2.1 排污口规范化必要性	41

10.2.2 排污口规范化的范围和时间	41

10.2.3 排污口规范化内容	41

10.2.4 排污口规范化内容	41

11 环境保护投资估算及环境影响经济损益分析	42

11.1 环保投资及治理效率分析	42

11.2 环境影响经济损益分析	42

12 评价结论与建议	43

12.1 项目概况	43

12.2 环境影响评价结论	43

12.2.1 水环境影响评价结论	43

12.2.2 大气环境影响评价结论	43

12.2.3 声环境影响评价结论	44

12.2.4 固废环境影响结论	44

12.3 环境可行性结论	45

12.3.1 产业政策符合性分析结论	45

12.4 选址合理性分析	45

12.4.1 与规划符合性分析	45

12.4.2 区域环境容量分析	46

12.4.3 项目厂区平面布置合理性分析	46

12.5 环境保护措施	47

12.6 建议	48

12.7 总结论	49

# 项目基本情况

| 项目名称 | 非粘土烧结多孔砖、标砖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 福鼎市伍福建材有限公司 |
| 建设地点 | 福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头 |
| 建设地点经纬度 | N27°17'26.5" E120°07'07.1" |
| 建设依据 | 闽经信备【2018】J030049 | 主管部门 | 福鼎市经济和信息化局 |
| 建设性质 | 新建 | 行业代码 | C3031粘土砖瓦及建筑建筑砌块制造 |
| 工程规模 | 年产3500万块非粘土烧结多孔砖和标砖 | 总规模 | 建筑面积8600m2，建设烧结砖生产线3条，年产3500万块非粘土烧结多孔砖和标砖 |
| 总投资 | 1000万元 | 环保投资 | 45万元 |
| 主 要 原 辅 材 料 |
| 主要产品名称 | 主要产品产量（规模） | 主要原辅材料名称 | 主要原辅材料现状用量 | 主要原辅材料新增用量 | 主要原辅材料预计总用量 |
| 非粘土烧结多孔砖、标砖 | 3500万块/a | 粉煤灰 | —— | 4500t/a | 4500t/a |
|  |  | 煤渣 | —— | 10800t/a | 10800t/a |
|  |  | 工程渣土 | —— | 24000立方米/a | 24000立方米/a |
| 主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗 |
| 名称 | 现状用量 | 新增用量 | 预计总用量 |
| 水（吨/年） | 0 | 6824 | 6824 |
| 电（ kwh/ 年） | 0 | 105万 | 105万 |
| 燃料（ t/ 年） | / | / | / |

# 项目由来

福鼎市伍福建材有限公司于2011年9月1日在福鼎市工商行政管理局取得企业法人营业执照，注册号为901509825811329755（详见附件2：营业执照），本项目位于福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头，所在地块已于2018年2月7日确认成交（详见附件5：成交确认书），根据福鼎市住房和城乡规划建设局于2017年7月31日出具的用地规划意见函（鼎建村［2017］60号）（详见附件6），项目所在地块为工业用地。本项目年产多孔砖、标砖3500万块，其建设内容已获得福鼎市经济和信息化局《福建省企业投资项目备案表（内资企业）》（闽经信备[2018]J030049号）的批复（详见附件4）。

根据现场勘探，本项目已开始运营生产。2018年8月24日，环保局执法人员在对企业进行检查是，发现企业存在未批先建的环境违法行为，福鼎市环保局根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律相关规定，在2018年9月6日福鼎市环保局向企业送达了《责令改正违法行为决定书》（鼎环责改字[2018]32号），同时下达《福鼎市环境保护局行政处罚决定书》（闽宁环罚[2018]188号），并要求企业补办齐相关的环保审批手续。企业已停产整顿并缴纳罚款，见附件7。

根据《建设项目环境保护管理规定》（国务院第253号令）、《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017 年）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第 1 号）中“十九、非金属矿物制品业—51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造—全部为报告表”的相关规定（详见表2.1-1），该项目需编制环境影响报告表供环保部门审批。因此，福鼎市伍福建材有限公司于2018年8月委托扬州市集美环境科技有限公司编制《非粘土烧结多孔砖、标砖项目环境影响报告表》（委托书见附件1）。评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。

表2.1-1   建设项目环境影响评价分类管理目录

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十九、 非金属矿物制品业 |
| 51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 | / | 全部 | / |

# 当地社会、经济、环境简述

## 自然环境概述

### 地理位置

福鼎市位于福建省东南部，地理位置处于东经 119°55′～12043′，北纬 26°55′～27°26′。东濒东海，西界管阳，南连霞浦，北出分水关、叠石关与浙江省苍南、泰顺两县接壤。

管阳镇位于福鼎市西南部，镇域面积197.22km2，西接管阳县乍洋乡，北联浙江省泰顺县，南接福鼎市点头镇，东靠福鼎市桐山街道，区位条件优越。

本项目位于福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头，所在经纬度为N27°17'26.5" E120°07'07.1"，项目北侧、西侧、南侧紧邻山地和茶山，项目东北侧80m为汉仪楼茶叶有限公司，西南侧270m处为三门里溪，南侧紧邻亭边村和104国道，交通便利，本项目地理位置详见图3.1-1，具体周边关系详见附图2。

表3.1-1  项目周边关系一览表

| 周边企业及敏感目标名称 | 与本项目关系 | 距离项目最近距离 |
| --- | --- | --- |
| 汉仪楼茶叶有限公司 | 东北侧 | 80m |
| 三门里溪 | 西南侧 | 270m |
| 亭边村 | 东南侧 | 紧邻 |
| 104国道 | 南侧 | 紧邻 |

图3.1-1 项目所在位置图

### 地形、地貌、地质

本项目所在乡镇——管阳镇境内山峦起伏，溪涧相间，属山区丘陵地带，一中山山地为主，层状地貌明显，山丘、岗、垅盆谷、平原因势结合。有大小山峰144座，其中千米山峰有王府山、梨头峙、东山、牛舍尖等四座，以王府山最高，海拔1113.6米，大部分行政村处在海拔600米左右。

根据现场调查，本项目北侧、西侧、南侧为山体，西南侧为三门里溪，项目区成仙西高东低的地势。

### 气候气象

项目区属中亚热带海洋性季风气候区，夏冬长，春秋短，气候温和，四季分明，雨量丰富，全年日照充足。主要灾害性天气又台风、洪涝、干旱、大风、龙卷风及冰雹等。多年平均气温为16.8℃，全年最低气温在1月份，平均为7.5℃，极端最低气温为-4.3℃，全年最高气温在7月份，平均为28.2℃，极端最高气温为40.6℃。区域内多年平均降雨量为1878mm，平均雨日176天，受台风影响机会较多。从历年地面观测资料看，全年风频最高的风向为东南风，频率为20%，平均风速较小为1.3m/s。

### 土壤水文

福鼎市位于福建省东北部，太姥山脉屹立在市境西南部，属中亚热带海洋性季风气候，水资源丰富，境内大小溪流纵横密布，形如张开手掌，具有向心水系特点。全市流域面积在30平方公里以上的溪流有9条，也是获取淡水资源的主要河流。耕地土壤总面积24376.38公顷，耕作土壤共分为5个土类、9个亚类、17个土属和34个土种。福鼎市境内溪河纵横，水能资源理论蕴藏量为13.2万千瓦，可开发量为11.2万千瓦，地表水资源量17.88亿立方米,地下水资源量2.73亿立方米,入境水资源量4.8亿立方米。

## 环境功能区区划、评价标准

### 环境质量标准

#### 水环境质量标准

本项目最近水域为项目东北侧270m的三门里溪。根据《福建省水(环境)功能区划》及《宁德市地表水环境功能区划方案的批复》（闽政文［[2012]187号）中提到“未提到的其它水域（除饮用水源一级保护区外）执行Ⅲ类水质标准”，项目评价区涉及的三门里溪属于未提到的其他水域（不属于饮用水源一级保护区），水域环境功能为：一般鱼类保护区及游泳区等，环境功能区划为《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类水体。水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准，具体见表3.2-1。

表3.2-1  地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L

| 标准类别 | PH | 溶解氧 | COD | 高锰酸盐指数 | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ | 6~9 | ≥5 | ≤20 | ≤6 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.05 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |

#### 大气环境质量标准

本项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表3.2-2。

表3.2-2  环境空气质量标准  （GB3095-2012）

| 污染物名称 | 浓度限值（ug/m3） |
| --- | --- |
|  | 取值时间 | 二级标准 |
| PM10 | 年平均 | 70 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |
|  | 24小时平均 | 75 |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10 mg/m3 |
| 二氧化硫(SO2) | 年平均 | 60 |
|  | 24小时平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| 总悬浮颗粒物(TSP) | 年平均 | 200 |
|  | 24小时平均 | 300 |
| 氮氧化物(NOX) | 年平均 | 50 |
|  | 24小时平均 | 100 |
|  | 1小时平均 | 250 |

#### 声环境质量标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），并参照《声环境功能区划分技术规范城》（GB/T15190-2014），本项目区位于福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头，因此本项目区的声环境功能区为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准；项目南侧邻近104道路，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准。具体见表3.2-3。

表3.2-3  环境噪声限值（GB3096-2008）单位：dB(A)

| 声环境功能区类别/时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

### 污染物排放标准

#### 水污染物排放标准

- 生产废水：本项目生产过程中产生的生产废水和脱硫、除尘废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

- 生活污水：根据项目具体情况，本项目周边有大面积林地和农田、菜地，因此本项目所产生的污水通过化粪池处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）中表1标准，交由附近村民转运，全部用于周边山体植被、菜地、农田施肥，不随意外排。

表3.2-4  《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）单位：mg/L，pH除外

| 污染物名称 | 标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 5.5~8.5（无量纲） | 《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005） |
| COD | 200 |  |
| BOD5 | 100 |  |
| SS | 100 |  |
| NH3-N | 45 | 氨氮参考《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准 |

#### 大气污染物排放标准

本项目运营期主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、氟化物等污染物，执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中“表2新建企业大气污染物排放限值”及“表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值”，具体标准见表3.2-4、表3.2-5。

表3.2-4    新建企业大气污染物排放限值        单位mg/m3

| 生产过程 | 最高允许排放浓度 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | SO2 | NOX（以NO2计） | 氟化物（以F计） | 车间或生产设施排气筒 |
| 原料燃料破碎及 制备成型 | 30 | - | - | - |  |
| 人工干燥及焙烧 | 30 | 300 | 200 | 3 |  |

表3.2-5   现有和新建企业边界大气污染物浓度限值  单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总悬浮颗粒物 | 1.0 |
| 2 | SO2 | 0.5 |
| 3 | 氟化物 | 0.02 |

#### 噪声排放标准

运营期项目北、西、东侧厂界噪声均执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准：昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)；南厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准：昼间≤70dB(A)；夜间≤55dB(A)。具体标准限值见表3.2-6。

表3.2-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

| 时段 环境功能区类别 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |
| 4类 | 70 | 55 |

#### 固体废弃物

本项目运营期产生的固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）中的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013年中的相关规定。

### 项目评价等级划分

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018）中表2等级评价判别表，以及本项目隧道窑排气筒废气排放预测结果，本项目最大地面空气质量浓度占标率不超过10%，故本项目评价工作等级为二级。详见表3.2-7

表3.2-7   环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ 2.2-2018）

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 1级评价 | PMAX≥10% |
| 2级评价 | 1%≤PMAX＜10% |
| 3级评价 | PMAX＜1% |

## 环境质量现状简述

### 水环境现状

为了了解本项目所在区域周边水体三门里溪的水质现状，环评单位委托福建中凯检测技术有限公司对评价区域内的地表水进行水质监测，监测项目为pH值、COD、氨氮、BOD5（监测点位详见附图1、监测报告详见附件10）。具体详见表3.3-1。

表3.3-1 三门里溪断面现状监测结果一览表    单位：mg/L（除pH）

| 序号 | 监测项目 | 三门里溪监测断面S1 | GB3038-2002中III类水质标准 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.67 | 6-9 | 达标 |
| 2 | COD | 14 | ≤500 | 达标 |
| 3 | BOD5 | 2.1 | ≤300 | 达标 |
| 4 | SS | 4 | 400 | 达标 |
| 5 | 氨氮 | 0.086 | ≤45（执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准） | 达标 |

根据上表可知。S1监测断面的各指标可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准，其中氨氮监测值可达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B级标准。

### 大气环境现状

为了解本项目所在地区环境空气质量现状，本项目引用福鼎市人民政府网发布的福鼎市2018年8月21日~24日监测的空气质量状况数据，详见表3.3-2。

表3.3-2   福鼎市2018年8月21日~24日空气质量状况数据

| 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 2018年8月21日 | 2018年8月22日 | 2018年8月23日 | 2018年8月24日 |
| SO2（μg/m3） | 8 | 10 | 14 | 12 |
| NO2（μg/m3） | 15 | 14 | 16 | 16 |
| CO（mg/m3） | 1 | 1 | 0.9 | 1 |
| O3（μg/m3） | 6 | 11 | 16 | 57 |
| PM10（μg/m3） | 26 | 24 | 24 | 35 |
| PM2.5（μg/m3） | 11 | 15 | 16 | 30 |

综述，参考表3.3-2福鼎市城关数据，本项目位于亭边村，与城关相比较而言，乡镇的污染较小，故本项目区域大气环境质量现状可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。

同时为了解项目周边的特征污染物大气现状，本环评于2018年9月7日委托福建中凯技术有限公司对周边大气环境进行监测，具体数据详见表3.3-3。

表3.3-3   本项目周边大气环境质量现状

| 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ○1#上风向 | ○2#下风向 | ○3#下风向 | ○4#下风向 |
| 2018.9.7 | SO2（mg/m3） | 0.011 | 0.019 | 0.021 | 0.016 |
|  | 颗粒物（mg/m3） | 0.080 | 0.107 | 0.138 | 0.100 |
|  | 氟化物（μg/m3） | 1.09 | 1.13 | 1.25 | 1.02 |

### 声环境现状

为了了解本项目的环境噪声现状，评价单位于2018年9月7日委托福建中凯检测技术有限公司对本项目厂界的声环境现状进行监测，监测点位详见附图，监测结果详见表3.3-3。

表3.3-3  厂界噪声现状监测值      单位：LAeq（dB（A））

| 编号 | 监测点位 | 监测时间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 项目北侧 | 57.4 | 47.2 |
| 2# | 项目西侧 | 59.6 | 48.3 |
| 3# | 项目南侧 | 58.7 | 47.5 |
| 4# | 项目东侧 | 59.3 | 46.6 |

从上表可得，本项目北、西、东侧监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，项目南侧监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中4a类标准。

# 主要环境问题和保护目标

根据工程内容和项目周围的环境特征，本工程产生的环境问题主要包括运营期。

## 工程主要环境问题

### 运营期

（1）运营过程产生的废气、噪声对周边环境的影响。

（2）生产固废、生活垃圾、危险废物等固体废物对周围环境的影响。

根据工程产生的主要环境问题，确定项目周围大气环境及声环境为本次评价的主要环境保护目标。

## 环境保护目标

根据评价范围内环境敏感情况、可能产生的环境问题及项目的排污特征，可以确定本项目主要环境敏感目标见下表4.2-1所示，及其敏感目标分布见附图2。

表4.2-1  主要保护目标一览表

| 敏感目标名称 | 与本项目关系 | 距离项目最近距离 | 影响因素 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亭边村 | 西南侧 | 紧邻 | 声环境 | GB3096-2008 的2类 |
|  |  |  | 大气环境 | GB3095-2012）中二级 |
| 三门里溪 | 西南侧 | 270m | 水环境 | GB3838-2002的Ⅲ类 |

# 工程分析

## 工程概括

项目名称：非粘土烧结多孔砖、标砖项目

建设单位：福鼎市伍福建材有限公司

建设性质：新建

建设地点：福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头

建设地点经纬度：N27°17'26.5" E120°07'07.1"

建设规模：建筑面积8600m2，建设烧结砖生产线3条，年产多孔砖、标砖3500万块

生产规模：年产多孔砖、标砖3500万块

总投资：总投资1000万元，环保投资45万，占总投资的4.5%

劳动定员：生产职工46人，20住厂，26人不住厂。

工作制度：300天，每天单班制，每班8小时

## 项目组成

本项目建筑面积8600m2，其具体的建设内容见表5.2-1，厂区总平面布置图见图5.2-1。

表5.2-1  拟建项目主要建设内容

| 序号 | 项目 | 具体建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 原料加工，制作砖坯，主要包括破碎机、搅拌机、挤出机、切坯机、码坯机等生产设备 |
|  | 破碎砖堆存处 | 用于堆放破碎砖，位于厂区北侧 |
|  | 半成品砖堆放处 | 用于制作和堆放砖坯 |
|  | 成品砖堆放处 | 用于堆放成品，位于厂区西南侧 |
|  | 材料仓库 | 共两处，分别位于厂区北侧和西北侧 |
| 辅助工程 | 工人宿舍 | 工人住宿，位于厂区东北侧。 |
|  | 办公室 | 位于厂区南侧 |
| 公用工程 | 供水 | 由山泉水管线供给 |
|  | 供电 | 接市政供电系统 |
| 环保工程 | 废水处理 | 本项目生活污水通过化粪池处理后，交由附近村民转运，全部用于周边山体植被、菜地、农田施肥，不随意外排。 |
|  | 废气处理 | 隧道窑烟气 | 通过碱液湿法除尘脱硫装置进行脱硫除尘，烟气经处理后通过16m高的排气筒排放； |
|  |  | 备料车间粉尘 | 备料车间采取封闭措施，产生的粉尘通过布袋除尘器收集除尘处理后经15米排气筒排放。 |
|  |  | 无组织排放 | 对原料堆场设置全封闭条形工棚，四周设置挡风墙；原料装卸粉尘、汽车运输扬尘采取及时洒水降尘； |
|  | 固废处理 | 生活垃圾分类收集后委托环卫工人统一外运处置；废砖坯、废渣等生产固废统一收集分类后作为原料重新利用；设备维护保养产生的少量废机油经统一收集后暂存在危险废物暂存间内，委托有资质的单位处理。 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对高噪声设备采取减震、隔声等降噪措施。 |

### 公用工程

（1）供电

由市政电网供电。

（2）给排水

给水：水源为山泉水管线供给。本项目主要用水为生活用水和生产用水。

排水：本工程采用雨、污分流制。生活污水收集后经化粪池处理后，用于周边的植被灌溉；雨水经地面径流汇集到厂区排水沟后，排出厂外。

## 项目主要产品、原辅材料及设备

根据工程特点和业主提供材料，本项目主要产品、原辅材料和设备分别见表5.3-1、表5.3-2和表5.3-3，本项目主要原辅材料均为外购：煤渣由健力粘扣带有限公司提供；粉煤灰采购于福鼎市海融贸易有限公司；工程渣土由中铁十七局集团第六工程有限公司提供（相关合同详见附件）。

表5.3-1  项目产品一览表

| 产品名称 | 规格 | 日产量（万块） | 年产量（万块） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准砖 | 240mm×115mm×53mm | 12 | 3500 |
| 多孔砖 | 190mm×190mm×90mm 220mm×90mm×90mm |  |  |

表5.3-2  项目原辅材料一览表

| 主要原辅材料/能耗定额 | 年用量 |
| --- | --- |
| 粉煤灰 | 4500t/a |
| 煤渣 | 10800t/a |
| 工程渣土 | 24000立方米/a |

（1）粉煤灰

粉煤灰外观类似水泥，颜色在乳白色到灰黑色之间变化。粉煤灰的颜色是一项重要的质量指标，可以反映含碳量的多少和差异。在一定程度上也可以反映粉煤灰的细度，颜色越深粉煤灰粒度越细，含碳量越高。粉煤灰就有低钙粉煤灰和高钙粉煤灰之分。通常高钙粉煤灰的颜色偏黄,低钙粉煤灰的颜色偏灰。粉煤灰颗粒呈多孔型蜂窝状组织，比表面积较大，具有较高的吸附活性，颗粒的粒径范围为0.5~300μm。并且珠壁具有多孔结构，孔隙率高达50%-80%，有很强的吸水性。

（2）煤渣

煤渣是工业固体废物的一种，火力发电厂、工业和民用锅炉及其他设备燃煤排出的废渣，又称炉渣。主要成分是二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化镁等。根据成分的不同，可用于制造水泥、砖和耐火材料等。有些可用于制取氧化铝或提炼镓、锗等稀有金属。煤渣的化学成分为SiO2 40-50%、Al2O3 30-35%、Fe2O3 4-20%、CaO 1-5%及少量镁、硫、碳等。其矿物组成主要有：钙长石、石英、莫来石、磁铁矿和黄铁矿、大量的含硅玻璃体(Al2O3·2SiO2)和活性SiO2、活性Al2O3以及少量的未燃煤等。

（3）工程渣土

渣土只是建筑垃圾的一种。根据《城市建筑垃圾管理规定》中所称建筑垃圾，是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。一立方米渣土的质量约为1.7吨，本项目渣土用量为24000立方米/a，则本项目的渣土用量为40800t/a。

表5.3-3  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称/构筑物 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拱土机 | 2台 |
| 2 | 破碎机 | 1台 |
| 3 | 滚动筛 | 1台 |
| 4 | 对滚机 | 2台 |
| 5 | 搅拌机 | 1台 |
| 6 | 自动切坯机 | 1台 |
| 7 | 码坯机 | 1台 |
| 8 | 皮带输送机 | 3台 |
| 9 | 隧道窑 | 2个 |

## 生产工艺流程及产污环节分析

本项目所用原料包括粉煤灰、煤渣、工程渣土等，通过原料制备、成型机切坯、干燥焙烧后形成成品砖块。

（1）原料制备

原料经拱土机输送到破碎机破碎后，由输送带通过滚筒筛过筛，筛上料返回破碎机破碎，筛下料进入搅拌机高速旋转，起到均匀搅拌细碎作用，搅拌均匀后进入下一生产工序。

- 成型及切坯

经过搅拌均匀的混合料，由胶带输送机输送到挤砖机挤出成型。挤出的泥条经自动切条机切割成要求尺寸的砖坯，经过翻坯、编组后，经砖坯输送机输送到机械码坯处，自动化码坯机将砖坯码放到窑车上，以备干燥。废坯头由回坯皮带送回搅拌机再次利用。

（3）焙烧

本项目设有3条隧道窑。砖坯在烧结前需进行干燥，在干燥室中进行，利用隧道窑烧结烟气作为热源，干燥周期为24h，干燥后含水率约15%；一般隧道窑焙烧炉温分三段：预热带、烧成带、冷却带。

预热带：300~600℃，隧道窑焙烧内燃烧产生的高温烟气在隧道窑顶引风机的作用下，沿着隧道向干燥窑方向流动，同时逐步的预热进入窑内的制品，这一段构成了隧道窑的预热带。主要污染物为烧成带砖坯燃烧产生的高温烟气所含的SO2和颗粒物等。

烧成带：1300~1650℃，燃烧设备在隧道窑焙烧窑的中部两侧，构成了固定的高温带—烧成带。砖坯为内燃砖，当经过干燥的砖坯随窑车进入烧成带时，就利用砖坯本身所含炉渣热值继续燃烧，之后不再另外供热。砖坯自身燃烧过程中产生的主要污染物为SO2和颗粒物等。

冷却带：600~800℃，在隧道窑的窑尾鼓入冷风，冷却隧道窑内后一段的制品，鼓入的冷风流经制品而被加热后，再抽出送入干燥窑作为干燥湿坯的热源，这一段便构成了隧道窑的冷却带。冷却带主要污染物为SO2和颗粒物等。

（4）成品检验与堆放

焙烧后的产品由窑车运转系统送至卸车位，由人工将成品从窑车上卸下，按制品外观质量分等码放到成品堆场。空窑车经清扫、保养后通过回车线送至码坯位置，进入下一个循环。

本项目的生产工艺及产污环节见图5.4-1。

图5.4-1 工艺流程图及产污环节

### 产污环节说明

（1）废水：本项目产生的污废水只有员工生活污水。

（2）废气：根据生产工艺流程，本项目原料破碎、筛分时产生的粉尘；隧道窑窑炉尾气，主要为颗粒物、SO2、NOx、氟化物等。

（3）噪声：本项目噪声主要来源于破碎机、滚筒筛、搅拌机机等设备运转过程中产生的噪声。

（4）固废：①一般生产固废：a、不合格的废砖，经统一收集后回用于生产；b、脱硫、除尘废渣，经统一收集作为项目原料回用于生产。②职工生活产生的生活垃圾由环卫部门统一外运处置。③危险废物：设备维护保养产生的少量废机油经统一收集后暂存在危险废物暂存间内，委托有资质的单位处理。

## 工程平衡分析

### 物料平衡

根据建设单位提供的工程技术资料，项目物料平衡见表5.5-1。

表5.5-1 项目物料平衡表

| 工艺投入物料 | 产出物料 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 物料量（t/a） | 物料名称 | 物料量(t/a) |
| 粉煤灰 | 4500 | 成品砖3500万块，按1.5kg/块标砖计 | 52500 |
| 煤渣 | 10800 | 不合格砖 | 3546.512 |
| 工程渣土 | 40800 | 废气 | 52.388 |
|  |  | 无组织粉尘 | 1.1 |
| 配料用水 | 2300 | 水分蒸发 | 2300 |
| 合计 | 58400 | \ | 58400 |

图5.5-1  项目物料平衡图      单位：t/a

### 水平衡

（1）生活用水

根据项目规划，本项目建成后由于生产需要，生产职工46人，26人不住厂，20住厂，年工作日300天，参照《室外给水设计规范》（GB50013-2006）及《室外排水设计规范》（GB50014-2006），住宿生活用水定额取150L/人·天，不住宿生活用水定额取80L/人·天，则生活用水量为5.08m3/d（即1524t/a），排放系数按0.8计，则生活污水排放量为4.06m3/d，即1219m3/a（即1219t/a）。根据项目区特点且本项目周边有大面积林地和农田、菜地、茶山，因此本项目所产生的生活污水通过化粪池处理后，交由附近村民转运，全部用于周边山体植被、菜地、农田施肥，不随意外排。

（2）生产用水

项目生产用水主要是搅拌用水。根据建设单位提供资料，生产用水量约为2300t/a，均在干燥、焙烧过程中蒸发损耗，不排放。

（3）脱硫、除尘用水

脱硫、除尘废水经沉淀处理后循环使用，不外排，损耗部分由新鲜水补充，循环水量约10t/d（3000t/a），循环利用率为90%，则新鲜水补充量为1t/d（300t/a）。

本项目水平衡图见图5.5-2。

5.5-2  项目水平衡图      单位：m3/d

# 污染源分析

## 施工期

本项目已投入运营，因此本次评价不对施工期进行详细分析评价。

## 运营期

### 水污染源分析

本项目的用水主要为生活用水、生产用水及脱硫除尘用水。

（1）生活用水

本项目生活用水量为5.08m3/d（即1524t/a）则生活污水排放量为4.06m3/d，即1219m3/a（即1219t/a）。本项目所产生的生活污水通过化粪池处理后交由附近村民转运，全部用于周边山体植被、菜地、农田施肥，不随意外排。生活污水主要污染物是COD、BOD5、SS和氨氮等，参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例，生活污水水质及其污染物产生量见表6.2-1。

表6.2-1  运营期生活污水排放情况表

| 污染物 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水总量 | 4.06m3/d（即1219t/a） |
| 浓度（mg/L） | 400 | 200 | 220 | 35 |
| 产生量（kg/d） | 1.624 | 0.812 | 0.893 | 0.142 |
| 产生量（t/a） | 1.39 | 0.24 | 0.27 | 0.042 |

（2）生产用水

项目生产用水主要是搅拌用水。根据建设单位提供资料，生产用水量约为2300t/a，均在干燥、焙烧过程中蒸发损耗，不排放。

（3）脱硫、除尘用水

脱硫、除尘用水量为3000t/a，经沉淀处理后循环使用，不外排。

本项目水平衡图见图5.5-2。

### 大气污染源分析

项目运营期间废气污染源主要有：①原料堆场产生的扬尘；②备料车间产生的粉尘；③隧道窑烟气：主要为颗粒物、SO2、NOx、氟化物等。具体分析情况详见下文。

（1）原料堆场扬尘

原料堆场扬尘主要来自粉煤灰、煤渣、工程渣土在堆放时随风引起的扬尘和在装卸时的扬尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，原料卸料产污量为0.02kg/t，本项目原料使用量为56100t/a，则卸料时产生的粉尘为1.1t/a。项目厂区原料堆场采用半封闭的防尘措施，即对原料堆场采取搭盖棚房，四周设置围挡；原料卸载、铲装进行事先洒水加湿，汽车运输扬尘通过限制车速，定时对原料堆场进行洒水及围挡，减少堆场的风力扬尘。除尘效率可达80%，则该工序无组织粉尘排放量为0.22t/a。

（2）备料车间粉尘

备料车间粉尘主要来自原料在混合前破碎、筛分产生的粉尘，粉煤灰、煤渣和工程渣土和废砖按一定的配比经供料机、输送带进入搅拌机、筛选机，原料制备过程产生粉尘是由于粉煤灰、煤渣和工程渣土和废砖含水率较低。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，原料的破碎及筛选产污量为0.125kg/t，本项目原料使用量为56100t/a，则破碎及筛分过程中产生的粉尘为7.0t/a。项目备料车间采取封闭措施，产生的粉尘通过布袋除尘器收集除尘处理后排放，布袋除尘器的除尘效率可以达到90%，风量不低于15000m3/h，则破碎和筛分过程中产生的粉尘排放量为0.7t/a（0.29kg/h，19mg/m3），废气通过一根15m高排气筒排放。

（3）隧道窑废气

本项目隧道窑采用内燃工艺，砖坯中的热含量能够满足焙烧道烧成过程中的热量要求，做到全内燃烧砖。焙烧道运行可分为点火引燃阶段和全内燃阶段，其中点火引燃阶段一般为一年一次，引燃材料主要为木材，其燃烧的废气排放时间短，污染物排放量小。本报告主要对全内燃阶段产生的废气影响进行分析，炉窑尾气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、氟化物。

砖坯在烧成带烧制过程中产生的高温含尘烟气，经排烟风机引入干燥室进行热能再利用，从干燥室出来的废气进入窑炉尾气处理系统，烟气通过碱式湿法除尘脱硫设备进行脱硫除尘，烟气经处理后通过16m高的排气筒排放。

为了解本项目废气排放情况，评价单位于2018年9月7日委托福建中凯检测技术有限公司对福鼎市伍福建材有限公司废气排放情况进行监测（监测报告和工况证明详见附件8），本次监测进行时项目工况达91.6%，符合要求。监测结果见表6.2-1、表6.2-2。

表6.2-1   本项目固定污染源废气排放监测结果一览表

| 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 | 实测浓度 （mg/m3） | 含氧量（%） | 折算浓度（mg/m3） | 标干排气量 （m3/h） | 排放速率 （kg/h） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ◎5#废气处理设施进口 | 颗粒物 | 第一次 | 6.6 | 18.2 | / | 8.91×104 | 0.59 | 1.63 |
|  |  | 第二次 | 9.1 | 18.1 | / | 8.75×104 | 0.80 |  |
|  |  | 第三次 | 7.3 | 18.2 | / | 8.85×104 | 0.64 |  |
|  |  | 平均值 | 7.7 | / | / | 8.84×104 | 0.68 |  |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 148 | 18.2 | / | 8.91×104 | 13.2 | 31.92 |
|  |  | 第二次 | 152 | 18.1 | / | 8.75×104 | 13.3 |  |
|  |  | 第三次 | 151 | 18.2 | / | 8.85×104 | 13.4 |  |
|  |  | 平均值 | 150 | / | / | 8.84×104 | 13.3 |  |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 8 | 18.2 | / | 8.91×104 | 0.71 | 1.63 |
|  |  | 第二次 | 8 | 18.1 | / | 8.75×104 | 0.70 |  |
|  |  | 第三次 | 7 | 18.2 | / | 8.85×104 | 0.62 |  |
|  |  | 平均值 | 8 | / | / | 8.84×104 | 0.68 |  |
|  | 氟化物 | 第一次 | 0.56 | 18.2 | / | 8.91×104 | 0.050 | 0.134 |
|  |  | 第二次 | 0.68 | 18.1 | / | 8.75×104 | 0.059 |  |
|  |  | 第三次 | 0.68 | 18.2 | / | 8.85×104 | 0.060 |  |
|  |  | 平均值 | 0.64 | / | / | 8.84×104 | 0.056 |  |
| 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 | 实测浓度 （mg/m3） | 含氧量（%） | 折算浓度（mg/m3） | 标干排气量 （m3/h） | 排放速率 （kg/h） | 排放量（t/a） |
| ◎6#废气处理设施出口 | 颗粒物 | 第一次 | 2.4 | 19.2 | 16.5 | 7.29×104 | 0.18 | 0.48 |
|  |  | 第二次 | 2.6 | 19.3 | 18.9 | 7.51×104 | 0.19 |  |
|  |  | 第三次 | 3.0 | 19.3 | 21.8 | 7.40×104 | 0.22 |  |
|  |  | 平均值 | 2.7 | 19.3 | 19.1 | 7.40×104 | 0.20 |  |
|  | 二氧化硫 | 第一次 | 37 | 19.2 | 254 | 7.29×104 | 2.70 | 6.74 |
|  |  | 第二次 | 39 | 19.3 | 283 | 7.51×104 | 2.93 |  |
|  |  | 第三次 | 38 | 19.3 | 276 | 7.40×104 | 2.81 |  |
|  |  | 平均值 | 38 | 19.3 | 271 | 7.40×104 | 2.81 |  |
|  | 氮氧化物 | 第一次 | 4 | 19.2 | 27 | 7.29×104 | 0.29 | 0.77 |
|  |  | 第二次 | 5 | 19.3 | 36 | 7.51×104 | 0.38 |  |
|  |  | 第三次 | 4 | 19.3 | 29 | 7.40×104 | 0.30 |  |
|  |  | 平均值 | 4 | 19.3 | 31 | 7.40×104 | 0.32 |  |
|  | 氟化物 | 第一次 | 0.10 | 19.2 | 0.69 | 7.29×104 | 0.007 | 0.019 |
|  |  | 第二次 | 0.11 | 19.3 | 0.80 | 7.51×104 | 0.008 |  |
|  |  | 第三次 | 0.13 | 19.3 | 0.94 | 7.40×104 | 0.009 |  |
|  |  | 平均值 | 0.11 | 19.3 | 0.81 | 7.40×104 | 0.008 |  |

表6.2-2   无组织废气检测结果

| 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ○1#上风向 | ○2#下风向 | ○3#下风向 | ○4#下风向 |
| 2018.9.7 | 颗粒物(mg/m3) | 0.080 | 0.107 | 0.138 | 0.100 |

根据监测结果，本项目窑炉烟气固定污染源污染物浓度可均达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值。厂界无组织排放浓度达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3污染物排放限值。

同时根据项目情况，对本项目隧道窑烟气产生情况进行预测。本项目建设有三条隧道窑，其运行天数按300天计，日运行8小时，则全年运行时间为2400小时，设计生产能力为每年生产3500万块非粘土烧结多孔砖和标砖。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010 年修订）•第七分册》中给出的产排污系数表预测其产生量，产排污系数如表6.2-3所示。

表6.2-3 产污系数表

| 产品名称 | 原料名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结类砖瓦及建筑砌块 | 粘土、页岩、粉煤灰类 | 3000~6000万块标砖/年 | 工业废气量 | 万Nm3/万块 | 4.861 |
|  |  |  | 烟尘 | kg/万块 | 6.076 |
|  |  |  | 二氧化硫 | kg/万块 | 6.780 |
|  |  |  | 氮氧化物 | kg/万块 | 3.264 |

（1）废气量

本项目设计生产能力为每年生产3500万块非粘土烧结多孔砖和标砖，则废气产生量为17013.5万Nm3/年，年运行2400h，则小时排放量为70890m3/h。

（2）烟尘产排情况分析

本项目设计生产能力为每年生产3500万块非粘土烧结多孔砖和标砖，则烟尘产生量为21.266t/年，年运行2400h，产生速率约8.86kg/h，产生浓度约为124mg/m3。本项目采用湿式双碱除尘系统，除尘效率达90%，则本项目烟尘排放量为2.1266t/a，排放速率约0.886kg/h，排放浓度约为12.4mg/m3。

（3）二氧化硫产排情况分析

本项目设计生产能力为每年生产3500万块非粘土烧结多孔砖和标砖，则二氧化硫产生量为23.730t/年，年运行2400h，产生速率约9.8875kg/h，产生浓度约为139mg/m3。本项目采用湿式双碱除尘系统，脱硫效率达70%，则本项目二氧化硫排放量为7.119t/a，排放速率约2.966kg/h，排放浓度约为41.7mg/m3。

（4）氮氧化物、氟化物产排情况分析

空心砖烧结过程 NOx、氟化物产生量与原料、温度控制及生产管理等均有关，无稳定的产污系数；本评价参考了本地区同类型项目的监测报告，详见表6.2-4。

表6.2-4 类比工程生产过程污染环节一览表

| 类比项目名称 | 称《福建大恒垒新型建材有限公司淤泥烧结保温砌块（砖）项目环境保护竣工验收监测报告》（安环验[2017]20号） | 《年产 6000 万块（折标）粉煤灰、煤渣、工业废料烧结砖生产线（一期万块（折标）粉煤灰、煤渣、工业废料烧结砖生产线（一期 3000万块/年）》（霞环验字（2017）第021号） | 《年产 6000 万块（折标）风化石、煤渣、烧结多孔砖生产线项目（一期万块（折标）风化石、煤渣、烧结多孔砖生产线项目（一期3000 万/年》（霞环验字（2017）第022号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目性质 | 新建 | 新建 | 新建 |
| 产品种类 | 淤泥烧结保温砌块（砖） | 烧结砖 | 多孔砖 |
| 年产量 | 实际年产量3600万块 | 验收阶段年产3000万块 | 验收阶段年产3000万块 |
| 原料 | 粉煤灰、淤泥、建筑渣土 | 沙包土、粉煤灰、煤渣 | 风化石、粉煤灰、煤渣 |
| 产能 | 12 万块/d | 8.8 万块/d | 9.2 万块 |
| 产生量计算方法 | 生产线监测报告 | 生产线监测报告 | 生产线监测报告 |
| 处理设施 | 石灰石脱硫除尘器 | 湿式双碱除尘器 | 湿式双碱除尘器 |
| 排气筒高度 | 15m | 15m | 15m |
| NOx 产生速率 | 1.732~1.754kg/h | 0.346~0.423kg/h | / |
| NOx 排放速率 | 0.368~0.4kg/h（均值） | 0.277~0.483kg/h | 2.1~2.8kg/h |
| NOx 处理效率 | 77%~79% | 0% | 0% |
| 氟化物产生速率 | 0.281~0.302kg/h | 0.023~0.045kg/h | / |
| 氟化物排放速率 | 0.035~0.037k/h | 0.0059~0.011k/h | 0.12~0.28kg/h |
| 氟化物处理效率 | 86%~88% | 52%~87% | / |

注：NOx、氟化物产生量与原料种类、设焙烧温度控制及生产管理等均有关，无稳定的产污系数。由表中所列同行估算NOx产生速率为0.346~2.8kg/h、氟化物产生速率为0.023~0.045kg/h。本项目将制定严格生产管理要求，以最大限度减少废气产生；本评价取NOx产生速率2.8kg/h、处理效率取0%；氟化物产生速率0.28kg/h、处理效率取52%。

结合本项目的生产时长，则本项目NOx产排量为6.72t/a，产生速率为2.8kg/h，排放浓度为39.5mg/m3；氟化物产生量为0.672t/a，排放量为0.323t/a，排放速率为0.135kg/h，排放浓度为1.90mg/m3。

依据本项目隧道窑废气的实测值及预测值进行比选，本着严格生产管理要求，本项目后续分析以预测值进行。

### 声环境污染源分析

根据工艺分析，在项目运营生产过程中，噪声主要来源于破碎机、搅拌机、挤出机、切坯机等设备运转过程中产生的噪声，通过合理布局生产作业区和采取必要的隔声、消声和减震等综合降噪措施加以控制。根据对同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级见表6.2-2。

表6.2-2   运营期主要生产机械噪声级  单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 1台 | 90 |
| 2 | 滚筛机 | 1台 | 70 |
| 3 | 搅拌机 | 1台 | 75 |
| 4 | 挤出机 | 1台 | 75 |
| 5 | 切坯机 | 1台 | 70 |
| 6 | 引风机 | 1台 | 90 |

建设单位于2018年9月委托福建中凯检测技术有限公司对福鼎市伍福建材有限公司厂界及周边敏感点进行监测，监测结果见表6.2-3。

表6.2-3   本项目噪声监测结果一览表  单位：dB(A)

| 序号 | 监测点位 | 监测结果（LAeq） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9月7日昼间 | 9月7日夜间 |
| 1 | 厂址北侧边界 | 57.4 | 47.2 |
| 2 | 厂址西侧边界 | 59.6 | 48.3 |
| 3 | 厂址南侧边界 | 58.7 | 47.5 |
| 4 | 厂址东侧边界 | 59.3 | 46.6 |
| 5 | 亭边村 | 55.7 | 45.1 |

根据监测结果可知，本项目北、西、东侧监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，项目南侧监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中4a类标准；敏感点亭边村昼、夜间噪声均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即：昼间≤60dB，夜间≤50dB。

### 固体环境污染源分析

项目运营期产生的固废包括：（1）一般工业固废：①不合格产品；②脱硫、除尘废渣；（2）生活垃圾；（3）危险废物：设备维护保养会产生少量废机油。

#### 一般工业固废

- 不合格产品

砖坯切割产生的边角料及不合格砖坯直接返回真空挤压机重新挤压成型；根据物料平衡，废品的年产生量为3564.715t/a，该废砖块可回用于破碎机，重新破碎烧结。

（2）脱硫、除尘废渣

项目废气通过烟气处理装置后，废水经过沉淀产生含水废渣其主要成分为硫酸钙与石灰石，其产生量约为27.33t/a，经统一收集作为项目原料回用于生产。

#### 生活垃圾

拟聘用职工46人，20人住厂，26人不住厂，年工作日300天。根据第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册，项目区生活垃圾量排放不住宿生活垃圾按0.6kg/人·d，住宿按1kg/人·d计算，则项目产生的生活垃圾产生量约为35.6kg/d，即10.68t/a，生活垃圾经集中分类收集后，委托当地环卫部门统一收集、处置。

#### 危险废物

根据2008年8月1日颁布的《国家危险废物名录》，项目设备维护保养产生的少量废机油属于危险废物，编号：HW08。根据业主提供资料本项目危废产生量约为0.01t/a，详见表6.2-4。

表6.2-4 本项目危险废物产生情况一览表

| 危险废物名称 | 类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 0.01 | 不定期 | T，I | 统一收集后暂存在危险废物暂存间内，委托有资质的单位处理 |

## 污染物汇总

根据实测结果，得出本项目污染物产排情况，具体汇总详见表6.3-1。

表6.3-1 本项目污染物汇总一览表

| 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 1219 | 1219 | 0 |
|  | 生产用水 | 2300 | 2300 | 0 |
|  | 脱硫除尘用水 | 3000 | 3000 | 0 |
| 废气 | 无组织颗粒物 | 1.1 | 0.88 | 0.22 |
|  | 有组织 | 备料车间排气筒 | 颗粒物 | 7.0 | 6.3 | 0.7 |
|  |  | 脱硫除尘塔 排气筒 | 颗粒物 | 21.266 | 19.136 | 2.13 |
|  |  |  | SO2 | 23.730 | 16.61 | 7.12 |
|  |  |  | NOx | 6.72 | 0 | 6.72 |
|  |  |  | 氟化物 | 0.672 | 0.349 | 0.323 |
| 固废 | 一般工业固废 | 不合格产品 | 3564.715 | 3564.715 | 0 |
|  |  | 脱硫、除尘废渣 | 27.33 | 27.33 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 10.68 | 10.68 | 0 |
|  | 危险废物 | 0.01 | 0.01 | 0 |

## 产业政策符合性分析

本项目利用粉煤灰、煤渣和工程渣土等生产砌块砖，采用节能型隧道窑生产工艺，年产3500万块多孔砖和标准砖。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类第十二项“建材”中的第3条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，本项目属鼓励类；并且所采用的工艺、设备和生产规模均不属于其中规定的限制类和淘汰类，具体产业政策分析见表6.4-1。检索《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目不属于以上目录中的项目。其建设内容已获得福鼎市经济信息化局《福建省企业投资项目备案表》（闽经信备【2018】J030049）的批复（见附件4）。

同时根据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《福建省新型墙体材料目录（2017）》等相关政策，“加快发展以煤矸石、粉煤灰、建筑渣土、冶金和化工废渣等固体废物为原料的新型墙体材料，是提高资源利用率、改善环境、促进循环经济发展的重要途径”且“逐步禁止生产和使用实心粘土砖”，本项目为利用粉煤灰、煤渣和工程渣土等生产非粘土烧结砖和标准砖，根据《福建省新型墙体材料目录（2017）》，属新型墙体材料，符合相关政策要求。

本项目与《烧结砖瓦行业准入条件》相关符合性分析详见表6.4-2。

表6.4-1  产业政策相符性分析

| 类别 | 内容 | 本项目 | 相关性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 限制类 | 粘土空心砖生产线（陕西、青海、甘肃、新疆、西藏、宁夏除外） | 本项目原料使用粉煤灰、煤渣和工程渣土，未使用粘土，不属于粘土空心砖生产线项目 | 不属于 |
|  | 3000万块标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线 | 本项目年产3500万块/年非粘土烧结多孔砖、标砖，不属于3000万块标砖/年以下的煤矸石、页岩烧结实心砖生产线 | 不属于 |
| 淘汰类 | 砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑（2011年） | 本项目为节能型隧道窑 | 不属于 |
|  | 非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线 |  | 不属于 |
|  | 人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺 | 本项目为机械成型的工艺 | 不属于 |

表6.4-2 本项目与《烧结砖瓦行业准入条件》符合性分析

| 《烧结砖瓦行业准入条件》 | 符合性 |
| --- | --- |
| 1、在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级及以上人民政府批准的风景名胜、生态保护、自然和文化遗产以及饮用水源保护区，不得建设烧结砖瓦生产企业。 | 符合。本项目周边不涉及风景名胜、生态保护、自然和文化遗产及饮用水源保护区。 |
| 2、在距粉煤灰、煤矸石堆存地20公里范围内不准新建、扩建粘土砖厂；已建的黏土砖生产企业，必须掺用一定比例的粉煤灰、煤矸石。 | 符合。本项目属已建项目，生产过程中掺用有一定比例的粉煤灰和煤矸石。 |
| 3、经济发达地区城市和人均耕地面积低于0.8亩的城市，禁止生产粘土实心砖；粘土资源较为丰富的西部地区，要发展粘土空心制品，限制生产粘土实心砖。 | 本项目生产非粘土烧结多孔砖和标准砖，产品不在限制生产范围内。 |
| 4、烧结瓦企业单线生产规模不低于70万m2/年。 | 符合。本项目共有三条生产线，总生产规模年产3500万块非粘土烧结多孔砖和标砖。 |
| 5、新建和改（扩）建烧结砖瓦企业必须采用人工干燥和隧道窑的生产工艺。 | 本项目生产工艺符合要求。 |

综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。

## 选址合理性分析

### 与规划符合性分析

（1）与福鼎市环境规划符合性分析

福鼎市伍福建材有限公司非粘土烧结多孔砖、标砖项目位于福鼎市福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头，位于农村地区。项目区域环境空气功能区划为二类区，区域主要水体三门里溪为Ⅲ类功能水域，区域声环境功能区划为2类区，项目区域不属环境功能区划禁止建设区域。厂址所在地大气环境质量现状良好，符合《环境空气质量标准》(GB3095-12)二级标准，区域水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，项目区域声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类和4a类标准。所在区域环境质量现状良好，有接纳项目达标排放污染物的承载能力。因此项目符合福鼎市环境规划要求。

（2）与福鼎市土地利用规划符合性分析

根据福鼎市住房和城乡规划建设局于2018年10月8日出具的《建设用地规划许可证》（地字号350982201820076）和福鼎市国土资源局出具的《建设用地批准书》（福鼎市（县）[2018]建字第58号）（详见附件6、7），福鼎市伍福建材有限公司位于福鼎市管阳镇亭边村，项目土地性质为工业用地，且符合管阳镇（乡）城规划，不违章不涉及拆迁，同意该企业在此地建设非粘土烧结多孔砖、标砖项目。项目正常工况下，污染物排放达标，不会对项目区周边环境产生明显不良影响。

### 区域环境容量分析

项目产生的生活污水经处理后全部用于周边林地灌溉，不外排，对该项目所在地表水域影响较小。项目所在地环境空气功能区划为二类区，区域大气环境中，NO2、SO2和PM10、TSP、氟化物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准，空气环境质量较好。噪声属《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类和4a类标准适用区。经监测，本项目北、西、东侧监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，项目南侧监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中4a类标准。

项目运营后，在落实各项环保对策措施的前提下，水、大气、噪声以及固废均能符合相应规定和标准要求。综上所述，本环评认为本项目所在区域各项环境要素均能满足相应的环境功能要求，仍有一定的环境容量。因此项目选址从区域环境容量角度分析可符合相关的环保要求。

### 项目厂区平面布置合理性分析

项目位于福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头，合计占地23875m2。

- 根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷的原则”，厂区原料堆场区位于项目项目西侧和东北侧的材料仓库内；原料制备区、砖坯成型区、砖坯烘干区、焙烧区、脱硫除尘设备排气口等皆位于项目西北侧至中部，属下风向区域；成品堆场位于项目西南侧，分区布置既方便管理又能有效节约用地。本项目的产尘及产生废气的区域皆布置在项目所在地的下风向，对项目东南侧上风向处的亭边村的影响较小。

- 住宿区与生产区相对独立，住宿区位于厂区东侧，靠近厂区出入口，方便与外界联系。

（3）主要高噪声源布置于车间内部，远离人员集中的宿舍楼，减少高噪声源对厂界环境的影响。

（4）厂区道路和村道连接与现状国道相通，交通便利。

（5）厂内雨水系统及厂外排水系统较为完善，场地采用暗管排水方式，将雨水由西向东接入雨水系统排出厂外。

通过以上分析，项目总平面布置功能区划明确，各生产装置之间的布置比较紧凑，工艺流程较顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，总体设计、布置符合规范标准，平面布置基本合理，厂区平面布置图见5.2-1。

## 《烧结砖瓦工厂设计规范》符合性分析

根据《烧结砖瓦工厂设计规范》（GB50701-2011），烧结砖瓦工厂设计规范如下表。

表6.4-1 本项目与《烧结砖瓦工厂设计规范》的符合性

| 《烧结砖瓦工厂设计规范》 | 符合性 |
| --- | --- |
| 1、厂区的总图布置应将原料破碎车间、原料堆场等布置在全年最小频率风向的上风侧，并距离厂界附近居民较远的一侧。 | 厂区内原料破碎车间、原料堆场和产生高温、气体、烟尘的生产设施均布置在全年最小频率风向的上风侧，且原料处理设施靠近材料仓库，详见附图4。 |
| 2、产生高温、气体、烟尘的生产设施应布置在厂区全年最小最小频率风向的上风侧，且地形开阔、通风良好的地段。 |  |
| 3、原料处理设施应靠近原料储存区域布置，并应位于厂区全年最小最小频率风向的上风侧，且地形开阔、通风良好的地段。 |  |
| 4、新建和改扩建烧结砖瓦企业必须采用人工干燥和隧道窑的生产工艺。 | 本项目采用隧道窑生产工艺，符合要求。 |
| 5、破碎设备出料口宜设置受料皮带输送机。 | 本项目破碎机后设置输送带输送物料，详见附图5。 |
| 6、烧结砖瓦工厂设计应设置陈化库。 | 本项目设置有陈化区，符合要求。（详见附图5） |
| 7、成品堆场地面宜做硬化处理。 | 本项目成品堆场已进行硬化处理，详见附图2。 |

## 清洁生产分析

根据《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏”。因此，实行清洁生产是一项实现经济与环境持续协调发展的环保策略。

### 设备的先进性

本项目采用较为先进的工艺设备，配套机械设计科学、结构合理、运行平稳，运行效率高，可以大大降低能耗。焙烧设计为全内燃，采用一次码烧隧道窑，该窑能够保证窑内温度的均匀性，减小窑内的上、下温差，使坯体在均匀的环境中进行烧成，成品率较高，可达90～95%。焙烧道高温空气可由风机、余热利用至烘干道，作为烘干道干燥热源，提高热量利用效率，有效节约能源。烘干道采用逆流式隧道干燥室，坯体的运动方向和热介质的运动方向相反，通过湿坯和干燥介质的热湿交换，将成型好的湿坯脱水干燥达到焙烧道烧成的要求。厂区内窑车运转均在轨道上完成，实现自动化。总体上来看，本项目的工艺技术及装备属于当前较先进的工艺及设备，从生产工艺和装备要求指标考虑，本项目处于国内清洁生产先进水平。

### 污染物产生指标分析

- 废水：本项目产生的生活污水经化粪池处理后全部用于周边山体植被、菜地、农田施肥，不随意外排。

- 废气：①原料堆场产生的扬尘；②备料车间产生的粉尘；③隧道窑烟气：主要为颗粒物、SO2、NOx、氟化物等。

（2）噪声：主要为破碎机、搅拌机、挤出机、切坯机等设备运行对周边声环境的影响。

（3）固废：本项目产生的一般固废经收集回用于生产；生活垃圾委托环卫部门定期外运统一处理；危险废物统一收集后暂存于危废间，之后交由有资质的单位处理。

### 清洁生产结论和加强实施清洁生存的建议

从以上分析可知，本项目采用的设备较为先进，生产过程中对环境影响轻微，本项目整体体现了清洁生产的精神，符合清洁生产的要求。

根据本项目实际情况，建议在项目实施过程中强化以下的清洁生产措施：

（1）加强管理及从源头上控制污染

加强企业管理，落实岗位责任制。清洁生产是全过程的污染控制，它不仅是环保部门的事，也是各厂区负责人和技术人员应担负的责任，项目的工艺设计与改造应充分考虑清洁生产的要求。

（2）优化生产布局和管理体系

本项目生产过程中，进一步提高自动化程度，提高生产质量；建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修的一系列工作程序，确保设备完好，尽可能减少污染物的排放量。

## “三线一单”控制要求符合性分析

### 生态保护红线

本项目位于福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头。项目不在饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。

### 环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）二级标准；地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；项目西、东、北厂界声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，南厂界环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

环境现状监测结果和相关引用数据表明，项目周边环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水各监测断面均达到相应的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类水质标准；厂界监测点噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中标准。项目废气达标排放，一般固废分类收集、贮存和处置，噪声隔声减振等，减少了“三废”排放量，减轻对各环境要素的影响。

### 资源利用上线

本项目建成运行后通过环境管理、设备选型、优化生产工艺、降低能耗、减少污染物排放等方面提高项目的清洁生产水平，确保企业清洁生产达到国内先进水平。项目运营期水、原料等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

### 环境准入负面清单

本项目为非粘土烧结标砖、多孔砖生产加工项目，生产规模为年产3500万块标砖。符合福鼎市工业发展规划，不在《市场准入负面清单草案》的禁止投资建材行业落后生产工艺装备项目内，符合环境准入要求。

综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析

本项目已运营生产，故本次评价不对施工期进行详细分析评价。

## 运营期环境影响分析

### 水环境

根据工程分析本项目的用水主要为生活用水、生产用水及脱硫除尘用水。

（1）生活用水

根据项目特点，本工程产生的生活污水量少，仅为1219t/a，且本项目周边有大面积林地和农田、菜地、茶山，因此本项目所产生的生活污水通过化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005），全部用于周边山体植被、菜地、农田施肥，不随意外排。

（2）生产用水

项目生产用水主要是搅拌用水。根据建设单位提供资料，生产用水量约为7.67m3/d(2300t/a)，均在干燥、焙烧过程中蒸发损耗，不排放。

（3）脱硫、除尘用水

脱硫、除尘废水经淀处理后循环使用，不外排，损耗部分由新鲜水补充。

### 污水排放可行性分析

本项目无生产废水，生活污水经总容积为5m3的化粪池处理后交由当地村民用于周边植被、菜地、农田施肥，不随意外排。脱硫、除尘废水经总容积为5m3的沉淀池沉淀后回用，不外排。

项目周边茶山面积约 150亩，可用以消纳项目污废水，但废水的施用量不能超过周围土壤负荷量。按一般的施肥量（25kgN/亩·年）计算，林地对N养分的需求约为3750kgN/年。项目生活污水经化粪池处理后灌溉，浇灌污水产生量为1219t/a，氨氮的出水浓度约为45mg/L（氨氮排放浓度参照《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中C等级标准），则项目废水排放氨氮的总量为0.054kg/a。将营养元素的排放量与茶山对营养元素的需求量做对比，可知营养元素的排放量远小于茶山的需求量，因此，项目废水的排放不会超过茶山的肥力承载力。

综上，该项目产生的废水不会对周边环境造成影响。

### 大气环境

项目运营期间废气污染源主要有：①原料堆场产生的扬尘；②备料车间产生的粉尘；③隧道窑烟气：主要为颗粒物、SO2、NOx、氟化物等。

#### 原料堆场扬尘

原料堆场扬尘主要来自粉煤灰、煤渣、工程渣土在堆放时随风引起的扬尘和在装卸时的扬尘。项目厂区对原料堆场采取搭盖棚房，四周设置围挡；原料卸载、铲装进行事先洒水加湿，汽车运输扬尘通过限制车速，定时对原料堆场进行洒水及围挡，根据对厂界颗粒物无组织排放情况实测结果表6.2-1可知，厂界颗粒物浓度最大值分别为0.138mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。

#### 备料车间粉尘

备料车间粉尘主要来自原料混合前破碎、筛分产生的粉尘，项目备料车间采取封闭措施，产生的粉尘通过布袋除尘器收集除尘处理后排放。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）的技术要求，采用估算模式AERSCREEN估算排气筒废气排放浓度及影响范围，排气筒废气排放参数参数见表7.2-1，排气筒废气排放扩散结果见表7.2-2。

表7.2-1 排气筒废气排放参数

| 参数类别 | 预测参数 |
| --- | --- |
| 污染源参数 | 点源 | 备料车间排气筒 |
|  |  | 排气筒高度：15.0m；排气筒出口内径：0.5m；标准排气量：15000m3/h |

表7.2-2  估算模式预测排气筒废气排放扩散结果

| 距源中心下风向距离D | 1#排气筒 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 |
|  | 下风向预测浓度Ca | 浓度占标率Pa |
| （m） | （mg/m3） | （%） |
| 100 | 0.005874 | 0.65 |
| 200 | 0.006704 | 0.74 |
| 211 | 0.006734 | 0.75 |
| 300 | 0.005695 | 0.63 |
| 400 | 0.005827 | 0.65 |
| 500 | 0.005244 | 0.58 |
| 600 | 0.004517 | 0.50 |
| 700 | 0.003852 | 0.43 |
| 800 | 0.003293 | 0.37 |
| 900 | 0.002833 | 0.31 |
| 最大落地浓度出现距离 | 211 | -- |
| 最大落地浓度 | 0.006734 | 0.75 |

根据上表可知，备料车间排气筒颗粒物浓度最大值分别为0.006734mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值，故该项目备料车间排气筒有组织废气对大气环境及周边敏感目标影响较小。

#### 隧道窑废气

本项目隧道窑采用内燃工艺，砖坯中的热含量能够满足焙烧道烧成过程中的热量要求，做到全内燃烧砖。焙烧道运行可分为点火引燃阶段和全内燃阶段，其中点火引燃阶段一般为一年一次，引燃材料主要为木材，其燃烧的废气排放时间短，污染物排放量小。本报告主要对全内燃阶段产生的废气影响进行分析，炉窑尾气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、氟化物。根据监测结果表6.2-1可知，项目固定污染源废气污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中标准，即：颗粒物≤30mg/m³，二氧化硫≤300mg/m³，氟化物≤3mg/m³，氮氧化物≤200mg/m³。厂界颗粒物、氟化物、氮氧化物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。

（1）估算模式预测分析

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）推荐，采用估算模式AERSCREEN对本项目隧道窑废气排放对大气环境影响进行估算。污染源强及相关参数见表7.2-3（详见附件9：监测报告），预测结果见表7.2-4。

表7.2-3 隧道窑排气筒污染源预测参数一览表

| 污染源 | 风量 | 主要污染物 | 排放量（t/a） | 排气筒高度（m） | 排气筒内径m | 出口温度 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隧道窑 废气 | 70890m3/h | TSP | 2.13 | 16 | 1.6 | 60 |
|  |  | SO2 | 7.12 |  |  |  |
|  |  | NOx | 6.72 |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.323 |  |  |  |

表7.2-4 隧道窑废气排放预测结果

| 距下风向距离m | TSP | SO2 | NOx | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率Pi% | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率Pi% | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率Pi% | 下风向预测浓度 mg/m3 | 浓度占标率Pi% |
| 100 | 0.009475 | 1.05 | 0.03167 | 6.33 | 0.02989 | 14.94 | 0.001437 | 7.19 |
| 200 | 0.01081 | 1.20 | 0.03615 | 7.23 | 0.03412 | 17.06 | 0.00164 | 8.20 |
| 278 | 0.01092 | 1.21 | 0.03649 | 7.30 | 0.03444 | 17.22 | 0.001655 | 8.27 |
| 300 | 0.01032 | 1.15 | 0.03451 | 6.90 | 0.03257 | 16.28 | 0.001566 | 7.83 |
| 400 | 0.009516 | 1.06 | 0.03181 | 6.36 | 0.03002 | 15.01 | 0.001443 | 7.22 |
| 500 | 0.009056 | 1.01 | 0.03027 | 6.05 | 0.02857 | 14.28 | 0.001373 | 6.86 |
| 600 | 0.008662 | 0.96 | 0.02895 | 5.79 | 0.02733 | 13.66 | 0.001313 | 6.56 |
| 700 | 0.008108 | 0.90 | 0.0271 | 5.42 | 0.02558 | 12.79 | 0.00123 | 6.15 |
| 800 | 0.007404 | 0.82 | 0.02475 | 4.95 | 0.02336 | 11.68 | 0.001123 | 5.61 |
| 最大落地浓度 | 0.01092 | 0.03649 | 0.03444 | 0.001655 |
| 最大占标率 | 1.21 | 7.30 | 17.22 | 8.27 |

综上，项目隧道窑炉废气处理设施排气筒污染物排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中“表2新建企业大气污染物排放限值”，对大气环境及周边敏感目标亭边村的影响较小。

#### 大气防护距离

本项目无组织废气主要来源于堆场扬尘。

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）的技术要求，预测无组织废气排放浓度及影响范围，采用估算模式AERSCREEN进行估算，废气排放参数参数见表7.2-3，排放扩散结果见表7.2-4。

表7.2-3 生产过程无组织排放参数

| 参数类别 | 预测参数 |
| --- | --- |
| 污染源参数 | 面源 | 颗粒物 | 面源长度：50m 面源宽度：30m 颗粒物排放速率：0.22t/a 排放源高度：2.0m 角度搜索方法：自动搜索 相对长边角度：0度 |
| 城市/乡村 | 乡村 |
| 地形参数 | 以简单地形计算 |
| 建筑物下洗参数 | 不考虑建筑物下洗 |
| 计算点高度 | 2m（相对厂房高度） |

表7.2-4  估算模式预测颗粒物无组织排放扩散结果

| 距源中心下风向距离D | 颗粒物 |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度Ca | 浓度占标率Pa |
| （m） | （mg/m3） | （%） |
| 10 | 0.01502 | 1.67 |
| 85 | 0.0584 | 6.49 |
| 100 | 0.05724 | 6.36 |
| 100 | 0.05724 | 6.36 |
| 200 | 0.03821 | 4.25 |
| 300 | 0.02538 | 2.82 |
| 400 | 0.01758 | 1.95 |
| 500 | 0.01281 | 1.42 |
| 600 | 0.009756 | 1.08 |
| 700 | 0.007695 | 0.86 |
| 800 | 0.006304 | 0.70 |
| 最大落地浓度出现距离 | 85m | -- |
| 最大落地浓度 | 0.0584 | 6.49 |

根据估算结果可知，颗粒物在无组织排放情况下，下风向最大落地浓度值小于《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中规定的无组织排放监控浓度限值，厂界无组织排放浓度达标。

由于无组织排放源强小，厂界外无超标点，因此项目无需设置大气环境防护距离。项目对周围大气环境及保护目标影响较小。

#### 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的规定，工业企业卫生防护距离可按下式计算：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3，取居住区一次最高容许浓度限值

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积 S（m 2）计算，这里取2400m2；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次；本项目中，A为470，B为0.021，C为1.85，D为0.84；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

经计算得各污染物的卫生防护距离见表 7.2-5。

表7.2-5 无组织排放强度及卫生防护距离一览表

| 污染物 | 面源有效高度（m） | 长度（m） | 宽度（m） | 产生速率（t/a） | 小时质量标准(mg/m3) | 卫生防护距离计算值（m） | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2.0 | 50 | 30 | 0.22 | 0.9 | 1.243 | 50 |

由计算结果可知，确定本项目卫生防护距离50m，卫生防护距离包络图见附图5。根据卫生防护距离包络图可知，目前保护目标可以满足50m的卫生防护距离要求。

此外，今后项目卫生防护距离和大气防护距离内不得规划和建设学校、医院、居民点等敏感建筑以及对项目工艺废气、恶臭敏感的工业项目。因此，项目对周围大气环境及保护目标影响较小。

### 声环境

本项目的噪声主要是由机械设备运行产生的噪声，其噪声源强在70～90dB（A）。本环评于2018年9月委托福建中凯检测技术有限公司对项目厂界和敏感点亭边村进行昼间、夜间的环境噪声等效声级的监测，根据表6.2-2监测结果可知，项目北、西、东侧厂界和亭边村噪声均可控制在GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准要求限值以内；本项目南厂界噪声可控制在GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准要求限值以内。

综上，本项目运营时产生的噪声对周边环境影响不大。

### 固体废物

拟建项目运营期产生的固废包括：（1）一般工业固废：①不合格产品；②脱硫、除尘废渣；（2）生活垃圾；（3）危险废物：设备维护保养产生的少量废机油。

- 一般工业固废

①不合格产品：砖坯切割产生的边角料及不合格砖坯直接返回真空挤压机重新挤压成型；根据项目物料平衡，废品的年产生量为3564.715t/a，该废砖块可回用于破碎机，重新破碎烧结。

②脱硫、除尘废渣：项目废气通过烟气处理装置后，废水经过沉淀产生含水废渣其主要成分为硫酸钙与石灰石，其废渣产生量为27.33t/a，经统一收集作为项目原料回用于生产。

（2）生活垃圾

项目产生的生活垃圾产生量约为35.6kg/d，即10.68t/a，经集中分类收集后，委托当地环卫部门统一收集、处置。

（3）危险废物

项目产生的危险废物主要是设备维护保养产生的少量废机油，产生量约为0.01t/a，，经统一收集后暂存于危废间，委托有资质的单位统一收集、处置。

综上，项目固体废物经采取相应的处理方式处理后，其对周围环境不会造成负面影响。

## 退役期环境影响分析

该厂退役后，生产运营期产生的各类污染源将随车间的退役而消失，对周围环境的影响也随之消失。项目退役期环境影响主要包括原材料处置、设备处置及厂房处置等。

### 原材料处置

项目所使用的原料可出售给其他企业，对环境无影响。原材料在暂保存期应设专门地点存放，专人看管。

### 设备处置

项目退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则：

（1）在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相应企业；

（2）在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予以报废，设备可按废品出售给回收单位。

### 厂房处置

项目退役后，生产厂房可转让或作其他用途。

# 污染防治措施分析

## 运营期

### 水环境

根据工程分析本项目的用水主要为生活用水、生产用水及脱硫除尘用水。

（1）生活用水

本工程建设有1个处理能力各为5m3/d的化粪池，容量满足项目污水处理负荷。根据项目区特点本工程产生的生活污水量少且本项目周边有大面积林地和农田、菜地，因此本项目所产生的生活污水通过化粪池处理后，交由周边村民转运全部用于周边山体植被、菜地、农田施肥，不随意外排。

（2）生产用水

项目生产用水主要是搅拌用水。根据建设单位提供资料，生产用水量约为7.67m3/d(2300t/a)，均在干燥、焙烧过程中蒸发损耗，不排放。

（3）脱硫、除尘用水

本工程建设有1个处理能力各为5m3/d的沉淀池，容量满足项目脱硫、除尘废水处理负荷。脱硫、除尘废水经淀处理后循环使用，不外排，损耗部分由新鲜水补充。

综上所述，本项目废水防治措施可行。

### 大气环境

#### 原料堆场扬尘治理措施

对原料堆场设置全封闭条形工棚，四周设置挡风墙，仅在两侧留出运输通道。福鼎市常年平均风速1.4m/s，原料堆场在采取顶棚、挡风墙、洒水抑尘等综合环保措施后，风速削减率较大，当原料堆场表面含水率达 8%，可有效降低扬尘，使无组织排放减少 80%以上。

#### 备料车间粉尘治理措施

备料车间采取封闭措施，产生的粉尘通过布袋除尘器收集除尘处理后经15m排气筒排放。

#### 隧道窑烟气治理措施

项目隧道窑烟气主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、氟化物，建设单位拟采用碱式湿法脱硫除尘技术处理，烟气经处理后通过16m塔顶排放口排放。脱硫除尘塔结构图见图8.1-1。

图8.1-1  本项目脱硫除尘塔结构图

（1）工艺简介

本项目隧道窑余热由风机引入干燥室进行再利用，然后由安装在干燥室进砖口一端窑顶的风机抽出，送入碱式湿法脱硫除尘塔进行处理。根据实际生产情况，隧道窑窑顶的风机提供的动力能够克服砖坯对烟气的阻力，将烟气全部抽到干燥室内，用于干燥砖坯。

隧道窑烟气经引风机通过烟道进入主体塔，沿主体塔内、外筒间的螺旋形旋流装置的旋流板形成的通道作螺旋上升运动，并于喷淋系统的喷嘴喷射产生的幕帘状吸收剂顺流接触、混合。烟气中的SO2与吸收剂反应并形成CaSO4与CaSO3。携带CaSO4与CaSO3的脱硫液混合物，一部分由于惯性被螺旋形旋流装置中多层呈逆斜角的旋流板反复截留，一部分在离心力的作用下甩向塔壁，被从溅板式溢流装置中强力溢出并在塔壁上形成的液膜吸收及捕集。这两部分脱硫液都在重力与各层螺旋作用下落入塔体底部。烟气从塔体上端进入内筒（胆柱）做垂直向上的运动，烟气中残留的SO2与脱硫液进入塔体底部。而烟气继续进入除渣箱后，所携带的CaSO4与CaSO3及水蒸气再次被除渣箱内的截留装置去除，留在塔体底部。脱硫、除尘后的烟气最终通过16m高的塔顶排放口排放。

（2）可行性分析

项目隧道窑烟气经HF高效湿法脱硫、除尘技术处理后从16m高塔顶排放口排放，去除率颗粒物≥90%、SO2≥70%，由表6.2-1可知，本项目隧道窑废气排气口中的颗粒物、SO2、NOx及氟化物排放浓度分别为41.7mg/m3、39.5mg/m3、1.90mg/m3，各污染物排放均满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2“新建企业大气污染物排放限值颗粒物≤30mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOx≤200 mg/m3、氟化物≤3mg/m3 ”。

综上，本项目该隧道窑炉废气处理措施可行。

### 声环境

根据对本项目运营期噪声环境影响分析可得：各厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值。因此项目运营后产生的噪声对周边声环境产生影响较小。但厂方应对高噪声设备采取隔声、减震等综合措施进行降噪，加大设备用房的隔声效果，确保厂界噪声达标排放。本次环评建议厂方采取以下措施来减小噪声对外界环境的影响：

1、破碎机、滚筛机、搅拌机等高噪声设备安装消声设备；

2、厂房合理布局，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感点；

3、加强设备的安装、调试、使用和维护管理。建立设备使用档案，做好日常维护保养，使其处于良好的工况下运行。正确的安装、调试、使用，良好的润滑和合理有效的检修，积极应用各种设备状态监测和故障诊断技术，对运行的设备进行及时、合理而有效的维护保养，能有效防止零部件的松动、磨损和设备运转状态的劣化，从而减小摩擦和撞击振动所产生的噪声。

综上，本项目噪声防治措施可行。

### 固体废物

拟建项目运营期产生的固废包括：不合格产品、窑炉尾气系统废渣及生活垃圾、危险废物等。

（1）不合格产品

砖坯切割产生的边角料及不合格砖坯直接返回真空挤压机重新挤压成型；不合格的废砖块可作为原料回用于破碎机，重新破碎烧结。

（2）脱硫、除尘废渣

项目废气通过烟气处理装置后，废水经过沉淀产生含水废渣其主要成分为硫酸钙与石灰石，废渣经统一收集作为项目原料回用于生产。

（3）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，生活垃圾经集中分类收集后，委托当地环卫部门统一收集、处置。

综上，本项目固体废物处理措施可行。

（4）危险废物：设备维护保养产生的少量废机油经统一收集后暂存在危险废物暂存间内，委托有资质的单位处理。

# 环境监测与管理

按国家、省、市有关机关的环境保护法律以及环境保护行政主管部门审批的环境影响报告表落实有关环保责任，主要是加强对本工程建设运行期的环境管理，达到环境保护的目的。

## 环境管理目标

通过严格的环境管理，可以有效的预防和控制生态破坏和环境污染，使本工程建设在营运期对环境造成的不良影响减少到最小程度，使项目建设符合“三同时”方针，努力实现工程经济效益、社会效益和环境效益的统一。

## 环境管理与监测计划

### 环境管理计划

环境管理计划要从项目建设全过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程，本项目环境管理工作计划件见表9.2-1。

表9.2-1 环境管理工作计划一览表

| 阶段 | 环境管理工作内容 |
| --- | --- |
| 环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续： （1）运营中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （2）配合环境监测站做好监测工作，及时缴纳排污费。 |
| 运营阶段 | 主动接受环保部门监督，备有事故应急措施： （1）主管部门全面负责环保工作。 （2）主管部门负责厂区内环保管理和维护。 （3）建立环保设施档案。 （4）定期组织污染源和厂区内环境监测。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监测数据，加强群众监督，改进污染防治工作： （1）建立奖惩制度，保证环保设施正常运行。 （2）归纳整理监测数据，发现异常问题及时与环保部门联系汇报。 |

### 环境监测计划

福鼎市伍福建材有限公司应配备专职的环保人员，负责制定有关环保事宜，安排全厂的环境管理等工作。

从保护环境角度出发，根据项目存在的主要问题，以及相应的环保措施，制定一套完善的环境监测制度和计划，其目的是根据项目运行期间的环境监测结果得到的反馈信息，发现项目出现的环境问题并及时加以解决，防止环境质量下降，保障环境和经济的可持续发展目标。

环境监测应按照《环境监测技术规范》的各项监测指标进行监测，并根据具体指标分别采取常规监测和定期监测，环境监测内容主要是污染源监测与必要的外环境监测。参照《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，具体监测计划见表9.2-2。

表9.2-2 本项目环境监测计划监测内容一览表

| 自行监测 | 项目 | 监测内容 | 监测频次 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | 隧道窑废气 | 烟气量、颗粒物、SO2、NOx、氟化物 | 每季度一次(委托监测) | 排气筒出口 |
|  |  | 备料车间废气 | 颗粒物 |  | 备料车间排气筒出口 |
|  |  | 无组织排放粉尘 | 颗粒物 |  | 厂界无组织污染物排放监控点 |
|  | 噪声 | 昼夜等效连续A声级 | 每季度一次(委托监测) | 东、西、南、北厂界各设一个监测点位 |
| 环境管理 | 固废 | 分类收集、定点存放、定期清理，定期委托相关单位统一处置 |
|  | 环保档案 | 环保资料完整、规范并定期整理归档 |

### 污染物排放清单

污染物排放清单包括项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准以及环境监测等，详见表9.2-4。

企业应向社会公开污染物排放清单内容和环境监测内容及其监测数据。

表9.2-4    本项目投产后全厂污染物排放清单一览表

| 类别 | 环境问题 | 环保措施 | 主要运行参数或目的 | 污染物种类 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放总量 t/a | 排放标准 mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 隧道窑烟气 | 经碱式湿法除尘脱硫装置进行喷除尘脱硫后经16m排气筒排放 | 废气量：88400m3/h； 除尘效率：80%； 脱硫效率：70% | 颗粒物 | 12.4 | 0.89 | 2.13 | 30 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》 （GB29620-2013）表2、表3 |
|  |  |  |  | SO2 | 41.7 | 2.97 | 7.12 | 300 |  |
|  |  |  |  | NOX | 39.5 | 2.8 | 6.72 | 200 |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | 1.90 | 0.135 | 0.323 | 3.0 |  |
|  | 备料车间粉尘 | 备料车间采取封闭措施，产生的粉尘通过布袋除尘器收集除尘处理后经15m排气筒排放。 | 风量：15000m3/h； 除尘效率：90% | 颗粒物 | 19 | 0.29 | 0.7 | 30 |  |
|  | 无组织粉尘 | 对原料堆场设置全封闭条形工棚，四周设置挡风墙；原料装卸粉尘、汽车运输扬尘采取及时洒水降尘； | 无组织排放满足厂界标准限值 | 颗粒物 | / | / | 0.22 | 1.0 |  |
| 水污染物 | 生活污水 | 生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排 | / | / | / | / | / | / | 《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）；氨氮参考《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准 |
|  | 生产废水（包含脱硫除尘废水） | 经沉淀池沉淀后循环回用，不外排，沉淀池容积90m3 | 每天补充新鲜水1t | / | / | / | / | / | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声、减震 | 降噪15dB | / | / | / | / | / | 厂界执行GB12348-2008表1中2类标准 |
| 固废 | 一般生产固废 | 不合格产品 | 统一收集后回用于生产 | 实现固废全部妥善处置、综合利用。 | / | / | / | / | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订） |
|  |  | 脱硫除尘废渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾经集中收集后委托环卫部门清运 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险废物 | 统一收集后暂存在危险废物暂存间内，委托有资质的单位处理 |  |  |  |  |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |
| 环境管理与监测 | 环境管理 | ①设立专门的环保机构环安科，配备专职环保工作人员。 ②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划； ③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 | 避免因管理不善而可能产生的各种环境事故和风险，确保污染源稳定达标排放 | / | / | / | / | / | / |
|  | 环境监测 | 日常生产中落实环境监测计划，污染源监测计划见表9.2-3。 | ①以便及时发现问题，采取措施。 ②环境监测数据应向社会公开。 | / | / | / | / | / | / |

# 总量控制和规范化排放口

## 总量控制

总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环

境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。

我省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOX。结合本项目的特征污染物，确定本项目的污染物中总量控制的项目为SO2、NOX。

根据总量控制要求，项目完成后，本项目总量控制指标为隧道窑烟气排放预测的SO2、NOx，废气排放量为SO2≤7.12t/a、NOx≤6.72t/a。根据福建省生态环境厅关于印发《进一步优化环评审批服务 助推两大协同发展区高质量发展的意见》的函：“对实行排污权交易的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮指标，调整管理方式，不再要求建设单位在环评审批前取得，建设单位在书面承诺投产前取得上述指标并依法申领排污许可证后，即可审批”，故建设单位需在投产前进行书面承诺（详见：附件12）取得上述指标并依法申领排污许可证。

## 规范化排污口建设

### 排污口规范化必要性

排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。

### 排污口规范化的范围和时间

一切扩建、技改，改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。

### 排污口规范化内容

规范化排放口：排放口应预留监测口做到便于采样和测定流量，并设立标志。

### 排污口规范化内容

建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。

# 环境保护投资估算及环境影响经济损益分析

## 环保投资及治理效率分析

本项目新增的环保措施包括废水治理措施、废气处理措施、噪声防治措施、固体废物收集设施等。本项目环保投资45万，占总投资1000万元的4.5%，则本项目环保投资估算详见表11.1-1。

表11.1-1  项目环保投资估算一览表

| 时期 | 类别 | 项目 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 | 本项目所产生的生活污水通过化粪池处理后，交由周边村民转运，全部用于周边山体植被、菜地、农田施肥，不随意外排。 | 5 |
|  | 废气 | 隧道窑炉烟气 | 碱式湿法除尘脱硫设备+16m排气筒 | 27 |
|  |  | 备料车间粉尘 | 备料车间采取封闭措施，产生的粉尘通过布袋除尘器收集除尘处理后经15m排气筒排放。 |  |
|  |  | 无组织排放粉尘 | 对原料堆场设置全封闭条形工棚，四周设置挡风墙； 原料装卸粉尘、汽车运输扬尘采取及时洒水降尘； |  |
|  | 噪声 | 隔声、消声、减震等综合降噪措施 | 5 |
|  | 固废 | 一般生产固废 | 不合格产品 | 经统一收集后回用于生产 | 2 |
|  |  |  | 脱硫、除尘废渣 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 收集容器、垃圾桶 | 3 |
|  |  | 危险废物 | 统一收集后暂存于危废间，委托有资质的单位统一收集、处置 | 3 |
| 合计 | 45 |

## 环境影响经济损益分析

本项目投产后，只要管理严格，各类污染源基本得到治理，污染物排放可达到国家规定的标准且排放量较小，对环境影响较小。同时本工程的建设能为当地居民提供就业机会，可提高附近居民生活质量。

工程环境经济损益分析就是从投资费用和收益效果两方面因素来衡量建设项目的可行性，从经济效益、社会效益和环境效益三个方面来体现项目的总收益效果。

# 评价结论与建议

## 项目概况

福鼎市伍福建材有限公司年产3500万块年非粘土烧结多孔砖、标砖项目位于福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头。其建设内容已获得福鼎市经济信息化局《福建省企业投资项目备案表》（闽经信备【2018】J030049）的批复（见附件4）。本项目年工作日300天，每天单班制，每班8小时。本项目总投资1000万元，生产职工46人，20人住厂，26人不住厂。

本项目环境问题主要表现为运营期生活污水对环境的影响、隧道窑废气对大气环境的影响、破碎机等高噪音设备对环境的影响和固废对环境的影响。

## 环境影响评价结论

### 水环境影响评价结论

（1）环境保护目标

本项目周边水域三门里溪水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准要求。

（2）水环境质量现状

根据项目地表水质量现状监测数据可知，本项目所在的区域水环境三门里溪水环境质量较好，符合环境功能区划要求。

（3）水环境影响分析结论

①根据工程分析本项目生活污水排放量为4.06t/d，即1219t/a。本项目所产生的生活污水通过化粪池处理后，交由周边村民转运，全部用于周边山体植被、菜地、农田施肥，不随意外排。

②项目生产用水主要是搅拌用水，均在干燥、焙烧过程中蒸发损耗，不排放。

③项目脱硫、除尘废水经淀处理后循环使用，不外排。

### 大气环境影响评价结论

（1）环境保护目标

本项目所在区域环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）大气环境质量现状

根据福鼎市人民政府网发布的福鼎市2018年8月21日~24日监测的空气质量状况数据以及福建中凯技术有限公司对项目周边的特征污染物大气现状监测数值可知，本项目所在区域环境空气质量可以达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，符合环境功能区划要求。

（3）大气环境影响结论

根据表7.2-2可知，本项目下风向800m范围内的TSP、SO2、NOx、氟化物最大落地浓度值分别为0.00246mg/m3、0.0346mg/m3、0.003639mg/m3、9.738E-5mg/m3，最大占标率分别为0.27%、6.92%、1.82%、0.49%，出现在距源下风向230m处，满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准的限值要求。

最近的敏感目标位于项目西侧的亭边村，受到TSP、SO2、NOx、氟化物的最大浓度贡献值满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准的限值要求。

由表7.2-2可知，项目产生的TSP、SO2、NOx、氟化物最大落地浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准。因此项目大气污染物排放对周边大气环境及敏感目标影响小。

### 声环境影响评价结论

（1）声环境保护目标

本项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。

（2）声环境质量现状

通过评价单位于2018年9月7日对本项目厂界的声环境现状进行监测可知，本项目西、东、北厂界监测点现状值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，南厂界监测点现状值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，因此项目区声环境质量良好。

（3）声环境影响分析结论

本项目运营后噪声主要来自破碎机等设备在运行中产生的噪声。对设备设置软接头降低噪声，设置隔振垫等措施后一般可以达标，能够满足环保要求。

### 固废环境影响结论

- 一般工业固废

①不合格产品

砖坯切割产生的边角料及不合格砖坯直接返回真空挤压机重新挤压成型；不合格的废砖块可作为原料回用于破碎机，重新破碎烧结。

②脱硫、除尘废渣

项目废气通过烟气处理装置后，废水经过沉淀产生含水废渣其主要成分为硫酸钙与石灰石，废渣经统一收集作为项目原料回用于生产。

（2）生活垃圾

厂区设置垃圾桶，生活垃圾经集中分类收集后，委托当地环卫部门统一收集、处置。

（3）危险废物

项目产生的危险废物主要是设备维护保养产生的少量废机油，经统一收集后暂存于危废间，委托有资质的单位统一收集、处置。

## 环境可行性结论

### 产业政策符合性分析结论

本项目利用粉煤灰、煤渣和工程渣土等生产砌块砖，采用节能型隧道窑生产工艺，年产3500万块多孔砖和标准砖。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类第十二项“建材”中的第3条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，本项目属鼓励类；并且所采用的工艺、设备和生产规模均不属于其中规定的限制类和淘汰类，具体产业政策分析见表6.4-1。检索《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目不属于以上目录中的项目。其建设内容已获得福鼎市经济信息化局《福建省企业投资项目备案表》（闽经信备【2018】J030049）的批复（见附件4）。

综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。

## 选址合理性分析

### 与规划符合性分析

（1）与福鼎市环境规划符合性分析

福鼎市伍福建材有限公司非粘土烧结多孔砖、标砖项目位于福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头，位于农村地区。项目区域环境空气功能区划为二类区，区域主要水体三门里溪为Ⅲ类功能水域，区域声环境功能区划为2类区，项目区域不属环境功能区划禁止建设区域。厂址所在地大气环境质量现状良好，符合《环境空气质量标准》(GB3095-12)二级标准，区域水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准，区域声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)表 1 中2类标准和4a类标准，所在区域环境质量现状良好，有接纳项目达标排放污染物的承载能力。因此项目符合福鼎市环境规划要求。

（2）与福鼎市土地利用规划符合性分析

根据福鼎市住房和城乡规划建设局于2018年10月8日出具的《建设用地规划许可证》（地字号350982201820076）和福鼎市国土资源局出具的《建设用地批准书》（福鼎市（县）[2018]建字第58号）（详见附件6、7），福鼎市伍福建材有限公司位于福鼎市管阳镇亭边村，项目土地性质为工业用地，且符合管阳镇（乡）城规划，不违章不涉及拆迁，同意该企业在此地建设非粘土烧结多孔砖、标砖项目。项目正常工况下，污染物排放达标，不会对项目区周边环境产生明显不良影响。

以上分析说明，该项目选址可行。

### 区域环境容量分析

项目产生的生活污水经处理后全部用于周边林地灌溉，不外排，对该项目所在地表水域影响较小。项目所在地环境空气功能区划为二类区，区域大气环境中，NO2、SO2和PM10、TSP、氟化物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准，空气环境质量较好。噪声属《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类和4a类标准适用区，经监测，本项目西、东、北厂界监测点现状值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，南厂界监测点现状值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

项目运营后，在落实各项环保对策措施的前提下，水、大气、噪声以及固废均能符合相应规定和标准要求。综上所述，本环评认为本项目所在区域各项环境要素均能满足相应的环境功能要求，仍有一定的环境容量。因此项目选址从区域环境容量角度分析可符合相关的环保要求。

### 项目厂区平面布置合理性分析

项目位于福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头，合计占地23875m2。

（1）根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷的原则”，厂区原料堆场区位于项目项目西侧和东北侧的材料仓库内；原料制备区、砖坯成型区、砖坯烘干区、焙烧区、脱硫除尘设备排气口等皆位于项目西北侧至中部，属下风向区域；成品堆场位于项目西南侧，分区布置既方便管理又能有效节约用地。本项目的产尘及产生废气的区域皆布置在项目所在地的下风向，对项目东南侧上风向处的亭边村的影响较小。

（2）生活区与生产区相对独立，生活区位于厂区东北侧，靠近厂区出入口，方便与外界联系。

（3）主要高噪声源布置于车间内部，远离人员集中的宿舍楼，减少高噪声源对厂界环境的影响。

（4）厂区道路和村道连接与现状国道相通，交通便利。

（5）厂内雨水系统及厂外排水系统较为完善，场地采用暗管排水方式，将雨水由西向东接入雨水系统排出厂外。

通过以上分析，项目总平面布置功能区划明确，各生产装置之间的布置比较紧凑，工艺流程较顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，总体设计、布置符合规范标准，平面布置基本合理。

## 环境保护措施

建设单位应该落实好各项环保措施，做好污染防治工作。本项目环保投资45万，占总投资1000万元的4.5%，则本项目环保措施及竣工验收详见表12.5-1。

12.5-1 本项目环境保护措施一览表

| 时期 | 类别 | 污染物 | 环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 | 生活污水 | 本项目所产生的生活污水通过化粪池处理后全部用于周边山体植被、农田施肥，不随意外排。 | 《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）：pH：5.5~8.5； COD≤200mg/L；BOD5≤100mg/L；SS≤100mg/L；NH3-N≤45mg/L（参考《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B级标准）。 |
|  | 废气 | 隧道窑炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物 | 碱式湿法除尘脱硫设备+16m排气筒 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的标准限值：颗粒物≤30mg/m3；SO2≤300mg/m3；NOx≤200mg/m3；氟化物≤3mg/m3 |
|  |  | 备料车间粉尘 | 颗粒物 | 备料车间采取封闭措施，产生的粉尘通过布袋除尘器收集除尘处理后经15米排气筒排放。 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中的标准限值：颗粒物≤30mg/m3。 |
|  |  | 无组织废气 | 颗粒物 | 对原料堆场设置全封闭条形工棚，四周设置挡风墙； 原料装卸粉尘、汽车运输扬尘采取及时洒水降尘 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中现有和新建企业边界大气污染物浓度限值颗粒物≤1.0mg/m3 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 隔声、消声、减震等综合降噪措施 | 北、西、东侧厂界噪声均执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准：昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A)；南厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准：昼间≤70dB(A)；夜间≤55dB(A)。 |
|  | 固废 | 一般生产固废 | 不合格产品 | 经统一收集后回用于生产 | 验收落实情况 |
|  |  |  | 脱硫、除尘废渣 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 收集容器、垃圾桶 |  |
|  |  | 危险废物 | 统一收集后暂存于危废间，委托有资质的单位统一处置 |  |

## 建议

（1）运行期要加强环境管理工作，原料的规范处置，避免原料的随意堆放对于周边环境的影响发生。

（2）加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。

（3）当项目的环境影响评价文件经过批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

## 总结论

福鼎市伍福建材有限公司非粘土烧结多孔砖、标砖项目(多孔砖)项目位于福建省宁德市福鼎市管阳镇亭边村茶场头，项目选址合理，符合国家产业政策；符合福鼎市环境规划；符合福鼎市土地利用规划；项目采用的污染治理措施经济合理，技术成熟可行，体现综合利用，实现达标排放，并满足环境功能要求。

综上，该工程在落实本报告提出的各项环保措施，主要污染物排放总量控制在本报告允许范围内，总体上对环境影响较小，从环境影响角度而论，该项目建设可行。

扬州市集美环境科技有限公司

2018年09月18日

附图1 项目周边关系图

| 项目现场照片 | 项目南侧山地 |
| --- | --- |
| 项目西侧山地 | 项目北侧山地 |
| 项目南侧104国道 |

附图2 项目周边环境现场照片

附图3 项目总平图

附图4 项目卫生防护距离包络图

附件1 委托书

附件2 营业执照

附件3 法人身份证

附件4 备案表

附件5 用地合同

附件6 用地规划许可证

附件7 建设用地批准书

附件8 土地成交确认书

附件9 行政处罚通知单

附件10 行政处罚缴纳证明

附件11 项目原料购买合同（1）

附件11 项目原料购买合同（2）

附件11 项目原料购买合同（3）

附件12 总量相关承诺书

附件13 监测报告（1）

附件13 监测报告（2）

# Text boxes

项目所在地

三门里溪

80m

36m

270m

本项目

山地

山地

茶园

亭边村

亭边村

汉仪楼茶叶有限公司

0     50m

25