县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见： 宁鼎环审［2019］ 042 号 根据项目环评报告表的内容和结论，提出如下审批意见： 1. 福鼎市宝亿机车部件制造有限公司汽车零部件生产项目主要从事汽车零部件生产制造，符合国家产业政策（项目编号：闽经信备[2017]J03016号），选址位于福鼎市贯岭工业园区中兴路1号（租赁于福鼎市华泰工业设备工程有限公司厂房B区），在落实报告表提出的各项环保对策措施，严格执行环保“三同时”制度的前提下，项目建设从环境保护角度分析是可行的。建设规模：年产汽车零部件350t/a。 2. 该项目在设计、建设和运营中要严格落实环保“三同时”制度，并根据报告表及批复要求逐项落实有关污染防治措施，确保废气、废水、噪声达标排放，固体废物妥善处置。 3. 项目生产废水经隔油沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，纳入贯岭污水处理厂集中处理，污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；熔融压铸和机加工废气中颗粒物、非甲烷总烃经配套环保设施处理后达标排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；一般工业固体废物的贮存处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修订单内容；危险废物在厂区的临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的有关规定。 4. 该项目熔铸车间须设置100m的环境防护距离，在环境防护距离内严禁设置住宅、医院、学校等环境敏感目标。目前该环境环护距离范围内没有上述环境敏感目标。 （盖章） 经办人： 年 月 日