# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

# 项目名称：  福鼎德盛年产10000吨拉丝件项目

# 建设单位（盖章）：福鼎市德盛汽车紧固件有限公司

# 编制日期：     2021年3月

# 中华人民共和国生态环境部制

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福鼎德盛年产10000吨拉丝件项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-350982-34-03-035623 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建 省(自治区) 宁德 市 福鼎市 县(区) 太姥山 乡(街道) 文渡工业园区S-01地块拉丝车间（二）106厂房 |
| 地理坐标 | ( 120 度 14分 48.301 秒， 27 度 3 分 56.802 秒) |
| 国民经济 行业类别 | C3482紧固件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业-69、通用零部件制造348 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 福鼎市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2020]J030066号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 18 |
| 环保投资占比（%） | 1.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 240.69m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于福鼎市温州园文渡工业集中区，属于工业用地，项目性质与工业区规划相符。福鼎市文渡工业集中区产业定位是不再发展高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目，重点对接和承接温州高新技术产业，主要发展机械铸造行业、化学纤维制造业、化学制品制造业（不生产化学原料、不储存会对核电安全生产和应急实施造成影响的化学用品）、塑料制造业、金属制品业等，本项目为C3482紧固件制造中的金属表面处理工序，符合文渡工业集中区规划。本项目与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析一览表： 文件 序号 相关内容 本项目情况 符合性分析 报告书结论 1 控制规模，禁止劳动密集型行业入住。 本项目不属于劳动密集型产业 符合 2 工业固体废物利用率 本项目工业固体废物利用率>85% 符合 3 不再发展高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目 本项目位于小微园内，属于二类工业用地，污染较轻 基本 符合 审查意见 1 优化产业结构：项目区应以既有产业为基础，不再发展高密度人口聚集，高风险物质贮存等工业项目。 本项目不属于劳动密集型产业，项目不贮存高风险物质。 符合 2 为适应宁德核电厂的要求，项目区产业定位应不再发展高密度人口聚集、高风险物质贮存等工业项目 本项目不属于劳动密集型产业，项目不贮存高风险物质。 符合 3 按照有关污染物排放总量控制要求，控制项目区企业污染物排放总量 本项目生产过程不产生SO2、NOx废气，废水排入已批准的小微园项目污水处理站。 符合 |
| 其他符合性分析 | “三线一单”控制要求符合性分析 ① 生态保护红线 本项目选址不属于饮用水源地、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。 ② 环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：常规因子环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量目标文渡滞洪区为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III水标准限值；项目厂界声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目采取本环评提出的各项污染防治措施后，污染物的排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③ 资源利用上线 本项目使用原材料均外购，能源主要为水和电，项目生产工艺较为高效、节能，没有突破资源利用的最高限值。 ④ 与环境准入清单的符合性分析 本项目用地属于工业用地，选址属于工业区范畴，经对照项目不属于福鼎市文渡工业集中区禁止准入的行业，符合环境准入要求。 本项目位于福鼎市文渡工业集中区，用地性质为工业用地，项目选址符合福鼎市工业集中区总体规划要求，符合“三线一单”控制要求。 与《福鼎市生态功能区划》的符合性分析 根据《福鼎市生态功能区划》对生态功能小区的划分，本项目位于福鼎太姥山风景名胜区和秦屿生态示范镇生态功能小区(310198206)，其基本情况详见下表。 本项目所处生态功能小区基本情况表 编号 生态小区 范围 主导/辅助功能 生态保育和建设方向 310198206 福鼎太姥山风景名胜区和太姥山生态示范镇生态功能小区 福鼎太姥山镇域范围，面积：114.4km2 主导功能：太姥山风景名胜区和生态示范镇。 辅助功能：农业生态环境、污染物消纳、景观生态。 重点：太姥山风景名胜区和生态示范镇的规划和建设；沿海地区石漠化防治和滨海防护林带及镇域生态景观建设；发展优质高效生态农业；长章溪、吉坑水库及其集水区饮用水源保护；太姥山自然保护区和吉坑水库保护小区建设。 相关任务：集镇生活污水处理厂和垃圾无害化处理场建设；工业园区污染源的重点监控；有机和绿色食品基地建设；滨海山地的水土保持和石漠化防治。 本项目位于文渡工业园区内，且为已建厂房，因此项目基本对生态环境无影响，符合《福鼎市生态功能区划》中关于项目区生态功能区划要求。 与小微园项目相符性分析 福鼎瑾瑜置业有限公司在福鼎市文渡工业集中区S-01-1地块投资建设五金紧固件小微园项目（以下简称“小微园项目”），该项目整合行业资源，通过众多小微的企业的集聚发展，进一步延伸和优化产业链。小微园项目于2018年8月7日由原福鼎市环保局以“鼎环审[2018]013号”文审批通过，后因项目存在重大变化，该项目做了重新报批，重新报批项目于2020年10月16日由宁德市福鼎生态环境局以“宁鼎环评[2020]86号”文审批通过，批复情况见附件6，现主体已完成建设。本项目属小微园项目组成部分，本项目与小微园项目相符性分析见表1.3-1。 1.3-1小微园项目相符性分析表 类别 小微园项目环评及批复 本项目 符合性 产品 项目生产规模为年产15万吨五金紧固件（其中碳钢13万吨、不锈钢1.94万吨以及配套铜管600吨、五金模具20吨、五金机械配件10万套、五金配套配件100万只） 本项目为小微园项目组成部分，年加工10000吨拉丝件用于园区内紧固件生产 相符 废水 循环水不外排；不锈钢滚光废水规范收集后委托集控中心污水站处理，废水排放标准为集控中心污水站进水水质标准；其余生产废水经自建污水处理站处理达标后排入文渡污水处理厂进一步处理。 本项目生产污水分质排入小微园项目污水处理站处理后，排入文渡污水处理厂进一步处理 相符 废气 酸雾废气经碱洗塔处理、冷镦收集管道后经油气净化装置各引至高15m的排气筒排放 酸雾废气经碱洗塔处理引至高15m的排气筒排放 相符 噪声 隔声、降噪、减振等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；其中西北侧靠沈海高速公路一侧执行4类标准；东南侧靠居民区一侧执行2类标准 隔声、降噪、减振等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；其中西北侧靠沈海高速公路一侧执行4类标准；靠南面居民区一侧执行2类标准 相符 固体废物 生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运，边角料外售综合利用；废包装材料委托环卫部门处理，废原料桶由厂家回收；污泥、槽渣、废老化液、废机油等危险废物分类暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运；一般固废外售综合利用；危险废物分类暂存于小微园危废库，小微园危废库管理单位委托有资质单位处置。 相符 |

建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目概况 福鼎市德盛汽车紧固件有限公司购置五金紧固件小微园项目拉丝车间（二）106厂房，建设福鼎德盛年产10000吨拉丝件项目，项目购置拉丝机、剥皮机、轧头机等设备，采用优质碳钢线材，形成年产年加工10000吨拉丝件生产能力。根据《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021)，该建设项目属于“三十一、通用设备制造业-69、通用零部件制造”项目，应编制环境影响报告表。福鼎市德盛汽车紧固件有限公司委托福建省闽创环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价(委托书详见附件1)。 基本情况 项目名称：福鼎德盛年产10000吨拉丝件项目 建设单位：福鼎市德盛汽车紧固件有限公司 职工人数：管理人员和职工人数共15人，五金紧固件小微园统一食宿； 工作制度：年生产330天，三班制，每天生产24h； 建设内容 本项目建设内容见表2.3-1。 主要产品 年生产10000吨碳钢拉丝件配套用于紧固件生产。 主要生产设备 本项目主要生产设备见表2.5-1。 2.3-1 项目主要建设内容情况表 工程类别 建设内容 建设情况 本项目工程 主体工程 购置拉丝车间二106及设备 总建筑面积240.69 m²，建设年加工10000吨拉丝件用于紧固件生产 公用工程 蒸汽 0.05t/d电加热蒸汽锅炉 环保工程 废气治理设施 集气设施+酸雾吸收塔+15m高排气筒 依托工程（小微园） 公用工程 供水 由市政管网供水 供电 由市政管网供电，断电后由小微园项目备用柴油发电机供电，柴油发电机房位于小微园西南侧。 排水 小微园项目建立雨污分流，雨水就近排入市政雨水管网；生活污水经小微园项目建设化粪池处理后排入福鼎市文渡污水处理厂。 辅助工程 宿舍楼 依托小微园，位于园区西南区，占地面积1188.5m² 环保工程 生活污水 职工卫生用水依托小微园项目 生产废水 本项目废水依托小微园项目碳钢污水处理站，预处理后排入福鼎文渡污水处理厂处理 固体废物 本项目设置一个一般固废暂存区，危废依托小微园项目新建的危废贮存间（160 m²） 表2.5-1 项目主要生产设备清单 序号 设备名称 数量 布局车间 备注 1 拉丝机 6台 拉丝二106 拉丝 2 剥皮机 1台 拉丝二106 线材剥氧化皮 3 轧头机 1台 拉丝二106 轧头 4 灰搅机 1台 拉丝二106 石灰搅拌 5 连拉机 1台 拉丝二106 线材剥氧化皮拉丝 6 盐酸酸洗槽 2个 拉丝二106 规格：外径2.6m×2m×1.8m； 内径2.2m×1.6m×1.6m（离地0.2m布置） 7 磷化槽 1个 拉丝二106 8 皂化槽 1个 拉丝二106 9 水洗池 1个 拉丝二106 10 上灰池 1个 拉丝二106 11 砂轮机 1台 拉丝二106 工件精加工 12 电退火炉 3只 拉丝二106 电，空气气氛 13 行车 2台 拉丝二106 物料转运 14 电加热蒸汽锅炉 1台 拉丝二106 电，型号LDR24-0.45-Z额定功率24KW，用于石灰加热 主要原辅材料 主要原辅材料用量见下表： 表2.6-1主要原辅材料预计消耗表 序号 名称 单位 数量 备注 1 碳钢线材 t/a 10121.3 外购 2 盐酸，31% t/a 200 用于线材酸洗，依托小微园项目提供 3 拉拔粉 t/a 20 外购，用于线材拉丝，贮存在拉丝区 4 磷化液 t/a 40 外购，用于线材磷化，置于阴凉处密闭保存；桶装，最大储存量2t，贮存在拉丝区 5 皂化液 t/a 5 外购，用于线材皂化，置于阴凉处密闭保存；桶装，最大储存量1t，贮存在酸洗区 6 石灰 t/a 15 外购，用于线材润滑，至于通风、干燥的石灰槽内保存；依托小微园项目提供 7 动植物油 t/a 0.5 外购，用于线材润滑，至于通风、干燥的库房或货棚内保存；袋装，最大储存量1t 8 石蜡油 t/a 0.25 外购，用于线材润滑，至于通风、干燥的库房或货棚内保存；袋装，最大储存量0.25t 9 肥皂 t/a 0.5 外购，用于线材润滑，至于通风、干燥的库房或货棚内保存；袋装，最大储存量0.5t 公用工程 给排水 （1）生活给排水 拟建项目不设置职工卫生排水，职工上班期间排水依托小微园项目办公楼，项目职工定员15人，食宿给排水纳入小微园项目统计食宿，根据《福建省行业用水定额》(DB35/T 772-2013)，本项目不住宿员工按50L/人·d计，年工作330天，则年用水量为247.5t/a(0.75t/d)，排污系数取0.8，则生活污水排放量198t/a(0.6t/d)，生活污水排入小微园项目统一设计施工的化粪池，化粪池配置是拉丝车间(一)12m3、1#、2#、3#、4#共用的4m3、宿舍楼50m3，其余每两栋共用一个2m3化粪池，化粪池依次设置在南面厂界围墙内，生活污水由北向南自流汇入南侧生活污水干管，南侧生活污水干管自西向东，在小微园项目东南角接管至文渡工业区污水管网。 （2）生产给排水 酸液配液用水 本项目酸浸环节的稀盐酸试剂用31%盐酸与新鲜水按1:0.72体积比配成盐酸酸洗工作液，项目31%盐酸用量200t/a，因此配液用水约144t/a。此环节用水损耗率约为5%，外排配液废水约为326.8t/a。该酸液主要随工件带出进入酸洗清洗水。 酸洗清洗用水 根据建设单位提供的碳钢酸洗方案，酸洗清洗用水量约为204.502kg/吨碳钢，本项目酸洗钢材量10121.3t/a，则碳钢酸洗用水量为10121.3t/a*213kg=2069.83t/a，废水通过废水管网收集，废水收集率较高，损耗按5%计，其中酸液中带入326.8t/a，则碳钢酸洗废水量为（2069.83t/a +326.8t/a）*95%= 2276.8t/a（6.9t/d）。 磷化清洗用水 本项目磷化工艺产生一定废磷化冲洗废水，根据业主提供磷化皂化清洗方案，磷化清洗用水量约为103.4kg/吨碳磷化中间产品，本项目磷化中间产品10106.44t/a，则磷化清洗用水量为10106.44t/a*103.4kg=1045t/a，磷化废水收集率按95%计，则碳钢磷化废水量为992.8t/a（3.01t/d）。 磷化液、皂化液配液用水 本项目磷化液年用量40t，皂化液年用量5t，与水1:3配比，因此配液用水约135t/a。磷化液、皂化液循环使用，主要为工件带出蒸发及老化液更换损耗。本项目运营后磷化槽（1个）内的试剂因失效形成废老化液，皂化槽（1个）内的试剂因失效形成废皂化液，更换周期1次/年，槽内磷化液、皂化液有效容积按槽内容积的0.8计，则每个槽体有效容积2.82m³，则产生废老化液2.82t/a，该废老化液属于HW09（900-007-09）类危险废物，产生废皂化液2.82t/a，该废皂化液属于HW09(900-007-09)类危险废物，均计入危废，不计入废水排放。 退火炉冷却水补水 本项目共3台电加热退火炉，运行过程中采用冷却水冷却。每台退火炉冷却水循环量为2t/h，年运行1760h，其中冷却水补给量为循环量的2%，则冷却水新鲜水年供应量为211.2t/a，该新鲜水主要通过散热蒸发耗损。 电加热蒸汽锅炉用水 本项目采用电加热蒸汽锅炉产生蒸汽为上灰工艺供热，蒸汽为上灰池加热后，冷凝水进入上灰池消耗，电加热蒸汽锅炉每天补水0.05t/d，年运行330天，则年消耗新鲜水16.5t/a。 本项目位于福鼎市文渡工业集中区，生产用水和生活用水由市政供水，项目年用水量3869t/a。根据上述计算，本项目总体用水情况及排放量见下表。 表2.7-1项目给排水情况统计表 序号 类别 日新鲜水量 （t/d） 日排放量 （t/d） 年新鲜水量（t/a） 年排放量（t/a） 1 酸洗清洗用水 6.27 6.90 2069.83 2276.8 2 磷化清洗用水 3.17 3.01 1045 992.8 3 酸液配液用水 0.44 / 144 / 4 磷化液、皂化液配液用水 0.41 危废 135 危废 5 退火炉冷却用水 0.64 0 211.2 0 6 电加热蒸汽锅炉用水 0.05 0 16.5 0 生产给排水 10.98 9.91 3621.53 3269.6 生活给排水 0.75 0.6 247.5 198 合计 11.73 10.51 3869.0 3467.6 供热 本项目采用电加热方式对退火炉设备加热，采用电加热方式对磷化槽、皂化槽等加热，采利用电加热蒸汽锅炉对上灰池加热。 厂区平面布置 本项目位于小微园项目内拉丝二106厂房，酸洗、磷化布置在拉丝二106内，远离文渡居民区（沙淀村），整体布局符合福鼎文渡工业区整体布局与小微园项目布局要求。车间内平面布局见下图。 图2.7-1 车间内部平面布局图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污环节 本项目拉丝半成品在拉丝车间二106厂房生产，主要生产工艺是碳钢线材通过剥皮、退火、酸洗、磷化、皂化、上灰等工艺生产拉丝件。拉丝件生产工艺流程图及产污环节见下图。 图2.8-1 拉丝半成品生产工艺流程及产污环节图 主要工艺说明 本项目主要为拉丝件生产，拉丝生产工序全部在拉丝车间二106生产。 剥皮：通过剥皮机物理剥壳去除线材表面铁锈及杂质，剥皮过程产生边角料S1、噪声N1。 退火：根据产品要求，采用退火炉对产品内部结构进行处理，来控制其性能的一种综合工艺工程，加热方式为电加热，本项目采用空气气氛退火炉。产污染主要为炉内脱落的边角料S1。 盐酸酸洗：酸洗预处理主要有两种方式，一种是小洗：线材经拉丝机剥皮后，以除去表层的氧化物，根据产品要求，部分产品采用退火炉对产品内部结构进行处理，再进入盐酸工作液中酸洗，在酸洗槽定期添加盐酸，每1~2个月更换一次，依据产量定期清捞槽渣。剥皮过程产生一定量的氧化皮废料，即边角料。另一种是整件浸洗即大洗：该方法将碳钢直接放入盐酸工作液中整件浸洗；酸洗工作液浓度18%，酸洗后均需清洗。该工艺产生一定量的盐酸雾G1、酸洗废水W1、废酸液（进入W1）、槽渣S2。酸洗清洗废水排入污水站内废水处理系统，废酸液部分随工件带出，其余限流量纳入污水处理站处理。 磷化：磷化处理是金属制品在以磷酸盐为主的溶液中，在一定温度下进行化学反应，使其表面生成一层不溶性的磷酸盐保护膜，磷化工序在磷化槽中进行。本项目采用锌系磷化工艺，浸泡方式，槽液温度为80-85℃，磷酸盐加入到磷化槽中形成磷化工作液，工作时间为5-6min。磷化液定时添加（磷化液与水1:3配比形成磷化工作液），不更换，但是定期清理磷化槽内产生的磷化渣，本项目不使用含镍类磷化液。磷化后水洗工序（浸泡式）清洗。该工序主要污染物为槽渣S2、老化液S3。 皂化：工件置于皂化液中，皂化液与工件表面的锌磷化膜反应形成脂肪酸锌膜和皂膜层。该膜层增加了工件加工变形区的塑性厚度，在模具孔和加工材料间形成润滑膜。在皂化槽定期添加皂化液（皂化液与水1:3配比形成皂化工作液），依据产能定期更换皂化液。皂化工艺主要产污为槽渣S2、老化液S3。 上灰：为了后续拉丝工艺，预先对线材表面进行处理，主要起到润滑作用，以减少对机械设备的磨损。将石灰（湿）:石蜡:动物油=60:1:2比例混合，线材通过浸到该混合物后自然风干再进入下道工序，上灰位置设置围堰，便于收集上灰过程中的散落的灰料，收集后的灰料回用于生产。其中上灰工艺主要污染为散落的上灰固废S4及上灰粉尘G2。 风干：工件上灰后自然风干，表面附着物风干后固化在工件表面，不易脱落。 拉丝：将前处理过的线材用合适线径的模具挤压达到所需要的形状（包括外观和料径），根据产品需要进拉丝机拉丝成不同细度的拉丝件材供下游企业生产。本项目主要采用自动化高拉丝机生产，拉丝过程工件表面金属因拉伸作用脱落，产生边角料固废。本工序主要污染物为拉丝边角料及碎屑固废S1、噪声N2、粉尘G2。 主要产污环节 表2.10-1主要污染工序一览表 污染类别 编号 来源（工序） 主要污染因子 排放方式 废水 W1 酸洗清洗废水 pH、COD、SS、总铁、氨氮、石油类 持续 W2 磷化废水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总锌、总铁 间断 W3 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS 间断 废气 G1 酸洗酸雾 HCl 间断 G2 上灰及拉丝 颗粒物 间断 G3 厂界无组织 HCl、颗粒物 持续 噪声 N1 剥皮机 机械噪声 持续 N2 拉丝机 机械噪声 持续 固体废物 S1 剥皮 金属碎屑 间断 S2（危废） 酸洗、磷化、皂化 槽渣 间断 S3（危废） 磷化 废老化液 间断 S4（危废） 皂化 废皂化液 间断 S5 拉丝 含油拉丝固废 间断 S6（危废） 废化学品包装材料 沾染化学品 间断 S7 生活过程 生活垃圾 间断 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状 大气环境 (1)区域环境质量达标情况 本项目位于福鼎市，通过收集福鼎市环境监测站统计的关于福鼎市2019年的基本污染物的年均浓度，详见下表。 表3.1-1 福鼎市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m³) 标准值(μg/m³) 占标率(%) 达标情况 SO2 年均质量浓度 10 60 17 达标 NO2 年均质量浓度 13 40 32.5 达标 PM10 年均质量浓度 37 70 52.8 达标 PM2.5 年均质量浓度 19 35 54 达标 CO 日均质量浓度 1400 4000 35 达标 O3 日最大8小时平均质量浓度 104 160 65 达标 由福鼎市区域空气质量现状评价表的达标评价可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本污染物全部符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准要求，项目所在区域福鼎市环境空气质量属达标区。 (2)污染物环境质量达标情况 地表水环境 本项目废水经文渡污水处理厂处理后排放至滞洪区，为了解滞洪区水体的水环境质量现状，本次引用《福鼎市文渡污水处理有限公司日处理8000吨污水改扩建工程项目环境影响报告书》委托厦门中迅德检测技术股份有限公司于2019年5月24日对滞洪区的水质监测结果。 （1）监测断面与监测因子 监测断面具体位置分布见表3.1-3及附图3。 表3.1-3地表水监测点位 监测点位号 具体位置 检测项目 W1 三孔闸内侧 pH、COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP W2 单孔闸内侧 W3 滞洪区中部 （2）监测时间及频次 共监测1天，每天监测一次。 （3）评价标准 项目所在区域的水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （4）评价方法 地表水现状评价采用单项水质参数评价模式，在各项水质参数评价中，对某一水质参数的现状浓度采用多次监测的平均浓度值。单因子污染指数计算公式为： 式中：Sij——第i种污染物在第j点的标准指数； Cij——第i种污染物在第j点的监测平均浓度值，mg/L； Csj——第i种污染物的地表水水质标准值，mg/L； 其中pH为：（pHj≤7.0）；（pHj＞7.0） 式中：SpHj——水质参数pH在j点的标准指数； pHj——j点的pH值； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限。 （5）监测结果及评价 地表水监测结果及水质评价结果见下表。 表3.1-4 地表水水质现状监测及评价结果一览表 单位：mg/L（pH无量纲） 断面 项目 pH COD BOD5 氨氮 SS TN TP Ⅲ类水质标准 6-9 20 4 1.0 30 1.0 0.2 W1 2019.5.24 7.34 13 3 0.698 27 0.763 0.04 污染指数 0.17 0.65 0.75 0.698 0.9 0.763 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 W2 2019.5.24 7.92 16 3.4 0.725 22 0.848 0.04 污染指数 0.46 0.8 0.85 0.725 0.73 0.848 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 W3 2019.5.24 7.28 15 3.2 0.677 28 0.717 0.04 污染指数 0.14 0.75 0.8 0.677 0.93 0.717 0.2 超标率 0 0 0 0 0 0 0 根据地表水监测调查结果，滞洪区各监测点位的各项监测指标均可达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境质量现状 本项目50m范围内无声环境保护目标，本评价不开展声环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标 大气环境 本项目大气环境保护目标为西南侧360m处的沙淀村，保护目标情况如下表所示。 表3.2-1 项目环境保护目标及方位一览表 环境要素 名称 坐标 保护对象 规模 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界最近距离/m E N 大气环境 沙淀村 120.243731 27.059852 居民 50户，260人 居住环境 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 WS 360 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 生态环境 本项目用地性质属于工业项目，在产业园区内，故无生态环境保护目标。 图3.2-1本项目敏感目标图 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染物排放控制标准 废水排放标准 运营期废水通过小微园项目废水处理设施分质处理后纳入福鼎市文渡污水处理厂处理，生产废水执行小微园项目碳钢污水处理站接管标准，小微园项目碳钢污水处理站排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，总铁参照执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2排放限值。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的B等级标准。 表3.3-1 小微园项目碳钢污水处理站接管标准 项目 pH CODCr BOD5 SS 石油类 NH3-N 总铁 总磷 总锌 单位 / mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 碳钢酸洗进水 ≥1 ≤2000 ≤800 ≤800 ≤20 ≤100 ≤6700 / / 磷化进水 1~8 ≤2500 ≤1000 ≤800 ≤100 ≤330 ≤6700 ≤8000 ≤300 表3.3-2 小微园项目污水排放标准 序号 污染物 排放标准 标准来源 1 pH 6-9 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4三级 2 CODCr 500mg/L 3 BOD5 300mg/L 4 SS 400mg/L 5 石油类 20mg/L 6 总锌 5.0mg/L 7 氨氮 45mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1的B等级 8 总磷 8mg/L 9 总铁 10mg/L 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2排放限值 废气排放标准 氯化氢酸雾、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值。具体标准限值见下表。 表3.3-3 本项目大气污染物排放标准 执行标准 污染物因子 最高允许排放浓度mg/m3 15m高排气筒排放速率kg/h 无组织排放浓度限值mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 二级 HCl 100 0.26 0.20 颗粒物 120 3.5 1.0 噪声排放标准 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准限值见下表。 表3.3-4 本项目噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别 昼 间 夜 间 3类 65 55 固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单（公告 2013年 第36号）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013标准修改单；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制指标 本项目生产废水依托小微园项目污水处理站处理后排入福鼎市文渡污水处理厂处理，尾水排入文渡滞洪区，经核算，生产废水限制性指标COD排放量为0.327t/a、NH3-N排放量为0.049t/a，本项目污水排入小微园项目污水处理站，小微园项目已向海峡股权交易中心申购并取得了排污权指标，本项目污水总量建议由小微园项目分配取得，交易凭证及小微园项目同意分配函见附件8。 表3.4-1本项目生产废水总量控制指标一览表 项目 排放浓度（mg/L） 本项目排放量（t/a） 建议控制指标排放量（t/a） 入管网总量 酸洗废水 废水量 / 2276.8 COD 1090 2.48 / NH3-N 60 0.14 / 磷化清洗废水 废水量 / 992.8 COD 2010 1.98 / NH3-N 323 0.32 / 文渡污水处理厂外排总量 废水量 / 3269.6 COD 100 0.327 0.327 NH3-N 15 0.049 0.049 备注：外排总量按文渡污水处理厂现有一期项目排放标准核算 |

主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 小微园项目主体已建设完成，其施工阶段环境影响评价已在小微园项目中进行环境影响分析。本项目购买已建成的厂房进行生产经营活动，施工期为主要设备在厂房内部安装，施工期较短，因此本次主要对运营期开展污染源分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气 污染源强 本项目废气产排情况入下表： 表4.1-1 废气污染源强表 产排污环节 污染物种类 污染物产生浓度 污染物产生量，t/a 排放方式 治理设施 排放口名称 工艺 处理能力 收集效率 去除率 可行性 碳钢酸洗 氯化氢 / 0.177 有组织 酸碱中和 35000 95% 85% 可行 酸雾排放口 表4.1-2 废气排放口信息表 排放口名称 排放浓度，mg/m³ 排放速率kg/h 排放量t/a 高度,m 内径,m 温度℃ 编号 酸雾排放口 0.091 0.0032 0.025 15 0.95 25 DA001 表4.1-3 废气排放口监测计划表 编号 类型 地理坐标 排放标准 监测点位 监测因子 监测频次 DA001 一般排放口 120.243163°W 27.069075°N 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 浓度：150mg/m3 排放速率：0.3kg/h 排放口 氯化氢 1次/a 表4.1-4 无组织排放情况表 产排污环节 排放速率kg/h 排放量t/a 排放标准 监测点位 监测因子 监测频次 碳钢酸洗 0.0011 0.034 0.25mg/m3 厂界无组织 氯化氢 1次/a 说明： (1)盐酸酸雾(DA001排气筒) 本项目酸洗过程中产生盐酸酸雾，根据《环境统计手册》中推荐的酸雾计算公式，该酸雾挥发量计算如下： GZ=M×（0.000352+0.000786×U）×P×F 式中：GZ--液体的挥发量（kg/h）； M-挥发的分子量，HCl：36.5； U--蒸发液体表面上的空气流速（m/s），无条件实测时一般可取0.2~0.5，本次评价取0.3； P--该组分的蒸汽分压（mmHg），25℃，查表可知P18%盐酸=0.148mmHg； F--液体蒸发表面积（m²）。 表4.1-5 酸雾产生量计算表 槽尺寸（长宽高） 工序 盐酸浓度 P,mmHg U,m/s F,m2 数量,个 Gz,kg/h 内径.2m×1.6m×1.6m 酸洗 18% 0.148 0.3 3.52 2 0.0224 年生产小时数，h 7920 年产生量，t/a 0.177 经计算的酸雾年产生量0.177t/a，本项目酸洗槽、水洗槽布置在密闭的负压空间内，密闭空间只留有必要的物料与人员出入口，风机风量设置35000 m3/h，集气效率不低于95%，酸雾经一套吸收效率85%碱洗塔吸收后通过15m高排气筒排放，则本项目盐酸酸雾有组织排放量25.229kg/a（0.0032kg/h），排放浓度0.091mg/m³，无组织排放量8.852kg/a（0.0011kg/h）。 表4.1-6 盐酸酸雾产排污染源强核算 污染物 产生速率 kg/h 有组织（收集率95%，处理率85%） 无组织 合计 排放量kg/a 排放速率kg/h 风量 m³/h 排放浓度mg/m³ 排放量kg/a 排放速率kg/h 排放量kg/a 排放速率kg/h 氯化氢 0.0224 25.229 0.0032 35000 0.091 8.852 0.0011 34.081 0.0043 (2)粉尘颗粒物 项目上灰和拉丝过程中会产生一定量的粉尘G3。上灰工序的原料为石灰、动植物油、肥皂与水拌和物，含水率较高，上灰过程基本无粉尘产生；上灰风干后，线材随着拉丝机拉伸过程中，会有大颗粒金属粉尘产生，但大都在设备周边沉降，影响范围有限，本评价不开展分析，同时为避免对工人的健康产生影响，本评价建议采取防尘罩后定期清扫，作为固废处置。 废气污染治理措施 本项目酸洗过程中产生的酸雾经过收集后，采用酸雾吸收塔吸收中和处理，处理工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》中给出的废气治理可行性技术，酸洗废气可行性技术为湿法喷淋净化，本项目废气处理设施为碱液喷淋净化塔，属于可行性技术，因此废气治理措施可行。 废气影响分析 本项目氯化氢有组织排放速率为0.0032kg/h(0.025t/a)，有组织排放浓度为0.091mg/m3，由15m高排气筒排放；无组织排放氯化氢为0.0089t/a，氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准，废气排放不会对本项目西南侧360m沙淀村居民造成明显影响，因此本项目对大气环境影响较小。 废水 污染源强 表4.2-1 废水污染源强表 产排污环节 类别 污染物种类 产生浓度 mg/L 产生量t/a 排放方式 废水排放量，t/a 排放去向 排放规律 酸洗废水 生产废水 pH ＞2 / 间接排放 277.86 小微园碳钢污水处理站 间断排放 COD 1090 2.48 BOD5 200 0.46 SS 183 0.42 NH3-N 60 0.14 总铁 6530 14.86 石油类 7.37 0.02 磷化清洗废水 pH 1~8 / 992.8 COD 2010 2 BOD5 200 0.2 SS 183 0.18 NH3-N 323 0.32 总铁 6530 6.48 石油类 7.37 0.01 总磷 98.3 0.1 总锌 53.3 0.05 表4.2-2 废水排放口情况表 编号 名称 类型 地理坐标 排放标准mg/L 监测点位 监测因子 监测频次 DW001 酸洗废水 一般排放口 120.243173°W 27.069085°N 1~8 输送管道 pH 1次/季 ≤2000 COD ≤800 BOD5 ≤800 SS ≤100 NH3-N ≤6700 总铁 ≤20 石油类 DW002 磷化清洗废水 一般排放口 120.243174°W 27.069086°N 1~8 pH 1次/季 ≤2500 COD ≤1000 BOD5 ≤800 SS ≤330 NH3-N ≤6700 总铁 ≤100 石油类 ≤8000 总磷 ≤300 总锌 说明： （1）酸洗废水DW001 本项目酸洗废水来源于工件酸洗后冲洗水、废酸液、酸洗区冲洗，主要污染因子有pH、SS、COD、总铁，根前文分析可知，酸洗废水量为2277.86t/a。 （2）磷化清洗废水DW002 本项目磷化清洗废水主要来源于磷化后的清洗、磷化皂化配液废水，主要污染因子有pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总锌、总铁，磷化清洗废水992.8t/a。 酸洗废水、磷化清洗废水通过两根独立的污水管网排入小微园项目碳钢污水预处理站分质处理后与其他生产污水汇流排入福鼎市文渡污水处理厂进一步处理，尾水排入文渡滞洪区，本项目引用小微园项目类比温州龙湾区上江紧固件生产基地源强后取得。 依托可行性分析 根据《福鼎瑾瑜置业有限公司五金紧固件小微园项目环境影响报告表》分析，碳钢污水预处理站主要处理小微园内磷化、发黑和碳钢酸洗废水，其中磷化、发黑单独收集，经加药沉淀后与碳钢酸洗废水一同进入“A2O+两级沉淀”工艺处理，废酸液与碳钢酸洗废水一同进入碳钢污水预处理站，碳钢污水预处理站有能力处理废酸液，经2019年3月21日《关于废酸废碱危险废物可否纳入企业污水处理系统的回复》部长信箱管理要求，废酸处理具有可行性，具体工艺流程详见图4.2-1。小微园内碳钢污水预处理站设计处理规模为180t/d（59400t/a），经调查入驻企业排入至碳钢污水处理系统的生产废水量约114t/d，因此满足小微园项目生产废水总量控制要求。小微园项目碳钢污水处理量符合性分析见表4.2-3，小微园项目碳钢污水处理站设计进出水水质指标详见表4.2-4。目前碳钢污水预处理站主体工程已建设完毕，但未投入运营。 表4.2-3 小微园项目碳钢污水处理量分析表 入住企业 厂房 产生量t/d 合计产生量t/d 设计（批复）处理能力t/d 水量符合性 合丰 拉丝车间（二）101-103 22.81 114 180 符合 疆昊 拉丝车间（二）104 9.91 闽标 拉丝车间（二）105 9.91 德盛 拉丝车间（二）106 9.91 易诚 拉丝车间（二）107 5.32 传盛 拉丝车间（二）108 6.11 宏胜 拉丝车间（二）109 8.78 合信 拉丝车间（二）110-112 21.23 宏博 拉丝车间（二）113 8.78 宏胜 拉丝车间（二）114 8.73 旭祺 拉丝车间（三）106 2.65 表4.2-4 碳钢污水预处理站进出水水质一览表 项目 pH CODCr BOD5 SS 石油类 NH3-N 总铁 进水（mg/L） ≥1 ≤2000 ≤800 ≤800 ≤20 ≤100 ≤6700 出水（mg/L） 6~9 500 100 60 20 45 3.0 去除率（%） / 75 87.5 92.5 / 55 99.9 图4.2-1 碳钢污水预处理站工艺流程图 本项目为小微园项目组成部分，小微园项目碳钢污水处理站为碳钢酸洗配套设置，根据《福鼎瑾瑜置业有限公司五金紧固件小微园项目环境影响报告表》及项目环评批复，碳钢污水预处理站在设计时已将本项目排放的生产废水纳入接管范围内，其处理工艺如图4.1-1。碳钢污水预处理站处理后进入福鼎市文渡污水处理厂进一步处理，福鼎市文渡污水处理厂尾水排入文渡滞洪区，文渡污水处理厂的设计进出水水质指标见表4.2-5。现有出水要求达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，文渡污水处理厂二期投入使用后COD、NH3-N、SS、TN、TP出水参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准执行。 表4.2-5 文渡污水处理厂工程设计进水水质 单位：mg/L (pH 除外) 序号 情况 COD BOD5 SS NH3-N pH 1 进水水质 ＜500 ＜200 ＜300 ＜120 6~9 2 现有出水水质 ＜100 ＜20 ＜20 ＜15 6~9 3 二期出水水质 ＜60 ＜20 ＜20 ＜8 6~9 根据小微园项目环评分析结论，文渡污水处理厂一期处理能力4000t/d，二期处理能力4000t/d，现日处理水量3000t/d，小微园项目最大生产废水排水量180t/d，占一期剩余处理量的18%，本项目生产废水能够通过市政管网引至福鼎市文渡污水处理厂处理，符合该污水厂的水量、水质的要求，不会对该污水厂的处理工艺造成冲击。 噪声 污染源强 本项目噪声源都安置在工厂厂房内，主要噪声源是拉丝机、剥皮机、砂轮机等设备。根据距离设备1m处类比监测数据，叠加后各噪声源的源强见下表： 表4.3-1主要噪声源强 位置 噪声源 台数 单台声级dB(A) 平均值dB(A) 叠加后声级dB(A) 拉丝二106 拉丝机 6 65~75 70 77.78 剥皮机 1 60~70 65 65 轧头机 1 55~65 60 60 灰搅机 1 55~65 60 60 连拉机 1 65~75 70 70 砂轮机 1 65~75 70 70 退火炉 3 55~65 60 64.77 行车 2 55~65 60 63.01 源强叠加值 79.55 本项目噪声源均安置在厂房内或相应的设备间内，主要噪声源强介于65~75dB之间，根据类比资料，有门窗设置的构筑物隔声量一般为10~25dB（A），本项目按20dB（A）计。车间外噪声的传播可近似认为在半自由声场中的扩散，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最不利角度考虑，因此预测模式采用半自由空间点声源的几何衰减公式： LA（r）＝ LWA- 20lgr -△L 式中：LA（r）为预测点声级，dB（A）；LWA为声源声功率级dB（A）； r 为声源距预测点的距离，m；△L 为车间隔声插入损失量， dB（A）。 多个声压级不同声音的叠加模式： 式中：L—总噪声值，dB； L1、L2、Ln—各不同声源的噪声值。 拉丝车间二106对厂界噪声贡献值及对厂界噪声贡献值叠加后厂界贡献值见表4.3-2。 表4.3-2 拉丝车间二106噪声影响范围计算结果表 厂界 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 噪声叠加源强（dB（A）） 79.55 采取隔声措施后噪声源强（dB（A）） 59.55 车间到厂界最近距离（m） 65 45 300 65 贡献值（dB（A）） 23.3 26.5 10 23.3 标准值 昼间（dB（A）） ≤65 ≤65 ≤65 ≤65 夜间（dB（A）） ≤55 ≤55 ≤55 ≤55 由上表可知，通过采取隔声措施后，厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。因此，项目运营期对周围声环境影响较小。 监测计划 表4.3-3 噪声监测计划 监测点位 监测项目 执行标准 监测频率 厂界 Leq(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准 1次/季 备注：本项目位于小微园内，依托小微园项目开展噪声监测，判断园区对外环境影响。 固体废物 污染源强 表4.4-1 本项目固废产生情况及处置一览表 序号 固废 名称 废物性质 类别编号 危险特性 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害 成分 产废规律 污染防治措施 1 金属碎屑 一般固废 / / 100 生产 固态 铁屑 / 持续 集中收集后外卖 2 含油拉丝固废 危险废物 HW08（900-209-08） T,I 35.75 上灰及拉丝 固态 石灰、石腊、润滑油 、石腊、润滑油 持续 储存于小微园危险间，定期交由有资质单位处理 3 槽渣 HW17（336-064-17） T,C 10 酸洗、磷化、皂化 固态 磷酸盐、铁盐 磷酸盐 间断 4 废老化液 HW17（336-064-17） T,C 4.51 磷化 液态 磷酸盐、铁盐 磷酸盐 间断 5 废皂化液 HW09（900-007-09） T,C 4.51 皂化 液态 乳化油 乳化油 间断 6 废化学品包装材料 HW49（900-041-49） T，I 0.05 生产 过程 固态 金属 化学品 间断 7 生活垃圾 生活垃圾 / / 2.48 / / / / / 收集后交由环卫部门处理 一般工业固废合计，t/a 100 危险废物合计，t/a 54.82 总计，t/a 157.3 说明： （1）一般工业固废 金属碎屑S1 金属碎屑由剥皮料、边角料、次品等混合成。据企业调查，拉丝过程产生的剥皮料、边角料、次品等约占拉丝半成品的1%，因此本项目拉丝剥皮料为100t/a，金属废料总计100t/a，建设单位收集后外售综合利用。 （2）危险废物 槽渣S2 本项目运营后需定期清理除酸洗槽、磷化槽、皂化槽内的槽渣，按照同类型企业经验，槽渣产生量约为产量的0.1%，则槽渣产生量约为10t/a，槽渣属于危险废物，废物类别为HW17，废物代码为336-064-17。 废老化液S3 本项目运营后磷化槽（1个）内的试剂因失效形成废老化液，更换周期1次/年，槽体有效容积按槽内容积的0.8计，则总容积4.51m³，废老化液产生量4.51t/a，废老化液属于HW17（336-064-17）类危险废物。 废皂化液S4 本项目运营后皂化槽（1个）工作液因失效形成废老化液，更换周期1次/年，每个槽体有效容积按槽内容积的0.8计，则槽体有效容积4.51m³，废皂化液产生量4.51t/a，废皂化液属HW09(900-007-09)类危险废物，由入驻企业送至本项目危废库贮存，委托有资质的单位进行处理。 含油拉丝固废S5 拉拔粉、石灰、动物油、石蜡油组成上灰料在拉丝过程中脱落，基本不损耗，由物料用量可得，拉丝后含油拉丝固废产生量35.75t/a。 废化学品包装材料S6 项目化学品原料桶主要为磷化液、脱脂剂等原辅料产生，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方执行或行业同行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不作为固体废物管理。本项目的原料桶符合上述情况，故正常情况下不作为固体废物管理，但如果破损不可利用的情况下，属于危险废物（900-041-49含油或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），原料桶产生量约为500个/a（5t/a），按1%考虑，则破损不可利用废化学品包装材料产生量为0.05t/a。 （3） 生活垃圾S7 本项目有不住宿职工15人，不住宿职工职工产生生活垃圾按0.5kg/人·d计，则生活垃圾总产生量2.48t/a。 管理要求 固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质，分别收集处置。 (1) 生活垃圾处置 生活垃圾极易腐败发臭，必须定点收集，及时清运或处理。可在厂区生产区和办公生活区设置垃圾收集桶。厂区应配备专职的清洁人员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，生活垃圾收集后委托环卫部门处理。 (2) 一般工业固体废物 本项目产生金属碎屑由建设单位收集后综合利用，一般固废物集中收集后委托处置，正常运营工况下，排放的一般工业固体废物得到了合理处置，避免了对项目场地及附近地下水、地表水和土壤环境的污染。本项目设置一般工业固废区临时贮存，产生的一般工业固体废物污染防治措施是可行的。 (3) 危险废物 本项目所产生的危险废物产生后及时送至小微园的危废贮存间贮存。建设单位应落实危险管理职责，本项目危废产生后应做好如下工作： ①选用合适包装物分类收集，杜绝跑、冒、滴、漏情况发生。 ②按规范要求做好产生台账后，及时送至小微园危废库贮存，产生台账需小微园危险库管理方签收。 ③合理安排运送路线，禁止私自出小微园转移，危废运至小微园危废物库过程中采取防散落、防泄漏措施，避免二次污染。 地下水、土壤 本项目可能发生的土壤、地下水污染污染的区域，参照地下水防治措施，结合小微园项目分区防控要求，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 （1）源头控制措施：通过采取相应的措施防止和减少污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低。 （2）分区防控措施：根据小微园分区防控要求，本项目拉丝厂房各类槽体离地布置，易于发现发生泄漏情况，属于一般防渗区，地面按照等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s,或参照GB18598执行。小微园项目分区防控详见表4.5-1。 表4.5-1 小微园项目分区防渗一览表 防渗分区 功能区 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防渗技术要求 重点防渗区 盐酸储罐底 中 难 盐酸 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.55×10-7cm/s；或参照GB18598执行 危废贮存间 中 难 危险废物 污水和化学品输送管沟 中 难 未处理污水、盐酸 污水池体 中 难 未处理污水 危废库（间） 中 难 危险废物 化学品库 中 难 化学品 一般防渗区 拉丝车间二 中 易 酸 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行 拉丝车间三 中 易 酸、重金属 盐酸储罐围堰内（罐底外） 中 易 盐酸 简单防渗区 厂区道路 中 易 其它 一般地面硬化 其它厂房 中 易 其它 （3）依托小微园项目管理要求，由小微园项目建立地下水环境监测管理体系，设置监控点位，制定地下水环境影响跟踪监测计划，及时发现问题，采取措施。小微园项目底下水监控点位见图4.5-1。 图4.5-1 地下水分区防渗示意图 环境风险 环境风险源调查 本项目运营时涉及的化学品主要为盐酸，主要存在车间内酸洗槽内，对照“《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量”，环境风险物质泄漏Q值0.59。 表4.6-1 盐酸储存情况与临界量 序号 物质名称 CAS 最大贮存量qn（t） 临界量Qn（t） qn/Qn 1 盐酸（≥37%） 7647-01-0 4.39 7.5 0.59 注：*根据中华人民共和国生态环境部2020年9月28日《关于咨询突发环境事件风险物质及临界量确定问题的回复》中“《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中，按照‘混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质’原则，浓度低于37%的盐酸应折算为浓度为37%的盐酸，临界量按7.5吨计算Q值。”本项目使用的盐酸浓度为18%，盐酸在线量按酸洗池有效容积80%计，酸洗池的有效容积为（2.2m×1.6m×1.6 m=5.632 m3），酸洗池2个，则18%的盐酸在线量约为9.02t，折算为37%的盐酸浓度时，最大储存量为4.39 t。 环境风险分析 本项目发生事故泄漏隐患主要因酸洗池、水洗池等池体破裂，使液体直接流露或滴漏到周围环境中，对生产车间环境和各环境要素造成一定的影响，甚至危及人身安全。 发生泄漏的常见原因是由于管理不善、人工违章操作以及池体、容器陈旧等导致生产事故或意外事故所造成的。但由于本项目采用涉及的池体容积较小，企业在加强日常设备、池体的管理维护和员工的安全培训，发生泄漏的风险较小，因此本项目风险主要以防范为主。 环境风险防范措施 （1）为防止池体发生破裂，导致液体泄漏，本评价要求建设单位应在池体四周设有导流沟和围堰，及时回收泄漏的液体，导流沟应与小微园的应急事故池相通。 （2）加强职工管理，进行必要的安全消防教育，并做好个人防护。 （3）企业应加强设备管理，确保设备完好，并制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，定期对池体进行检查，杜绝“跑、冒、滴、漏”的发生。 （4）生产车间内除对地面进行水泥硬化外，应涂上环氧树脂防渗材料。 （5）建设单位应按照需按照国家环保部颁发的《突发环境事件应急预案管理暂行办法》有关规定，制定厂区突发环境事件应急预案。专项环境应急预案应当包括危险性分析、可能发生的事件特征、主要污染物种类、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容。 （6）依托小微园向设施事故应急池 根据《福鼎瑾瑜置业有限公司五金紧固件小微园项目环境影响报告表》“环境风险分析”，小微园内共设有事故应急池2个，分别为A池（容积90 m3）和B池（容积60 m3），小微园内事故风险分三个区域控制，本项目拉丝分区与中部分区共用事故池A，西部分区利用事故池B收集，通过阀门控制，控制情况见图5.5-1。本项目属于拉丝分区与西部分区，发生泄漏时，事故废水可依托小微园内已建设的地埋式事故应急池A（容积为90 m3）和事故应急池B（容积为60 m3），因此，本项目无需额外建设事故应急池，但为预防池体破裂，发生泄漏，企业应在拉丝（二）106池体四周设置导流沟和围堰，导流沟应与事故应急池A相通。 图4.6-1 分区控制示意图 |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 酸雾排放口（DA001） | 氯化氢 | 碱洗中和塔 | 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2 |
|  | 厂界无组织 | 氯化氢 | / |  |
| 地表水环境 | 酸洗废水（DW001） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总铁、石油类 | 依托小微园项目污水处理站处置 | 小微园项目污水处理站接管标准 |
|  | 磷化清洗废水（DW002） | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总铁、石油类、总磷、总锌 |  |  |
| 声环境 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 采取隔声降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾定点收集后委托环卫部门统一处理，一般工业固体废物分类收集后外运综合利用；危险废物产生后，由建设单位送至小微园项目危废库贮存，危废库管理单位定期委托有资质的单位开展装运与处置工作，建设单位和小微园项目危废库管理单位共同做好危险产生台账、贮存和转运台账。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则全阶段进行控制。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①严格落实环境风险管理 ②槽体四周设置围堰或导流沟，防止事故废水外排。 |
| 其他环境 管理要求 | ①开展全过程管理，向入驻企业提出准入要求、时空管控要求，设立专门的环保机构或由“环保管家”参与管理，配备专职或兼职环保工作人员。 ②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 ③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 |

# 六、结论

福鼎市德盛汽车紧固件有限公司福鼎德盛年产10000吨拉丝件项目的建设符合国家有关产业政策，项目选址合理，项目运营后产生的污水/废气、噪声、固废通过采取相应的措施治理，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。建设单位在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。 福建省闽创环保科技有限公司 2021年3月19日

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 | / | / | / | 0.037t/a | / | 0.037t/a | 0.037t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.327t/a | / | 0.327t/a | 0.327t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.049t/a | / | 0.049t/a | 0.049t/a |
| 一般工业 固体废物 | 金属碎屑 | / | / | / | 100t/a | / | 100t/a | 100t/a |
| 危险废物 | 槽渣 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | 10t/a |
|  | 废老化液 | / | / | / | 4.51t/a | / | 4.51t/a | 4.51t/a |
|  | 废皂化液 | / | / | / | 4.51t/a | / | 4.51t/a | 4.51t/a |
|  | 含油拉丝固废 | / | / | / | 35.75t/a | / | 35.75t/a | 35.75t/a |
|  | 废化学品包装材料 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | 0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

## 附图1 地理位置图

# 附图2 敏感目标图

# 附图3 监测点位图

## 附件1—委托书

## 附件2—营业执照

## 附件3—备案表

## 附件4—福鼎市商品房买卖合同备案信息表

## 附件5—污水纳管证明及污水接纳协议

## 附件6—小微园项目环评审批意见

## 附件7—现状监测报告

## 附件8—小微园项目总量交易凭证

# Text boxes

图例：

:排气筒

:污水接出口

160m

图例：

:本项目位置

（  ）:括号内表示相对本项目最小距离

沙淀村（360m）

本项目位置

图例：

（  ）:括号内表示相对本项目最小距离

N2

N1

N5

G1

N4

图例：

:水质采样点位

:大气采样点位

:噪声监测点位

:本项目

:小微园厂界

N3