# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      预拌商品混凝土项目（变更）

建设单位(盖章)：    福鼎市三虎建材有限公司

编制日期：              2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 预拌商品混凝土项目（变更） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2018-350982-41-03-033681 |
| 建设单位 联系人 | 潘河 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建 省(自治区) 宁德 市 福鼎市 县(区) 前岐镇 乡(街道) 鼎盛路2号 (具体地址) |
| 地理坐标 | ( 120 度 16分 36.5268 秒， 27 度 18 分 1.1628 秒) |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业55 商品混凝土 |
| 建设性质 | ☑新建(迁建) □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | 福鼎市工业和信息化局 | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) | 闽经贸备[2018]J030035号 |
| 总投资(万元) | 2500 | 环保投资(万元) | 207 |
| 环保投资占比(%) | 8.28 | 施工工期 | 6月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地(用海) 面积(m2) | 18067 m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 名称：《闽浙边贸工业园规划环境影响报告书》 审批机关：福建省环境保护厅 审查文号：闽环保评【2013】49 号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《福建省环保厅关于闽浙边贸工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函（闽环保评[2013]49号）：“一、规划的闽浙边贸工业园区是在原有福鼎工业 园区基上，对原批准的区域范围进行调整扩区及更名，即保留原批准的A区（星火 片区）、取消B区、新增双岳片区，形成总面积为590.48公顷的新开发区。” 根据《闽浙边贸工业园区规划》，闽浙边贸工业园区产业定位为：双岳片区发展汽摩配件、机械制造、文教办公用品制造、高新技术产业、食品饮料制造产业。产业布局为双岳片区由北向南依次为食品饮料制造、高新技术产业（电子、新能源）、 文教办公用品制造、机械制造及汽摩配件五个产业园区。 根据《闽浙边贸工业园区规划环境影响报告书》，项目所在园区禁止引入排放汞、镉、六价铬重金属和持久性污染物的项目；工业园区禁止新建、扩建以排放氨氮、总磷等为主要污染物的工业项目。食品饮料加工企业全部使用LNG供热，禁止自行设置燃煤锅炉。禁止引进集成电路及半导体器件的前端工序、印制电路板制造等高耗水行业，禁止引进排放剧毒物质的电子光电企业；禁止引进铅酸电池、镍氢电池等重污染的电池制造产业；禁止发展单晶硅前段的多晶硅、工业硅原料生产行业； 根据上文可知，本项目所从事混凝土生产项目与《闽浙边贸工业园区规划》中产业定位不矛盾，不属于禁止类项目，因此符合《闽浙边贸工业园区规划》中相关要求。 根据鼎建村[2018]22号文，本项目在现有厂区内进行改建，没有新增建设用地，用地为工业用地-预拌商品混凝土。本项目与用地规划布局图位置关系图详见附图4，项目地块属于规划范围内。可见，福鼎市三虎建材有限公司预拌商品混凝土项目厂址符合福鼎市土地利用规划，其选址符合《闽浙边贸工业园区规划》及《闽浙边贸工业园区规划环境影响报告书》的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）与生态红线的相符性分析 本项目位于福鼎市双岳工业园区，工程为利用已有工业用地进行建设，不涉及新增用地，不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 （2）环境质量底线的相符性分析 项目所在区域的环境质量底线为：地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目通过采取各项污染防治措施后，污染物排放对周围环境影响不大，不会对区域环境质量底线造成冲击。 综合分析，项目建设不会突破当地环境质量底线。 （3）与资源利用上线分析 项目原料均从正规合法单位购得，水、电等资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上限。 （4）环境准入清单符合性分析 项目属于混凝土生产，项目建设符合国家当前产业政策；项目不在《市场准入负面清单草案》(试点版)禁止准入类和限制准入类中；项目所处区域未设置环境准入负面清单，与规划环评不冲突，项目建设前期工作已得到福鼎经信、基层政府的支持，符合环境准入负面清单要求。 综上分析，项目建设符合“三线一单”要求。- 2、产业政策适宜性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于年产80万m3商品混凝土项目，项目的生产能力、工艺和产品均不属于该目录中限制或淘汰之列，属于允许类。同时项目也不属于国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限 制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目；项目经过福鼎市经济和信息化局备案，闽经信备[2018]J030035号（附件2），因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 3、与《福鼎市生态功能区划》的符合性分析 根据《福鼎市生态功能区划》对生态功能小区的划分，本项目位于福鼎中心城镇与工业环境生态、污染物消纳及视域景观生态功能小区(310198202)，其基本情况详见下表。 本项目所处生态功能小区基本情况表 编号 生态小区 范围 主导/辅助功能 生态保育和建设方向 310198202 福鼎中心城镇与工业环境生态、污染物消纳及视域景观生态功能小区 福鼎市区桐山、桐城、山前的平原区域(包括温州园区)及平原两侧一重山的低 丘，面积：73.9km2 主导功能：城市生态环境。辅助功能：城镇视域景观、污染物消纳。 重点：各工业区污染治理和监控；生活污水和垃圾的处理处置；建设生态城市和生态工业园。 相关任务：一水厂水源保护区的保护、水北溪和龙山溪的整治；建设城市污水处理厂和垃圾无害化处理场；抓紧城市、郊野和·滨海公园的建设；加强城区两侧一重山视域景观建设。 本项目位于双岳工业园区内，项目所在地块及周边邻近地块均为已成型工业用地，因此项目基本对生态环境无影响，符合《福鼎市生态功能区划》中关于项目区生态功能区划要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 2.1.1项目由来 根据福鼎市人民政府专题会议纪要《关于研究三虎建材等有关事宜的纪要》（【2018】101 号）和福鼎市人民政府《关于置换福鼎市三虎建材有限公司项目用地有关事项的批复》（鼎政地【2018】44 号），福鼎市三虎建材有限公司需进行项目用地置换，由原来位于店下镇阮洋村（石头尾自然村）三虎建材项目一期用地置换为福鼎市双岳工业园区原规划建设标准化厂房地块。根据企业自身的发展及市场的需求，公司为提高企业的竞争力，公司于2018年决定在新地块建设年产80万立方米预拌商品混凝土项目，并在福鼎市经济和信息化局备案（闽经信备[2018]J030035号），建设性质为迁建。该项目于2019年2月12日通过宁德市福鼎生态环境局的审批（宁鼎环审（2019）016号）。项目于2019年6月建设阶段性工程，并投入试生产。福鼎市三虎建材有限公司于2019年9月对现有项目进行了阶段性环境保护验收。 本次变更项目对商品混凝土中的主要原料，即碎石及机制砂的来源进行了调整，不再对以上材料进行采购，而转为外购石方自行生产，并将生产的碎石和机制砂全部投入本厂生产使用，以提升产品质量，同时由于生产能力匹配，本项目所生产机制砂将全部厂内使用，不外售。本次变更项目位于本项目厂址范围内，不另外新增用地。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中相关规定，本项目属于“6、新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”及“7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。”按规定需要重新编制环评报告。 依据《中华人民共和国环境保护法》(2015 年)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年)、《建设项目环境保护管理条例》(2017年)和《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021 年)等文件的有关规定，该项目为商品混凝土生产项目，属于“二十七、非金属矿物制品业，55、石膏、水泥制品及类似制品制造，商品混凝土”，需编制环境影响报告表。为此福鼎市三虎建材有限公司委托福建省闽创环保科技有限公司编制该项目的变更报告(委托书详见附件1)。本环评单位接受委托后，立即派技术人员踏勘现场和收集有关资料，根据本项目的特点和相关技术导则编制了本变更环评，供建设单位上报环保部门审批。 2.1.2项目基本情况 （1）项目基本情况 本次变更项目对商品混凝土中的主要原料，即碎石及机制砂的来源进行了调整，不再对以上材料进行采购，而转为外购石方自行生产，并将生产的碎石和机制砂全部投入本厂生产使用，以提升产品质量。本次变更项目位于本项目厂址范围内，不另外新增用地。 （2）项目概况 项目名称：预拌商品混凝土项目（变更） 建设单位：福鼎市三虎建材有限公司 建设地点：福建省宁德市福鼎市双岳工业园区（原厂址范围内） 投资总额：项目总投资2500万元 企业性质：有限责任 建设规模：总用地面积18067m2 生产规模：增设年产150万t砂石料，作为本项目年产80万m3商品混凝土原料 职工人数：职工人数70人，其中50在厂区内住宿（无新增员工） 工作制度：项目实行白班制生产(每班8小时)，年工作日300天 2.2、建设内容 项目主要工程组成如表2所示。 项目工程组成表 工程类型 项目内容 原环评内容 本次变更项目建设内容 主体工程 生产区 1F搅拌楼，1F骨料仓库，2F干粉砂浆搅拌车间，3F机修车间 1F砂石生产车间（含堆场） 辅助工程 行政区 1栋6F研发楼，1栋2F检测室，2F配电房 门卫1F 公用工程 给水 生产用水和生活用水均由市政给水管网供给 生产用水和生活用水均由市政给水管网供给 排水 生活污水：经化粪池处理后纳入污水处理厂进行处理 雨水：排入市政雨水管网 生活污水：依托现有化粪池处理后纳入污水处理厂进行处理 雨水：排入市政雨水管网 供电 由园区供电管网供给 由园区供电管网供给 环保工程 废水处理 四级沉淀池总有效容积为624m3生活污水处理设施，化粪池1座，有效容积均为12 m3；停留时间均大于12h 洗砂废水经浓密灌处理后，回用于生产，浓密灌体积为60m3 废气处理 建成2套搅拌机，各自配备袋式除尘器；2套水泥仓筒，各自配备袋式除尘器；2套粉煤灰仓筒，各自配备袋式除尘器；2套矿粉仓筒，各自配备袋式除尘器；所有除尘器出口，由管网接至一根15m高排气筒（DA001），高空排放 骨料仓库配套水雾除尘设备，仓库顶部配备集气设施+袋式除尘器+1个15m排气筒（DA002） 采用基本封闭的仓库，仅预留仓库门和皮带运输机通道、袋式除尘，收集率90%，处理效率为99%接至一根15m高排气筒（DA003），高空排放 噪声控制 选用低噪声设备，并设置减振基础、安装消声装置等隔音降噪措施。 选用低噪声设备，并设置减振基础、安装消声装置等隔音降噪措施。 固废处置 一般固废储存点 一般固废储存点，浓密罐污泥经压滤机压滤后形成泥饼，定期由福鼎市利民城市建筑垃圾处理有限公司清运 2.3主要原辅材料及生产设备 本次改建工程主要采用的设施和原材料用量如下表所示。 原材料使用情况表 名称 用量（万吨/年） 水泥 9.28 石方（加工成为机制砂，作为本项目原料） 155 碎石 43.4 粉煤灰 1.52 矿渣粉 1.52 水 7.2 外加剂 0.228 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 机制砂工段 / / / 1 SE系列颚破碎机 SE750 1 2 弹簧式圆锥破碎机 SJ1650 1 3 振动筛 3YA3060 1 4 洗砂机 1.5米*3米 2 5 压滤机 / 2 6 浓密罐 60m3 1 7 给料机 ZW1118 1 8 输送机 / 7 9 洗砂机 / 1 商品混凝土生产工段 / / 1 搅拌机（配套各原料仓筒） / 2 套 2 混凝土搅拌运输车 / 30辆 3 混凝土泵车 / 1 辆 4 装载机 / 1 台 5 废水回收设备 / 1 套 6 检验楼器材 / 1 套 7 配电房 / 1 套 8 地磅 / 2 台 2.4配套工程 (1)给水工程 生产用水和生活用水均由市政给水管网供给。 (2)排水工程 项目污废水采用 “雨污分流、清污分流”的排水制度，生活污水经化粪池处理后纳入污水处理厂进行处理，雨水：排入市政雨水管网。 项目水量平衡图如下图所示。 图1 项目商品混凝土生产工段用水平衡图 单位：m3/a 图2 项目机制砂工段用水平衡图 单位：m3/d (3)供电 本项目供电由市政电网供电。 2.5厂区平面布置 项目根据生产流程，结合场地自然条件，经技术经济比较后进行合理布局。本项目厂区布置由东至西依次为混凝土生产流水线、骨料仓库、砂石生产区；配电房、办公生活区等位于项目厂区东南侧。由此可见，建设单位考虑到职工的生活空气质量，将生活区尽量远离生产区，并于两者中间种植绿化带，减少生产粉尘对生活区的影响。原料堆场布置在混凝土生产区的旁边，距离较短，缩短了原料输送的过程。从整个平面布局而言，项目厂区平面布置考虑了处理建、构筑物布置紧凑性、节能等因素，功能 分区合理，厂区整齐美观，总图布置合理。项目总平面布置图详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6工艺流程图 图 3 机制砂工段生产工艺流程及产污环节分析 图4 商品混凝土工段工艺流程及产污环节分析 2.7工艺流程介绍 （1）机制砂工段 制砂生产线在工作过程中，大块石料经料仓由振动给料机均匀地送进颚式破碎机进行粗碎，粗碎后的石料由胶带输送机送入圆锥破碎机进行中碎，中碎后的 石料由胶带输送机送进振动筛进行筛分，成品砂子（筛下物）由胶带输送机送至 洗砂机清洗后再通过胶带输送机送至成品料堆；大颗粒石料（筛上物）由胶带输 送机送至立式冲击破碎机（制砂机）进行细碎，细碎后的石料由胶带输送机再次 送进振动筛进行筛分，这样形成闭路多次循环。 （2）商品混凝土工段 ①生产时砂子、石子分别由装载机装入密闭的皮带输送机，送入搅拌机。此外，相临的粗石料仓或细石料仓之间有通道连接，以方便料仓内的砂子、石子通过装载机装入封闭的皮带输送机； ②水泥由散装水泥车辆运至厂区内，通过气力输送直接打入混凝土搅拌车向内的水泥仓筒(约能满足5天的用量)，仓底设有皮带计量计量器，生产时，水泥由皮带计量器计量后，经螺旋输送送入搅拌机。 ③粉煤灰、矿渣粉由密闭式罐车运入厂区，用气泵打入混凝土搅拌车间内的粉煤灰、矿渣粉仓筒（约能满足5天的用量），仓底设有皮带计量计量器，生产时，粉煤灰、由皮带计量器计量后，经螺旋输送送入搅拌机。 ④外加剂由运输车辆运入厂区内，由防腐泵抽入混凝土搅拌车间内外加剂储存罐（约能满足一年的用量），罐底设有称重传感器，生产时，由称重传感器计量后，由供液管路送入搅拌机。 ⑤生产过程中使用的水先储蓄于混凝土搅拌车间内的蓄水池内，由计量泵计量后，进入搅拌机。 ⑥搅拌机拌料过程在极短的时间内连续进行，受料完成后，开始搅拌，经搅拌后的混凝土装入混凝土搅拌运输车运往施工现场。 ⑦本工程水泥、粉煤灰和矿粉仓筒的顶部、搅拌机的顶部设有集气系统，原料运转时产生的含尘废气由集气系统收集后，经布袋除尘器净化后排放。 2.8产污环节分析： 水污染源：职工生活污水； 大气污染源：机制砂工段：破碎、筛分、制砂工序粉尘；商品混凝土生产工段：粉煤灰和矿粉仓筒的顶部、搅拌机生产过程中，原料运转时产生的含尘废气； 噪声：搅拌机、破碎机、筛分机、制砂机等设备噪声； 固体废物：职工生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、泥浆经过压滤后形成的泥饼。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1大气环境质量现状 (1)区域环境质量达标情况 本项目位于福鼎市，通过收集福鼎市环境监测站统计的关于福鼎市2019年的基本污染物的年均浓度，详见表5。 福鼎市区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m³) 标准值(μg/m³) 占标率(%) 达标情况 SO2 年均质量浓度 10 60 17 达标 NO2 年均质量浓度 13 40 32.5 达标 PM10 年均质量浓度 37 70 52.8 达标 PM2.5 年均质量浓度 19 35 54 达标 CO 日均质量浓度 1400 4000 35 达标 O3 日最大8小时平均质量浓度 104 160 65 达标 由上表6福鼎市区域空气质量现状评价表的达标评价可知，SO2、NO2、PM10 、PM2.5、CO、O3六项污染物全部符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准要求，可以说明项目所在区域福鼎市环境空气质量是达标的。 3.2地表水环境质量现状 为了解评价区域的水环境质量现状，本项目引用闽浙边贸工业园区跟踪评价期间委托厦门科仪检测技术有限公司对本项目周边地表水体双岳溪及索溪现状的监测结果。具体位置分布见表6。 涉及商业秘密，已删除 从表3.2-2统计及评价结果可知，监测断面各类污染物评价标准指数均小于1。总体而言，双岳溪和索溪水质现状各类指标监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质要求，总体水质现状符合水体功能区需求。 3.3声环境质量现状 本项目50m范围内无声环境保护目标，因此本评价不用监测声环境质量。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.4大气环境 本项目大气环境保护目标为西侧305m处的后岐，保护目标情况如下表所示，保护目标图详见附图2。 环境保护目标与建设项目距离和方位 环境要素 大气环境 名称 后岐 坐标 120.2660E ；27.3055N 保护对象 居民 规模 30户，110人 保护内容 居住环境 环境功能区 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 相对厂址方位及距离 W 305m 3.5声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.6地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源。 3.7生态环境 本项目用地性质属于工业项目，在产业园区内，故无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）水污染物 项目生产废水经厂区沉淀池预处理后，回用于生产工段，少量补充，不外排；车辆、设备、作业区地面冲洗水等经厂区沉淀池预处理后，循环使用，少量补充，不外排。 本项目位于福鼎市双岳项目区，厂区内产生的废水排入园区污水管网由蛤蟆山湾北侧湾内双岳污水处理厂统一处理达标后排放。废水排放执行《污水综合排放标 准》(GB8978-1996)表 4 中的三级标准后(其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道 水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 A 级标准)，具体排放限值详见表 9。 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4(摘录) 污染物名称 标准值 标准来源 pH 6～9 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4 三级标准 COD 500mg/L BOD5 300mg/L SS 400mg/L NH3-N 45mg/L 参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表 1 中 A 级标准 （2）废气污染物 运营期商业混凝土生产工段过程中粉尘废气执行《 水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311—2013）中表 1 及表 3 相关标准限值，详见表10。 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311—2013) （摘录） 污染物 最高允许 排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率(kg/h) 无组织排放 监控浓度限值 排气筒(m) 排放速率 监控点 浓度(mg/m3) 粉尘 20 15 / 周界外浓度最高点 0.5 （3）厂界噪声 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3类标准，具体详见表 11。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1(摘录) 时 段 厂界外声环境功能区类别 昼 间 夜 间 单 位 3 ≤65 ≤55 dB(A) （4）固体废物 运营期项目产生的生活垃圾，其贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337－2003)中的要求进行综合利用和处置。运营期项目产生的一般工业固体废物，其贮存应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的固废临时贮存场所的要求进行 处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《福建省关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(政2016号54号)、《福建省人民政府办公厅关于2015年度主要污染物总量减排工作的意见》(闽政办[2015]65号，2015年11月7日)，现阶段福建省主要污染物总量控制指标为：COD、NH3-N、SO2及NO2。 结合本项目的特征污染物，本项目无 SO2、NOx 的产生，因此确定本项目的污染物中总量控制的项目为：COD、NH3-N。本项目污染物控制排放总量为CODcr：0.765t/a，氨氮：0.061t/a。项目污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后，纳入污水管网，进入福鼎市双岳项目区污水处理厂处理。由于生活污水主要污染物COD、NH3-N属于工业园区内人口生活排放源，并且纳入污水厂处理，其总量由福鼎市双岳项目区污水处理厂统筹。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1扬尘 (1)施工单位应采取分块作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。 (2)建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理 (3)施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 (4)出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对沿线居民的影响。特别是车辆经过居民的道路，要求对道路积极洒水，防止运输扬尘。 (5)施工场地出口设洗车平台，进出场车辆在此清洗轮胎及车身，防止将工地泥土带入道路。 (6)施工过程中，产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运并平整压实，防止尘土飞扬。 (7)为控制施工期扬尘对周围环境的影响，项目施工过程中应依照《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)和《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)有关规定，采用“湿式施工作业”，对施工现场易产生扬尘的作业面(点)、道路等进行洒水降尘，在大风日加大洒水量及洒水次数。 4.2废水 ⑴ 施工现场因地制宜，场内设置隔油池和沉淀池，施工废水处理后回用于场区洒水等。 ⑵ 建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水进入附近水体。 ⑶ 项目设置施工营地，生活污水通过临时搭建的生活污水一体化处理设施处理，处理后用于周边农田灌溉，不直接排放到地表水环境中，对水体基本无影响。 4.3噪声 (1)本项目场界要求采取隔声减噪措施。如安装临时隔声屏障(设置不低于2.5m的围挡)、将高噪声施工设备布置在场地中部或者北部，最大程度减轻由于施工给周围居民生活环境带来的影响。 (2)选择低噪声的施工机械设备和工艺，如选用商品混凝土。 (3)施工单位必须在工程开工前十五日内，向环保部门申报工程项目名称，建筑施工场所及施工期限，可能产生的环境噪声分贝值和将所采取的防治措施等，并填报《建筑施工场地噪声申报登记表》申请报告经环保部门审批后，发给排污许可并报建设局和城建监察支队备案。 (4)合理安排施工时间，禁止在午间(12 时至14 时)和夜间(22 时至次日6 时)进行打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业；夜间禁止使用高噪声设备，如需要连续作业或者特殊需要，确要在22:00～次日6:00 时进行施工的，建设单位和施工单位应必须报经当地环境保护主管部门批准，并予以公告。 (5)合理布局施工设施，空压机、推土机等高噪声作业设备应尽量远离敏感点，并严格控制作业时间，避免噪音扰民，对施工设备要进行设置底座减振措施。 4.4固体废物 (1)施工期建筑垃圾集中堆放，及时清运，在工程结束前清扫干净。对可回用的建筑垃圾外运作为建筑材料二次利用；废金属经分拣、集中后由废旧金属回收单位回收再利用。不能利用的碎砖、混凝土块等废料经集中收集后，由建设单位委托建筑公司运往指定地点统一处置。 (2)项目场地内设置垃圾桶，生活垃圾委托当地环卫部门清理。 4.5振动 (1)采取自动化、半自动化控制装置，减少接振。 (2)改进振动设备与工具，降低振动强度，或减少手持振动工具的重量，以减轻肌肉负荷和静力紧张等。 (3)改革工作制度，专人专机，及时保养和维修。 (4)合理发放个人防护用品。 (5)建立合理劳动制度，坚持工间休息及定期轮换工作制度，以利各器官系统功能的恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.6废气 4.6.1污染源强 有组织废气污染物产生及排放情况表 污染源 污染物 名称 产生状况 治理措施 去除率（%） 是否为可行技术 排放情况 标准 浓度 (mg/m3) 浓度 (mg/m3) 产生量 （t/a） 浓度(mg/m3) 速率 (kg/h) 排放量 （t/a） 机制砂工段 颗粒物 2183.4 3.67 采用基本封闭的仓库，仅预留仓库门和皮带运输机通道、袋式除尘，收集率90% 99 是 1.51 0.00848 0.02 20 商品混凝土生产工段（骨料仓库废气） 颗粒物 1871.90 828.69 袋式除尘器，所有除尘器出口由管网接至一根15m排气筒，高空排放 99.6 是 7.49 1.38 3.31 商品混凝土生产工段（料仓、搅拌废气） 颗粒物 4071.05 6007.50 袋式除尘器，所有除尘器出口由管网接至一根15m排气筒，高空排放 99.6 是 16.28 10.01 24.03 无组织废气主要产生及排放情况表 序号 污染源 污染物 产生量 t/a 面源长度 面源宽度 面源排 放高度 治理措施 年排放时数 排放量 m m m h 排放速率 kg/h 排放量 t/a 1 破碎、筛分车 间粉尘 颗粒物 1.636 54.43 47 7.5 采用基本封闭的车间，仅预留仓库 门和皮带运输机 通道、连续水喷淋、土工布围挡等 2400 0.14 0.33 2 商品混凝土生产工段 颗粒物 11.12 230 92 7.5 控制厂区车辆车速，且经洒水抑尘作用后，运输扬尘产生量将明显降低 2400 4.69 11.25 4.6.1.1机制砂工段废气 本工程机制砂工段生产过程中可能产生粉尘的工序包括：石料破碎、筛分过程中产生的粉尘以及物料储存、输送等环节产生的粉尘等。 ⑴ 颚式破碎机、圆锥式破碎机和振动筛等破碎设备产尘 ① 破碎、筛分车间有组织粉尘排放 本项目主要废气污染源主要为颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机和振动筛等设备对大块石料进行破碎产生的粉尘。本项目原料主要为采购来的石方，根据实际 情况可知产生粉尘量较矿石小，从保守情况考虑，粉尘产生浓度根据《工业污染核算》（中国环境科学出版社，毛应淮编，2007.06.01）中相关内容，矿山石料破碎、 筛分产尘浓度可确定为粗碎（颚式破碎机）1000mg/m3、中碎 2500mg/m3、细碎 4500mg/m3，筛分 5000mg/m3。项目共2台破碎机，2 台振动筛设备，生产在封闭车间内进行，产尘总量约为12.225kg/d，则破碎及筛分的粉尘产生量为3.67t/a。其中生产车间破碎工序粉尘产生量为2.26t/a（0.942kg/h），经各自除尘支管汇入总管道，设计风量5600m3/h，捕集罩收集率为 90%，由单机袋式除尘器除尘净化后，最终经直径 0.5m、高度15m排气筒排放，除尘效率可达 99.0%。因此除尘器捕集的有组织粉尘量为2.034t/a（0.848kg/h），产生浓度为 151.4mg/m3，经过袋式除 尘后年排放粉尘 0.0203t/a（0.00848kg/h），排放浓度1.51mg/m3。 ② 破碎、筛分车间无组织粉尘 考虑新污染源的无组织排放从严控制，因此环评要求企业对原料堆场进行喷淋抑尘，在破碎机进料口和出料皮带口设置集气罩收集粉尘，以减轻粉尘污染，而且 本项目在筛分机采用塑料布、土工布围挡并在进料口和出料皮带口设置自动喷淋设 备喷水并采用除尘喷雾机，降尘率可达 80%以上，因此本项目生产车间粉尘无组织 排放量为 0.136kg/h，即 0.3272t/a。 ⑵ 物料储存、输送、汽车运输等环节产生的粉尘 ① 皮带输送过程中产生的粉尘 本项目破碎筛分工序以及结束后需将成品料输送到堆料场，在输送过程中使用皮带输送机进行输送，输送过程中将会产生少量粉尘，由于粉尘的产生量跟产品的 粒径和含水量有直接的关系，而皮带输送物料过程均为较大块物料且破碎筛分后需 经过水喷淋以及洗砂工序，含水率较高，不易起尘，因此本项目皮带输送过程产生 的粉尘量较小不再量化计算。 ② 物料储存、装卸产生的粉尘 项目产品目前堆放于厂区砂石料生产车间南区（室内）。项目主要产品为产品为石、砂料的粒径都相对较大，大于易起尘粒径（2～6mm），并且湿度较大，在风吹作用下起尘量很小，仅产生少量粉尘，而且堆场处于室内，因此本项目堆放过程产生 的扬尘量较小不再量化计算。 4.6.1.2 商品混凝土生产工段废气 本项目根据其采用的原料储存输送方式及生产工艺过程，运营期将产生的有组织粉尘主要有：①水泥料仓、矿粉和粉煤灰料仓仓顶粉尘；②混凝土生产线配料搅拌系统产生的粉尘。无组织排放粉尘主要有：①石子、砂原料卸料粉尘；②石子、砂原料堆场产生的扬尘；③厂内各车辆运输行驶产生的二次扬尘。 (1)有组织排放粉尘 ①项目有组织粉尘源强计算，本评价根据《第--次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》(中册) (2010 年修订)中3121水泥制品制造业(含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业)产排污系数，结合项目设计情况进行核实。该手册中与项目相关的水泥制品产排污系数摘录见下表： 3121 水泥制品制造业产排污系数表 产品 名称 原料名称 工序名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 各种 水泥 制品 水泥、砂 子、石子 等 物料输送 储存工序 所有规模 工业废气量 标立方米/吨-水泥 460 工业粉尘 千克/吨-水泥 2.09 物料混合 搅拌工序 所有规模 工业废气量 标立方米/吨-水泥 1419 工业粉尘 千克/吨-水泥 5.75 ②项目有组织废气源基本情况 项目的散装水泥、粉煤灰采用密封的专用运输车运至厂内，通过气泵将水泥、粉煤灰沿管道输送到水泥料仓、粉煤灰料仓储罐时，储罐排气孔、骨料仓库将产生粉尘。根据业主提供的资料，项目混凝土场区共有2条混凝土生产线，设置水泥料仓袋式除尘器、矿粉料仓袋式除尘器和粉煤灰料仓袋式除尘器共计4个，搅拌机主机袋式除尘器2个。根据项目相关行业要求，需在每个库顶及搅拌机主机上方各自安装1台袋式除尘器加以除尘处理后排放，因此共需设置8套袋式除尘器，通入同2个排气筒（料仓、搅拌废气（DA001）和骨料仓顶废气（DA002）），统一排放。根据统计资料袋式除尘器处理效率达99.6%-99.9%，本评价取99.6%。 项目物料混合搅拌在--体化混凝土搅拌机内进行，粉状物料通过螺旋输送机沿密封的管道输送到搅拌机中，因其对粉状物料的扰动将会产生粉尘从设备通风口外排。根据项目建设要求，项目混合粉尘通过袋式除尘器加以除尘处理后排放。 商品混凝土工段废气源强 污染源 废气量 （万m3/a） 粉尘产生情况 排放情况 产生浓度 （mg/m3） 产生速率 （kg/h） 产生量 （t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 料仓、搅拌废气（DA001） 14756.6‬ 4071.05 2503.14‬ 6007.496 12.68 10.01 骨料仓顶废气（DA002） 44269.92 1871.90 345.30 828.69 7.49 1.38 (2)无组织排放粉尘 ①石子、砂原料卸料粉尘 石子、砂从运输车辆卸到原料堆场由于有约1.2m 左右的落差而将产生粉尘。 根据经验，通过在原料堆场设喷雾酒水装置，适时对卸料物料进行酒水抑尘，可有效减少粉尘产生量，且其污染源为间歇源，通过采取有效防护措施后，对周边环境影响不大，本评价不作具体分析。 ②原料堆场扬尘 项目水泥、粉煤灰采用储罐存储，原料石子因颗粒较大、比重大，一般不易产生扬尘，因此本项目原料堆场扬尘主要来自于砂石堆场。即原料堆场因风力的动力作用将会产生扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土砂的含水率越小，扬尘的产生量就越大。本次类比采用西安冶金建筑学院的起尘量推荐公式: 物料卸载起尘量： 式中：Qp——起尘量，mg/s； Ap——起尘面积，m2； U——平均风速，取1.6m/s。 经计算本项目卸载产生的粉尘量约为0.132t/a（0.055kg/h）。 ③运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h；取15km/h； M——汽车载重量，t；取12t/辆； P——道路表面粉尘量，kg/m2； L——为道路长度，km。取0.2km； 经计算，项目汽车动力起尘量为11.25t/a。 对道路扬尘，建设单位需采取洒水、降尘措施，要求运送建筑原料的车辆实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。采取以上措施，抑尘效率可达80%左右。 4.6.2废气影响分析 4.6.2.1有组织废气 （1）机制砂工段 本项目主要废气污染源主要为颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机和振动筛等设备对大块石料进行破碎产生的粉尘。本项目原料主要为采购来的石方，根据实际 情况可知产生粉尘量较矿石小，从保守情况考虑，粉尘产生浓度根据《工业污染核算》（中国环境科学出版社，毛应淮编，2007.06.01）中相关内容，矿山石料破碎、 筛分产尘浓度可确定为粗碎（颚式破碎机）1000mg/m3、中碎 2500mg/m3、细碎 4500mg/m3，筛分 5000mg/m3。项目共2台破碎机，2 台振动筛设备，生产在封闭车间内进行，产尘总量约为12.225kg/d，则破碎及筛分的粉尘产生量为3.67t/a。其中生产车间破碎工序粉尘产生量为2.26t/a（0.942kg/h），经各自除尘支管汇入总管道，设计风量5600m3/h，捕集罩收集率为 90%，由单机袋式除尘器除尘净化后，最终经直径 0.5m、高度15m排气筒排放，除尘效率可达 99.0%。因此除尘器捕集的有组织粉尘量为2.034t/a（0.848kg/h），产生浓度为 151.4mg/m3，经过袋式除 尘后年排放粉尘 0.0203t/a（0.00848kg/h），排放浓度1.51mg/m3。可以达到DB35/1311-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表2标准(有组织排放的排气筒高度15m，颗粒物排放浓度不大于20mg/m3)。 （2）商品混凝土生产工段 项目散装水泥、粉煤灰、矿粉、砂子、石子等从运输车辆中通过气泵打进储罐时，储罐排气孔将产生粉尘，根据项目相关行业要求，需在每个库顶上各自安装1台袋式除尘器加以除尘，经该袋式除尘器处理，再经高于袋式除尘器顶3m排气筒(总高度大于15m)排放。水泥粉煤灰矿粉贮存罐仓顶废气袋式除尘器的效率可达到99.6%，粉尘经袋式除尘器处理后，可以达到DB35/1311-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表2标准(有组织排放的排气筒高度15m，颗粒物排放浓度不大于20mg/m3)。仓库的粉尘经除尘处理后，可做到达标排放，对周边大气环境及敏感目标的影响较小。 ②无组织 无组织粉尘主要产生于生产线生产产生的粉尘、堆场粉尘及以及车辆运输过程，企业对无组织产生工序配套水喷淋装置，定期喷水，保持砂、石堆表层湿润，采取此措施后，可将扬尘量减少80%以上，处理后无组织粉尘产生量为2.8272t/a，产生速率为0.393kg/h，可满足DB35/1311-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的标准限值。 经上述分析，项目排放废气均能达标排放。本项目区大气环境质量良好，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP等污染物符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求；因此本项目建设对大气环境影响较小。 4.6.3废气污染治理措施及可行性 ①有组织 车间采用基本封闭的仓库，仅预留仓库门和皮带运输机通道，颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机工段粉尘收集经袋式除尘器处理后通过15米高的排气筒排出室 根据工程分析，本项目粉尘经除尘器处理后， 再经高于袋式除尘器顶3m排气筒（总高度大于15m）排放，改建工程砂石生产经过布袋除尘器处理后的破碎、筛分、制砂工序粉尘可以达到《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311—2013) 表2中相关标准。 ②无组织 ①建设单位需制定生产的严格操作规程，加强管理,健全文明生产制度并落实,尽可能减少粉尘的无组织排放量。 ②砂、石原料输送过程应采用封闭的管道输送机，避免物料在输送途中酒落，产生扬尘。 ③项目生产过程中原料的搬运、搅拌可能产生少量粉尘，因此项目的生产操作应在厂房内进行，对搅拌设备密闭达到降尘目的。 ④应定期对作业场地、厂区道路进行清扫，并视情况进酒水抑尘，保持厂区清洁，做好场地降尘，防止因地面粉尘引起的二次扬尘。原料运输过程中应对运输车辆加盖蓬布，防止粉状物料随风扬尘。 ⑤装卸扬尘，可在原料堆场周围设置多个喷雾装置，当砂、石等产尘物料装卸时，对其进行喷雾洒水处理。防止物料装卸过程中人为因素对环境造成影响。 ⑥设置专门的原料堆放场所,原料堆场设置围墙,围墙高度应比原料堆高出1m,地面采用防渗水泥地面;同时配置水喷淋系统，喷头的喷射面积覆盖整个原料堆场，视天气情况向原料堆洒水，使原料堆的表面水分保持在10%左右。避免原料在雨天或重力的作用下扩散到原料堆场的外部空间，然后经自然干燥后产生扬尘污染。 ⑦加强厂区绿化，种植常年青阔叶林木，并采用高低结合，采取此措施可有效净化无组织粉尘废气，减少无组织废气的扩散对周边环境的影响。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119-2020)中给出的废气治理可行性技术，本项目废气处理设施均为可行性技术，因此废气治理措施可行。 4.6.4污染源监测计划 废气污染源监测计划 监测点位 监测项目 执行标准 监测频率 机制砂工段废气排放口 颗粒物 《 水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311—2013）中表 1、表3 中相关标准 半年一次 商品混凝土生产工段废气排放口 颗粒物 半年一次 厂界 颗粒物 半年一次 4.7废水 4.7.1污染源强 （1）商品混凝土工段生产用水 项目年产混凝土80万m3。根据现场调查及业主方提供，1m3混凝土搅拌工序需加水0.18t，因此，本项目搅拌工序需加水14.4万t/a。生产废水带入产品，无外排废水。 机制砂工段生产用水 本项目生产废水经过浓密罐处理后，循环水处理系统处理后回用于生产中，不外排，浓密罐容积约为60m3。 （3）清洗用水 生产设备清洗用水：项目生产设备在不用的时候，必须先冲洗干净，以防止泥浆干化后损坏设备，故生产设备基本每天工作完毕后清洗一次。按工作300 天计算，搅拌机清洗用水量为300t/a，排放系数按 0.8 计算，则设备清洗废水量为240t/a。这部分废水显碱性，pH 值约为 10～12，其主要水质污染因子为 SS，SS 的浓度大致为 3000mg/L。 运输车辆清洗用水：项目目前混凝土销售量平均为1111m3/d，单车1次运输量为12m3 计算，每天约需运输93辆·次，每次均需对运输车辆进行冲洗，车辆冲洗水用量大致为 0.4t/辆·次，因此每天冲洗用水量约37.2t，年冲洗用水量约11160t。排放系数按0.8 计算，则车辆清洗废水量为8928t/a。该废水显碱性，pH 值约为10～12，主要水质污染因子为 SS，其浓度大致为 2000mg/L。 地面冲洗废水：本项目工作区面积约 1500m2，其冲洗水量按 5L/m3·d 计算，按 年工作 300 天计算，该部分用水量为 7.5m3/d（2250 m3/a），排放系数按 0.8 计算， 则地面冲洗废水量为 1800m3/a。这部分废水主要污染因子为 SS，其浓度约为 1500mg/L。 因此本项目营运期清洗用水量为13650t/a，废水产生量为10968‬t/a左右，这部分废水经沉淀池处理后，全部回用。 ③生活污水 项目拟定职工70人，其中50人住厂，根据 GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》，住厂职工生活用水量为 150L/d·人，不住厂职工生活用水量为50L/d·人，按年工作300 天计，则生活用水量为 8.5t/d(2550t/a)，排放系数按 0.8 计算，则生活污水排放量为 6.8t/d(2040t/a)，生活废水水质通过类比分析确定，其水质情况大体为pH：6.5～8.0、CODCr：500mg/L、BOD5：250mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。 4.7.2影响分析 （1）混凝土搅拌工段 建设单位在东北侧设置废水沉淀池。商品混凝土搅拌用水均带入产品，不外排。车辆、设备、地面的冲洗用水经四道废水沉淀池沉淀后（SS 的去处率以70%计，每个沉淀池尺寸均为 6m×6.5m×4m，总容积为 624m3，停留时间 12 小时）后循环使用。 （2）砂石制造工段 单位拟在车间内设置浓密罐一个（容积约60m3）。拟建项目生产过程中的洗砂废水及压滤废水经废水浓密罐沉淀及压滤后，停留时间12小时后循环使用，不外排。 （3）生活污水 本生活污水经化粪池预处理达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准后，通过区域污水管网汇入福鼎市双岳项目区污水处理厂统一处理，污水处理厂出水水质执行 GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准后排放至福鼎市双岳项目区污水处理厂，污水纳管证明详见附件。 综上所述，项目建成后全厂无废水直接排放到地表水环境中，对项目周边的地表水环境基本无影响。 4.7.3废水污染治理设施 项目厂区排水应按雨污分流设计，污水分类收集，分类处理，具体如下： （1）初期雨水 雨污分流，本项目初期雨水经本项目设置的雨水管网排入市政雨水管道，不排放。 （2）砂石生产废水 本次改建的碎石及机制砂工段废水，主要使用浓密罐对污水处理处理；经废水处理系统处理后循环回用于生产，不外排，浓密灌的体积约为 60m3。 浓密罐原理：浓密罐是基于重力沉降作用的固液分离设备,用金属钢板焊接板作为结构材料罐体呈圆形结构，罐下部为锥体圆筒形(堆角为45度)，支柱为四柱结构，中心进料管深度到罐体3/4处，罐顶部设溢流堰，罐底部为排料口配放料筏门，底部设反吹堵进气筏。 工作时污水净化体是竖式沉淀池的基本工作原理结合重力沉降作用的固液分离设备，可将含固量为2%～10%的矿浆废水通过重力沉降，提升为浓度40%～60%泥浆，同时罐体上部实现清水溢流，从而达到污水净化、固液分离的目的。 根据变更项目工程分析的水平衡情况，本项目洗砂废水经60m3浓密罐处理后，可以回用于洗砂工序。罐体体积规格符合要求。 （3）混凝土搅拌工段 建设单位在东北侧设置废水沉淀池。商品混凝土搅拌用水均带入产品，不外排。车辆、设备、地面的冲洗用水经四道废水沉淀池沉淀后（SS 的去处率以70%计，每个沉淀池尺寸均为 6m×6.5m×4m，总容积为 624m3，停留时间 12 小时）后循环使用。 （4）生活污水 本次变更项目不增加员工人数，生活污水产排量与现有项目一致，生活污水排放量为 6.8t/d(2040t/a)。 生活污水拟经化粪池处理达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标 准后，通过污水管网纳入污水处理厂集中处理。污水处理厂出水水质执行《城镇污 水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级B标准。 4.8噪声 4.8.1污染源强 项目生产过程中产生的噪声主要来源于烘干滚筒、振动筛、搅拌器、引风机、空压机、各类泵等，其声级在60～80 dB(A)间(距声源1m处)，其主要设备噪声级见表16。 项目主要设备噪声一览表 序号 设备名称 数量 （台/ 套） 产生噪声级(dB(A)) 位置 采取的降噪措施 排放噪声级(dB(A)) 1 颚破碎机 1 90-100 碎石、机制砂加工车间内 消声、减振、车间 隔声 70-80 2 圆锥破碎机 2 85-90 65-70 3 制砂机 1 85-90 65-70 4 振动筛 2 90-100 70-80 5 洗砂机 2 70-80 50-60 1 搅拌站 2座 85-90 商品混凝土生产区内 70-80 2 传输生产线 2条 75-85 65-75 3 装载机 1部 75-80 65-70 4 输送泵 2台 75-80 65-70 项目噪声影响情况一览表 序号 预测点 预测值 dB(A) 现状值 dB(A) 叠加后影响 值 dB(A) 昼间标准值 dB(A) 达标情 况 1 南侧厂界 54.9 59.1 60.5 65 达标 2 东侧厂界 46.1 60.2 60.4 65 达标 3 西侧厂界 51.1 57.3 58.2 65 达标 4 北侧厂界 55.1 57.8 59.7 65 达标 4.8.2噪声达标情况 (1)噪声点源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLA——因各种因素引起的衰减量，dB。 (2)多声源叠加公式 式中：Leq——预测点的总声压级，dB(A)； LA,i——第i个声源对预测点的影响值，dB(A)； N——声源个数。 (3)建筑围护结构的隔声量 建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。根据经验和计算，建筑围护结构的隔声量一般为15.0 dB(A)。 由表7.4-2的预测结果可知，运营期间，设备噪声经距离衰减后，厂界噪声贡献值为 46.1~55.1dB(A)，叠加现状值后，各厂界噪声值范围为 57.3~60.2dB(A)，各侧可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准，昼间65dB(A)的限值，运营期产生的噪声对周边声环境产生影响较小。但厂方应对高噪声设备采取隔声、减振等综合措施进行降噪，确保厂界噪声均可达到3类标准要求噪声达标。 4.8.3监测计划 噪声监测计划 监测点位 监测项目 执行标准 监测频率 厂界四周 Leq(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准 每季度一次，每次2d 4.9固体废物 4.9.1污染源强 (1)一般工业固废 营运期产生的固体废物为：卸料和生产过程中散失的原材料（石子、碎石、砂等）、废水沉淀池的沉渣、袋式除尘器收集的粉尘以及厂区职工生活垃圾。卸料和生产过程中散失的原材料（石子、碎石、砂等）全部作为原材料回收，不外排。沉淀池的沉淀渣定期进行打捞，打捞出来的沉淀渣经砂石分离机分离出砂、石、泥浆，分别回用于混凝土搅拌工序，不外排。袋式除尘器收集的粉尘回收重新用于生产，不外排。生活垃圾经集中收集后，由环卫部门定期清运。 除尘器收集后可全部回用于生产；浓密罐沉渣主要为原材石料表面附着的泥土，产生量约为1.65t/a，经压滤后变成泥饼，由福鼎市利民城市建筑垃圾处理有限公司定期清运（协议见附件）。 (2)生活垃圾 生活垃圾主要来源于员工的日常生产办公垃圾，生活垃圾由市政环卫部门每天统一收集清运。 项目固体废物产生情况一览表 类别 产生环节 固废名称 主要物质成分 形态 废物 类别 废物代码 产生量t/a 危险特性 储存方式 处置方式/去向 一般固废 除尘器粉尘及废石料 废石料、除尘器粉尘 石料、骨料粉尘 固态 / / 11968.964 / 除尘器 回用于生产 浓密罐沉渣 压滤泥饼 污泥 固态 / / 1.65 / 沉淀池 福鼎市利民城市建筑垃圾处理有限公司统一清运 生活垃圾 生产车间生活活动 生活垃圾 塑料袋、果皮等 固态 / / 18 / 袋装 环卫部门清运处理 4.9.2管理要求 固体废物的收集方式强调采用分类收集，即各种垃圾按不同性质，分别收集处置。 （1）砂石生产工段 主要有除尘器收集的粉尘和沉淀池沉渣等。布袋除尘器收集下来的除尘灰与沉淀池沉渣作为原料回用于生产，用于机制砂的混合制料，浓密罐泥浆经压滤机处理后产生的泥浆委托当地福鼎市利民城市建筑垃圾处理有限公司及时清理处置（协议见附件），有效地防止产生二次污染。 本项目生产固废按照 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮存和处置。 （2）商品混凝土生产工段 卸料和生产过程中散失的原材料(石子、碎石、砂等)全部作为原材料回收，不外排。通过类比，沉淀池沉渣的年产生量在32t/a左右，根据建设单位提供，沉淀渣定期进行打捞，打捞出来的沉淀渣经砂石分离机分离出砂、石、泥浆，分别回用于混凝土搅拌工序，不外排。 本项目年产生粉尘约12014.992t，袋式除尘器收集的收集效率为99.6%，年收集的粉尘量约为11966.93t。收集的粉尘回收重新用于生产，不外排。 本项目生产固废按照 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》贮存和处置。 （3）生活垃圾 生活垃圾经集中收集后，由环卫部门定期清运。 采取以上措施后，项目固体废物得到妥善处理，对周围环境影响不大。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内 容 要 素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 砂石生产线废气 | 颗粒物 | 将破碎机、筛分机、制砂机等设备安装在密闭车间内，并在各个设备上方设置集气罩，收集后的粉尘引至1套布袋除尘器处理后经过1根15m高排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311—2013) 表2中二级标准及无组织监控浓度排放限值 |
|  | 商业混凝土生产工段粉尘废气 | 颗粒物 | 2套搅拌机袋式除尘 器，2套水泥仓筒袋式除尘 器，2套粉煤灰仓筒袋式除 尘器，2套矿粉筒袋式除 尘器+1个 15m 排气筒，洒水喷淋系统等 | 达到 DB35/1311—2013《水泥工业大气污染物排放标准》表 2 相关标准限值（排气筒高度 15m，且高于本体建筑物 3m 以上，颗粒 物排放浓度≤20 mg/m3，）表 3 标准限值颗粒物无组织排放监控点厂界 外 20m 处，颗粒物浓度≤0.5 mg/m3） |
|  | 厂区无组织 | 颗粒物 | 喷淋洒水 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311—2013) 中无组织监控浓度排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | 水量 | 经化粪池处理后排入园区污水管网由双岳项目区污水处理厂统一处理达标后排放 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4 三级标准 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 商业混凝土生产工段生产废水 | SS | 四级沉淀池（624m3）+回用 | 不外排 |
|  | 砂石生产工段的生产废水 | SS | 浓密罐（60m3）+回用 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界噪声 | 连续等效A声级 | 设备采取隔声降噪减振和消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工生活过程 | 生活垃圾 | 设置存放点，环卫部门清运 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单(公告 2013年 第36号) |
|  | 一般工业固废 | 废石料、除尘器粉尘 | 回用于生产 |  |
|  |  | 压滤泥饼 | 福鼎市利民城市建筑垃圾处理有限公司统一清运 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区硬化，分区防渗 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | / |
| 其他环境 管理要求 | ①开展全过程管理，向入驻企业提出准入要求、时空管控要求，设立专门的环保机构或由“环保管家”参与管理，配备专职或兼职环保工作人员。 ②建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 ③加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 |

# 六、结论

福鼎市三虎建材有限公司预拌商品混凝土项目（变更）符合国家产业政策；项目选址合理；拟选厂址具有较好的外部条件，所在地区域现状环境质量较好，有较大的环境 容量；在采取本报告提出的各项环保措施后，能实现达标排放，对区域的环境质量 现状影响不大；项目建设具有较好的经济效益和社会效益。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本 项目的建设是可行的。 编制单位：福建省闽创环保科技有限公司 编制时间：2021 年4月2日

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 39.21t/a | / | 39.21t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.765t/a | / | 0.765t/a | / |
|  | 氨氮 | / |  |  | 0.061t/a | / | 0.061t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 18 t/a | / | 18 t/a | / |
|  | 除尘器粉尘 | / | / | / | 11969.3425 t/a | / | 11969.3425 t/a | / |
|  | 浓密罐沉渣压滤泥饼 | / | / | / | 1.65 t/a | / | 1.65 t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①