# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产1万吨全生物降解塑料制品项目

建设单位（盖章）：福建中环新材料科技有限公司

编制日期：        2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产1万吨全生物降解塑料制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2206-350982-07-01-470184 |
| 建设单位联系人 | ****** | 联系方式 | *********** |
| 建设地点 | 福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区 |
| 地理坐标 | （120度13分32.693秒，27度2分50.878秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2923塑料丝、绳及编制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29：塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福鼎市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2022]J030022号 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.67 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3500 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目无需设置专项评价。 表1 专项评价设置情况表 专项类别 设置原则 本项目设置说明 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 无，本项目排放的废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 无，本项目无生产废水外排 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 3 的建设项目 无，本项目风险物质存储量未超过临界量 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 无，本项目用水来自市政自来水管网供水，不属于新增河道取水的项目。 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 无，本项目不属于海洋工程建设项目。 |
| 规划情况 | 《福鼎市城乡总体规划（2014-2030年）》，福鼎市人民政府，2016年3月； 《福鼎市贯岭镇总体规划（2011-2030）》，福鼎市人民政府，2012年； |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《福鼎市城乡总体规划（2014-2030年）》符合性分析 根据《福鼎市城乡总体规划（2014-2030年）》，城镇体系职能结构规划：规划城镇职能形成“中心城市－副中心城市－重点镇－一般镇”四个层次，其中贯岭镇属于一般镇；同时规划将城镇职能类型为综合型、工贸型、农贸型、农旅型、渔旅型五类。贯岭镇属于农贸型，职能发展引导为市域北部一般镇，边贸产业组团，积极发展城乡公共服务，引导现代高效农林业、近郊休闲农业、商贸物流业等发展，协调发展纺织、家具等传统加工业。贯岭工业点提出适度引导汽摩配件和工艺品制造，要求适度发展，空间整合集聚。 本项目位于《福鼎市城乡总体规划（2014-2030年）》中的工业用地区，其中贯岭片区工业用地以发展汽摩配件、机械装备、铸造业、纺织业等为主的产业。本项目主要为生物可降解塑料袋制造，发展定位与规划区主导产业没有冲突或不利影响，项目的建设有利于规划区产业链的构建，因此项目建设符合《福鼎市城市总体规划（2017-2030年）》要求。 （2）与《福鼎市贯岭镇总体规划（2011-2030）》符合性分析 贯岭镇镇区规划范围包括现状贯岭镇区和北部的分水关片区，《福鼎市贯岭镇总体规划（2011-2030）》对贯岭镇的功能定位为：以农产品加工、无污染生态工业及物流集散为主导产业，福鼎市北部重要的工贸型城镇。 本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区，位于贯岭片区。贯岭片区主要功能为：中部为贯岭镇的行政、文化、商贸中心，西北部为居住区，东北部、东南部为工业集中区，产业为发展以汽摩配件、机械装备、铸造业、纺织业等为主的产业。本项目主要为生物可降解塑料袋制造，总体上是与《福鼎市贯岭镇总体规划（2011-2030）》相符合的。 |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”控制要求符合性分析 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》及《宁德市“三线一单”文本》，项目与宁德市“三线一单”管控要求符合性分析如下： （1）生态保护红线 宁德市生态保护红线为全市生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，包括水源涵养、生物多样性维护、水土保持、海岸防护等生态功能极重要区域，水土流失、海岸侵蚀及沙源流失等生态极脆弱区域，以及其他具有潜在重要生态价值的区域。 项目位于贯岭镇工业集中区，未涉及生态保护红线，因此项目建设与生态保护红线管控要求不冲突。 （2）环境质量底线 ①水环境质量底线 到2025年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上集中式饮用水水源水质达标率达100%。到2030 年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，县级以上城市建成区黑臭水体总体得到消除，县级以上集中式饮用水水源水质稳定达标。到2035 年，全市主要流域国、省控断面水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达100%，水生态系统实现良性循环。 项目所在区域属于《宁德市“三线一单”文本》中划定的水环境一般管控区。水环境一般管控区以维持区域水质和水生态现状为基本目标，限制新建、扩建污染严重工业项目，引导工业企业向工业园区集聚发展。落实普适性治理要求，确保污染达标排放。 本项目主要从事生物可降解塑料袋制造，项目外排污水为生活污水，生活污水经化粪池预处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1中B级标准限值）后，经园区污水管网纳入贯岭镇污水处理厂处理，不外排，不会对外环境造成不利影响，符合水环境工业污染一般管控区要求。 ②大气环境质量底线 到2025年，中心城区PM2.5年平均浓度不高于23μg/m3。县级以上地区空气质量PM2.5年平均浓度不高于18μg/m3。 根据《宁德市“三线一单”文本》，项目所在地为大气环境管控分区中的一般管控区。大气一般管控区以乡镇生活空间、农业空间为主，人口密度相对低于受体敏感区。其管控要求以产业转型、污染减排为主。从产业准入要求来看，不宜大规模进行工业项目的开发建设。 本项目所在区大气环境空气质量可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，项目主要从事生物可降解塑料袋制造，不属于大规模开发的建设项目；大气污染物主要为吹膜和印刷有机废气（以VOCs计）等，按照大气污染防治法要求采取措施后可做到达标排放，与大气环境一般管控区管控要求不冲突。 ③土壤环境风险防控底线 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》，到2025年，全市土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得 到管控，受污染耕地和污染地块安全利用率达93％以上。项目所在地为土壤环境一般管控区，以严格空间布局约束，加强土壤污染风险管控为目标。 项目主要从事生物可降解塑料袋制造，生产区及污水处理等区域均作防渗措施，且项目不排放持久性污染物，与土壤环境风险防控底线要求不冲突。 （3）资源利用上线 根据《宁德市“三线一单”生态环境分区管控方案》，水资源利用上线衔接水资源管理“三条红线”，土地资源利用上线衔接国土空间总体规划要求，能源资源利用上线衔接节能减排、能源规划等文件要求。 本项目用水来源于市政给水，用水量少与宁德市水资源利用上线管控要求相符；项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区，项目用地为工业用地，本次改建在现有已建厂房进行生产，不新增用地，不会突破土地资源利用上线；项目所在地不属于成果报告中划定的高污染燃料禁燃区，项目设备使用电能，与宁德市能源资源利用上线要求相符。 （4）环境准入清单 根据《宁德市生态环境准入清单》，项目所在地属于福鼎市一般管控单元，环境管控单位编码ZH35098230001。其管控要求见表1.1-1。 表1.1-1 项目与宁德市生态环境总体准入要求符合性分析 管控单元 管控要求 符合性 福鼎市一般管控单元ZH35098230001 空间布局要求 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 不涉及以上空间布局约束，符合 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。 1.2产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“十九、轻工中“3、生物可降解塑料及其系列产品开发、生产及应，农用塑料节水器材和长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产类”，且项目已通过福鼎市工业和信息化局的备案，备案编号：闽工信备[2022]J030022号，因此，项目建设符合国家产业政策。 1.3选址可行性分析 1.3.1用地手续合法性分析 本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区，租赁福鼎市东岭纺织有限公司现有厂房，根据建设单位提供的不动产权证，项目用地性质为工业用地（产权证见附件5），综上分析，该项目建设用地手续合法，符合福鼎市土地利用规划。 1.3.2与区域规划符合性分析 （1）与《福鼎市贯岭镇总体规划（2011-2030）》符合性分析 本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区，位于贯岭片区，项目所在地块为工业用地（附图7），项目主要为塑料编织品制造，项目选址与《福鼎市贯岭镇总体规划（2011-2030）》相符合的。 （2）与周边环境协调性分析 项目东面隔工业区道路距离约10m为诚峰机械有限公司，距离约210m为福鼎市新鹏纺织有限公司；项目北侧隔工业区道路距离约30m为贯岭镇污水处理厂；项目东南侧距离约36m为福建晨霖纺织有限公司，均为生产企业，与本项目不存在相互干扰、相互影响的现象。因此，本项目与周围企业基本相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目基本情况 2.1.1项目由来 福建中环新材料科技有限公司成立于2021年11月，是一家生产环保新材料、塑料制品制造、塑料制品销售；生物基材料技术研发的企业。计划投资3000万元，在福鼎市贯岭工业项目集中区内租赁福鼎市东岭纺织有限公司现有厂房，面积3500m2，建设年产1万吨全生物降解塑料制品项目，产品为全生物可降解塑料袋。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等的相关规定，本项目生产分别属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中：二十六、橡胶和塑料制品业29中塑料制品业292中的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理目录（节选） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十六、橡胶和塑料制品业29 53 塑料制品业292 以再生塑料为原料生产；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） / 因此，福建中环新材料科技有限公司委托本单位编制该项目的环境影响报告表。本评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定编制成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。 2.1.2项目基本情况 （1）项目名称：年产1万吨全生物降解塑料制品项目 （2）建设单位：福建中环新材料科技有限公司 （3）建设地点：福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区 （4）总 投 资：3000万元 （5）占地面积：厂房建筑面积3500m2 （6）工程规模：年产1万吨全生物可降解塑料制品 （7）项目性质：新建 （8）生产定员：生产定员25人 （9）工作制度：年生产日300天，单班制，每班8个小时 （10）周边概况：本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭镇工业集中区H-13地块，用地性质为工业用地，项目周边均为工业生产加工企业。项目东面隔工业区道路距离约10m为诚峰机械有限公司，距离约210m为福鼎市新鹏纺织有限公司；南面靠近山体；西面距离约35m为荷溪以及山体；项目北侧隔工业区道路距离约30m为贯岭镇污水处理厂；项目东南侧距离约36m为福建晨霖纺织有限公司，220m为福鼎市新鹏纺织有限公司；项目东南侧距离约440m为待建贯岭安置小区，480m为贯岭小学，660m贯岭镇区。其分布情况见附图2，项目周边环境见附图3。 2.2项目主要工程内容 项目主要工程组成详见表2.2-1所示。 表2.2-1 项目工程组成一览表 项目名称 主要建设内容 主体工程 生产车间 1层，建筑面积3000m2，布置吹膜机、制袋机、混料机、印刷机、打包机等生产设备，并设置原料和成品仓库等。 公用工程 供电系统 园区供电系统提供 给水系统 园区供水管网提供 排水系统 雨污分流制。雨水排入雨水管网生活污水预处理后沿路接至贯岭污水干管，排入贯岭镇污水处理厂处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理。 环保工程 废水治理 生活污水经现有化粪池处理后沿路接至贯岭污水干管，排入贯岭镇污水处理厂处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理。 废气治理 吹膜和印刷废气 在生产车间内每台吹膜机熔融段出口和印刷机侧方设置侧吸集气罩，将生产过程产生的有机废气（以非甲烷总烃计）收集后，引至1套二次活性炭吸附处理后，通过15m高排气筒排放（DA001） 噪声治理 选用低噪声设备，设置减振基础、采取车间隔声等降噪措施。 固废治理 生活垃圾 厂区内设置生活垃圾收集桶，由环卫部门清运处置 一般固体废物 设置1个一般固体废物堆场，面积20m2。 危险废物 设置1个危险废物暂存间，面积10m2，委托有资质单位清运处置 2.3 产品方案和主要原辅材料 （1）项目产品方案 项目具体产品方案及产量情况详见表2.3-1。 表2.3-1 项目产品方案情况一览表 序号 产品方案 年产量（吨） 1 包装袋 1000 2 背心袋 2000 3 快递袋 2000 4 环保袋 5000 （2）主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗见表2.3-2。 表2.3-2 项目主要原材料消耗一览表 序号 原料名称 型态 年用量（吨） 最大储存（吨） 储存方式 1 2 3 能源消耗详见表2.3-3。 表2.3-3 项目能源消耗一览表 序号 能源名称 单位 年用量 备注 1 新鲜水 t/a 1125 园区供水 2 电 万kwh/a 270 园区供电 主要原辅材料及能源理化性质见表2.3-4。 表2.3-4 项目主要原辅材料理化性质表 序号 名称 理化性质说明 1 2 3 2.4主要生产设备 本项目主要生产设备见表2.4-1。 表2.4-1 主要设备一览表 序号 设备名称 数量/台 1 2 3 4 5 6 2.5 厂区平面布置 本项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区，项目厂区总平面布置见附图5。 项目厂房租赁福鼎市东岭纺织有限公司现有厂房，根据生产工艺流程，依次布置混料区、吹膜区、印刷区和制袋打包区。 根据生产加工优化布局原则，办公区与生产区相对分隔，功能分区明确，平面布置合理可行，建设单位通过落实本评价提出各项环保措施，确保达标排放前提下，从环境保护角度分析，本项目厂区总平面布置是比较合理的。 本项目最近的敏感目标为项目东北侧480m处的贯岭镇小学，区域主导风向为东风，敏感目标和办公区均不位于主导风向下风向，同时将高噪声设备布设于厂房内，远离职工生活办公区域，从平面布置上减少了对居民和工作人员的影响。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6 生产工艺流程 生产工艺流程及产污环节图见图2-1： 图2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 据上述工艺概述，项目运营期生产产污环节汇总见表2.6- 1。 表2.6-1 项目运营期生产产污环节汇总表 类别 污染源 污染物 治理措施 废水 职工生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 经化粪池处理达标后接入市政管网 废气 吹膜和印刷 非甲烷总烃 侧吸集气罩+二次活性炭吸附装置+15m高排气筒 固废 活性炭吸附装置 废弃活性炭饱和物 属于危险废物，委托有资质 单位处理 油墨仓库 油墨空桶 职工生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒、塑料袋等 委托环环卫部门统一清运处置 噪声 生产设备 / 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境质量现状 3.1.1 地表水环境质量现状 本项目生产废水不外排，生活污水经厂区现有化粪池预处理后经园区污水管网纳入贯岭镇污水处理厂集中处理，尾水经市政污水管网，纳入福鼎市第一污水处理厂深度处理，尾水排入桐山溪下游水域。 根据宁德市生态环境局网站2021年3月01日公布的《宁德市环境质量现状2020年度》的内容可知：“2020年，全市共有81个小流域水质评价断面，Ⅰ类-Ⅲ类水质比例为96.3%，同比上升2.5个百分点。其中，Ⅰ类水质比例1.2%，同比持平；Ⅱ类水质比例61.7%，同比下降6.2个百分点；Ⅲ类水质比例34.6%，同比提高9.9个百分点；Ⅳ类水质比例3.7%，同比下降1.2个百分点；无Ⅴ类水质，同比下降1.2个百分点；未出现劣Ⅴ类水质断面。因此评价认为项目最终纳污水体（桐山溪）的水环境质量良好，可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ、Ⅳ类标准。 3.1.2大气环境质量现状 （1）区域环境质量达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次项目评价区域环境空气质量现状采用宁德市生态环境局发布的《宁德市环境质量状况2021年度》进行评价。 根据《宁德市环境质量状况2021年度》，福鼎市2021年SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度分别为12μg/m3、5μg/m3、31μg/m3、12μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为104ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。福鼎市2021年的环境质量概况见表3.1-1。 表3.1-1 福鼎市2021年空气质量情况 评价因子 平均时段 现状浓度 标准限值 占标率 达标情况 SO2 年平均浓度 12μg/m3 60μg/m3 20.0% 达标 NO2 年平均浓度 5μg/m3 40μg/m3 12.5% 达标 PM10 年平均浓度 31μg/m3 70μg/m3 44.29% 达标 PM2.5 年平均浓度 12μg/m3 35μg/m3 34.29% 达标 CO 95百分位上日平均质量浓度 1.4mg/m3 4mg/m3 35.0% 达标 O3 90百分位上8h平均质量浓度 104μg/m3 160μg/m3 65.0% 达标 综上所述，福鼎市全市空气质量各项指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。 （2）其他特征污染物环境质量达标情况 本项目特征污染物为非甲烷总烃，经调查，国家及地方环境空气质量监测网无该区域大气特征污染物的监测数据，为进一步了解本项目大气环境质量现状，本评价引用《福鼎市东岭纺织有限公司东岭纺织专用设备和工艺品生产改建项目环境影响报告表》中委托福建晟立检测技术有限公司于2021年10月29~31日对贯岭镇居民点环境空气进行监测，监测结果见表3.1-2。 表3.1-4 检测结果一览表 采样日期 采样点位 采样频次 检测结果（mg/m3） 非甲烷总烃 2021.10.29 贯岭镇居民点01# 第一次 1.12 第二次 1.20 第三次 1.25 第四次 1.17 最大值 1.25 2021.10.30 第一次 1.33 第二次 1.02 第三次 1.07 第四次 1.44 最大值 1.44 2021.10.31 第一次 1.34 第二次 1.40 第三次 1.43 第四次 1.26 最大值 1.43 标准值 2.0 达标情况 达标 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》标准限值，因此项目所在区域环境空气质量较好。 本项目所在区域的常规污染物与特征污染物均符合污染物对应的环境质量标准，区域目前的环境空气质量属于达标区。 3.1.3 声环境质量现状 根据生态环境部环境工程评估中心“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。” 根据现场踏勘可知，项目周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2 环境保护目标 环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 功能及规模 保护级别 大气环境 贯岭镇小学 东北 480m 约350人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单 贯岭镇居民点 东北 660m 居民区 约2000人 贯岭安置小区 东 440m 居民区 约1200人 水环境 荷溪流域 西侧 35m / GB3838-2002Ⅲ类标准 声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标 / 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源 / 生态环境 项目位于工业园区内 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3 污染物排放控制标准 3.3.1 废水 本项目位于福鼎市贯岭工业区，项目运营期不产生生产废水。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，纳入福鼎市贯岭工业区污水处理厂进行处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准)，具体排放限值详见表3.3-1。 表3.3-1 项目污水排放执行标准 序号 污染物名称 三级标准 执行标准 1 pH（无量纲） 6～9 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中表4三级标准（其中NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级标准） 2 悬浮物（SS） ≤400mg/L 3 五日生化需氧量（BOD5） ≤300mg/L 4 化学需氧量（COD） ≤500mg/L 5 石油类 ≤20mg/L 6 氨氮（NH3-N）* ≤45mg/L 3.3.2 废气 本项目运营期废气主要是吹膜和印刷过程中产生的有机废气。 项目吹膜产生的有机废气（以非甲烷总烃计）执行福建省地方标准《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值中其他行业排放限值（100mg/m3）； 项目印刷产生的有机废气（以非甲烷总烃计）执行福建省地方标准《印刷行挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值中其他行业排放限值（50mg/m3）； 吹膜和印刷工序产生的有机废气经处理后通过1根15米高排气筒排放，则有机废气（以非甲烷总烃计）排放标准从严执行，即执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值中其他行业排放限值（50mg/m3） 项目厂界无组织有机废气和厂内无组织排放非甲烷总烃（监控点处1h平均浓度值）执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3企业边界监控点浓度限值要求；厂内无组织非甲烷总烃（监控点处任意一次浓度值）参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值。 表3.3-2 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1783-2018）（摘录） 污染物名称 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 厂内监控点浓度限值 企业边界监控点浓度限值 排放高度 排放速率 1h平均浓度 GB37822-2019任意一次浓度 非甲烷总烃 50mg/m3 15m 1.5kg/h 8.0mg/m3 30mg/m3 2.0mg/m3 3.3.3 噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准。详见下表3.3-3。 表3.3-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3类 65 55 3.3.4 固体废物 项目运营期间一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关规定；危险废物临时存贮场执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修订单；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制分析 3.4.1总量控制因子 根据国家“十四五”期间污染物总量控制要求及《福建省十四五生态环境保护规划》、《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》（闽政[2014]24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发[2014]9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX、VOCs。 3.4.2污染物总量控制指标 本项目无生产废水外排，生活污水排放量为1800/a，污染物排放量COD为0.045t/a，NH3-N为0.0045t/a。本项目生活污水经化粪池处理后，纳入贯岭镇污水处理厂集中处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理。 根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号）的规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”，因此，项目生活污水不需要进行总量申请。 本项目大气污染物主要为VOCS，不涉及SO2、NOX排放。VOCS排放量为2.244t/a，VOCS排放由建设单位根据环评报告核算量作为总量控制建议指标，本项目已取得《宁德市福鼎生态环境局关于福建中环新材料科技有限公司VOCs总量调剂方案的意见函》，宁鼎环函[2022]197号。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境影响分析及保护措施 本项目依托现有工程已建厂房，无施工期土建、结构等施工活动，项目施工期主要为设备安装及调试。项目设备调试简单，且时间较短，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响分析及保护措施 4.2.1 废水 4.2.1.1 废水污染源强分析 本项目生产过程不产生生产废水，外排废水主要为职工生活污水。 项目定员25人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），职工生活用水定额取150L/d•人，则项目生活用水为3.75t/d。本项目年工作300天，则年用水量为1125t，生活污水排水系数按80%计，则污水排放量为3.0t/d（900t/a）。 生活污水中污染物成分简单、浓度较低，参考《给排水设计手册》典型生活污水水质示例，主要污染指标浓度为COD：400mg/L，BOD5：250mg/L，SS：280mg/L，NH3-N：35mg/L。 项目产生的生活污水经依托现有化粪池处理后，纳入贯岭镇污水处理厂集中处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理。 参考环评手册中《常用污水处理设备及去除率》，化粪池对污水的处理效率一般为：COD15%、BOD59%、SS30%、氨氮3%。则项目生活污水污染物产生及排放情况详见表4.2-1。 表4.2-1 运营期生活污水产生和排放情况表 污染物 废水量 COD BOD5 SS NH3-N 处理前 产生浓度(mg/L) 900t/a 400 250 280 35 年产生量(t/a) 0.36 0.23 0.25 0.031 化粪池 处理后 排放浓度(mg/L) 340 228 196 34 年排放量(t/a) 0.31 0.21 0.18 0.031 污水厂 处理后 排放浓度(mg/L) 50 10 10 5 年排放量(t/a) 0.045 0.009 0.009 0.0045 排放去向 纳入贯岭镇污水处理厂集中处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理。 允许排放标准（GB8978-1996中三级标准） 500 300 400 45 达标性 达标 达标 达标 达标 注：福鼎市第一污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 4.2.1.2 水环境影响分析及保护措施 （1）生活污水排放情况 项目外排生活污水产生量为3t/d（900t/a），生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A级标准）后经园区污水管网，纳入贯岭镇污水处理厂集中处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理。 （2）接管可行性分析 ①管网衔接可行性分析 项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区，贯岭镇污水处理厂位于本项目北侧，根据贯岭镇污水处理厂的管网分布，本项目周边道路已铺设有污水收集管线，因此本项目产生的生活污水纳入园区市政污水管网是可行的。 ②园区污水从接纳水质水量分析 A、废水水量的影响分析 本项目废水总排放量3t/d，目前贯岭镇污水处理厂近期处理能力为4000t/d，根据污水厂提供的资料，目前污水处理厂日处理废水约为3000m3，尚有约1000m3/d的处理余量。本项目外排水量占剩余处理能力的0.3%，比例很小，对贯岭镇污水处理厂的水力负荷影响不大。因此本项目生活污水经厂区内化粪池处理后通过园区污水管网纳入贯岭镇污水处理厂集中统一处理，不会造成明显的负荷冲击。 B、废水水质的影响分析 本项目排放的废水主要为生活污水，污染物成分简单，可生化性高，生活污水经化粪池处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 二级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- 2015）表1中的 A级标准），水质能够满足贯岭镇污水处理厂的接管标准，不会对贯岭镇污水处理厂负荷和处理工艺产生影响，也不会对城市污水管道产生腐蚀影响，因此项目水质水量均能满足污水厂接纳标准，对污水处理厂的污染负荷的影响较小，本项目废水排放对污水处理厂的冲击不大。 综上所述，本项目在福鼎市贯岭工业区污水处理厂服务范围之内，运营后能够通过园区污水管网纳入贯岭镇污水处理厂处理，符合该污水厂的水量、水质的要求，不会对该污水厂的处理工艺造成冲击。本项目排放的污水经贯岭镇污水处理厂处理达标后排放，对水环境影响不大。 表4.2-2 废水类别、污染物及污染治理措施设施信息表 序号 废水 类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理措施 排放口编号 排放口是否符合要求 排放口类型 名称 工艺 是否为可行技术 1 生活 污水 COD 福鼎市贯岭工业区污水处理厂 连续排放，流量稳定 化粪池 化粪池 可行 DW001 是 生活污水处理设施排放口 BOD5 SS NH3-N 表4.2-3 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量 （万t/a） 排放 去向 排放 规律 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L） 1 DW 001 120.222865° 27.386526° 0.09 福鼎市第一污水厂 连续排放，流量稳定 福鼎市第一污水厂 CODCr 50 BOD5 10 SS 10 NH3-N 5 表4.2-4 废水污染物排放信息表 序号 排放口 编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 50 0.00015 0.045 BOD5 10 0.00003 0.009 SS 10 0.00003 0.009 NH3-N 5 0.000015 0.0045 全厂排放口合计 COD 0.045 NH3-N 0.0045 4.2.1.3废水污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）等相关要求，本项目废水污染源监测计划如表4.2-5所示。 表4.2-5 废水污染源监测计划 监测点位 监测指标 监测频次（间接排放） 执行标准 生活污水排放口 pH、COD、 SS、氨氮、BOD5 每年1次 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 4.2.2 废气 4.2.2.1废气污染源强分析 本项目废气主要是吹膜和印刷过程中产生的有机废气。 （1）吹膜工序有机废气 吹膜工序产生的有机废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册：塑料丝、绳及编织品制造行业系数表，详见表4.2-6。 表4.2-6 注塑废气污染源系数表 产品 工艺名称 污染物指标 产污系数 塑料袋 熔化-挤出-吹膜 VOCs（非甲烷总烃） 千克/吨-塑料 3.76 本项目原料为可降解塑料颗粒，其中聚乙烯（PE）使用量为1000t/a，其余原料为改性可降解塑料颗粒，主要成分为淀粉等，不会产生VOCs。VOCs主要来源于聚乙烯（PE）。VOCs（非甲烷总烃）产生量为10000×3.76÷1000=3.76t/a。 （3）印刷工序有机废气 印刷使用水性油墨，会产生一定量的有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃，参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中表B.1和建设单位提供的MSDS资料，印刷工序中水性油墨中挥发性物质占比为3%。项目水性油墨使用量为1.0t/a，则印刷工序产生的有机废气量=1.0×3%=0.03t/a。 综上分析，项目废气产生源强详见表4.2-7。 表4.2-7 废气污染源产生情况表 产污节点 污染物因子 产生量t/a 吹膜工序 非甲烷总烃 3.76 印刷工序 非甲烷总烃 0.03 4.2.2.2废气治理措施 治理措施：项目拟在每台吹膜机熔融工段和印刷机设置侧吸集气罩，收集后引入1套有机废气治理措施，采用二级活性炭吸附进行处理后通过1根15米高排气筒排放（DA001）。 参考《大气污染控制工程》（高等教育出版社）中的集气罩的设计规范，根据建设单位提供的设备参数，风机风量为15000m3/h。 收集率：参照《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》：“密闭式局部收集的逸散VOCs废气收集率应达到80%以上”，环评取80%。 处理效率：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数，一次性活性炭吸附对VOCs去除率为30%，项目采用二级活性炭吸附装置，对VOCs去除率为1-（1-30%）×（1-30%）=51%。 排放口基本情况见表4.2-8，废气污染物产排情况详见表4.2-9。 表4.2-8 项目废气排气筒基本情况一览表 序号 排气筒编号 排气筒底部中心坐标/m 排气筒 度/m 排气筒出口内径/m 烟气温 度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 排放口类型 X Y 1 DA001 120.22227 27.38737 15 0.5 20 2400 连续 一般排放口 |

表4.2-9  废气污染物产排情况一览表

| 生产车间 | 产污环节 | 污染物种类 | 排放形式 | 产生情况 | 治理措施及去除效率 | 是否为可行性技术 | 排放情况 | 排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) |  |
| 生产车间 | 吹膜工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 125.333 | 1.253 | 3.008 | 二级活性炭吸附 去除率： VOCs：51% 风机风量：15000m3/h | 是 | 41.269 | 0.619 | 1.486 | DA001 |
|  | 印刷工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 2.000 | 0.010 | 0.024 |  |  |  |  |  |  |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 无组织 | / | 0.316 | 0.758 | 加强区域或车间密闭和提高收集效率 | 是 | / | 0.316 | 0.758 | / |
| 合计 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 3.79 | / | / | / | / | 2.244 | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2.3大气影响分析 （1）吹膜和印刷废气 项目拟在每台吹膜机熔融工段和印刷机设置侧吸集气罩，收集后引入1套有机废气治理措施，采用二级活性炭吸附进行处理后通过1根15米高排气筒排放（DA001），根据上述计算。经处理后的有机废气排放浓度和排放速率可达到《印刷行挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值中其他行业排放限值。 （2）无组织废气 项目有机废气产生量较少，经有效收集和空气扩散衰减后，非甲烷总烃企业边界浓度均可满足《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中相关标准；厂区内监测点浓度也可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。 综上分析，项目所排放的废气对区域环境空气影响很小 4.2.2.4废气治理措施可行性分析 （1）活性炭吸附装置 活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭分为粉末活性炭、粒状活性炭及活性炭纤维，但是由于粉末活性炭产生二次污染且不能再生而被限制使用。本项目使用纤维活性炭，活性炭纤维比表面积大，有机废气通过吸附床，与活性炭接触，废气中的有机污染物被吸附在活性炭表面，从而从气流中脱离出来，达到净化效果。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表A.2，详见表4.2-10。 表4.2-10 塑料制品废气处理措施可行性分析 产污环节 污染物 可行技术 项目实际 是否可行 塑料丝、绳及编制品制造 非甲烷总烃 喷淋；吸附；吸附浓缩+热办燃烧/催化燃烧 二级吸附 可行 （2）无组织废气 针对未经捕集的有机废气，对项目提出如下具体控制措施以减少有机废气无组织挥发量： A、车间有废气产生的设备设置独立密闭空间，相对封闭，收集效率高，生产废气排至VOCs废气收集处理系统，减少废气的排放，对周边环境影响较小。 B、根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)，VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； C、严格按照生产工序要求，作业时按照规范操作，严格控制工作时间，采用低毒、低挥发性的原料，减少生产过程中的易挥发物质的无组织排放。 D、合理布置车间，项目正常生产过程中，保证废气收集系统与生产设备自动同步启动，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 E、加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放； F、建设单位应配备环保方面专业人员，并定期检查各环保设施，确保不发生非正常工况下的废气排放。同时项目废气处理应加强管理，防止因处理设施故障造成废气非正常排放。 G、为了避免影响车间内职工的身体健康，建议为工人配备一定的辅助防护措施。 通过上述措施和源强分析，项目产生的有机废气排放指标符合《印刷行挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）中相关标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求的污染物排放限值，项目产生废气对周边大气环境影响较小，防治措施可行。 （3）长期稳定运行和达标排放要求 ①为确保活性炭对有机废气的净化效率，采用纤维状吸附剂时，气体流速宜低于0.15m/s； ②活性炭的断裂强度应不小于5N，BET比表面积应不低于1100m2/g； ③当排气浓度不能满足设计或排放要求时应更换吸附剂； ④有机废气废气中颗粒物含量不得超过1mg/m3时； ⑤采用孔径、空容分布及比表面积大的活性炭纤维； ⑥采用纤维状吸附剂时，吸附单元的压力损失宜低于4kPa； ⑦保证吸附质与吸附剂之间一定的接触时间，才能使吸附剂发挥最大的吸附能力。 项目要求企业定期对废气排放进行监测，发现超标时，也应及时更换饱和的活性炭，工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，有机废气治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中。废活性炭吸附饱和物定期收集后交由有资质单位安全处置。 4.2.2.5废气污染源监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表9监测指标及最低监测频次表，本项目废气污染源监测计划如表4.2-11所示。 表4.2-11 大气污染物监测计划内容一览表 监测 内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 废气 DA001排气筒 非甲烷总烃 每年1次 委托有资质单位 厂界上风向和下风向 非甲烷总烃 每年1次 厂区内车间外任意点（1h均值、任意一次浓度值） 非甲烷总烃 每年1次 4.2.3 噪声 4.2.3.1 噪声污染源强分析 本项目主要生产设备机械噪声源强详见表4.2-12，建设单位拟对运营期间的生产噪声采取设备基础减振、厂房隔声及厂区绿化等综合措施进行降噪，降噪效果约为15dB。 表4.2-12 运营期噪声污染源强一览表 序号 噪声源名称 数量 设备声级dB(A) 叠加后噪声级dB（A） 治理措施 降噪效果 dB(A) 1 吹膜机 20 85 98 设备减振、厂房隔声、绿化降噪等综合治理措施 15 2 混料机 10 85 95 3 制袋机 20 80 93 4 印刷机 10 80 90 5 打边机 10 80 90 6 缝纫机 10 85 95 7 螺旋杆空压机 1 85 85 8 风机 2 90 93 4.2.3.2 噪声达标分析 （1）噪声点源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLA——因各种因素引起的衰减量，dB。 （2）多声源叠加公式 式中：Leq——预测点的总声压级，dB(A)； LA,i——第i个声源对预测点的影响值，dB(A)； N——声源个数。 （3）建筑围护结构的隔声量 建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。根据经验和计算，建筑围护结构的隔声量一般为15.0 dB(A)。 本项目为单班制，夜间不生产，则夜间对周边声环境没有影响。采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响，预测结果见表4.2-13。 表4.2-13 噪声预测结果一览表 序号 点位 衰减量dB(A) 贡献值dB(A) 标准值dB(A) 昼间 1 北侧场界 15 55.11 65 2 西侧场界 58.77 65 3 南侧场界 58.40 65 4 东侧场界 53.65 65 由上表可知，项目产生的机械设备噪声在经墙体隔声、基础减振和距离自然衰减的情况下，厂界外昼间噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，夜间不生产，对周围环境的影响较小。 4.2.3.3噪声治理措施 本项目从合理布局、技术防治、管理措施等方面采取有效防噪措施： （1）合理布局： 将高噪声设备集中布置车间厂房内或设备房内，并尽量远离厂界，不得露天生产；生产车间在生产作业时尽量关闭门窗；在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减少噪声对环境的影响。 （2）技术防治： ①选用低噪声、环保型、节能型生产设备，对高噪声的设备设置底座基础减震； ②将高噪声设备置于室内，合理布局车间生产设备，设备不紧贴墙布置，尽量远离窗门； ③定期检查设备，注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态，减轻非正常运行产生的噪声污染，实行文明生产； ④泵机组和电机处设隔声罩或局部隔声罩、内衬吸声材料；部分电机配置消声器；泵房做吸声、隔声处理。如利用吸声材料做吸声吊顶，墙体做吸声处理；泵的进出口接管做挠性连接或弹性连接；泵机组做金属弹簧、橡胶减震器等隔振、减振处理。 （3）管理措施： 日常尽可能关闭门窗生产；加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗；为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应限制车速、禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输；定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行时产生的噪声。 4.2.3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）的要求，本项目噪声监测计划详见表4.2-14。 表4.2-14 项目监测计划内容一览表 监测 内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 噪声 东、西、南、北厂界外1m 等效连续A声级 1次/季 委托有资质的单位 4.2.4 固体废物 4.2.4.1 固体废物源强分析 本项目产生的固体废物主要是职工生活垃圾、废活性炭、废油墨空桶等。 （1）生活垃圾 项目职工人数25人，均住厂。住厂员工按1.0kg/人·d计，项目年生产300天，运营期生活垃圾产生量为7.5t/a，项目产生的生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运、处置。 （2）危险废物 ①废油墨空桶 项目预计产生油墨空桶0.5t/a。废弃油墨空桶桶属于危险废物，废物类别为HW12染料、涂料废物，废物代码900-252-12，需按照危险废物管理处置，收集后暂存危险废物暂存间由有危废处理资质的单位处理。 ②废活性炭 本项目废气设置二级活性炭吸附处理工艺，废气处理过程需定期对活性炭吸附装置填充的活性炭进行更换，以确保废气净化效果， 根据中国建筑出版社(1997)出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目按1t活性炭吸附0.5t有机废气计算，根据前文产排污分析可知，活性炭净化的有机废气量为1.522t/a，则预计项目年消耗活性炭量为3.044t，则项目每年产生的废活性炭吸附饱和物量约为4.566t/a。 项目计划每三个月更换一次活性炭吸附填料，确保项目有机废气达标排放。根据《国家危险废物名录》(2021版)，废活性炭废物类别为HW49，收集后暂存危险废物暂存间由有危废处理资质的单位处理。 综上分析，项目运营期各类固体废物产生及处置情况详见表4.2-16。 表4.2-18工程固体废物产生及处置情况一览表 序号 产生环节 固废名称 主要物质成分 属性 废物 类别 废物代码 产生量t/a 危险特性 储存方式 处置方式/去向 1 员工生活 生活垃圾 纸屑、果皮、塑料盒等 生活垃圾 / / 7.5 / 垃圾桶收集 委托环卫部门清运 2 生产工段 废空桶 残留油墨的空桶 危险废物 HW12 900-252-12 0.5 T，I 危废间暂存 委托有资质单位处置 3 废活性炭 吸附了有机废气的活性炭 HW49 900-039-49 4.566 T 4.2.4.2 固体废物管理要求 （1）一般工业固体废物的贮存和管理 根据国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及修改单中的要求，一般工业固体废物的贮存和管理应做到： ①一般工业固体废物应建立专门的一般固废收集房。不允许将危险废物和生活垃圾混入。 ②尽量将可利用的一般工业固体废物回收、利用。 ③临时储存地点必须建有雨棚，不允许露天堆放，以防止雨水冲刷，雨水应通过场地四周导流渠流向雨水排放管；临时堆放场地为水泥铺设地面，以防渗漏。 ④为加强管理监督，贮存、处置场所地应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场所》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 （2）危险废物的贮存和管理 危险废物的收集和贮存应遵循以下要求： 危险废物的收集容器和临时贮存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定执行。贮存区必须按GB15562.2的规定设置警示标志，并具有防雨淋、防日晒、防渗漏措施，且危险废物要有专用的收集容器，定期对所贮存的危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施。根据建设单位介绍，按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1实施）等文件、技术规范要求设置危险废物临时贮存间。 危险废物临时贮存的几点要求： A、危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装和容器必须设置危险废物识别标志，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 B、按《环境保护图形标识——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 C、由专人负责管理。危险废物按不同名录分类分区堆放，并做好隔离、防水、防晒、防雨、防渗、防火处理。 D、应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。 E、贮存区内禁止混放不相容危险废物；禁止危险废物混入非危险废物中贮存；危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 F、危险废物临时贮存场所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存场所的地面与裙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5贮存场所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题；不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间；基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。具体设计原则参见《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）。 ①建立危废申报登记制度。由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账；危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施；危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 危险废物的运输采取危险废物转移“电子联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 “电子联单”应通过福建省固体废物环境监管平台申请电子联单，危险废物产生者及其它需要转移危险废物的单位在转移危险废物之前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划。经批准后，通过《信息系统》申请电子联单。 ②应将危险废物提供或者委托给有危险废物经营许可证的单位从事利用和处置，并签订处置合同。同时应加强对运输单位及处置单位的跟踪检查，控制运输过程中的环境风险。 4.2.5地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中“116.塑料制品制造业”，报告表类别属于“IV类项目”，可不进行地下水环境影响评价。 4.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A(土壤环境影响评价项目类别表)，其所属的土壤环境影响评价项目类别为IV类，可不进行土壤环境影响评价。 4.2.7生态环境影响分析 本项目位于福建省福鼎市贯岭工业区内，用地性质属于工业用地，项目场地已经平整，且无生态环境保护目标，无需采取生态环境保护措施。 4.2.8环境风险分析 1、评价等级 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1和附录B.2，本项目所使用的原料均不属于HJ169-2018中的风险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据危险物质及工艺系统危险性（P）、环境敏感程度（E）进行判定。 危险物质数量与临界量比值（Q）： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 项目原料主要为PE等塑料颗粒和淀粉等，不涉及风险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，无需进行P、E值的计算，评价等级为“简单分析”。 2、环境风险防范措施 （1）加强管理，避免携带火种进入厂区，不允许在厂内点火吸烟等，同时配套泡沫式灭火器，以应对突发情况； （2）废气排放管道管材应采用无缝钢管，避免燃烧和爆炸事故的发生； （3）加强厂内管理，并及时对废气排放管道进行检修； （4）安排组织人员定期对厂内进行巡视。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产车间排气筒（编号：DA001) | 非甲烷总烃 | 在每台吹膜机熔融工段和印刷机设置侧吸集气罩，收集后引入1套二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放 | 《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排气筒挥发性有机物排放限值中其他行业排放限值 非甲烷总烃：50mg/m³ |
|  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 | 加强集气效率 | 《印刷企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3企业边界监控点浓度限值要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m³） |
|  | 厂区内无组织废气 | 非甲烷总烃 | 加强集气效率 | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3要求，非甲烷总烃1h平均浓度值≤8mg/m³； 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)中附录A表A.1标准限值，非甲烷总烃任意一次浓度≤30mg/m³ |
| 地表水环境 | 生活污水排放口 （编号：DW001） | COD、BOD5、SS、NH3-N | 1、利用厂区现有1座三级化粪池； 2、生活污水经厂区化粪池预处理后通过园区污水管网纳入贯岭镇污水处理厂集中处理，再经过市政污水管网排入福鼎市第一污水处理厂处理。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 二级标准（NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准） 即COD：400mg/L； BOD5：300mg/L； SS：200mg/L； NH3-N：45mg/L |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 生产噪声(Leq) | 1、选用低噪声级设备； 2、采用设备减振、厂房隔声、厂区绿化降噪等措施。 | 各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中3类标准。 即：昼间≤65dB（A）； 夜间≤55dB（A）。 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 1、一般生产固废收集后外售综合利用。 2、生活垃圾委托环卫部门每日清运。 3、危险废物收集后暂存危废间，并委托有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、厂区地面硬化、污水处理设备设防渗漏措施并定期检查“跑、冒、滴、漏”； 2、建立健全环境管理和监测制度，在今后的生产活动中，做好环保处理设备的维护、检修。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通； 2、制定废气和废水处理操作规程并上墙，严格按照操作规范的要求进行运行控制，防止误操作导致的废水、废气事故超标排放等； |
| 其他环境 管理要求 | 1、设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 2、建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 3、加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 4、落实“三同时”制度；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告，并上传全国建设项目环境影响验收平台。 5、各污染源排放口应设置专项图标，执行GB15563.1-1995《环境图形标准排污口（源）》。 6、原辅材料进出库执行台账管理制度。 7、建设单位应依法按照《排污许可证管理暂行规定》及相关排污许可行业技术规范等规定要求提交排污许可申请，向环境保护主管部门申领排污许可证。 |

# 六、结论

福建中环新材料科技有限公司年产1万吨全生物降解塑料制品项目位于福建省宁德市福鼎市贯岭工业项目集中区，项目用地手续合法，选址合理可行，符合国家产业政策，在采取本报告提出的各项环保措施后，生产过程产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状，环保措施技术可行、经济合理，排放的污染物符合区域总量控制要求。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 福州壹澜环保科技有限公司 2023年2月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 2.244 | / | 2.244 | +2.244 |
|  |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.045 | / | 0.045 | +0.045 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0045 | / | 0.0045 | +0.0045 |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 3.044 | / | 3.044 | +3.044 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①